## Slide 1
101
插座、线缆与临时用电
第8章 电气安全
课时：约 5.5 分钟（卡通视频 67 镜） 适用对象：进入实验室的全体本科生、研究生和教职工，住校学生，以及组织校内外活动需要临时用电的人员
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
101 · 插座、线缆与临时用电
学习目标
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
1
能做到插座、插线板不超负荷、不串接、不私拉乱接，大功率设备使用专用插座，选用带 3C 标志的合格产品。
2
能做到用前检查电线和插头，电线不压、不夹、不拖地、远离热源，插拔插头先关开关、握住插头本体。
3
能说出三孔插座“左零右火上接地”和黄绿双色线只作保护导体，知道导体颜色按现行国家标准和本校规定、颜色不能代替验电。
4
能说出临时用电和移动式发电机先报备、由电工接线，以及宿舍与办公区的用电规定。

## Slide 3
101 · 插座、线缆与临时用电
法规与标准依据
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
§
GB/T 13869-2017（以现行文本为准，GB/T 13869-2026 即将实施）《用电安全导则》
§
GB/T 13955-2017（以现行文本为准）《剩余电流动作保护装置安装和运行》
§
《中华人民共和国消防法》（以现行文本为准）：单位和个人预防火灾、安全用电的义务
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号）：实验室用电安全
§
强制性产品认证（3C）目录内的插头插座、插线板等电器产品须获认证（以现行目录为准）
§
导体颜色标识：按现行国家标准和本校规定（原 GB/T 7947-2010 已废止）
§
本校实验室临时用电审批、宿舍用电管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
101 · 插座、线缆与临时用电
插座插线板不超负荷
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K1
要点
▪ 插座和插线板都有额定电流和额定功率
▪ 插得太多，电线发热，久了会起火
▪ 用功率除以 220 伏，估算电流
▪ 所有电器加起来不超过额定值
说明
插座、插线板、延长线都有额定电流（如 10 A、16 A）和对应的额定功率，标在铭牌或外壳上。一个插座、一个插线板上插的电器太多、功率太大，电流超过额定值，电线和插头就会发热，长时间过热会使绝缘老化、熔化，引起短路和……
✕
常见错误
▪ 一个插线板同时插烘箱、电热板和电水壶
▪ 只看插孔够不够，不看额定功率
Notes: 插座、插线板、延长线都有额定电流（如 10 A、16 A）和对应的额定功率，标在铭牌或外壳上。一个插座、一个插线板上插的电器太多、功率太大，电流超过额定值，电线和插头就会发热，长时间过热会使绝缘老化、熔化，引起短路和火灾。
估算方法：电流约等于功率除以电压（我国单相 220 V）。例如 2200 W 的设备电流约 10 A，已经达到一个 10 A 插线板的上限。插线板上所有电器的功率加起来，不能超过它的额定值。
配电箱、线路也不能过载；导线、熔断器、断路器要按电流选配，规格不对、超负荷，同样会过热起火（保护器件见第 100 课）。

## Slide 5
101 · 插座、线缆与临时用电
大功率设备用专用插座
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K2
要点
▪ 烘箱、马弗炉、电热设备是大功率设备
▪ 用容量够的专用插座，不接插线板
▪ 一个插座只插一台大功率电器
▪ 插座不够，报修加装，由设施人员评估
说明
烘箱、马弗炉、电热板、电热套、焊机、空调等是大功率设备，应接在容量足够的专用插座或专用回路上，不得接插线板，也不得与其他大功率电器共用一个插座。
✕
常见错误
▪ 马弗炉插在桌上的插线板上
▪ 嫌插座远，自己从别处拉线
Notes: 烘箱、马弗炉、电热板、电热套、焊机、空调等是大功率设备，应接在容量足够的专用插座或专用回路上，不得接插线板，也不得与其他大功率电器共用一个插座。
插座不够或位置不合适，填写报修单申请加装，由学校设施（后勤、电力）人员评估线路容量后由持证电工安装，不能自己从别处引线。插头发热、电线破损时立即停用报修。

## Slide 6
101 · 插座、线缆与临时用电
不串接插线板，不私拉乱接
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K3
要点
▪ 插线板不能一个接一个串着用
▪ 不私拉电线、不乱接插座和灯具
▪ 水槽边串接插排，触电又起火
▪ 线路改动一律找持证电工
说明
插线板串接（一个插线板插在另一个插线板上）会使电流集中到第一个插线板和墙面插座上，极易过载，接触点多也更容易发热打火。私拉乱接电线、用胶布随意接线、自己接灯具或插座，都绕开了线路设计和保护，是高校实验室安全检查的常见……
✕
常见错误
▪ 插线板不够长，再串一个
▪ 自己剥线接一盏台灯
Notes: 插线板串接（一个插线板插在另一个插线板上）会使电流集中到第一个插线板和墙面插座上，极易过载，接触点多也更容易发热打火。私拉乱接电线、用胶布随意接线、自己接灯具或插座，都绕开了线路设计和保护，是高校实验室安全检查的常见隐患。
台面照明不够、插座不够，填报修单申请加装，由持证电工安装合格的灯具和插座。不要图省事走“捷径”：在水槽边串接插排、不断电不挂牌就动手“快修”，都可能造成触电和火灾。漏电保护不能拆、不能绕（见第 100 课）。

## Slide 7
101 · 插座、线缆与临时用电
插线板临时用，放干燥处不落地
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K4
要点
▪ 插线板只作临时用，不代替固定布线
▪ 长期使用的设备，请电工装固定插座
▪ 插线板放干燥处，不放地上、不被杂物盖住
▪ 潮湿场所用防水插座，装漏电保护
说明
插线板、延长线只供临时使用，用完拔下收好，不能长期代替固定布线。设备应放在有插座的位置；需要长期用电的设备，请电工加装固定插座，而不是用延长线从实验室另一头一路拖过来。
✕
常见错误
▪ 延长线拖过整个实验室给设备供电
▪ 插线板放在水浴旁边的地上
Notes: 插线板、延长线只供临时使用，用完拔下收好，不能长期代替固定布线。设备应放在有插座的位置；需要长期用电的设备，请电工加装固定插座，而不是用延长线从实验室另一头一路拖过来。
插线板应固定或放在台面下方等干燥、通风的位置，不放在地上、不横穿通道，远离水池、水浴和漏水处，不被纸张、杂物盖住（妨碍散热）。温室、冷库、清洗间等潮湿场所，使用防水插座并装漏电保护器，湿手不碰电器（见第 098 课）。

## Slide 8
101 · 插座、线缆与临时用电
选用合格产品，认准3C标志
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K5
要点
▪ 开关、插座、插线板要有 3C 认证标志
▪ 劣质插线板容易发热起火
▪ 由学校统一采购合格产品
说明
插头插座、插线板、开关等属于强制性产品认证（3C）目录内的产品（以现行目录为准），必须选用带 3C 标志的合格产品，查看铭牌上的额定电压、额定电流等信息是否齐全。
✕
常见错误
▪ 买最便宜、没有标志的插线板
▪ 外壳开裂的插线板继续用
Notes: 插头插座、插线板、开关等属于强制性产品认证（3C）目录内的产品（以现行目录为准），必须选用带 3C 标志的合格产品，查看铭牌上的额定电压、额定电流等信息是否齐全。
来路不明的劣质插线板内部铜片薄、导线细、外壳不阻燃，容易发热、熔化起火。实验室用的插线板和延长线由学校或实验室统一采购，破损的及时更换，不使用自带的劣质产品。

## Slide 9
101 · 插座、线缆与临时用电
电线插头用前查，坏了不凑合
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K6
要点
▪ 用前查电线外皮、插头金属片和根部
▪ 破皮、露铜、松动、发烫、焦味都停用
▪ 不缠胶布凑合，戴手套、天干燥也不行
▪ 设备都要装插头，裸线头不能直接插
说明
每次用电前，先查电线和插头：外皮有没有破损、割伤、磨损、露铜，插头是否松动、变形、烧焦，接头是否插牢拧紧，用电时有没有发烫和焦味。电钻、延长线等移动电气设备用得多、出事也多，要定期检查。
✕
常见错误
▪ 电线外皮破了缠几圈胶布继续用
▪ 把导线头直接塞进插座孔
Notes: 每次用电前，先查电线和插头：外皮有没有破损、割伤、磨损、露铜，插头是否松动、变形、烧焦，接头是否插牢拧紧，用电时有没有发烫和焦味。电钻、延长线等移动电气设备用得多、出事也多，要定期检查。
发现问题立即停用，挂“停用”标识，报告实验室负责人，换上合格的新线或交持证电工维修。不能缠胶布接着用——即使绝缘只是破了没露线，戴手套或天气干燥也不是凑合的理由。电缆中间不允许用胶布缠的“乱接头”，确需连接由电工用合格接线盒处理。
所有用电设备都要装合格插头，严禁把裸线头直接插进插座。从别处调来的电缆，先由持证电工测量绝缘再使用。

## Slide 10
101 · 插座、线缆与临时用电
电线不压不夹不拖地，远离热源
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K7
要点
▪ 电线不被重物、椅子压，不被门夹
▪ 电线落地会绊人、被踩坏
▪ 走线槽，过道加护线板
▪ 电线远离加热设备；卷线盘用前全部展开
说明
电源线、延长线要保护好绝缘：不被椅子、重物、设备压住，不穿门缝、不被门窗夹，不被拖拽、打结、磨蹭。电线放在地上，容易被踩坏、被推车碾压，还会绊倒人，应沿墙或走线槽敷设；必须横穿走道时，加护线板（过线槽）。户外临时用电……
✕
常见错误
▪ 电线从门缝下穿过到隔壁房间
▪ 卷线盘只拉出一小段就接大功率设备
Notes: 电源线、延长线要保护好绝缘：不被椅子、重物、设备压住，不穿门缝、不被门窗夹，不被拖拽、打结、磨蹭。电线放在地上，容易被踩坏、被推车碾压，还会绊倒人，应沿墙或走线槽敷设；必须横穿走道时，加护线板（过线槽）。户外临时用电的主电缆应架空或按规定敷设，不在地上乱拖。
电线不能碰到电热板、烘箱外壳、灯具等热源，否则外皮会烫坏熔化；走线绕开加热设备并固定好。卷线盘不全部展开就使用，线圈会积热发烫，使用前要把线全部放开。

## Slide 11
101 · 插座、线缆与临时用电
插拔插头：先关开关，握住插头
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K8
要点
▪ 拔插头前先关设备开关
▪ 擦干手，握住插头本体直着拔
▪ 不拽电线，插头要插到底
▪ 直流接头先断开负载和电源再插拔
说明
插拔插头的正确顺序：先关闭设备开关，再擦干手，捏住插头本体直着拔出或插入。拽着电线拔插头会使电线从插头根部拉断、拉松，造成接触不良、发热甚至露出导体。插头要插到底，松动、发烫的插头和插座报修，不能继续使用。
✕
常见错误
▪ 拽着电线把插头扯出来
▪ 设备正在运行时直接拔插头
Notes: 插拔插头的正确顺序：先关闭设备开关，再擦干手，捏住插头本体直着拔出或插入。拽着电线拔插头会使电线从插头根部拉断、拉松，造成接触不良、发热甚至露出导体。插头要插到底，松动、发烫的插头和插座报修，不能继续使用。
三相设备常用工业插头插座，同样先断开开关，再握住插头插拔，不拉电缆。直流电路断开时容易拉出电弧，不在带负载时插拔直流接头，先断开负载和电源再操作。

## Slide 12
101 · 插座、线缆与临时用电
插座接线与导体颜色标识
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K9
要点
▪ 导线分相线、中性线和保护导体
▪ 面对三孔插座：左零、右火、上接地
▪ 黄绿双色线只作保护导体，不能挪作他用
▪ 颜色按现行国标和本校规定，不能代替验电
▪ 改接线、换插头交持证电工
说明
导线按用途分三类：相线（火线）送电，中性线（零线）让电流流回，保护导体（地线）连接设备金属外壳。单相三孔插座面对插座的接线规则是“左零右火上接地”；接地孔必须可靠连接保护导体，不能空着，也不能接到零线上。
✕
常见错误
▪ 用黄绿线当相线或零线接
▪ 看颜色就判断“这根没电”直接去碰
Notes: 导线按用途分三类：相线（火线）送电，中性线（零线）让电流流回，保护导体（地线）连接设备金属外壳。单相三孔插座面对插座的接线规则是“左零右火上接地”；接地孔必须可靠连接保护导体，不能空着，也不能接到零线上。
导线外皮颜色是用途标识：国内普遍以黄绿双色作为保护导体，黄绿线只能用作保护导体，其他颜色的线也不能冒充地线；中性线、三相相线和仪器电源线的颜色，按现行国家标准和本校规定（原 GB/T 7947-2010 已废止）。接线要做好标识，不靠记忆乱接。国外资料和进口、老旧设备的色标可能与国内不同，不能照搬。
颜色只是辅助识别：旧线路、改过的线颜色可能不对，只看颜色就动手很危险，电工必须先断电、再验电，确认无电后作业（见第 105 课）。进口和旧仪器换插头、改电源线，交给持证电工，学生不要自己动手接电源线。

## Slide 13
101 · 插座、线缆与临时用电
临时用电与发电机：先报备，电工接线
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K10
要点
▪ 便携式发电机有触电、废气、火灾、噪声危险
▪ 临时用电和使用发电机，先按规定报备审批
▪ 不能把发电机直接接进楼内线路
▪ 电器直插发电机，专人管理、运行时有人照看
说明
便携式发电机由内燃机带动发电，野外实习、校内外活动和停电时都会用到（停电应急见第 156 课），但它同时带有几类危险：用电不当触电、电倒送到别处；废气中的一氧化碳；燃油引起火灾；持续的噪声和振动。
✕
常见错误
▪ 活动现场学生自己接发电机
▪ 停电时把发电机接到楼层插座上“反送电”
Notes: 便携式发电机由内燃机带动发电，野外实习、校内外活动和停电时都会用到（停电应急见第 156 课），但它同时带有几类危险：用电不当触电、电倒送到别处；废气中的一氧化碳；燃油引起火灾；持续的噪声和振动。
校内外活动需要临时用电或使用发电机，先按本校规定报备审批，接线由持证电工进行，学生不动手；指定专人管理，运行时有人照看。
不能把发电机直接接进建筑物的配电线路：电会倒送到电网，危及正在检修线路的人员；确需接入，必须由合格电工安装切换装置。一般做法是把用电器直接插在发电机的插座上，使用随机电线或带接地的三芯延长线。

## Slide 14
101 · 插座、线缆与临时用电
发电机：线缆够用、不过载、有漏保、接地
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K11
要点
▪ 插线前先查电线，破损的一律不用
▪ 电线和发电机额定值要配得上负载
▪ 输出端配漏电保护器
▪ 发电机接地良好，接头拧紧
说明
发电机用的延长线插线前要检查，破损、割伤、磨损的不用；电线的额定电流要配得上用电器，不够的换成合格的。发电机本身也不能过载，插得太多机器会过热，可能引发火灾。
✕
常见错误
▪ 发电机供电就不装漏电保护
▪ 随便找根细线接大功率设备
Notes: 发电机用的延长线插线前要检查，破损、割伤、磨损的不用；电线的额定电流要配得上用电器，不够的换成合格的。发电机本身也不能过载，插得太多机器会过热，可能引发火灾。
发电机输出端要配漏电保护器，一有漏电马上断开（见第 100 课）；按说明书要求做好接地，接头拧紧，由电工确认。

## Slide 15
101 · 插座、线缆与临时用电
发电机：防潮、防一氧化碳、冷机加油
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K12
要点
▪ 雨天不露天使用，必要时搭四面通风的遮篷
▪ 手湿、身湿、站在积水里不碰电气部件
▪ 不在室内和封闭空间用，远离门窗风口
▪ 停机冷却后再加油，运转中绝不加油
说明
发电机要保持干燥：下雨和潮湿时不要露天使用，确需使用就搭一个四面通风的遮篷。手湿、身上湿或站在积水里，不去碰发电机和电气部件；泡过水的电气设备不能直接使用，必须彻底干燥并经检查合格后再用。
✕
常见错误
▪ 为了防雨把发电机放进室内或帐篷里
▪ 发电机还在运转就加油
Notes: 发电机要保持干燥：下雨和潮湿时不要露天使用，确需使用就搭一个四面通风的遮篷。手湿、身上湿或站在积水里，不去碰发电机和电气部件；泡过水的电气设备不能直接使用，必须彻底干燥并经检查合格后再用。
发电机排出的废气含一氧化碳，在室内、地下室、车库、帐篷等封闭空间使用会越积越多，令人中毒；即使在室外，也要远离门窗和通风口，四周和上方留足空间、不堆杂物，保证空气流通（一氧化碳的危害见第 134 课）。
发电机运转时和停机后一段时间都很烫，燃油洒在热部件上会着火。加油前先停机，等冷却后再慢慢加油，运转时绝对不能加油；燃油用合格容器存放，远离火源。

## Slide 16
101 · 插座、线缆与临时用电
宿舍与办公区用电
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
K13
要点
▪ 宿舍不用违规大功率电器
▪ 插线板不放床上，充电不过夜
▪ 离开宿舍和办公室，拔掉插头
▪ 遵守学校宿舍和办公区用电规定
说明
宿舍和办公区同样要守用电规矩：不使用学校禁止的电器和大功率电器（如电热锅、电热毯、热得快、电炉等，具体名单以本校规定为准），不私拉乱接、不串接插线板，选用合格插线板。
✕
常见错误
▪ 插线板放在枕边边充电边睡觉
▪ 在宿舍偷偷用电热锅
Notes: 宿舍和办公区同样要守用电规矩：不使用学校禁止的电器和大功率电器（如电热锅、电热毯、热得快、电炉等，具体名单以本校规定为准），不私拉乱接、不串接插线板，选用合格插线板。
插线板不放在床上、被褥里或易燃物上，给手机、电脑、电动车电池等充电不过夜、不无人看管（锂电池安全见第 103 课）。离开宿舍和办公室时，关闭电器、拔掉插头。违规用电可能引发宿舍火灾，学校会依规处理。

## Slide 17
101 · 插座、线缆与临时用电
课后练习
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
1
下列做法正确的是：
A. 插线板不够长，再串接一个
B. 马弗炉接在专用插座上
C. 把插线板放在水浴旁的地上
D. 电线外皮破了缠胶布继续用
2
判断：一个额定 10 A 的插线板上，可以同时插一台 2000 W 的烘箱和一台 1500 W 的电热板。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：大功率设备用专用插座；插线板不串接、不落地、远离水；破损电线停用更换。
第 2 题 答案：B。解析：总功率 3500 W，电流约 16 A，超过 10 A 额定值；大功率设备也不应接插线板。

## Slide 18
101 · 插座、线缆与临时用电
课后练习
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
3
面对一个单相三孔插座，接线规则是：
A. 左火右零上接地
B. 左零右火上接地
C. 上零下火
D. 没有规定
4
关于黄绿双色线，正确的说法是：
A. 可以当相线用
B. 只能用作保护导体（地线）
C. 可以当零线用
D. 颜色无所谓，能导电就行
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：左零右火上接地；接地孔必须可靠连接保护导体。
第 4 题 答案：B。解析：黄绿线只作保护导体；导线颜色按现行国家标准和本校规定，颜色也不能代替验电。

## Slide 19
101 · 插座、线缆与临时用电
课后练习
《高校实验室安全》 101 插座、线缆与临时用电
5
判断：下雨时为了防雨，可以把便携式发电机搬进室内使用。
A. 正确
B. 错误
6
简答：拔插头的正确方法是什么？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：室内和封闭空间使用会造成一氧化碳积聚中毒；应在室外通风处，必要时搭四面通风的遮篷。
第 6 题 答案：先关闭设备开关，擦干手，握住插头本体直着拔出；不拽电线；插头松动、发烫的报修。解析：拽线会拉断、拉松导线，造成接触不良、发热或露出导体。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 插座插线板不超负荷
▪ K2 大功率设备用专用插座
▪ K3 不串接插线板，不私拉乱接
▪ K4 插线板临时用，放干燥处不落地
▪ K5 选用合格产品，认准3C标志
▪ K6 电线插头用前查，坏了不凑合
▪ K7 电线不压不夹不拖地，远离热源
▪ K8 插拔插头：先关开关，握住插头
▪ K9 插座接线与导体颜色标识
▪ K10 临时用电与发电机：先报备，电工接线
▪ K11 发电机：线缆够用、不过载、有漏保、接地
▪ K12 发电机：防潮、防一氧化碳、冷机加油
▪ K13 宿舍与办公区用电