## Slide 1
046
易燃易爆化学品
第5章 化学品安全
课时：约 7 分钟（卡通视频 82 镜） 适用对象：全体使用化学品、酒精和燃油的高校本科生、研究生和教职工（必修）；化学、化工、材料、生物等专业重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
046 · 易燃易爆化学品
学习目标
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
1
能说出易燃液体“烧的是蒸气”，以及闪点、燃点、自燃点、爆炸极限和蒸气密度的含义，能判断闪点低、下限低的物质更危险。
2
能通过标签象形图和说明书判断物质的易燃易爆性，拿不准时把非水液体按易燃对待；能区分易燃与氧化性象形图。
3
能做到使用易燃易爆化学品时远离点火源、不用明火和加热板加热、在通风柜里操作、台面少放、用合格容器、不堵通道，有爆炸可能时使用防爆屏和防护用品。
4
能做到汽油、柴油等燃料用合格容器储运，远离火源热源、严禁吸烟，不进实验室和宿舍。

## Slide 3
046 · 易燃易爆化学品
法规与标准依据
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：易燃易爆危险化学品的使用安全和储存要求
§
《中华人民共和国消防法》：消除火灾隐患，不得占用、堵塞疏散通道和安全出口，易燃易爆场所严禁吸烟和违规使用明火
§
GB 30000.7-2013（以现行文本为准）《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》及 GB 30000 系列其他部分：易燃液体按闪点和初沸点分类，爆炸物、易燃气体、易燃固体等分类和象形图
§
GB/T 16483-2008（以现行文本为准）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》：第 5 部分消防措施、第 9 部分理化特性（闪点、爆炸极限、自燃温度等）
§
GB 15603-2022（以现行文本为准）《危险化学品仓库储存通则》：易燃易爆物品远离火源热源、专区储存
§
GB 2894-2025（以现行文本为准）《安全色和安全标志》：禁止吸烟、禁止烟火等标志
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：易燃易爆化学品存量控制、远离火源、通风
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）及本校危险化学品管理制度

## Slide 4
046 · 易燃易爆化学品
易燃物很常见，先弄清易燃易爆性
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K1
要点
▪ 易燃物就是容易着火燃烧的物质
▪ 实验室很多常用溶剂都易燃
▪ 用之前先弄清它的易燃易爆性
▪ 操作和储存前先查说明书和指南
说明
易燃物是容易着火燃烧的物质。实验室常用的乙醇、丙酮、乙醚、石油醚、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂都属于易燃液体，此外还有易燃气体（如氢气、甲烷）和易燃固体。
✕
常见错误
▪ 以为只有汽油才是易燃物
▪ 凭经验使用，不查说明书
Notes: 易燃物是容易着火燃烧的物质。实验室常用的乙醇、丙酮、乙醚、石油醚、乙酸乙酯、甲苯等有机溶剂都属于易燃液体，此外还有易燃气体（如氢气、甲烷）和易燃固体。
使用任何化学品之前，都要先弄清它是否易燃易爆、危险程度如何；操作和储存前先查化学品安全技术说明书和本实验室的操作规程。

## Slide 5
046 · 易燃易爆化学品
除了水，液体都当易燃看
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K2
要点
▪ 除了水，液体都先当易燃的看
▪ 拿不准的液体，别靠近火源
▪ 查清楚之前，按易燃对待
说明
这是一条简单实用的保守原则：在没有查清楚之前，把水以外的液体都当作易燃液体对待，不靠近明火、热源和电火花。
✕
常见错误
▪ 看着像水就当水处理
▪ 不明液体放在加热设备旁边
Notes: 这是一条简单实用的保守原则：在没有查清楚之前，把水以外的液体都当作易燃液体对待，不靠近明火、热源和电火花。
查阅标签和说明书确认它的性质后，再按相应要求使用。宁可多防一步，也不要凭感觉判断。

## Slide 6
046 · 易燃易爆化学品
看标签象形图，查说明书
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K3
要点
▪ 用之前先看标签上的象形图
▪ 易燃和氧化性的象形图很像
▪ 火焰下面有个圈的是氧化性
▪ “易燃”笼统，具体看说明书第 5、9 部分
说明
化学品安全标签上的象形图能快速提示危险性（GB 30000 系列）：红色菱形框内一团火焰表示易燃；火焰下面有一个圆圈表示氧化性，两者很像，要看清楚（象形图见第 039 课）。
✕
常见错误
▪ 把氧化性象形图看成易燃
▪ 只看“易燃”二字，不查具体数据
Notes: 化学品安全标签上的象形图能快速提示危险性（GB 30000 系列）：红色菱形框内一团火焰表示易燃；火焰下面有一个圆圈表示氧化性，两者很像，要看清楚（象形图见第 039 课）。
“易燃”只是一个笼统的说法，具体属于哪一类、有多危险，要查说明书：第 9 部分理化特性给出闪点、爆炸极限、自燃温度等数据，第 5 部分给出消防措施（说明书见第 041 课）。

## Slide 7
046 · 易燃易爆化学品
烧的是蒸气，蒸气会贴地流
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K4
要点
▪ 烧的是蒸气，不是液体本身
▪ 蒸气看不见，却会四处飘散
▪ 很多溶剂蒸气比空气重，贴着台面和地面流
▪ 远处的火源也能把它点着
说明
易燃液体燃烧时，真正烧起来的是液体表面挥发出的蒸气，而不是液体本身。蒸气无色、看不见，会向四周飘散。
✕
常见错误
▪ 认为火源离得远就没事
▪ 在低处、地沟附近倾倒溶剂
Notes: 易燃液体燃烧时，真正烧起来的是液体表面挥发出的蒸气，而不是液体本身。蒸气无色、看不见，会向四周飘散。
很多有机溶剂的蒸气比空气重（蒸气密度大于空气），会像水一样沿着台面、地面流动、积聚在低处，可能流到较远的插座、加热设备等火源处被点燃，火焰再沿蒸气回燃到容器。乙醚等溶剂极易燃，还会在久放后生成过氧化物，要注意开封日期（见第 047 课），在通风柜里使用，附近不得有火源。

## Slide 8
046 · 易燃易爆化学品
闪点和燃点
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K5
要点
▪ 温度够了，液体才冒出足够的可燃蒸气
▪ 闪点：蒸气遇火能闪燃的最低温度
▪ 燃点：点着后能持续燃烧的最低温度
▪ 燃点一般比闪点高；闪点越低越易着火
说明
同一种液体，温度低时挥发的蒸气少，温度升高后蒸气增多。在规定条件下，液体表面的蒸气遇到火源能发生闪燃（一闪即灭）的最低温度，叫闪点。温度继续升高，点着后能持续燃烧的最低温度叫燃点，燃点一般比闪点高一些。
✕
常见错误
▪ 以为常温下溶剂不会着火
▪ 把闪点和燃点、自燃点混为一谈
Notes: 同一种液体，温度低时挥发的蒸气少，温度升高后蒸气增多。在规定条件下，液体表面的蒸气遇到火源能发生闪燃（一闪即灭）的最低温度，叫闪点。温度继续升高，点着后能持续燃烧的最低温度叫燃点，燃点一般比闪点高一些。
闪点越低，越容易着火。不少常用溶剂的闪点低于室温，也就是说在常温下就会挥发出能被点燃的蒸气，具体数值查说明书第 9 部分。

## Slide 9
046 · 易燃易爆化学品
按闪点区分易燃与可燃
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K6
要点
▪ 易燃液体和可燃液体，主要看闪点高低
▪ 不同行业的分类方法可能不一样
▪ 怎么分类，查说明书和国家标准
说明
易燃液体和可燃液体常放在一起讲，区分它们主要看闪点：闪点越低，越容易着火，越要小心。
✕
常见错误
▪ 以为“可燃”就不会着火
▪ 用国外的温度界限判断国内的分类
Notes: 易燃液体和可燃液体常放在一起讲，区分它们主要看闪点：闪点越低，越容易着火，越要小心。
不同领域的分类方法有差别：化学品分类按 GB 30000.7-2013（以现行文本为准）依据闪点和初沸点把易燃液体分为若干类别；消防领域另有物质火灾危险性分类（按现行国家消防技术标准）。具体界限以现行标准为准，实际使用时查说明书和标签上的分类。

## Slide 10
046 · 易燃易爆化学品
爆炸极限：下限很快就到
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K7
要点
▪ 有火花也不一定着火，要看蒸气和空气的比例
▪ 低于下限太稀，高于上限太浓，都点不着
▪ 很多溶剂可燃范围宽，下限很快就能达到
▪ 能燃烧的浓度，往往早已超过毒性限度
说明
可燃蒸气或气体与空气混合，只有浓度在一定范围内遇火源才会燃烧甚至爆炸，这个范围叫燃烧极限（爆炸极限）。最低浓度叫下限，低于下限蒸气太少点不着；最高浓度叫上限，高于上限空气太少也点不着。处在这个范围内的混合物就是爆炸性……
✕
常见错误
▪ 认为浓度越高越容易爆炸
▪ 闻到气味也不当回事
Notes: 可燃蒸气或气体与空气混合，只有浓度在一定范围内遇火源才会燃烧甚至爆炸，这个范围叫燃烧极限（爆炸极限）。最低浓度叫下限，低于下限蒸气太少点不着；最高浓度叫上限，高于上限空气太少也点不着。处在这个范围内的混合物就是爆炸性混合物。
很多溶剂的爆炸范围很宽，而下限往往很低，打开容器、少量泄漏就可能很快达到，所以实验室容易发生火灾和爆炸。蒸气浓度高到能燃烧时，往往早已超过对人体有害的程度。因此要通风、密闭，别让蒸气进入这个区间（具体数值查说明书第 9 部分）。

## Slide 11
046 · 易燃易爆化学品
自燃点：热表面也能引燃
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K8
要点
▪ 不用明火，热到一定温度也会自燃
▪ 灯泡、蒸汽管、加热板表面都可能引燃
▪ 易燃物远离高温表面
▪ 关掉的加热板表面也还很烫
说明
物质在没有明火的情况下，被加热到一定温度就会自行着火，这个最低温度叫自燃点（引燃温度）。有的溶剂自燃点较低，热的灯泡、蒸汽管道、加热板表面都足以把它的蒸气引燃。
✕
常见错误
▪ 以为没有火焰就不会着火
▪ 溶剂瓶放在烘箱或热管道旁边
Notes: 物质在没有明火的情况下，被加热到一定温度就会自行着火，这个最低温度叫自燃点（引燃温度）。有的溶剂自燃点较低，热的灯泡、蒸汽管道、加热板表面都足以把它的蒸气引燃。
易燃物要远离一切高温表面。加热板关闭后表面仍然很烫，不要马上在旁边倾倒溶剂。

## Slide 12
046 · 易燃易爆化学品
爆炸品：怕热怕撞怕摩擦
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K9
要点
▪ 爆炸品反应极快，瞬间放出气体和热
▪ 有的怕撞怕磨，有的怕热怕晒，要轻拿轻放
▪ 有的遇空气或水会自燃（见第 047 课）
▪ 爆炸性化学品划专区单独存放，远离火源
说明
易燃物和爆炸品始终是危险的。爆炸品反应极快，会在瞬间放出大量气体和热量。有的化学品对撞击、摩擦敏感，有的受热、日晒会分解，取用时要轻拿轻放；还有的遇空气或水会自燃（反应性化学品见第 047 课）。
✕
常见错误
▪ 随手摔放、拖拽容器
▪ 放在窗边阳光直射处
Notes: 易燃物和爆炸品始终是危险的。爆炸品反应极快，会在瞬间放出大量气体和热量。有的化学品对撞击、摩擦敏感，有的受热、日晒会分解，取用时要轻拿轻放；还有的遇空气或水会自燃（反应性化学品见第 047 课）。
爆炸性化学品要远离明火、热源和火花，避免阳光直射，最好划出专门区域单独存放和使用；属于易制爆危险化学品的，还要按第 045 课的规定管理。

## Slide 13
046 · 易燃易爆化学品
远离点火源，不用明火和加热板
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K10
要点
▪ 用易燃物前，移走热源和火花源
▪ 搅拌器、泵等电器也可能打出火花
▪ 加热易燃物不用明火和加热板
▪ 改用加热套或水浴，人走关设备
说明
使用易燃物前，先把周围的明火、加热板、电热设备等热源和火花源移走。普通搅拌器、真空泵、插头插座、开关等电器工作时可能产生电火花，也是点火源。
✕
常见错误
▪ 用明火直接加热有机溶剂
▪ 在插座旁倾倒大量溶剂
Notes: 使用易燃物前，先把周围的明火、加热板、电热设备等热源和火花源移走。普通搅拌器、真空泵、插头插座、开关等电器工作时可能产生电火花，也是点火源。
加热易燃液体不用明火，也不用裸露的加热板，改用加热套、水浴等方式，并按规程控制温度。人离开时，关闭明火和加热设备。

## Slide 14
046 · 易燃易爆化学品
酒精也易燃：消毒灭菌远离火焰
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K11
要点
▪ 消毒用的乙醇、异丙醇也是易燃液体
▪ 不在火焰附近喷酒精，泡器械的酒精远离火焰
▪ 酒精灯用灯帽盖灭，不能用嘴吹
▪ 不给燃着的灯添酒精，不用灯对火
说明
无菌操作、组织培养常同时用到酒精和明火。消毒用的乙醇、异丙醇都是易燃液体：不要在火焰附近喷洒酒精，浸泡器械的酒精杯要远离火焰，用完盖好。
✕
常见错误
▪ 刚喷完酒精的手马上靠近火焰
▪ 用嘴吹灭酒精灯
Notes: 无菌操作、组织培养常同时用到酒精和明火。消毒用的乙醇、异丙醇都是易燃液体：不要在火焰附近喷洒酒精，浸泡器械的酒精杯要远离火焰，用完盖好。
使用酒精灯时，用灯帽盖灭，不能用嘴吹；不给燃着的酒精灯添加酒精，不用一盏酒精灯去点另一盏。灭菌器要培训后才能使用（见第 123 课）。

## Slide 15
046 · 易燃易爆化学品
通风要足，在通风柜里操作
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K12
要点
▪ 易燃溶剂在通风柜里操作，把蒸气排出去
▪ 让蒸气浓度远低于燃烧下限
▪ 局部排风，必要时加辅助通风
▪ 擦拭纸放带盖桶，废液进危废桶不进水槽
说明
通风是控制易燃蒸气最重要的手段：配制展开剂、处理含油样品和溶剂等操作在通风柜里进行，让蒸气浓度远低于燃烧下限，同时减少吸入（通风柜使用见第 052 课）。局部排风还能防止蒸气流向远处的火源，必要时增加房间辅助通风。
✕
常见错误
▪ 在敞开台面上大量使用溶剂
▪ 沾溶剂的纸扔进敞口垃圾桶
Notes: 通风是控制易燃蒸气最重要的手段：配制展开剂、处理含油样品和溶剂等操作在通风柜里进行，让蒸气浓度远低于燃烧下限，同时减少吸入（通风柜使用见第 052 课）。局部排风还能防止蒸气流向远处的火源，必要时增加房间辅助通风。
擦拭镜片、器具用的溶剂少量取用，用过的纸放进带盖的桶里。含溶剂、含油的废液收进危险废物桶，不倒进水槽（废物处置见第 053 课）。

## Slide 16
046 · 易燃易爆化学品
台面少放，用完回柜
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K13
要点
▪ 防火先防源头，台面只放够用的量
▪ 大桶用完放回易燃品柜
▪ 敞口馏分远离热源和电火花
▪ 及时合并处理，别敞口久放
说明
防火要从源头做起：实验台面上只放当次够用的易燃溶剂，大桶和用完的试剂放回易燃品柜（见第 044 课）。
✕
常见错误
▪ 大桶溶剂一直放在台面上
▪ 敞口馏分放过夜
Notes: 防火要从源头做起：实验台面上只放当次够用的易燃溶剂，大桶和用完的试剂放回易燃品柜（见第 044 课）。
柱层析等操作收集的一架架敞口馏分，同样会挥发出大量蒸气，要远离热源和电火花，及时合并、浓缩或盖好，不要敞口久放。

## Slide 17
046 · 易燃易爆化学品
合格容器，通道不放
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K14
要点
▪ 易燃液体只用合格容器盛装
▪ 少量试剂可留在完好的原包装里
▪ 出口、楼梯、通道不放易燃液体
▪ 一旦着火，会堵住逃生路
说明
易燃液体只能用合格、密闭、完好的容器盛装，不用饮料瓶、破损容器。少量试剂可以留在完好的原包装里使用和存放；数量界限按国家规定和本校规定执行。
✕
常见错误
▪ 用矿泉水瓶分装溶剂
▪ 把溶剂桶临时放在走廊
Notes: 易燃液体只能用合格、密闭、完好的容器盛装，不用饮料瓶、破损容器。少量试剂可以留在完好的原包装里使用和存放；数量界限按国家规定和本校规定执行。
实验室出口、楼梯间、走廊等人员通行和疏散的通道，不得存放易燃液体，一旦着火会堵住逃生路线（疏散见第 036 课）。

## Slide 18
046 · 易燃易爆化学品
有爆炸可能：防爆屏和防护
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K15
要点
▪ 有爆炸可能，装置放在防爆屏后
▪ 戴面屏和合适的手套
▪ 穿阻燃材料的实验服
▪ 高风险实验先做风险评估
说明
涉及可能发生爆炸或剧烈反应的操作，装置放在通风柜内并加防爆屏（防护挡板），人员戴面屏（护目镜之外加面屏）、合适的手套，穿阻燃材料的实验服。
✕
常见错误
▪ 只戴护目镜就做有爆炸风险的实验
▪ 穿化纤衣物做易燃易爆实验
Notes: 涉及可能发生爆炸或剧烈反应的操作，装置放在通风柜内并加防爆屏（防护挡板），人员戴面屏（护目镜之外加面屏）、合适的手套，穿阻燃材料的实验服。
这类高风险实验要事先进行风险评估，经实验室负责人审核，按本校规定履行审批（风险评估见第 014、015 课）。

## Slide 19
046 · 易燃易爆化学品
燃油用合格容器，不进宿舍
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K16
要点
▪ 燃油装在合格的专用容器里，标明内容
▪ 不用饮料瓶、普通塑料桶装汽油柴油
▪ 汽油是危险化学品，少量专门存放
▪ 不放在实验室、宿舍和生活区
说明
野外实习、户外活动、停电应急使用发电机等设备时，会用到汽油、柴油等燃料。燃油要装在合格的专用油桶里，标明内容，不能用饮料瓶、普通塑料桶盛装（普通塑料桶不耐油，还易积聚静电）。
✕
常见错误
▪ 用饮料瓶装汽油
▪ 把备用油桶放在宿舍或帐篷里
Notes: 野外实习、户外活动、停电应急使用发电机等设备时，会用到汽油、柴油等燃料。燃油要装在合格的专用油桶里，标明内容，不能用饮料瓶、普通塑料桶盛装（普通塑料桶不耐油，还易积聚静电）。
汽油属于易燃液体，是危险化学品，要少量存放在指定的专门地点，不得放在实验室、宿舍和生活区，具体按本校危险化学品管理制度执行。

## Slide 20
046 · 易燃易爆化学品
燃油远离火源，严禁吸烟
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K17
要点
▪ 油桶远离发电机和各种热源
▪ 香烟、打火机、火柴都要远离
▪ 存油的地方严禁吸烟
说明
油桶要远离运行中的发电机、排气管和其他热源，加油前先停机冷却。香烟、打火机、火柴等火源都要远离燃油。
✕
常见错误
▪ 发电机运行时加油
▪ 在油桶旁边抽烟
Notes: 油桶要远离运行中的发电机、排气管和其他热源，加油前先停机冷却。香烟、打火机、火柴等火源都要远离燃油。
存油和加油的地方严禁吸烟，设置禁止吸烟、禁止烟火标志（GB 2894-2025，以现行文本为准）。

## Slide 21
046 · 易燃易爆化学品
时刻专注，牢记五条
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
K18
要点
▪ 易燃易爆物从来不能大意，时刻专注
▪ 知道哪些东西易燃易爆
▪ 身边不留点火源，通风要足
▪ 会搬会存，随时做好应急准备
说明
使用易燃易爆化学品时，清楚每一步操作，时刻保持专注，不边玩手机边做实验。
✕
常见错误
▪ 边看手机边操作
▪ 不清楚灭火器和应急器材的位置
Notes: 使用易燃易爆化学品时，清楚每一步操作，时刻保持专注，不边玩手机边做实验。
牢记五条：知道哪些东西易燃易爆；身边不留点火源；通风要足；会正确搬运和储存；随时做好应急准备（灭火器选用见第 032 课，泄漏处置见第 056 课）。

## Slide 22
046 · 易燃易爆化学品
课后练习
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
1
易燃液体燃烧时，真正燃烧的是：
A. 液体本身
B. 液体表面挥发的蒸气
C. 容器
D. 空气中的水分
2
判断：只要附近没有明火，易燃溶剂就不会着火。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：烧的是蒸气，蒸气看不见、会扩散，很多溶剂蒸气比空气重会沿台面流动。
第 2 题 答案：B。解析：电火花、灯泡、加热板等高温表面也能引燃，物质达到自燃点会自行着火。

## Slide 23
046 · 易燃易爆化学品
课后练习
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
3
关于爆炸极限，下列说法正确的是：
A. 浓度越高越容易爆炸
B. 低于下限和高于上限都点不着，很多溶剂下限很快就能达到
C. 有火花一定会爆炸
D. 只有气体才有爆炸极限
4
加热乙醇等易燃液体，应选用：
A. 酒精灯明火
B. 裸露的加热板
C. 加热套或水浴
D. 电炉
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：可燃蒸气与空气的比例在上下限之间才会燃烧爆炸；要通风使蒸气浓度远低于下限。
第 4 题 答案：C。解析：加热易燃物不用明火和加热板，改用加热套或水浴。

## Slide 24
046 · 易燃易爆化学品
课后练习
《高校实验室安全》 046 易燃易爆化学品
5
判断：野外实习用的备用汽油，可以装在饮料瓶里放在宿舍。
A. 正确
B. 错误
6
简答：使用易燃易爆化学品的“五条要点”是什么？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：燃油用合格专用容器，汽油是危险化学品，不进实验室和宿舍，远离火源、严禁吸烟。
第 6 题 答案：知道哪些东西易燃易爆；身边不留点火源；通风要足；会搬会存；随时做好应急准备。解析：同时要时刻保持专注。

## Slide 25
本课小结
▪ K1 易燃物很常见，先弄清易燃易爆性
▪ K2 除了水，液体都当易燃看
▪ K3 看标签象形图，查说明书
▪ K4 烧的是蒸气，蒸气会贴地流
▪ K5 闪点和燃点
▪ K6 按闪点区分易燃与可燃
▪ K7 爆炸极限：下限很快就到
▪ K8 自燃点：热表面也能引燃
▪ K9 爆炸品：怕热怕撞怕摩擦
▪ K10 远离点火源，不用明火和加热板
▪ K11 酒精也易燃：消毒灭菌远离火焰
▪ K12 通风要足，在通风柜里操作
▪ K13 台面少放，用完回柜
▪ K14 合格容器，通道不放
▪ K15 有爆炸可能：防爆屏和防护
▪ K16 燃油用合格容器，不进宿舍
▪ K17 燃油远离火源，严禁吸烟
▪ K18 时刻专注，牢记五条