## Slide 1
060
如何确定实验活动的防护等级
第6章 生物安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 59 镜） 适用对象：开展或计划开展涉及微生物、细胞、临床和环境样本实验的高校研究生、本科生和教职工；项目负责人、实验室负责人和生物安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
060 · 如何确定实验活动的防护等级
学习目标
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
1
能说出为新微生物或新实验确定防护等级的七个步骤：认清病原、致病性、传播途径、有无药和疫苗、实验操作、设施与人员能力、查规范问委员会。
2
能做到“取最高的风险因素”定级，知道风险组不直接等于实验室级别，不得随意降级，降级须评估并经批准。
3
能判断未知病原、来源不明样本、细胞系、临床和环境样本、噬菌体实验都要评估定级，信息不全时从严。
4
能说出定级由生物安全委员会评定审批、学生不得自行定级，评估要成文、情况变化要重新评估，条件不够依法移交。

## Slide 3
060 · 如何确定实验活动的防护等级
法规与标准依据
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：病原微生物实验室分类管理、分级管理，实验活动须在相应级别实验室开展
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：高致病性病原微生物实验活动须在相应级别实验室并经批准；不具备条件的单位不得从事相关活动
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：风险评估及风险控制，评估报告成文，情况变化时重新评估
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：根据病原危害和实验活动确定防护水平
§
《人间传染的病原微生物目录》（国家卫生健康委发布，以现行版本为准）：不同实验活动所需的实验室防护级别
§
本校生物安全管理制度：生物安全委员会审查、实验活动审批，以本校规定为准

## Slide 4
060 · 如何确定实验活动的防护等级
定级是一套结构化风险评估
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K1
要点
▪ 定级不是查一下就行，是一套结构化风险评估
▪ 评估四件事：病原、实验操作、对人和对环境的风险
▪ 防护水平要匹配病原和具体操作
▪ 先查目录、做评估、定级别，再配装备
说明
为一种新微生物或一项新实验确定防护等级，不是在表格里查一下就行，而是一套结构化的风险评估：评估病原本身、实验操作、对人员的风险和对环境的影响，使实验室的防护水平与病原和具体操作相匹配。
✕
常见错误
▪ 只凭病原名称“印象”定级，不做评估
▪ 先买好装备再考虑级别
Notes: 为一种新微生物或一项新实验确定防护等级，不是在表格里查一下就行，而是一套结构化的风险评估：评估病原本身、实验操作、对人员的风险和对环境的影响，使实验室的防护水平与病原和具体操作相匹配。
注意两套编号：国内病原分类第一类危害最大、第四类最小，国际风险组 1 组最低、4 组最高，方向相反；实验室防护级别则国内外同向，四级最高（见第 058、059 课）。第一类、第二类属于高致病性病原微生物，相关实验须在相应级别实验室并经批准。
先查国家目录、做风险评估、确定级别，再按级别配备设施、设备和个人防护。通用的风险评估步骤和风险矩阵见第 067 课。

## Slide 5
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第一步：认清它是什么
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K2
要点
▪ 先认清是什么种、什么株
▪ 有没有已知变异，有没有经过基因改造
▪ 再和国内目录、已有分类对照
说明
第一步是认清要操作的到底是什么：属于什么种、什么株，有没有已知的变异，是否经过基因改造。然后与《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准）和已有分类资料对照，确定它在国内的危害程度类别。具体分类以国内目录为准，国外……
✕
常见错误
▪ 只知道“属”，不确认具体的种和株
▪ 忽视菌株经过改造这一信息
Notes: 第一步是认清要操作的到底是什么：属于什么种、什么株，有没有已知的变异，是否经过基因改造。然后与《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准）和已有分类资料对照，确定它在国内的危害程度类别。具体分类以国内目录为准，国外资料只作参考。

## Slide 6
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第二步：会不会致病、有多重
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K3
要点
▪ 会不会让人或动物生病
▪ 病有多重，多少量就能造成感染
▪ 致病性越强，需要的防护级别往往越高
说明
第二步评估致病性：它会不会让人或动物生病？如果会，病情有多严重？多少量就可能造成感染（感染剂量）？致病性越强、感染剂量越低，需要的防护级别往往越高。病原层面更详细的评估要素见第 068 课。
✕
常见错误
▪ 认为“只让动物生病”就不需要防护
▪ 忽视低剂量即可感染的情况
Notes: 第二步评估致病性：它会不会让人或动物生病？如果会，病情有多严重？多少量就可能造成感染（感染剂量）？致病性越强、感染剂量越低，需要的防护级别往往越高。病原层面更详细的评估要素见第 068 课。

## Slide 7
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第三步：怎么传播
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K4
要点
▪ 它怎么从一处传到另一处
▪ 经吸入、接触、食入还是锐器进入人体
▪ 能经空气传播的，级别往往更高
▪ 具体几级查目录，不靠印象
说明
第三步看传播途径：能不能随空气被吸入？会不会经皮肤黏膜接触、经口食入，或经针头等锐器刺伤进入人体？
✕
常见错误
▪ 只考虑接触传播，忽视气溶胶吸入
▪ 凭记忆判断级别，不查现行目录
Notes: 第三步看传播途径：能不能随空气被吸入？会不会经皮肤黏膜接触、经口食入，或经针头等锐器刺伤进入人体？
能经空气（气溶胶）传播、引起严重疾病的病原，通常需要更高级别的实验室（如三级）。具体某种病原、某项实验需要几级，查目录并结合评估确定，不凭印象。

## Slide 8
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第四步：有没有药和疫苗
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K5
要点
▪ 有没有有效的治疗药物和疫苗
▪ 万一暴露，能不能及时处置
▪ 没有有效治疗手段的，级别相应往上提
说明
第四步看防治手段：有没有有效的治疗药物和疫苗？万一发生暴露，能不能及时进行急救、预防性用药和医学观察？
✕
常见错误
▪ 认为有疫苗就可以降低防护要求
▪ 开展实验前不了解暴露后的处置途径
Notes: 第四步看防治手段：有没有有效的治疗药物和疫苗？万一发生暴露，能不能及时进行急救、预防性用药和医学观察？
没有有效治疗和预防手段的病原，一旦感染后果最严重，防护级别也要相应提高。暴露后的处置见第 078 课。

## Slide 9
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第五步：实验怎么做
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K6
要点
▪ 会不会产生气溶胶、用到锐器
▪ 是不是高浓度、大体积，涉不涉及动物、重组
▪ 同一种菌，培养和检测要求不同
▪ 培养活病毒风险高；涉及基因改造可能升级，先审批
说明
第五步看实验活动本身：会不会产生气溶胶（如离心、匀浆、超声、剧烈混匀），会不会用到锐器？是不是高浓度、大体积操作？涉不涉及动物感染实验？涉不涉及重组 DNA 或基因改造？
✕
常见错误
▪ 认为“检测时能做，培养也就能做”
▪ 未经审批就开展涉及基因改造的实验
Notes: 第五步看实验活动本身：会不会产生气溶胶（如离心、匀浆、超声、剧烈混匀），会不会用到锐器？是不是高浓度、大体积操作？涉不涉及动物感染实验？涉不涉及重组 DNA 或基因改造？
同一种病原，实验活动不同，所需级别也不同：例如对未经培养的样本做检测，与大量培养活的病原，风险和要求差别很大；目录对不同实验活动分别规定了所需的实验室级别（以现行版本为准）。培养活病毒等高风险活动须经批准，学生不得擅自开展。
涉及基因改造（如使用病毒载体）的实验，可能需要提高防护级别，并须先经单位生物安全委员会审批（见第 081 课）；涉及可能被滥用的两用研究，还要经过相应的伦理和安全审查（见第 083 课）。

## Slide 10
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第六步：设施和人员跟得上吗
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K7
要点
▪ 本实验室条件够不够，防护要与风险匹配
▪ 人员受过培训吗，防护装备备齐了吗
▪ 条件不够，就别硬上
▪ 依法移交有资质的机构处理
说明
第六步看本实验室的条件：实验室的防护级别和设施设备够不够？人员是否受过相应培训、考核合格？个人防护装备是否齐全？应急处置条件是否具备？防护条件必须与风险等级相匹配。
✕
常见错误
▪ 明知条件不够，抱侥幸心理先做
▪ 把样本私自转给其他单位“帮忙做”
Notes: 第六步看本实验室的条件：实验室的防护级别和设施设备够不够？人员是否受过相应培训、考核合格？个人防护装备是否齐全？应急处置条件是否具备？防护条件必须与风险等级相匹配。
条件不够，就不要硬上。涉及第一类、第二类等高致病性病原微生物的，必须在具备条件的实验室并经批准才能开展；不具备条件的，按规定移交有资质的机构处理，或者按规定销毁（以现行规定和本校规定为准）。

## Slide 11
060 · 如何确定实验活动的防护等级
第七步：查规范、问委员会，级别不自定
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K8
要点
▪ 查国内法规、标准和目录，国外手册只作参考
▪ 咨询实验室负责人和生物安全委员会
▪ 级别由生物安全员或委员会评定审批
▪ 学生不得自行定级、擅自开展
说明
第七步，查规范、问专家：对照国内法律法规、GB 19489、WS 233 和《人间传染的病原微生物目录》（均以现行文本或版本为准），国外手册只作参考；再向实验室负责人、生物安全员和单位生物安全委员会咨询。
✕
常见错误
▪ 自己在申请表上填个级别就开工
▪ 只问师兄师姐，不经委员会审查
Notes: 第七步，查规范、问专家：对照国内法律法规、GB 19489、WS 233 和《人间传染的病原微生物目录》（均以现行文本或版本为准），国外手册只作参考；再向实验室负责人、生物安全员和单位生物安全委员会咨询。
防护级别不是研究者自己说了算：由项目负责人组织评估、提出拟定级别，经生物安全员或单位生物安全委员会评定、审批后确定；高致病性病原微生物的实验活动还须依法审批。学生不得自行定级，不得擅自开展。生物安全委员会的职责见第 070 课。

## Slide 12
060 · 如何确定实验活动的防护等级
取最高的那个风险因素
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K9
要点
▪ 最终级别取最高的那个风险因素
▪ 哪怕只有一项高，也按高的来
▪ 例子：本体风险低，改造后、有气溶胶要重新看
▪ 拟定级别仍要报委员会审批
说明
各步骤的评估结果综合起来，最终级别取最高的那个风险因素：哪怕只有一项风险高，也要按高的来。
✕
常见错误
▪ 把各项风险“平均”一下定级
▪ 只按菌株本体定级，不考虑改造和操作
Notes: 各步骤的评估结果综合起来，最终级别取最高的那个风险因素：哪怕只有一项风险高，也要按高的来。
举个例子：某菌株本身属于低风险，按本体可在一级实验室操作；但经过基因改造后要重新评估改造带来的变化，实验中又有产生气溶胶的操作，综合各项取最高，给出拟定级别。拟定的级别仍要报单位生物安全委员会审批，批准后才能开展。

## Slide 13
060 · 如何确定实验活动的防护等级
风险组不等于实验室级别，不得随意降级
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K10
要点
▪ 风险组不直接等于实验室级别
▪ 逐案评估，但要按目录规定来
▪ 想在低一级实验室做，不能自己定
▪ 降级须评估、委员会审核，高致病性依法审批
说明
国际资料常说“风险组不等于实验室级别”，要结合管理控制措施逐案评估。例如有人问：国际风险组 3 的病原一定要进三级实验室吗？逐案评估的思路是对的，但在国内必须按规定来：先查《人间传染的病原微生物目录》，目录对不同实验……
✕
常见错误
▪ 以“逐案评估”为由自行降级
▪ 把国际风险组数字直接当成实验室级别
Notes: 国际资料常说“风险组不等于实验室级别”，要结合管理控制措施逐案评估。例如有人问：国际风险组 3 的病原一定要进三级实验室吗？逐案评估的思路是对的，但在国内必须按规定来：先查《人间传染的病原微生物目录》，目录对不同实验活动所需的实验室级别有明确规定。
在国内不能随意降级操作。想在比目录规定低一级的实验室里做，研究者不能自己决定，必须有充分的风险评估，经单位生物安全委员会审核；涉及高致病性病原微生物的，还须依法审批（以现行规定为准）。

## Slide 14
060 · 如何确定实验活动的防护等级
未知病原、细胞系和环境样本从严定级
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K11
要点
▪ 病原没确认，信息不全，评估从严，宁可高一档
▪ 细胞系、临床样本、来源不明样本也要定级
▪ 噬菌体实验按宿主菌和样品定级
▪ 污泥污水富集会放大杂菌，评估后一般二级
说明
病原还没有确认时信息不全，评估要从严，宁可防护高一档，并报单位生物安全委员会审核。
✕
常见错误
▪ 认为“只是细胞”或“只是环境样本”就不用评估
▪ 在开放台面上对污水样本做富集培养
Notes: 病原还没有确认时信息不全，评估要从严，宁可防护高一档，并报单位生物安全委员会审核。
细胞系、临床样本、来源不明的样本，在目录里不一定查得到，同样要做风险评估，确定在几级实验室操作；拿不准的交单位生物安全委员会把关。
噬菌体实验离不开宿主菌，用于杀灭致病菌的噬菌体，宿主往往就是致病菌，防护级别要按宿主菌和样品来评估，致病宿主菌在生物安全柜内规范操作。污泥、污水常被用作接种物，里面什么菌都可能有，包括致病菌；富集培养会把杂菌一起放大，评估后一般在二级实验室操作。

## Slide 15
060 · 如何确定实验活动的防护等级
评估成文，情况一变重新评估
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
K12
要点
▪ 评估要形成文件，经审核、留档可追溯
▪ 实验内容或条件一变，就重新评估
▪ 采取措施后残余风险仍偏高，报委员会
▪ 未批准前不擅自开工
说明
定级评估不是口头说说，要形成书面的风险评估报告，经审核批准后留档，做到可追溯（GB 19489-2008，以现行文本为准）。
✕
常见错误
▪ 评估只在脑子里，不写成文件
▪ 换了新方法、扩大了规模，还沿用旧评估
Notes: 定级评估不是口头说说，要形成书面的风险评估报告，经审核批准后留档，做到可追溯（GB 19489-2008，以现行文本为准）。
实验内容、病原、规模、方法、人员或设施条件发生变化时，要重新做风险评估。采取控制措施后残余风险仍然偏高的，要上报单位生物安全委员会，由委员会决定是否开展，不擅自开工。风险评估的记录与复查见第 067 课。

## Slide 16
060 · 如何确定实验活动的防护等级
课后练习
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
1
为一项新实验确定防护等级，正确的做法是：
A. 按病原名称凭印象定级
B. 查国内目录，按病原、传播、防治、操作、设施人员逐步评估，取最高风险因素，报委员会审批
C. 按国外手册自行确定
D. 先做起来，有问题再说
2
判断：某菌株本身风险低，经过基因改造后可以直接沿用原来的级别。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：定级是一套结构化风险评估，级别由生物安全委员会评定审批。
第 2 题 答案：B。解析：改造后要重新评估，结合操作中的气溶胶等风险，综合取最高，并报委员会审批。

## Slide 17
060 · 如何确定实验活动的防护等级
课后练习
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
3
想在比目录规定低一级的实验室开展实验，应当：
A. 研究者自己决定
B. 不能随意降级，须有充分风险评估并经委员会审核，高致病性还须依法审批
C. 只要戴好口罩就行
D. 晚上没人时再做
4
判断：细胞系和来源不明的样本在目录里查不到，所以不需要定级。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：在国内不得随意降级操作。
第 4 题 答案：B。解析：同样要做风险评估确定级别，信息不全时从严，拿不准交生物安全委员会把关。

## Slide 18
060 · 如何确定实验活动的防护等级
课后练习
《高校实验室安全》 060 如何确定实验活动的防护等级
5
简答：本实验室的条件达不到某项实验所需的防护级别，应该怎么办？
Notes: 第 5 题 答案：不硬上；涉及高致病性病原的须在具备条件的实验室并经批准开展，否则按规定移交有资质的机构处理；报告实验室负责人。解析：防护条件必须与风险等级匹配。

## Slide 19
本课小结
▪ K1 定级是一套结构化风险评估
▪ K2 第一步：认清它是什么
▪ K3 第二步：会不会致病、有多重
▪ K4 第三步：怎么传播
▪ K5 第四步：有没有药和疫苗
▪ K6 第五步：实验怎么做
▪ K7 第六步：设施和人员跟得上吗
▪ K8 第七步：查规范、问委员会，级别不自定
▪ K9 取最高的那个风险因素
▪ K10 风险组不等于实验室级别，不得随意降级
▪ K11 未知病原、细胞系和环境样本从严定级
▪ K12 评估成文，情况一变重新评估