## Slide 1
068
病原与实验活动的评估要素
第6章 生物安全
课时：约 8 分钟（卡通视频 95 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；实验室负责人、生物安全员和参与编写风险评估报告的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
068 · 病原与实验活动的评估要素
学习目标
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
1
能说出病原层面的评估要素（分类、致病性与感染剂量、感染途径与媒介、宿主范围、环境存活、本地流行、有无预防治疗、是否经过改造），知道国内病原分类与国际风险组方向相反。
2
能说出实验活动层面（用途、浓度与培养量、易暴露操作）和人员层面（免疫状态、健康与过敏）的评估要素，以及设施与管理问卷要问什么。
3
能做到把一个实验流程拆成单步，逐步用风险矩阵打分并汇总，评估结果成文审核后再进入减缓。
4
能判断未知病原、临床和环境样本等应从严评估，一个病原、一项实验要有专门的评估。

## Slide 3
068 · 病原与实验活动的评估要素
法规与标准依据
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：病原微生物实验室分类管理、分级管理，从事实验活动应当遵守有关规定
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：病原微生物分类管理；实验活动须在相应级别实验室开展，高致病性病原微生物实验活动须经批准
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：风险评估应考虑的要素（生物因子特性、实验活动、人员、设施设备、管理等），评估报告成文并经审核
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：根据病原危害程度和实验活动进行风险评估
§
《人间传染的病原微生物目录》（国家卫生健康委发布，以现行版本为准）：病原微生物分类和实验活动所需防护级别
§
《中华人民共和国生物安全法》《农业转基因生物安全管理条例》（以现行文本为准）：经改造的生物须评估并按规定审批（详见第 081 课）
§
本校实验室生物安全管理办法、风险评估程序和生物安全委员会章程（以本校规定为准）

## Slide 4
068 · 病原与实验活动的评估要素
一个病原、一项实验，一份评估
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K1
要点
▪ 评估是摸清这一个病原的风险
▪ 一个病原一份评估，不能套用
▪ 没有通用清单，每个实验专门评估
▪ 评估是 AMP 第一步，先找危害
说明
风险评估针对的是一个具体的、已知的病原和一项具体的实验活动：摸清这一株病原、这一种做法会带来什么风险。同一个病原，做核酸提取和做大量培养风险不同；不同病原更不能互相套用。所以没有一张“通用清单”能代替具体评估，每个实……
✕
常见错误
▪ 借用隔壁实验室或网上的评估报告
▪ 同一病原换了实验方法，仍用原来的评估
Notes: 风险评估针对的是一个具体的、已知的病原和一项具体的实验活动：摸清这一株病原、这一种做法会带来什么风险。同一个病原，做核酸提取和做大量培养风险不同；不同病原更不能互相套用。所以没有一张“通用清单”能代替具体评估，每个实验都要专门评估，不能借用别的实验室的评估报告。
在评估、减缓、绩效的 AMP 循环里（见第 065 课），评估是第一步，首先要做的是找出危害。评估的步骤和风险矩阵见第 067 课，本课讲评估时要逐项考虑的要素。

## Slide 5
068 · 病原与实验活动的评估要素
未知病原和特殊样本从严
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K2
要点
▪ 病原没弄清，风险看不清，评估从严
▪ 临床、土壤、野生动物、改造来源的样本要从严
▪ 看着健康的来源，也可能带病原
▪ 往高处估，报委员会审核
说明
风险评估要以已知的病原信息为依据；不知道是什么，风险就看不清。病原还没有确认时，评估要从严，按较高的防护要求操作，并报单位生物安全委员会审核（定级见第 060 课）。
✕
常见错误
▪ 认为“看起来健康的动物样本没有风险”
▪ 病原未确认就按最低级别处理
Notes: 风险评估要以已知的病原信息为依据；不知道是什么，风险就看不清。病原还没有确认时，评估要从严，按较高的防护要求操作，并报单位生物安全委员会审核（定级见第 060 课）。
有几类样本要特别从严对待：经过改造的核酸或生物材料、临床（医院）样本、土壤等环境样本、野生动物来源的样本；即使样本来自看起来健康的人或动物，也可能携带病原。这些样本在没有充分信息之前，风险往高处估。

## Slide 6
068 · 病原与实验活动的评估要素
冰山：看不见的风险也要想
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K3
要点
▪ 风险像冰山，大半在水面下
▪ 看得见的，能评估、能控制
▪ 看不见的，如没人知道的过敏，也要预判
▪ 评估要全面，看得见看不见都想到
说明
风险评估像一座冰山：水面上看得见的风险，能评估、能控制；水面下看不见的风险，同样可能出事，比如一个没人知道的过敏、一种新方法里没有先例的问题。没有先例时，常规的问题清单也可能问不到。
✕
常见错误
▪ 清单上的项目都打了勾，就认为没有风险了
▪ 对没有先例的新方法不做额外考虑
Notes: 风险评估像一座冰山：水面上看得见的风险，能评估、能控制；水面下看不见的风险，同样可能出事，比如一个没人知道的过敏、一种新方法里没有先例的问题。没有先例时，常规的问题清单也可能问不到。
所以评估要尽量全面：查资料、问有经验的人、让动手的人参与，对看不见的风险也尽力预判，并在复查时补充（复查见第 067 课）。

## Slide 7
068 · 病原与实验活动的评估要素
评估清单：病原、活动、人员、设施
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K4
要点
▪ 评估清单分四块：病原、活动、人员、设施
▪ 病原：分类、途径、剂量、能不能治
▪ 活动：做什么、用量、几步、几人
▪ 照着准则，编成本组的评估工具
说明
评估要看一串判据，可整理成一张清单，分四块：病原本身（分类、致病性、感染剂量、途径、存活、宿主、防治、是否改造）；实验活动（工艺、用量和浓度、步骤多少、参与人数）；人员（培训、健康和免疫状态）；设施与管理（设备、防护……
✕
常见错误
▪ 只看病原一块，不看活动、人员和设施
▪ 清单项目写了，却不逐项回答
Notes: 评估要看一串判据，可整理成一张清单，分四块：病原本身（分类、致病性、感染剂量、途径、存活、宿主、防治、是否改造）；实验活动（工艺、用量和浓度、步骤多少、参与人数）；人员（培训、健康和免疫状态）；设施与管理（设备、防护、预案、废物、安保）。
各单位可以参照国家标准、行业标准和本校程序，把清单编成本实验室的评估工具（问卷或表格），照着逐项问一遍，评估就成形了。

## Slide 8
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：先查分类
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K5
要点
▪ 第一问：它属于哪一类
▪ 查《人间传染的病原微生物目录》
▪ 国内第一类最危险，与国际风险组相反
▪ 分类只是起点，还要往下问
说明
病原层面的第一问是：它属于哪一类？查《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准），目录还规定了不同实验活动所需的实验室防护级别。
✕
常见错误
▪ 把国际风险组的编号当成国内分类
▪ 只查了分类，不再看操作和人员
Notes: 病原层面的第一问是：它属于哪一类？查《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准），目录还规定了不同实验活动所需的实验室防护级别。
注意两套编号：国内病原微生物分为四类，第一类危害最大、第四类最小；国际风险组 1 组最低、4 组最高，方向相反（见第 058 课）。阅读国外资料时不能把编号直接套用。分类只是起点，还要继续问后面的各项要素。

## Slide 9
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：致病性、感染剂量与后果
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K6
要点
▪ 会不会致病，致病性有多强
▪ 感染剂量：多少量才会致病
▪ 很少的量就能致病，要格外小心
▪ 暴露后果有多重；培养体积尽量小
说明
一看致病性：暴露后会不会致病，致病性有多强。二看感染剂量：多少量才会引起感染（具体数值查权威资料，不同病原差别很大）；感染剂量越低，越要格外小心。三看暴露后果：引起的疾病有多严重。
✕
常见错误
▪ 只看是否致病，不看感染剂量和后果严重程度
▪ 培养量远超实验需要
Notes: 一看致病性：暴露后会不会致病，致病性有多强。二看感染剂量：多少量才会引起感染（具体数值查权威资料，不同病原差别很大）；感染剂量越低，越要格外小心。三看暴露后果：引起的疾病有多严重。
培养体积在满足实验需要的前提下尽量小，万一溢洒，量少也更容易控制。

## Slide 10
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：感染途径与媒介
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K7
要点
▪ 从哪里进入人体：吸入、接触、刺伤、食入
▪ 会不会形成气溶胶，经空气传
▪ 有没有媒介或宿主帮它传
▪ 会不会人传人，也要查清
说明
要查清病原从哪里进入人体：吸入气溶胶、皮肤黏膜接触、锐器刺伤，还是误食入口；会不会形成气溶胶经空气传播。还要看传播方式中有没有媒介（如蜱、蚊等）或动物宿主参与，以及会不会人传人。
✕
常见错误
▪ 只考虑自然感染途径，忽略实验室中的气溶胶和刺伤
▪ 不了解病原有无媒介和宿主
Notes: 要查清病原从哪里进入人体：吸入气溶胶、皮肤黏膜接触、锐器刺伤，还是误食入口；会不会形成气溶胶经空气传播。还要看传播方式中有没有媒介（如蜱、蚊等）或动物宿主参与，以及会不会人传人。
途径决定控制重点：能经空气传播的，要特别控制产生气溶胶的操作；经血液传播的，要特别防锐器伤。

## Slide 11
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：宿主范围、环境存活、本地流行
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K8
要点
▪ 有的病原能在多种宿主里生存
▪ 有的从环境吸入就能感染
▪ 在环境里能活多久
▪ 本地流行还是外来，免疫背景不同
说明
宿主范围：有的病原能在人、多种动物甚至环境中生存，宿主和来源很多样，有的从环境中吸入就能感染；制定管理方案时要把这些都算上。
✕
常见错误
▪ 只考虑人是宿主，忽略实验动物和环境
▪ 不考虑病原在环境中的存活时间
Notes: 宿主范围：有的病原能在人、多种动物甚至环境中生存，宿主和来源很多样，有的从环境中吸入就能感染；制定管理方案时要把这些都算上。
环境存活：病原在台面、器材和空气中能存活多久，决定了污染范围和消毒要求（消毒见第 076 课）。本地流行情况：病原在本地流行还是外来，本地人可能已有一定免疫力，外来病原则可能没有。

## Slide 12
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：有无预防治疗和已有研究
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K9
要点
▪ 有没有疫苗预防，有没有药物治疗
▪ 本地能不能及时预防和治疗
▪ 先查文献和已有研究，拿到依据
▪ 无药可防可治，风险更高
说明
要问有没有有效的疫苗预防、有没有药物治疗，本地医疗机构能不能及时提供。没有有效的预防和治疗手段，暴露的后果就更严重，风险等级随之升高。
✕
常见错误
▪ 凭印象判断“有药可治”，不查资料
▪ 不了解本地医疗机构能否处置
Notes: 要问有没有有效的疫苗预防、有没有药物治疗，本地医疗机构能不能及时提供。没有有效的预防和治疗手段，暴露的后果就更严重，风险等级随之升高。
评估要有依据：先查文献、病原资料和已有研究，了解这个病原在实验室里的已知风险和以往的感染事件。

## Slide 13
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原：是否经过改造
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K10
要点
▪ 是否做过基因改造，一定要问
▪ 改造会带来新风险，要重新评估
▪ 植物还要问：会不会随花粉传出去
▪ 改造生物的评估见第 081 课
说明
要问这个生物材料有没有做过基因改造。改造可能改变它的特性，带来新的风险，必须重新评估，并按规定报单位生物安全委员会审查；不能直接沿用未改造亲本的结论。
✕
常见错误
▪ 认为“改造后的菌株和原来一样”
▪ 改造实验不报委员会审查
Notes: 要问这个生物材料有没有做过基因改造。改造可能改变它的特性，带来新的风险，必须重新评估，并按规定报单位生物安全委员会审查；不能直接沿用未改造亲本的结论。
经改造的植物还要问：有没有毒性，能否随花粉传播、传多远，人员有没有培训，是否在封闭条件下操作。转基因生物的风险评估见第 081 课，植物封闭温室见第 082 课。

## Slide 14
068 · 病原与实验活动的评估要素
活动：拿它做什么，量有多大
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K11
要点
▪ 活动第一问：你拿它做什么
▪ 冻存最低，检测升高，大量培养最高
▪ 浓度高、量大，风险也跟着涨
▪ 风险高的操作，防护相应升级
说明
同一个病原，操作不同风险不同。评估先问：你拿它做什么？冻存保存风险最低，开展检测风险升高，大量培养风险最高；只提取核酸风险较低，种植改造植物并收集花粉风险较高。培养使病原数量增加，一旦溢洒后果更重。
✕
常见错误
▪ 按冻存样本的风险去做大量培养
▪ 随意扩大培养量和浓度
Notes: 同一个病原，操作不同风险不同。评估先问：你拿它做什么？冻存保存风险最低，开展检测风险升高，大量培养风险最高；只提取核酸风险较低，种植改造植物并收集花粉风险较高。培养使病原数量增加，一旦溢洒后果更重。
浓度越高、体积越大，风险也跟着上升。处理高风险样品或操作时，防护措施要相应升级（防护等级见第 060 课）。

## Slide 15
068 · 病原与实验活动的评估要素
活动：哪些操作容易暴露
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K12
要点
▪ 标出易产生气溶胶的操作
▪ 有没有锐器、溅洒和手接触
▪ 把操作拆成小步，标出风险点
▪ 每步的风险，写进样本处理方案
说明
把整个操作拆成一个个小步骤，每一步问：会不会产生气溶胶（离心、振荡、匀浆、超声、剧烈吹打等）？有没有锐器、溅洒和手接触？把这些风险点标出来。
✕
常见错误
▪ 只评估病原，不评估具体操作
▪ 忽略振荡、吹打等不起眼的气溶胶来源
Notes: 把整个操作拆成一个个小步骤，每一步问：会不会产生气溶胶（离心、振荡、匀浆、超声、剧烈吹打等）？有没有锐器、溅洒和手接触？把这些风险点标出来。
每一步操作本身的风险都要评估，并写进样本处理方案，对应具体的控制措施，例如移液时沿管壁缓慢放液、在生物安全柜内操作、使用密封离心转子（生物安全柜使用见第 072 课）。

## Slide 16
068 · 病原与实验活动的评估要素
人员：免疫状态、健康与过敏
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K13
要点
▪ 评估别只看病原，也要看人
▪ 免疫低下的人，要加额外防护
▪ 过敏、免疫低下要主动说明
▪ 负责人调整安排，并为个人保密
说明
评估也要看操作的人：免疫状态、健康状况、过敏史、是否怀孕等。免疫低下的人风险更高，需要额外的防护，或者调整工作安排。
✕
常见错误
▪ 隐瞒自己的过敏或免疫低下情况
▪ 负责人公开传播成员的健康信息
Notes: 评估也要看操作的人：免疫状态、健康状况、过敏史、是否怀孕等。免疫低下的人风险更高，需要额外的防护，或者调整工作安排。
本人应主动向实验室负责人说明过敏、免疫低下等情况，负责人据此调整安排，并对个人健康信息保密（健康告知见第 152 课，医学监护与免疫接种见第 069 课）。

## Slide 17
068 · 病原与实验活动的评估要素
病原问卷：是或否，逐条答
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K14
要点
▪ 把要素变成问卷，是或否逐条答
▪ 会致病吗？经吸入吗？经接触吗？
▪ 环境稳定吗？改造过吗？好治吗？
▪ 答“是”的地方，就是控制重点
说明
可以把病原要素变成一份问卷，用“是”或“否”逐条回答：是病原吗？暴露后会致病吗？经吸入传播吗？经接触传播吗？在环境中稳定吗？经过改造吗？好治吗？
✕
常见错误
▪ 问卷只打勾不思考，拿不准也随便填“否”
▪ 答出风险点却没有对应的控制措施
Notes: 可以把病原要素变成一份问卷，用“是”或“否”逐条回答：是病原吗？暴露后会致病吗？经吸入传播吗？经接触传播吗？在环境中稳定吗？经过改造吗？好治吗？
答“是”（或“不好治”）的地方，就是风险点，要对应到具体的控制措施。问卷的条目可按本校评估程序增减。

## Slide 18
068 · 病原与实验活动的评估要素
设施与管理问卷
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K15
要点
▪ 培训够吗？有应急预案吗？
▪ 关键设备齐吗？防护够吗？
▪ 废物怎么处置？安保和规程呢？
▪ 和负责人一起确认；换病原要重写规程、重新培训
说明
再看现有控制够不够，问设施与管理：人员培训够不够？有没有应急预案？关键设备（生物安全柜、高压灭菌器等）齐不齐、合格不合格？个人防护够不够？废物怎么处置？安保措施和专门的操作规程有没有？
✕
常见错误
▪ 设备过期未检测仍认为“控制够了”
▪ 换了病原仍用旧规程
Notes: 再看现有控制够不够，问设施与管理：人员培训够不够？有没有应急预案？关键设备（生物安全柜、高压灭菌器等）齐不齐、合格不合格？个人防护够不够？废物怎么处置？安保措施和专门的操作规程有没有？
这些要和实验室负责人一起确认。换了病原，规程要重写，人员要重新培训。

## Slide 19
068 · 病原与实验活动的评估要素
安全和安保两类风险都要评
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K16
要点
▪ 要评两类：生物安全和生物安保
▪ 安全：人员和社区会不会暴露
▪ 安保：样本会不会丢失、被盗
说明
评估要同时看两类风险：生物安全风险——操作人员和周边社区会不会暴露；生物安保风险——样本会不会丢失、被盗或被滥用（生物安保见第 083 课）。两类风险都要放进同一张评估表里打分。
✕
常见错误
▪ 只评感染风险，不评样本丢失、被盗
Notes: 评估要同时看两类风险：生物安全风险——操作人员和周边社区会不会暴露；生物安保风险——样本会不会丢失、被盗或被滥用（生物安保见第 083 课）。两类风险都要放进同一张评估表里打分。

## Slide 20
068 · 病原与实验活动的评估要素
案例：一批疑似感染的血样
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K17
要点
▪ 一批疑似感染的患者血样
▪ 镜检没查到，抗体查到了，未确证
▪ 已知靠蜱叮咬传，未见人传人
▪ 要做的是分离血清，做免疫检测
说明
以一个结构化案例说明逐步评估的方法：某研究项目收到一批患者血样，怀疑感染某种经蜱叮咬传播的病原，但未确证——镜检没查到病原，抗体检测阳性；该病原已知靠蜱叮咬传播，未见人传人报道。实验室要做的是分离血清，再做免疫检测。
✕
常见错误
▪ 因为“镜检没查到”就按无感染性样本处理
Notes: 以一个结构化案例说明逐步评估的方法：某研究项目收到一批患者血样，怀疑感染某种经蜱叮咬传播的病原，但未确证——镜检没查到病原，抗体检测阳性；该病原已知靠蜱叮咬传播，未见人传人报道。实验室要做的是分离血清，再做免疫检测。
已掌握的信息（途径、是否人传人、要做的操作）就是评估的依据；未确证的部分按从严原则处理。

## Slide 21
068 · 病原与实验活动的评估要素
把流程拆成单步
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K18
要点
▪ 结构化评估：把流程拆成单步
▪ 接收存放、编目、分离血清、检测
▪ 处置、去污、记录、应急，也不能漏
▪ 每一步插旗，逐一评估
说明
结构化评估就是把一个流程拆成单个操作，一步一步评估。本案例拆成八步：接收与初始存放、样本编目、分离血清、免疫检测、检测后样本处置、去污、记录保存、意外暴露的应急处置。后四步常被忽略，也不能漏。
✕
常见错误
▪ 只评估“检测”这一步，漏掉接收、处置和去污
▪ 不把应急处置列入评估
Notes: 结构化评估就是把一个流程拆成单个操作，一步一步评估。本案例拆成八步：接收与初始存放、样本编目、分离血清、免疫检测、检测后样本处置、去污、记录保存、意外暴露的应急处置。后四步常被忽略，也不能漏。
更大范围的流程还包括运输、接收、储存、处理、处置和数据传输，每一步都要评一次。例如接收时先在安全柜内检查样本管的密封和标签（样本接收见第 079 课）。

## Slide 22
068 · 病原与实验活动的评估要素
逐步打分，汇成总表
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K19
要点
▪ 每一步用风险矩阵打分
▪ 颜色分低、中、高、很高
▪ 汇成累计矩阵，全程风险一行看清
▪ 做熟了也别把可能性打低，看记录和险兆
说明
每一步都用风险矩阵（可能性配后果，见第 067 课）打分，例如“接收和存放时意外暴露”可能性低、后果低；颜色分低、中、高、很高，一看就懂。各步汇总成累计矩阵或总表，全程风险一行看清，并找出风险最高的步骤。
✕
常见错误
▪ 凭感觉打分，没有依据
▪ 只看单步，不汇总全程风险
Notes: 每一步都用风险矩阵（可能性配后果，见第 067 课）打分，例如“接收和存放时意外暴露”可能性低、后果低；颜色分低、中、高、很高，一看就懂。各步汇总成累计矩阵或总表，全程风险一行看清，并找出风险最高的步骤。
总表还能看出风险的变化：例如样本灭活后，被盗滥用的风险就降低了。打分要有依据：做熟了也不能随手把可能性打低，要参考实验记录、事件和险兆报告，不凭感觉。

## Slide 23
068 · 病原与实验活动的评估要素
决策点：评完再减缓，成文审核
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
K20
要点
▪ 决策点：残余风险够不够低
▪ 评完，再进入减缓
▪ 评估写成文件，经委员会审核
▪ 评清楚、控到位，再做决定
说明
评估结束时有一个决策点：在现有控制下，残余风险是否可接受？不够低的，进入下一步风险减缓，对每一项风险点对应具体措施（见第 069 课）。
✕
常见错误
▪ 评估完不做决策，直接开始实验
▪ 评估报告不经审核
Notes: 评估结束时有一个决策点：在现有控制下，残余风险是否可接受？不够低的，进入下一步风险减缓，对每一项风险点对应具体措施（见第 069 课）。
评估结果要写成文件，按本校程序经生物安全委员会审核，再对应到一条条具体措施并落实。评清楚、控到位，再决定是否开展。

## Slide 24
068 · 病原与实验活动的评估要素
课后练习
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
1
关于病原分类，正确的是：
A. 国内第一类病原危害最小
B. 国内第一类危害最大，与国际风险组 1 组最低方向相反
C. 国内分类与国际风险组编号完全一致
D. 分类查到后就不用再评估
2
判断：同一种病原，只做核酸提取和做大量培养，风险是一样的。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：两套编号方向相反；分类只是评估的起点。
第 2 题 答案：B。解析：冻存最低、检测升高、大量培养最高，浓度和量越大风险越高。

## Slide 25
068 · 病原与实验活动的评估要素
课后练习
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
3
下列哪项不属于病原层面的评估要素？
A. 感染途径
B. 有无预防和治疗手段
C. 是否经过改造
D. 实验室的装修颜色
4
判断：自己有过敏或免疫低下情况，属于个人隐私，不必告诉实验室负责人。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：D。解析：病原层面看分类、致病性与感染剂量、途径与媒介、宿主、存活、本地流行、防治和改造。
第 4 题 答案：B。解析：应主动说明，负责人据此调整安排并为个人保密。

## Slide 26
068 · 病原与实验活动的评估要素
课后练习
《高校实验室安全》 068 病原与实验活动的评估要素
5
对一批疑似感染的血样做结构化评估，正确的做法是：
A. 只评估检测这一步
B. 把流程拆成接收存放、编目、分离、检测、处置、去污、记录、应急等单步，逐步打分再汇总
C. 镜检没查到就按无感染性处理
D. 借用别的实验室的评估
6
简答：哪些样本要从严评估？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：每一步都要评，后几步也不能漏，汇成总表看全程风险。
第 6 题 答案：病原未确认的样本、经过改造的材料、临床样本、土壤等环境样本、野生动物来源的样本（包括看似健康来源的）。解析：信息不足时风险往高处估，报生物安全委员会审核。

## Slide 27
本课小结
▪ K1 一个病原、一项实验，一份评估
▪ K2 未知病原和特殊样本从严
▪ K3 冰山：看不见的风险也要想
▪ K4 评估清单：病原、活动、人员、设施
▪ K5 病原：先查分类
▪ K6 病原：致病性、感染剂量与后果
▪ K7 病原：感染途径与媒介
▪ K8 病原：宿主范围、环境存活、本地流行
▪ K9 病原：有无预防治疗和已有研究
▪ K10 病原：是否经过改造
▪ K11 活动：拿它做什么，量有多大
▪ K12 活动：哪些操作容易暴露
▪ K13 人员：免疫状态、健康与过敏
▪ K14 病原问卷：是或否，逐条答
▪ K15 设施与管理问卷
▪ K16 安全和安保两类风险都要评
▪ K17 案例：一批疑似感染的血样
▪ K18 把流程拆成单步
▪ K19 逐步打分，汇成总表
▪ K20 决策点：评完再减缓，成文审核