## Slide 1
036
火警报告与疏散逃生
第4章 消防安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 63 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
036 · 火警报告与疏散逃生
学习目标
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
1
能做到发现火情先喊人、按报警按钮，拨打 119 说清地点、燃烧物和被困人员，同时报告实验室负责人、学院和保卫处。
2
能做到警报一响立即撤离：低姿捂鼻、走楼梯不乘电梯、随手关门，到集合点清点人数、不返回。
3
能认出安全出口、疏散指示等消防安全标志（GB 13495.1-2015），说出疏散通道、安全出口和消防车通道的管理要求。
4
能说出参加消防演练的意义和人员密集活动防拥挤踩踏的要点。

## Slide 3
036 · 火警报告与疏散逃生
法规与标准依据
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
§
《中华人民共和国消防法》（以现行文本为准）：任何人发现火灾都应立即报警，严禁谎报火警；不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车通道；单位组织消防演练
§
GB 13495.1-2015（以现行文本为准）《消防安全标志 第1部分：标志》：安全出口、疏散方向、手动报警按钮等标志
§
《大型群众性活动安全管理条例》（以现行文本为准）：活动场所容量、安全通道和应急预案
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室应急预案、应急演练和事故报告
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：疏散通道畅通、应急照明和疏散指示完好、开展应急演练
§
本校火灾应急预案、校内报警电话和学生活动安全管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
036 · 火警报告与疏散逃生
发现火情，先喊人、按警报
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K1
要点
▪ 发现火情，第一件事是报警
▪ 先大声喊人，就近按下手动报警按钮
▪ 不能一声不吭跑掉，不提醒别人
▪ 先保证自己安全，顺手报警提醒别人
说明
按照《中华人民共和国消防法》，任何人发现火灾都应当立即报警。在实验室发现火情，先保证自己的安全，同时大声呼喊提醒周围的人，就近按下手动火灾报警按钮，启动全楼警报（见第 035 课）。
✕
常见错误
▪ 发现起火后自己跑掉，不提醒别人
▪ 先自行扑救，等火大了才报警
Notes: 按照《中华人民共和国消防法》，任何人发现火灾都应当立即报警。在实验室发现火情，先保证自己的安全，同时大声呼喊提醒周围的人，就近按下手动火灾报警按钮，启动全楼警报（见第 035 课）。
不能自己悄悄跑掉而不提醒别人，也不要没有把握还留在屋里琢磨怎么灭火。报警和扑救可以同时进行：一人报警，一人用灭火器扑救初起小火，其他人撤离。

## Slide 5
036 · 火警报告与疏散逃生
拨打119说清楚，同时报告学校
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K2
要点
▪ 火警电话 119，有人受伤拨打 120
▪ 说清地点、烧的什么、有没有人被困
▪ 等对方问完再挂电话
▪ 同时报告保卫处、实验室负责人和学院
说明
拨打 119 时，说清楚：学校名称、校区、楼号、楼层和房间号，燃烧的是什么物质（有无危险化学品、气瓶、生物或放射性危害），火势大小，有没有人被困或受伤，报警人姓名和电话。接警员问完再挂电话，并派人到路口接应消防车。
✕
常见错误
▪ 只说“着火了”，说不清楼号、房间号
▪ 只打 119，不报告学校保卫处和负责人
Notes: 拨打 119 时，说清楚：学校名称、校区、楼号、楼层和房间号，燃烧的是什么物质（有无危险化学品、气瓶、生物或放射性危害），火势大小，有没有人被困或受伤，报警人姓名和电话。接警员问完再挂电话，并派人到路口接应消防车。
同时拨打校内报警电话报告学校保卫处（消防控制室），报告实验室负责人和学院；有人受伤拨打 120。不得谎报火警。

## Slide 6
036 · 火警报告与疏散逃生
火大或拿不准，放弃扑救就撤
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K3
要点
▪ 火大了，或者没把握，别冒险
▪ 通风柜火失控，拉下视窗就撤
▪ 按报警、打 119，沿疏散路线撤离
▪ 主出口可能被堵，要认清第二条路线
说明
火势扩大、控制不住，或者拿不准能否扑灭时，立即放弃扑救：通风柜内的火拉下视窗，招呼所有人撤离，按下报警按钮，沿疏散路线撤到安全处后拨打 119，同时报告实验室负责人、学院和保卫处。
✕
常见错误
▪ 火已失控还坚持扑救
▪ 只认得一个出口，被堵后不知往哪走
Notes: 火势扩大、控制不住，或者拿不准能否扑灭时，立即放弃扑救：通风柜内的火拉下视窗，招呼所有人撤离，按下报警按钮，沿疏散路线撤到安全处后拨打 119，同时报告实验室负责人、学院和保卫处。
起火或爆炸时，撤离往往是唯一正确的选择。主出口可能被火和烟堵住，平时就要认清第二条疏散路线（见 K7）。

## Slide 7
036 · 火警报告与疏散逃生
撤离前，安全的话关电关气拉视窗
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K4
要点
▪ 安全的话，先关掉电器和燃气
▪ 在通风柜操作的，拉下视窗再离开
▪ 来不及就不管，人先走
说明
需要撤离实验室时，如果时间允许、不会危及自身安全，顺手关闭加热设备和电器电源、燃气阀门和气瓶阀，盖好正在使用的化学品容器，在通风柜内操作的拉下视窗，然后离开。
✕
常见错误
▪ 为了关设备、收拾东西耽误撤离
▪ 撤离时通风柜视窗大开、热源未关
Notes: 需要撤离实验室时，如果时间允许、不会危及自身安全，顺手关闭加热设备和电器电源、燃气阀门和气瓶阀，盖好正在使用的化学品容器，在通风柜内操作的拉下视窗，然后离开。
这些动作只用几秒钟，能减少火势扩大和二次事故。如果火已逼近或烟雾很浓，什么都不要管，立即撤离。

## Slide 8
036 · 火警报告与疏散逃生
警报一响立即撤离，别管实验
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K5
要点
▪ 听到警报，立即疏散
▪ 不等广播、不收拾东西、不磨蹭
▪ 别当误报，是否误报由值班人员确认
▪ 紧急时最不重要的，是完成实验
说明
无论是真实火警还是演练，听到火灾警报就立即按疏散路线撤离：在安全的前提下关掉热源，不等广播通知，不去关电脑、收拾书包，不磨蹭。
✕
常见错误
▪ 警报响了继续做实验，以为是误报
▪ 先关电脑、收拾东西再走
Notes: 无论是真实火警还是演练，听到火灾警报就立即按疏散路线撤离：在安全的前提下关掉热源，不等广播通知，不去关电脑、收拾书包，不磨蹭。
不要因为以前有过误报就不当回事。是否误报，由消防控制室值班人员核实后通知。紧急情况下，完成实验是最不重要的事，要记住应急程序，听从疏散引导人员指挥，到集合点集合。

## Slide 9
036 · 火警报告与疏散逃生
低姿捂鼻、走楼梯、随手关门
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K6
要点
▪ 烟大时低姿前进
▪ 用湿毛巾或衣物捂住口鼻
▪ 走楼梯，着火时不乘电梯
▪ 离开时随手关门，门把发烫换条路
说明
火灾中致人死亡的主要是烟气。热烟上升，靠近地面的空气相对清洁，所以烟大时要弯腰低姿前进，用湿毛巾或衣物捂住口鼻，沿疏散指示走向安全出口。
✕
常见错误
▪ 着火时乘电梯
▪ 直立奔跑穿过浓烟
Notes: 火灾中致人死亡的主要是烟气。热烟上升，靠近地面的空气相对清洁，所以烟大时要弯腰低姿前进，用湿毛巾或衣物捂住口鼻，沿疏散指示走向安全出口。
着火时不能乘电梯：电梯可能断电停运，电梯井还会成为烟囱。走疏散楼梯，离开房间时随手关门，把烟火挡在房内。开门前先用手背试门把和门板，发烫说明门外有火，不要开门，换另一条路线。

## Slide 10
036 · 火警报告与疏散逃生
熟悉多条疏散路线，亲自走一遍
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K7
要点
▪ 出口附近贴着疏散路线图
▪ 多记几条路线，一条堵了走另一条
▪ 疏散路线要亲自完整走一遍
▪ 读一读本楼应急预案和学校规定
说明
每层楼出口附近都贴有疏散路线图，标明所在位置、疏散方向、安全出口和集合点。进入新的实验楼，要看懂疏散图，记住至少两条疏散路线，一条被堵时走另一条。
✕
常见错误
▪ 只知道平时进出的那一个门
▪ 从没看过本楼的疏散图和应急预案
Notes: 每层楼出口附近都贴有疏散路线图，标明所在位置、疏散方向、安全出口和集合点。进入新的实验楼，要看懂疏散图，记住至少两条疏散路线，一条被堵时走另一条。
只看图不够，要亲自沿疏散路线完整走一遍，弄清楚途中要经过哪些楼梯、防火门和出口，出口通向哪里。还要读一读本楼的应急预案、实验室安全规范和学校规定，知道发生火灾和爆炸时该怎么做。

## Slide 11
036 · 火警报告与疏散逃生
到集合点清点人数，不许返回
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K8
要点
▪ 撤出后到紧急集合点集合
▪ 清点人数，有人没到马上报告
▪ 出来了就别回头取东西
▪ 没有通知，任何人不许返回
说明
紧急集合点是撤离后人员集合的安全地点，通常设在楼外空旷处，远离建筑、不妨碍消防车通行。撤出后立即到集合点报到，由实验室负责人或指导教师清点人数，发现有人没到，马上报告现场指挥和消防救援人员，说明他可能所在的位置。
✕
常见错误
▪ 撤出后不去集合点，自行离开
▪ 返回楼内取电脑、样品
Notes: 紧急集合点是撤离后人员集合的安全地点，通常设在楼外空旷处，远离建筑、不妨碍消防车通行。撤出后立即到集合点报到，由实验室负责人或指导教师清点人数，发现有人没到，马上报告现场指挥和消防救援人员，说明他可能所在的位置。
撤出后不要返回楼内取东西。没有现场指挥或保卫处的通知，任何人不得返回；按本校应急预案和统一指挥行动。

## Slide 12
036 · 火警报告与疏散逃生
互相照应：行动不便者和访客有人带
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K9
要点
▪ 先撤能自己行走的人
▪ 再集中力量协助行动不便的人
▪ 行动不便的同学，事先安排专人协助
▪ 访客跟着陪同人员撤到集合点
说明
人员较多时，先组织能自己行走的人有序撤离，再集中力量协助行动不便的人（受伤、腿脚不便、孕期等）。实验室里有行动不便的同学，要在应急预案中事先安排专人协助。
✕
常见错误
▪ 只顾自己撤离，不管行动不便的同学
▪ 访客自行乱走，没有人带领和清点
Notes: 人员较多时，先组织能自己行走的人有序撤离，再集中力量协助行动不便的人（受伤、腿脚不便、孕期等）。实验室里有行动不便的同学，要在应急预案中事先安排专人协助。
来访人员不熟悉楼内路线，遇到紧急情况由陪同人员带领，沿疏散通道撤到集合点并清点人数（访客管理见第 008 课）。

## Slide 13
036 · 火警报告与疏散逃生
认清安全出口标志和应急照明
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K10
要点
▪ 绿色安全出口标志，指向最安全的疏散出口
▪ 跟着疏散指示的箭头走
▪ 停电时，要靠应急照明
▪ 标志不能遮挡，应急灯不亮就报修
说明
按 GB 13495.1-2015（以现行文本为准），安全出口、疏散方向等消防安全标志为绿色，设在出口上方、走廊墙面和地面，指出火灾时通向安全出口的路线（安全标志与安全色见第 026 课）。疏散时跟着疏散指示的箭头走。
✕
常见错误
▪ 用海报、柜子挡住疏散指示标志
▪ 应急灯不亮不报修
Notes: 按 GB 13495.1-2015（以现行文本为准），安全出口、疏散方向等消防安全标志为绿色，设在出口上方、走廊墙面和地面，指出火灾时通向安全出口的路线（安全标志与安全色见第 026 课）。疏散时跟着疏散指示的箭头走。
火灾时常常停电，要靠应急照明灯和带电源的疏散指示标志照明。疏散标志和应急灯不得被海报、货架遮挡；发现标志损坏、应急灯不亮，及时报修。

## Slide 14
036 · 火警报告与疏散逃生
安全出口和疏散通道天天畅通
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K11
要点
▪ 安全出口不堆东西，门不上锁
▪ 走廊、出口不堆杂物
▪ 防火门保持关闭，不能撑开锁死
▪ 疏散路线定期检查，进实验室先认两个出口
说明
逃生的路要天天畅通。按照《中华人民共和国消防法》，不得占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口：出口门口和走廊不堆放纸箱、仪器、废旧设备和电动车，安全出口在使用期间不得上锁；防火门保持常闭，不能用东西撑开，也不能锁死（见第……
✕
常见错误
▪ 安全出口门上锁或被货架挡住
▪ 把走廊当仓库
Notes: 逃生的路要天天畅通。按照《中华人民共和国消防法》，不得占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口：出口门口和走廊不堆放纸箱、仪器、废旧设备和电动车，安全出口在使用期间不得上锁；防火门保持常闭，不能用东西撑开，也不能锁死（见第 035 课）。
实验室和学院要定期检查疏散路线，确认一路畅通、没有阻挡。进入实验室，先看清最近的两个出口；第一天就要认清消防器材和出口的位置。

## Slide 15
036 · 火警报告与疏散逃生
消防环环相扣：四懂四会
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K12
要点
▪ 报警、器材、救援、撤离，一环扣一环
▪ 四懂：懂危险、懂预防、懂扑救、懂逃生
▪ 四会：会报警、会用器材、会灭小火、会疏散
说明
消防安全是一环扣一环的：要会报警（火警 119），要有合格的灭火器材，要有专业的消防救援，还要能沿着出口安全撤离。任何一环出了问题，都可能酿成大祸。
✕
常见错误
▪ 以为有灭火器就够了，不学报警和逃生
▪ 只会背口诀，不会实际操作
Notes: 消防安全是一环扣一环的：要会报警（火警 119），要有合格的灭火器材，要有专业的消防救援，还要能沿着出口安全撤离。任何一环出了问题，都可能酿成大祸。
消防培训常说的“四懂四会”：懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂扑救火灾的方法、懂逃生的方法；会报火警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

## Slide 16
036 · 火警报告与疏散逃生
参加消防培训和演练
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K13
要点
▪ 参加学校组织的消防培训和演练
▪ 灭火器要练过才会用
▪ 演练时按真实火警认真撤离
说明
《中华人民共和国消防法》要求单位对职工进行消防安全培训，并组织灭火和应急疏散演练（以现行文本为准）。学校和学院定期组织的消防培训和疏散演练，所有师生都要参加。
✕
常见错误
▪ 演练时躲在实验室不出来
▪ 嘻嘻哈哈走过场
Notes: 《中华人民共和国消防法》要求单位对职工进行消防安全培训，并组织灭火和应急疏散演练（以现行文本为准）。学校和学院定期组织的消防培训和疏散演练，所有师生都要参加。
演练要当作真实火警对待：听到警报立即停止实验、按路线撤离、到集合点报到。灭火器要在培训中亲手练过才会用（见第 033 课）。

## Slide 17
036 · 火警报告与疏散逃生
人员密集活动：不超容量，防踩踏
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
K14
要点
▪ 参加人数不能超过场地容量
▪ 办活动前看好出口，安排专人引导
▪ 有序进出，不推不挤，听从指挥
▪ 万一被挤倒，双手护头，蜷身侧卧
说明
社团活动、讲座、会场、联欢等人员密集活动，最怕拥挤踩踏。组织者要按场地容量控制人数，活动前查看安全出口和疏散通道是否畅通，安排专人在出入口和楼梯引导；大型活动要事先制定应急预案，按学校规定报批（以现行规定为准）。
✕
常见错误
▪ 为了热闹超员组织活动
▪ 散场时在楼梯上拥挤推搡
Notes: 社团活动、讲座、会场、联欢等人员密集活动，最怕拥挤踩踏。组织者要按场地容量控制人数，活动前查看安全出口和疏散通道是否畅通，安排专人在出入口和楼梯引导；大型活动要事先制定应急预案，按学校规定报批（以现行规定为准）。
参加者有序进出，不推不挤，不在楼梯、出口逗留，听从工作人员指挥。万一被挤倒，双手抱住后脑和颈部，蜷身侧卧，保护胸腹部，尽快寻找机会起身。

## Slide 18
036 · 火警报告与疏散逃生
消防车通道不得占用
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
S1
要点
▪ 消防车通道不能停车、堆物、设障
▪ 通道畅通，救援才能及时赶到
▪ 发现占用及时劝阻、报告保卫处
说明
消防车通道是消防车到达建筑、展开救援的通道，路面上通常有标线和“消防车通道 严禁占用”的标志。按照《中华人民共和国消防法》，不得占用、堵塞、封闭消防车通道，不得在通道上停车、堆放物品、设置路障。
✕
常见错误
▪ 把车停在楼前消防车通道上
▪ 在消防车通道上堆放废旧设备、建筑垃圾
Notes: 消防车通道是消防车到达建筑、展开救援的通道，路面上通常有标线和“消防车通道 严禁占用”的标志。按照《中华人民共和国消防法》，不得占用、堵塞、封闭消防车通道，不得在通道上停车、堆放物品、设置路障。
实验楼周围的消防车通道、消防车登高操作场地和室外消火栓、水泵接合器前（见第 035 课）都要保持畅通。发现占用，及时劝阻或报告学校保卫处。

## Slide 19
036 · 火警报告与疏散逃生
课后练习
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
1
发现实验室起火，第一件事应该是：
A. 回宿舍取东西
B. 大声喊人、按下手动报警按钮
C. 先把实验做完
D. 悄悄离开
2
拨打 119 时，下列哪项最需要说清楚？
A. 自己的专业
B. 火灾地点（校区、楼号、房间）、燃烧物和有无被困人员
C. 实验的名称
D. 导师姓名
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：发现火灾应立即报警，提醒他人，同时拨打 119 并报告学校。
第 2 题 答案：B。解析：地点、燃烧物和被困人员是消防救援最需要的信息，要等接警员问完再挂电话。

## Slide 20
036 · 火警报告与疏散逃生
课后练习
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
3
判断：火灾时为了尽快逃离，应乘电梯下楼。
A. 正确
B. 错误
4
判断：撤到集合点后，如果实验记录还在实验室，可以快速返回取出。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：火灾时电梯可能断电停运，电梯井会灌入烟气，应走疏散楼梯。
第 4 题 答案：B。解析：没有通知任何人不得返回，生命高于财产。

## Slide 21
036 · 火警报告与疏散逃生
课后练习
《高校实验室安全》 036 火警报告与疏散逃生
5
社团在报告厅举办活动，下列做法正确的是：
A. 人越多越好，超过座位就站在过道
B. 锁上侧门方便检票
C. 按场地容量控制人数，安排专人在出口引导
D. 散场时大家一起往外冲
6
简答：撤离时如何防烟？
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：人员密集活动要控制人数、保持出口畅通、有序进出，防止拥挤踩踏。
第 6 题 答案：低姿前进，用湿毛巾或衣物捂住口鼻，沿疏散指示走楼梯，不乘电梯；离开房间随手关门，门把发烫不要开门，换另一条路线。解析：火灾中致人死亡的主要是烟气。

## Slide 22
本课小结
▪ K1 发现火情，先喊人、按警报
▪ K2 拨打119说清楚，同时报告学校
▪ K3 火大或拿不准，放弃扑救就撤
▪ K4 撤离前，安全的话关电关气拉视窗
▪ K5 警报一响立即撤离，别管实验
▪ K6 低姿捂鼻、走楼梯、随手关门
▪ K7 熟悉多条疏散路线，亲自走一遍
▪ K8 到集合点清点人数，不许返回
▪ K9 互相照应：行动不便者和访客有人带
▪ K10 认清安全出口标志和应急照明
▪ K11 安全出口和疏散通道天天畅通
▪ K12 消防环环相扣：四懂四会
▪ K13 参加消防培训和演练
▪ K14 人员密集活动：不超容量，防踩踏
▪ S1 消防车通道不得占用