## Slide 1
058
病原微生物分类
第6章 生物安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 70 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；实验室负责人和生物安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
058 · 病原微生物分类
学习目标
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
1
能说出生物因子的主要种类（细菌、病毒、真菌、寄生虫、朊病毒、毒素、感染性核酸等）及其安全上的特点。
2
能说出国内病原微生物四类的含义：第一类危害最大、第四类最小，与国际风险组（1 组最低、4 组最高）顺序相反；能判断“第一类病原不在一级实验室”。
3
能做到以现行《人间传染的病原微生物目录》为准查分类和所需实验室级别；目录查不到的先评估、报生物安全委员会确定；知道第一、二类实验活动须经批准。
4
能说出评估时要考虑的地区因素，会把病原资料单作为参考工具使用。

## Slide 3
058 · 病原微生物分类
法规与标准依据
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：病原微生物实验室实行分类管理和分级管理
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：病原微生物按危害程度分为四类，第一类、第二类统称高致病性病原微生物；高致病性病原微生物实验活动须在相应级别实验室并经批准
§
《人间传染的病原微生物目录》（国家卫生健康委发布，以现行版本为准）：各病原的危害程度分类、不同实验活动所需的实验室级别
§
《动物病原微生物分类名录》（以现行版本为准）：动物病原微生物的分类
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》、WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：风险评估和实验室分级
§
《农业转基因生物安全管理条例》（以现行文本为准）：农业转基因生物安全等级另成体系
§
本校生物安全管理制度：目录未列的微生物由生物安全委员会评估确定，以本校规定为准

## Slide 4
058 · 病原微生物分类
什么是生物因子
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K1
要点
▪ 细菌、病毒、真菌等微生物都可能是生物因子
▪ 还有朊病毒这样的致病颗粒和生物毒素
▪ 轻则过敏，重则患病甚至死亡
说明
生物因子是指可能对人体健康造成危害的微生物和其他生物材料，包括细菌、病毒、真菌及其他微生物，寄生虫，朊病毒这样的致病蛋白颗粒，以及它们产生的毒素等。
✕
常见错误
▪ 认为只有“病毒、细菌”才算生物危害，忽视真菌孢子、毒素和过敏原
▪ 认为非活体的毒素、核酸不需要防护
Notes: 生物因子是指可能对人体健康造成危害的微生物和其他生物材料，包括细菌、病毒、真菌及其他微生物，寄生虫，朊病毒这样的致病蛋白颗粒，以及它们产生的毒素等。
关键在于它们会损害人的健康：轻则引起过敏，重则引起疾病甚至死亡。凡能对人造成危害的生物因子，都要纳入管理，做风险评估、按规定防护。

## Slide 5
058 · 病原微生物分类
细菌、病毒、真菌各有特点
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K2
要点
▪ 细菌：不少来自土壤和水，有的形成芽孢，耐受力强
▪ 支原体没有细胞壁，部分抗生素对它无效
▪ 病毒：有的可能致命，很多没有特效药
▪ 真菌孢子随空气扩散，有的产毒素
▪ 免疫力低时，常见真菌也可能致病
说明
不同生物因子的特点不同，决定了防护的重点：
✕
常见错误
▪ 认为普通消毒对所有细菌都同样有效，忽视芽孢的耐受性
▪ 认为真菌“只是发霉”，不防孢子扩散
Notes: 不同生物因子的特点不同，决定了防护的重点：
- 细菌：不少来自土壤和水。有的能形成芽孢，对干燥、高温、消毒剂耐受力很强，在环境中能长期存活，操作时要特别注意防气溶胶，灭菌要彻底。支原体是一类没有细胞壁的细菌，作用于细胞壁的抗生素对它无效，常侵犯呼吸道。
- 病毒：只能在活细胞内复制。有的能引起出血热等严重甚至致命的疾病，很多还没有特效药。
- 真菌：酵母类中有带荚膜的致病种类，对免疫力低下的人尤其危险；霉菌等丝状真菌靠孢子随空气扩散，有的来自鸟粪和土壤，有的能产生毒素。免疫力低下时，常见的真菌也可能致病。
这些特点在风险评估和选择消毒灭菌方法时都要考虑（评估要素见第 068 课，消毒灭菌见第 076 课）。

## Slide 6
058 · 病原微生物分类
朊病毒、感染性核酸、寄生虫与毒素
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K3
要点
▪ 朊病毒少见，引起人和动物慢性神经退行性病
▪ 有些病毒的核酸本身就有感染性
▪ 寄生虫、螺、蜱和蚤等也能带病
▪ 毒素不是活体，同样有害
说明
除细菌、病毒、真菌外，还有几类特殊的生物因子：
✕
常见错误
▪ 用普通消毒方法处理可能含朊病毒的材料
▪ 认为提取出的核酸都没有感染性
Notes: 除细菌、病毒、真菌外，还有几类特殊的生物因子：
- 朊病毒：一类具有感染性的蛋白颗粒，比较少见，可引起人和动物的慢性神经退行性疾病，对常规消毒灭菌方法抵抗力强，处理要求特殊，按本校规定和专门规程执行。
- 感染性核酸：有些病毒的核酸本身就有感染性，操作核酸同样不能大意。
- 寄生虫和媒介：血液寄生虫、作为中间宿主的螺，以及能传播疾病的蜱、蚤等节肢动物，都要纳入管理（实验动物与媒介生物见第 084 课）。
- 生物毒素：不是活体，不会繁殖，但毒性可以很强，同样要按危险材料管理（见第 069 课）。

## Slide 7
058 · 病原微生物分类
分组看两头：个体风险与群体风险
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K4
要点
▪ 风险分组看两头：个体风险和群体风险
▪ 个体：病有多重，有没有有效的防治手段
▪ 群体：会不会在人群、动物和环境中传开
说明
病原按风险高低分组，主要看两方面：一是对个体的风险——引起的疾病有多严重，有没有有效的治疗和预防手段；二是对群体（社区）的风险——会不会在人与人、动物与人之间传播，传开后对公众、家畜和环境的影响有多大。
✕
常见错误
▪ 只看病情轻重，不看传播性
▪ 只看传播性，不看有没有防治手段
Notes: 病原按风险高低分组，主要看两方面：一是对个体的风险——引起的疾病有多严重，有没有有效的治疗和预防手段；二是对群体（社区）的风险——会不会在人与人、动物与人之间传播，传开后对公众、家畜和环境的影响有多大。
国际上通行的风险组和我国的危害程度分类，都是从这两方面判断的，但编号方向相反（见 K7）。

## Slide 8
058 · 病原微生物分类
国际风险组第1、2组
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K5
要点
▪ 国际风险组：1 组最低，4 组最高
▪ 第 1 组：个体、群体风险都低，一般不致病
▪ 风险最低，也要规范操作
▪ 第 2 组：能致病但危害有限，可防可治，扩散风险低
说明
国际上通行把生物因子分为四个风险组，数字越大风险越高：1 组最低、4 组最高（注意：与我国病原分类的编号方向相反，见 K7）。
✕
常见错误
▪ 认为第 1 组微生物可以随意操作，不戴手套、不洗手
▪ 把国际的“第 1 组”当成国内的“第一类”
Notes: 国际上通行把生物因子分为四个风险组，数字越大风险越高：1 组最低、4 组最高（注意：与我国病原分类的编号方向相反，见 K7）。
- 第 1 组：个体风险低、群体风险低。一般不会让健康成人或动物生病，例如常用的大肠杆菌实验室菌株、用于发酵的微生物。风险低，也要按规范操作。
- 第 2 组：个体风险中等、群体风险低。能让人或动物生病，但对实验人员、社区、家畜和环境危害不大；实验室暴露也可能引起严重感染，但有有效的治疗和预防手段，感染扩散的风险有限。

## Slide 9
058 · 病原微生物分类
国际风险组第3、4组
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K6
要点
▪ 第 3 组：常致重病，一般不人传人
▪ 第 3 组一般有有效的治疗和预防手段
▪ 第 4 组：病重、易传播，个体群体风险都高
▪ 第 4 组往往缺药缺苗，只在最高级别设施操作
说明
- 第 3 组：个体风险高、群体风险低（或低到中等）。通常引起人或动物的严重疾病，甚至可能致死，但一般不会在人与人之间传开，而且一般有有效的治疗和预防手段。
✕
常见错误
▪ 看到“第 4 组”以为是国内的“第四类”，误以为风险最低
▪ 认为有疫苗就可以降低实验室级别
Notes: - 第 3 组：个体风险高、群体风险低（或低到中等）。通常引起人或动物的严重疾病，甚至可能致死，但一般不会在人与人之间传开，而且一般有有效的治疗和预防手段。
- 第 4 组：个体风险和群体风险都高。可引起人或动物的严重乃至致命的疾病，容易直接或间接在人与人、动物与人之间传播，通常没有有效的治疗和预防手段，只能在最高防护级别的设施里操作。
学生实验不涉及这些高风险病原；相关实验活动在国内属于高致病性病原微生物管理范围（见 K9）。

## Slide 10
058 · 病原微生物分类
国内分四类：第一类最危险，与国际相反
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K7
要点
▪ 国内按危害程度把病原微生物分为四类
▪ 第一类危害最大，第四类最小
▪ 编号方向与国际风险组正好相反
▪ 大致对应但不能自己换算，写资料注明编号体系
说明
按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准），我国根据传染性、感染后对个体或群体的危害程度，把病原微生物分为四类：
✕
常见错误
▪ 把国际“4 组”和国内“第四类”混为一谈，弄反危害高低
▪ 按国外名单自己换算国内类别
Notes: 按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准），我国根据传染性、感染后对个体或群体的危害程度，把病原微生物分为四类：
- 第一类：能够引起人类或者动物非常严重疾病的微生物，以及我国尚未发现或者已经宣布消灭的微生物；
- 第二类：能够引起人类或者动物严重疾病，比较容易直接或者间接在人与人、动物与人、动物与动物间传播的微生物；
- 第三类：能够引起人类或者动物疾病，但一般情况下对人、动物或者环境不构成严重危害，传播风险有限，实验室感染后很少引起严重疾病，并且具备有效治疗和预防措施的微生物；
- 第四类：在通常情况下不会引起人类或者动物疾病的微生物。
一定要记住：国内数字越小越危险，国际数字越大越危险。国际第 4 组大致对应国内第一类、国际第 1 组大致对应国内第四类，但这只是大致对应，不能机械换算；某种病原属于第几类，以国内目录为准（见 K10）。填表、写报告和标签时，注明用的是哪一套编号，不要混写。

## Slide 11
058 · 病原微生物分类
实验室级别国内外同向，别对号入座
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K8
要点
▪ 实验室防护级别国内外同向，四级最高
▪ 第一类病原绝不在一级实验室操作
▪ 做哪一级，查目录再评估
说明
与病原分类不同，生物安全实验室的防护级别国内外方向一致：一级（BSL-1）最低，四级（BSL-4）最高（分级见第 059 课）。
✕
常见错误
▪ 认为“第一类病原就在一级实验室做”
▪ 只看病原类别，不看具体实验活动
Notes: 与病原分类不同，生物安全实验室的防护级别国内外方向一致：一级（BSL-1）最低，四级（BSL-4）最高（分级见第 059 课）。
所以不能把病原的“第几类”和实验室的“第几级”简单对号入座：国内第一类病原危害最大，需要的是高级别实验室，绝不是一级实验室。具体某项实验在哪一级实验室做，先查目录中该实验活动所需的级别，再结合风险评估确定（定级步骤见第 060 课）。

## Slide 12
058 · 病原微生物分类
第一、二类是高致病性，须经批准
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K9
要点
▪ 第一类、第二类统称高致病性病原微生物
▪ 相关实验须在相应级别实验室并经批准
▪ 学生不得擅自开展这类实验
说明
第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准），从事高致病性病原微生物相关实验活动，须在相应防护级别的实验室进行，并按规定报经批准。
✕
常见错误
▪ 以为“只做检测、不做培养”就不需要审批
▪ 私下从别的实验室要来菌（毒）种
Notes: 第一类、第二类病原微生物统称为高致病性病原微生物。按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准），从事高致病性病原微生物相关实验活动，须在相应防护级别的实验室进行，并按规定报经批准。
学生不得擅自开展涉及高致病性病原微生物的实验，也不得接触、索要、私自保存这类菌（毒）种和样本。任何涉及病原微生物的实验，都要先经导师和单位按本校规定审查。

## Slide 13
058 · 病原微生物分类
查《人间传染的病原微生物目录》，用现行版
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K10
要点
▪ 查分类以国内目录为准，国外资料只作参考
▪ 目录写明类别和不同实验活动所需实验室级别
▪ 同一病原，不同实验活动要求不同
▪ 目录会修订，用现行最新版，别用网上旧表
说明
某种病原属于第几类、做什么实验需要几级实验室，以国家卫生健康委发布的《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准）为准。目录按病毒、细菌类、真菌、朊病毒等列出各病原的危害程度分类，并分别写明不同实验活动（如培养、动物……
✕
常见错误
▪ 用国外名单或旧版表格确定国内类别
▪ 只看病原类别，不看具体实验活动对应的级别
Notes: 某种病原属于第几类、做什么实验需要几级实验室，以国家卫生健康委发布的《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准）为准。目录按病毒、细菌类、真菌、朊病毒等列出各病原的危害程度分类，并分别写明不同实验活动（如培养、动物感染实验、未经培养的感染材料操作、灭活材料和无感染性材料操作）所需的实验室防护级别，以及运输包装要求。
同一病原，实验活动不同，所需级别也可能不同。国外资料和网上名单的归类可能与国内不一样，只能作参考；目录会修订，查分类和防护要求时要用现行最新版本，不要使用网上流传的旧表格。

## Slide 14
058 · 病原微生物分类
目录里查不到：评估后报委员会定
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K11
要点
▪ 目录里查不到，先做风险评估
▪ 报单位生物安全委员会确定级别和防护
▪ 批准后，按确定的级别和防护开展
说明
目录没有列出的微生物（包括新分离的、来源不明的）不能自行认定为低风险。应先由项目负责人组织风险评估，提出建议的防护级别和措施，报单位生物安全委员会审查确定；批准后，按确定的级别和防护开展实验，并按国家有关规定办理（以……
✕
常见错误
▪ 目录里没有，就当作不需要防护
▪ 自己评估完就开始做，不报委员会
Notes: 目录没有列出的微生物（包括新分离的、来源不明的）不能自行认定为低风险。应先由项目负责人组织风险评估，提出建议的防护级别和措施，报单位生物安全委员会审查确定；批准后，按确定的级别和防护开展实验，并按国家有关规定办理（以现行规定和本校规定为准）。未知病原和来源不明的样本从严对待，定级步骤见第 060 课，生物安全委员会见第 070 课。

## Slide 15
058 · 病原微生物分类
动物病原和转基因生物另有分级
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K12
要点
▪ 动物病原另有分类名录
▪ 涉及动物，人间和动物两个名录都要查
▪ 农业转基因生物另有安全等级，Ⅰ级最低、Ⅳ级最高
▪ 填表写清用的是哪套分级
说明
动物病原微生物在国内另有《动物病原微生物分类名录》（以现行版本为准）。实验涉及动物或人兽共患病原时，人间传染的病原目录和动物病原名录都要查清楚。
✕
常见错误
▪ 涉及动物时只查人间传染的病原目录
▪ 把转基因安全等级和病原分类混写
Notes: 动物病原微生物在国内另有《动物病原微生物分类名录》（以现行版本为准）。实验涉及动物或人兽共患病原时，人间传染的病原目录和动物病原名录都要查清楚。
农业转基因生物另有安全等级体系，按《农业转基因生物安全管理条例》等规定（以现行文本为准）分为Ⅰ至Ⅳ级，Ⅰ级最低、Ⅳ级最高，方向又与病原分类不同（见第 081 课）。填写申请表、评估表时写清楚用的是哪一套分级，不要混用。

## Slide 16
058 · 病原微生物分类
评估还要看地区因素
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K13
要点
▪ 同一种病原，在不同地区风险不同
▪ 一看致病性，包括本地出现的变异株
▪ 二看传播方式、宿主、媒介、人口和气候
▪ 三看预防、四看治疗，本地能否获得
说明
风险分组是一般性的判断。同一种病原在不同地区风险可能不同，评估和确定措施时还要考虑地区因素：
✕
常见错误
▪ 照搬其他地区的评估结论
▪ 忽视本地有没有传播媒介和防治条件
Notes: 风险分组是一般性的判断。同一种病原在不同地区风险可能不同，评估和确定措施时还要考虑地区因素：
1. 致病性，包括本地出现的变异株；
2. 传播方式和宿主范围，以及本地人群的免疫水平、人口密度和流动性、有没有适宜的传播媒介、气候等环境条件；
3. 本地能否获得有效的预防措施；
4. 本地能否获得有效的治疗。
四个因素都考虑到，评估才完整。在国内，病原类别以目录为准，地区因素用于具体实验的风险评估（评估要素见第 068 课）。

## Slide 17
058 · 病原微生物分类
病原资料单：病原的“说明书”
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K14
要点
▪ 病原也有资料单，就像化学品安全技术说明书
▪ 网上公开、不断更新，国外资料只作参考
▪ 可查风险组、传播途径、处置等信息
▪ 有手机版，但手机不要带进高等级实验室
说明
化学品有安全技术说明书，病原也有类似的资料单（病原安全数据表），一种病原一份，列出它的特性、传播途径、危害、消毒灭活方法、防护和处置要求等，是做风险评估的常用参考工具。
✕
常见错误
▪ 直接按国外资料单的风险组确定国内实验室级别
▪ 把手机带进高等级实验室查资料
Notes: 化学品有安全技术说明书，病原也有类似的资料单（病原安全数据表），一种病原一份，列出它的特性、传播途径、危害、消毒灭活方法、防护和处置要求等，是做风险评估的常用参考工具。
常用的病原资料单多为国外公开发布的在线资料，内容不断更新，可以参考；但其中的风险组编号和防护建议不能替代国内目录和规定，国内类别以《人间传染的病原微生物目录》为准。
资料单有手机版，查阅方便；但不要把手机带进高等级实验室——手机可能被污染，成为传播感染的媒介。进入实验室的个人物品按本实验室规定管理。

## Slide 18
058 · 病原微生物分类
资料单的九个部分
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
K15
要点
▪ 一是谁：名称分类；二有多凶：致病性、剂量、潜伏期
▪ 三怎么传：宿主、媒介、人兽共患
▪ 四能否杀灭：耐药性、消毒剂敏感性、接触时间
▪ 五急救医疗：疫苗、用药，法定传染病要上报
▪ 六至九：实验室危害、防护、处置储存、法规信息
说明
常见的病原资料单分为九个部分：
✕
常见错误
▪ 只看风险组编号，不看消毒灭活和应急处置部分
▪ 消毒时不等够接触时间
Notes: 常见的病原资料单分为九个部分：
1. 感染因子：名称、类型、分类和特性。
2. 危害识别：致病性、传播性、宿主范围、感染剂量（往往难以确定）、潜伏期。
3. 传播：传播途径，有没有储存宿主和媒介，是否人兽共患。
4. 稳定性与存活：是否耐药，对哪些消毒剂敏感（消毒剂要选对，并保证足够的接触时间），能否用高温灭活，离开宿主能存活多久。
5. 急救与医疗：医学监测、急救，有没有疫苗和预防用药；属于法定报告传染病的要按规定上报。
6. 实验室危害：已报告的实验室感染、可能带有病原的标本来源、特殊危害；患者样本中还可能含有其他病原。
7. 暴露控制与个人防护：风险越高，所需实验室级别和个人防护越高（国内级别以目录和评估为准）。
8. 处置与储存：溢洒清理规程、销毁处置要求，储存要登记、上锁。
9. 法规与其他信息：相关法规、更新日期、编写者、参考文献。资料单是受控文档，可以按病原名称查到。

## Slide 19
058 · 病原微生物分类
课后练习
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
1
关于我国病原微生物分类，正确的是：
A. 第四类危害最大
B. 第一类危害最大，第四类通常不致病
C. 与国际风险组编号方向相同
D. 只分三类
2
判断：国内第一类病原微生物可以在一级生物安全实验室操作。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：我国病原微生物分四类，第一类危害最大、第四类最小，与国际风险组（1 组最低、4 组最高）方向相反。
第 2 题 答案：B。解析：实验室级别国内外同向，四级最高；第一类病原危害最大，需要高级别实验室，并须经批准。

## Slide 20
058 · 病原微生物分类
课后练习
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
3
第一类、第二类病原微生物统称为：
A. 条件致病菌
B. 高致病性病原微生物
C. 低风险微生物
D. 环境微生物
4
要确定某种病原的国内类别和所需实验室级别，应当以什么为准：
A. 国外病原资料单
B. 网上流传的表格
C. 现行版《人间传染的病原微生物目录》和风险评估
D. 同学的经验
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：其相关实验活动须在相应级别实验室进行并经批准，学生不得擅自开展。
第 4 题 答案：C。解析：国外资料只作参考，以国内现行目录为准，并结合具体实验活动的风险评估。

## Slide 21
058 · 病原微生物分类
课后练习
《高校实验室安全》 058 病原微生物分类
5
判断：目录里查不到的微生物，说明它危害很低，可以直接在普通实验室操作。
A. 正确
B. 错误
6
简答：同一种病原，为什么在不同地区评估结果可能不同？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：目录未列的微生物先做风险评估，报单位生物安全委员会确定级别和防护，批准后再开展。
第 6 题 答案：要考虑地区因素：致病性（含本地变异株），传播方式、宿主范围、本地人群免疫、人口密度和流动性、媒介和气候，本地能否获得有效的预防和治疗。解析：四个因素都考虑到，评估才完整。

## Slide 22
本课小结
▪ K1 什么是生物因子
▪ K2 细菌、病毒、真菌各有特点
▪ K3 朊病毒、感染性核酸、寄生虫与毒素
▪ K4 分组看两头：个体风险与群体风险
▪ K5 国际风险组第1、2组
▪ K6 国际风险组第3、4组
▪ K7 国内分四类：第一类最危险，与国际相反
▪ K8 实验室级别国内外同向，别对号入座
▪ K9 第一、二类是高致病性，须经批准
▪ K10 查《人间传染的病原微生物目录》，用现行版
▪ K11 目录里查不到：评估后报委员会定
▪ K12 动物病原和转基因生物另有分级
▪ K13 评估还要看地区因素
▪ K14 病原资料单：病原的“说明书”
▪ K15 资料单的九个部分