## Slide 1
049
重点毒害品安全
第5章 化学品安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 71 镜） 适用对象：使用甲醛、戊二醛、二氯甲烷、汞、铬盐等毒害化学品的高校本科生、研究生和教职工（必修）；医学、生命科学、化学、化工、材料、环境等专业重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
049 · 重点毒害品安全
学习目标
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
1
能说出甲醛、戊二醛、二氯甲烷、汞和六价铬盐的主要急性和慢性危害，能判断哪些属于致癌物或致敏物。
2
能做到使用前培训、读标签和安全技术说明书、做风险评估，在通风柜里开瓶、量取、配制和浓缩，选用合适的个人防护，密闭储存、少量领用。
3
能说出职业接触限值、呼吸带采样监测和职业健康检查的作用，知道限值按国家职业卫生标准执行。
4
能做到出现头晕、刺激等症状立即离开、报告并就医；汞洒落时不碰、不扫、不吸，隔离通风并报告。

## Slide 3
049 · 重点毒害品安全
法规与标准依据
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
§
《中华人民共和国职业病防治法》：职业病危害因素检测、告知，劳动者培训和职业健康检查
§
GBZ 2.1（以现行文本为准）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》：时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度、最高容许浓度
§
GBZ 188（以现行文本为准）《职业健康监护技术规范》：上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：学校、科研机构使用危险化学品的安全责任，中文安全技术说明书和安全标签
§
GB 30000 系列（以现行文本为准）《化学品分类和标签规范》：急性毒性、致癌性、呼吸或皮肤致敏、特异性靶器官毒性的分类和象形图
§
GB/T 16483-2008（以现行文本为准）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》：危险性概述、接触控制和个体防护、毒理学信息
§
《国家危险废物名录》（以现行文本为准）：含汞、含铬废物及废弃毒害化学品按危险废物收集处置
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）及高校实验室安全检查项目表、本校危险化学品和职业健康管理制度

## Slide 4
049 · 重点毒害品安全
甲醛和戊二醛：常用而有毒
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K1
要点
▪ 甲醛和戊二醛都是有毒的醛
▪ 常用来固定标本、消毒器械
▪ 甲醛很常见，危害却格外特殊
说明
甲醛（福尔马林是它的水溶液）常用于固定组织和动物标本、病理制片；戊二醛常用于器械消毒和电镜样品固定。两者在医学、生命科学实验室中非常常见。
✕
常见错误
▪ 把标本罐当普通容器随手打开
▪ 以为消毒液都是低毒的
Notes: 甲醛（福尔马林是它的水溶液）常用于固定组织和动物标本、病理制片；戊二醛常用于器械消毒和电镜样品固定。两者在医学、生命科学实验室中非常常见。
正因为常见，容易被忽视。甲醛既有强刺激性和致敏性，又是致癌物，国家对其职业接触有专门的限值要求，属于需要重点管控的毒害化学品。

## Slide 5
049 · 重点毒害品安全
一接触就刺激：皮肤、眼睛、呼吸道
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K2
要点
▪ 皮肤、眼睛、黏膜一接触就受刺激
▪ 轻则发红刺痛，重则灼伤
▪ 吸入蒸气会咳嗽、恶心，引发喉炎、哮喘
▪ 浓度极高时，可致昏迷甚至死亡
说明
甲醛和戊二醛接触皮肤、眼睛和黏膜后很快出现刺激症状：轻者发红、刺痛、流泪，重者灼伤；反复接触还可能引起过敏性皮炎。
✕
常见错误
▪ 闻到刺激味还继续操作
▪ 眼睛刺痛时用手揉
Notes: 甲醛和戊二醛接触皮肤、眼睛和黏膜后很快出现刺激症状：轻者发红、刺痛、流泪，重者灼伤；反复接触还可能引起过敏性皮炎。
吸入蒸气会刺激呼吸道，出现咳嗽、恶心、咽喉炎，可能诱发哮喘、支气管炎，严重时损害呼吸功能，还可能引起呕吐、腹泻。浓度极高时可导致抽搐、昏迷甚至死亡。这些急性症状容易识别，一旦出现要立即处理。

## Slide 6
049 · 重点毒害品安全
甲醛致癌，长期接触伤害慢慢显现
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K3
要点
▪ 长期接触的伤害，不会马上显现
▪ 甲醛是致癌物，过量接触增加患癌风险
▪ 反复接触，还会永久损伤呼吸道
说明
慢性危害往往在多年后才表现出来。甲醛已被确认为人类致癌物，长期过量接触会增加患癌（如鼻咽部肿瘤等）的风险；反复接触还可能造成永久性的呼吸道损伤和致敏。
✕
常见错误
▪ 认为没有症状就没有伤害
▪ 习惯了气味就不再防护
Notes: 慢性危害往往在多年后才表现出来。甲醛已被确认为人类致癌物，长期过量接触会增加患癌（如鼻咽部肿瘤等）的风险；反复接触还可能造成永久性的呼吸道损伤和致敏。
所以不能等到“有感觉”才防护，平时就要把接触降到最低。

## Slide 7
049 · 重点毒害品安全
有症状，立即报告就医
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K4
要点
▪ 怀疑接触过量、出现症状，立即报告
▪ 报告实验室负责人
▪ 及早就医，多数情况能够好转
说明
怀疑自己接触过量，或出现眼鼻刺激、咳嗽、皮疹、头痛等症状时，立即停止操作、离开现场，报告实验室负责人，由实验室负责人报告学院（报告程序见第 157 课）。
✕
常见错误
▪ 觉得不严重就忍着
▪ 怕被批评不报告
Notes: 怀疑自己接触过量，或出现眼鼻刺激、咳嗽、皮疹、头痛等症状时，立即停止操作、离开现场，报告实验室负责人，由实验室负责人报告学院（报告程序见第 157 课）。
及早就医，就医时带上化学品安全技术说明书，多数情况能够好转。不要拖延或隐瞒。

## Slide 8
049 · 重点毒害品安全
职业接触有国家标准和限值
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K5
要点
▪ 国内依据职业病防治法管理
▪ 接触限值按 GBZ 2.1 现行文本执行
▪ 标准起因于工业大量使用，目的是把接触降到最低
▪ 限值为保护你而设，使用场所要告知致癌风险
说明
甲醛、二氯甲烷、汞、六价铬化合物等因危害明确，国家职业卫生标准 GBZ 2.1（以现行文本为准）规定了职业接触限值，包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度或最高容许浓度。这些标准最初针对工业上的大量使用，目的是……
✕
常见错误
▪ 以为限值只适用于工厂
▪ 不看告知卡就开始操作
Notes: 甲醛、二氯甲烷、汞、六价铬化合物等因危害明确，国家职业卫生标准 GBZ 2.1（以现行文本为准）规定了职业接触限值，包括时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度或最高容许浓度。这些标准最初针对工业上的大量使用，目的是把工作中的接触降到最低。
按《中华人民共和国职业病防治法》，使用单位要在使用场所设置告知卡，告知职业病危害（包括致癌风险）和防护措施。限值数字是为保护使用者而设，具体数值查 GBZ 2.1 现行文本和本校规定；有疑问就问学院实验室安全管理员（接触限值的概念见第 042 课）。

## Slide 9
049 · 重点毒害品安全
接触监测：采呼吸带空气，平均和高峰都要控
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K6
要点
▪ 常用或大量使用，要监测接触量
▪ 采的是你呼吸带里的空气
▪ 平均水平达到或超过限值，就要加强防护
▪ 短时间的高峰也要控制
说明
经常或大量使用甲醛等毒害品的场所，学校要组织有资质的机构进行工作场所空气检测，必要时做个人采样：把采样器佩戴在操作者衣领附近，采集呼吸带（口鼻周围）的空气。
✕
常见错误
▪ 只看全天平均，不管换液时的高峰
▪ 检测超标后不整改
Notes: 经常或大量使用甲醛等毒害品的场所，学校要组织有资质的机构进行工作场所空气检测，必要时做个人采样：把采样器佩戴在操作者衣领附近，采集呼吸带（口鼻周围）的空气。
检测结果与 GBZ 2.1 的限值比较：长时间的平均接触达到或超过限值，就要改进通风、调整操作、加强个人防护，直到降下来；只看平均值可能掩盖短时间的高浓度，所以开瓶、倒液、换液等短时操作的峰值也要控制。

## Slide 10
049 · 重点毒害品安全
先培训，读说明书，守规程
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K7
要点
▪ 使用的人都要先接受培训，并定期复训
▪ 先弄清哪里在用，怎样减少接触
▪ 先看说明书：危害、途径、健康影响
▪ 天天按规程和标准做
说明
所有使用甲醛、戊二醛等毒害品的人员都要接受培训：知道本实验室哪些地方在用、有哪些危害、怎样减少接触，并定期复训（准入培训见第 007 课）。
✕
常见错误
▪ 没培训就跟着师兄师姐做
▪ 只看过一次说明书就不再看
Notes: 所有使用甲醛、戊二醛等毒害品的人员都要接受培训：知道本实验室哪些地方在用、有哪些危害、怎样减少接触，并定期复训（准入培训见第 007 课）。
使用前阅读厂家提供的中文安全技术说明书，了解危害特性、暴露途径、健康影响、防护和应急措施；操作和储存按说明书和本实验室操作规程执行，每天都一样，不打折扣。有担心或发现隐患，及时向实验室负责人报告。

## Slide 11
049 · 重点毒害品安全
标签写明含甲醛和致癌
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K8
要点
▪ 容器标签是最直接的信息来源
▪ 含甲醛的溶液、材料都要标明
▪ 含量较高的写明主要危害和可能致癌
▪ 标签写不下，就去查说明书
说明
化学品安全标签是最直接的危害信息来源（GB 30000 系列、GB 15258-2009，以现行文本为准）。含甲醛的溶液和混合物，以及会释放甲醛的材料，都要在标签上标明含甲醛；含量较高的还要写明主要危害，特别是“可能……
✕
常见错误
▪ 自配的固定液不贴标签
▪ 分装到小瓶后丢掉了危害信息
Notes: 化学品安全标签是最直接的危害信息来源（GB 30000 系列、GB 15258-2009，以现行文本为准）。含甲醛的溶液和混合物，以及会释放甲醛的材料，都要在标签上标明含甲醛；含量较高的还要写明主要危害，特别是“可能致癌”。
自配溶液、分装容器同样要贴标签（标签见第 039 课）。标签写不下的内容会指引查阅安全技术说明书，说明书还告诉你怎样避免过量接触。

## Slide 12
049 · 重点毒害品安全
风险评估定防护，不让它接触你
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K9
要点
▪ 实验前按要求做风险评估
▪ 用多少、做多久、在哪做，决定怎么防
▪ 不吸入、不沾皮肤、不溅进眼睛
▪ 护目镜、合适的手套、实验服
说明
实验前按本校风险管理要求进行风险评估：用量多少、操作多长时间、在什么场所做，决定需要的通风条件和防护措施（风险评估见第 014 课）。
✕
常见错误
▪ 用普通乳胶手套长时间接触
▪ 不评估就把用量放大
Notes: 实验前按本校风险管理要求进行风险评估：用量多少、操作多长时间、在什么场所做，决定需要的通风条件和防护措施（风险评估见第 014 课）。
防护的目标是不让毒害品接触到人：不吸入、不沾皮肤、不溅进眼睛。佩戴护目镜（易溅时加面屏），按说明书选择耐该化学品的手套（醛类常用丁腈手套，具体以说明书为准），穿实验服；通风不能满足时按评估结果使用呼吸防护（见第 025 课）。

## Slide 13
049 · 重点毒害品安全
通风最重要：在通风柜里开瓶配制
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K10
要点
▪ 保持通风是最重要的做法之一
▪ 开瓶、量取、配制、取材都在通风柜里做
▪ 不在敞开的台面上开瓶倒液
▪ 铺好吸水垫，用完随手盖紧
说明
把蒸气挡在呼吸带之外，最有效的方法是局部排风。开瓶、量取、配制、换液、标本取材都在通风柜或专用排风台里进行，不在敞开的台面上开瓶倒液。
✕
常见错误
▪ 在普通台面上换标本固定液
▪ 用完不盖，敞口放在柜里
Notes: 把蒸气挡在呼吸带之外，最有效的方法是局部排风。开瓶、量取、配制、换液、标本取材都在通风柜或专用排风台里进行，不在敞开的台面上开瓶倒液。
台面铺吸水垫，便于收集滴洒；用完随手盖紧容器。不同的通风设备（通风柜、取材台、局部排风罩）用法不尽相同，先弄懂怎么用，再按使用规则操作（通风柜使用见第 052 课）。

## Slide 14
049 · 重点毒害品安全
稀释要小心，稀溶液也有害
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K11
要点
▪ 自行稀释、分装，要格外小心
▪ 尽量用预先分装好的容器
▪ 稀溶液，照样有危害
说明
从浓溶液自行稀释、分装时接触风险最大，要在通风柜里操作并做好防护。现在多采用预先稀释好的成品或预分装容器，可以减少开瓶和倒液的次数。
✕
常见错误
▪ 认为稀释后就无害
▪ 在台面上用量筒分装
Notes: 从浓溶液自行稀释、分装时接触风险最大，要在通风柜里操作并做好防护。现在多采用预先稀释好的成品或预分装容器，可以减少开瓶和倒液的次数。
稀溶液同样有刺激性和致癌性，不能因为“已经稀释了”就放松防护。

## Slide 15
049 · 重点毒害品安全
密闭储存，少量领用
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K12
要点
▪ 密闭存放，阴凉通风
▪ 远离氧化剂，有的还易燃
▪ 按需少量领用，用完登记
▪ 标本瓶用完随手盖紧
说明
甲醛等毒害品原容器密闭，存放在阴凉、通风的柜子里，远离氧化剂；部分含甲醇的甲醛溶液还具有易燃性，按易燃品要求存放（见第 046 课）。
✕
常见错误
▪ 大桶固定液长期开着盖
▪ 领用不登记
Notes: 甲醛等毒害品原容器密闭，存放在阴凉、通风的柜子里，远离氧化剂；部分含甲醇的甲醛溶液还具有易燃性，按易燃品要求存放（见第 046 课）。
按实验需要少量领用，记入台账，用完登记。标本瓶、浸泡缸用后随手盖紧，不长期敞口放置。列入剧毒化学品目录的毒害品按“五双”制度管理（见第 045 课）。

## Slide 16
049 · 重点毒害品安全
应急程序，平时就要熟悉
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K13
要点
▪ 出了事，按实验室的程序处置
▪ 应急程序平时就要熟悉
▪ 有担心、有隐患，及时报告
说明
发生溅洒、泄漏或接触时，按本实验室的应急程序处置（泄漏处置见第 056 课，灼伤急救见第 160 课）。应急程序要在平时通过培训和演练熟悉：洗眼器、喷淋、泄漏处理包在哪里，怎样报告。
✕
常见错误
▪ 出事时才去找应急程序
▪ 不知道泄漏处理包在哪里
Notes: 发生溅洒、泄漏或接触时，按本实验室的应急程序处置（泄漏处置见第 056 课，灼伤急救见第 160 课）。应急程序要在平时通过培训和演练熟悉：洗眼器、喷淋、泄漏处理包在哪里，怎样报告。
对操作中的担心和发现的隐患，及时向实验室负责人报告，不要等出了事再说。

## Slide 17
049 · 重点毒害品安全
二氯甲烷：危害容易被小看
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K14
要点
▪ 就是个溶剂？它的危害容易被小看
▪ 长期或反复大量接触，伤心、伤肝、伤脑
▪ 还可能增加患癌风险
▪ 伤害慢慢积累，不能等有感觉
说明
二氯甲烷是萃取、色谱等实验中最常用的溶剂之一，不易燃，常被误认为“比较安全”，所以需要专门培训。
✕
常见错误
▪ 因为不易燃就在台面上随意使用
▪ 用它洗手上的污渍
Notes: 二氯甲烷是萃取、色谱等实验中最常用的溶剂之一，不易燃，常被误认为“比较安全”，所以需要专门培训。
吸入二氯甲烷会抑制中枢神经，在体内还会代谢产生一氧化碳，加重心脏负担；长期或反复大量接触可损害心脏、肝脏和神经系统，并可能增加患癌风险。伤害是慢慢积累的，不能等出现症状才防护。

## Slide 18
049 · 重点毒害品安全
易挥发、蒸气下沉，在通风柜里用
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K15
要点
▪ 沸点低，一开盖就挥发很快
▪ 蒸气比空气重，会往低处积聚
▪ 取用、分装、浓缩，都在通风柜里
▪ 不在台面上敞口挥干，用完随手盖紧
说明
二氯甲烷沸点低、挥发快，蒸气比空气重，会积聚在地面、地沟、低处的容器和柜子里。使用前读安全技术说明书和标签，了解它的特性。
✕
常见错误
▪ 把萃取后的溶液放在台面上自然挥干
▪ 在地下室等低处、通风差的房间大量使用
Notes: 二氯甲烷沸点低、挥发快，蒸气比空气重，会积聚在地面、地沟、低处的容器和柜子里。使用前读安全技术说明书和标签，了解它的特性。
取用、分装、萃取都在通风柜里进行；旋转蒸发等浓缩操作要在通风条件下进行，尾气按规定处理；不在台面上敞口挥干溶剂。用完随手盖紧，减少挥发。

## Slide 19
049 · 重点毒害品安全
用量小，规矩不减
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K16
要点
▪ 职业接触标准起因于工业大量使用
▪ 实验室用量小，规矩一样不能少
▪ 重视危害，确认控制措施真的有效
说明
二氯甲烷等的职业接触标准源于工业上的大量使用，但实验室用量小并不等于风险小：近距离操作、通风柜使用不当、敞口挥发都可能造成短时高浓度接触。
✕
常见错误
▪ 以为用几毫升就不用防护
▪ 不看通风柜风速指示就开始操作
Notes: 二氯甲烷等的职业接触标准源于工业上的大量使用，但实验室用量小并不等于风险小：近距离操作、通风柜使用不当、敞口挥发都可能造成短时高浓度接触。
要重视危害，确认控制措施真的有效：通风柜风速正常、柜门高度正确、容器密闭、手套适用（二氯甲烷能很快穿透很多常见手套材料，按说明书选择）。

## Slide 20
049 · 重点毒害品安全
头晕发困就是警报
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K17
要点
▪ 头晕、发困，是吸入过量的信号
▪ 马上离开，到空气新鲜的地方
▪ 报告负责人，查清通风哪里出了问题
▪ 症状不缓解，及时就医，急救 120
说明
使用二氯甲烷等挥发性溶剂时，出现头晕、头痛、发困、注意力不集中，说明可能吸入过量。马上停止操作，离开到空气新鲜的地方，并提醒周围的人。
✕
常见错误
▪ 以为是没睡好，坚持做完
▪ 离开后不报告，下次照样用
Notes: 使用二氯甲烷等挥发性溶剂时，出现头晕、头痛、发困、注意力不集中，说明可能吸入过量。马上停止操作，离开到空气新鲜的地方，并提醒周围的人。
报告实验室负责人，查清通风柜或排风哪里出了问题，修好前不再使用。症状不缓解或加重，及时就医，必要时拨打 120。

## Slide 21
049 · 重点毒害品安全
六价铬盐：致癌致敏，防尘单独收集
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
S1
要点
▪ 六价铬盐能致癌，也会致敏
▪ 会腐蚀皮肤，伤害鼻腔和呼吸道
▪ 称量粉末在通风柜里，防扬尘，戴手套
▪ 含铬废液单独收集，按危险废物处置
说明
重铬酸钾、铬酸盐等六价铬化合物是确认的致癌物，同时是强致敏物和氧化剂：接触皮肤可引起溃疡和过敏性皮炎，吸入粉尘或雾滴会损伤鼻腔和呼吸道（GB 30000 系列分类，以安全技术说明书为准）。
✕
常见错误
▪ 在开放台面称量铬盐粉末
▪ 含铬废液混入普通废液桶
Notes: 重铬酸钾、铬酸盐等六价铬化合物是确认的致癌物，同时是强致敏物和氧化剂：接触皮肤可引起溃疡和过敏性皮炎，吸入粉尘或雾滴会损伤鼻腔和呼吸道（GB 30000 系列分类，以安全技术说明书为准）。
能用低毒替代方法的优先替代。必须使用时，称量粉末在通风柜或带排风的称量台里进行，防止扬尘，戴护目镜和合适的手套；含铬废液单独收集、标明成分，按《国家危险废物名录》（以现行文本为准）交有资质单位处置，不得倒入下水道（见第 053、054 课）。

## Slide 22
049 · 重点毒害品安全
汞：蒸气看不见，能替代就替代
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
S2
要点
▪ 汞常温就挥发，蒸气看不见、闻不到
▪ 长期吸入伤神经和肾脏
▪ 能用无汞仪器，就替换掉
说明
金属汞在常温下就会挥发，汞蒸气无色无味，人察觉不到。长期吸入会损害神经系统和肾脏，出现手抖、情绪改变、记忆力下降等表现。汞的可溶性化合物毒性更大，有的属于剧毒化学品（按“五双”管理，见第 045 课）。
✕
常见错误
▪ 以为没有气味就没有汞蒸气
▪ 含汞仪器随手放在台边
Notes: 金属汞在常温下就会挥发，汞蒸气无色无味，人察觉不到。长期吸入会损害神经系统和肾脏，出现手抖、情绪改变、记忆力下降等表现。汞的可溶性化合物毒性更大，有的属于剧毒化学品（按“五双”管理，见第 045 课）。
实验室中的含汞温度计、压力计、汞灯等，能用电子仪器或无汞产品替代的尽量替代；保留使用的放在托盘里，防止打碎后汞珠散落。

## Slide 23
049 · 重点毒害品安全
汞洒了：别碰、别扫、别吸，先报告
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K18
要点
▪ 汞洒了会变成到处滚的小珠
▪ 别用手碰，别扫，别用吸尘器
▪ 人先离开，隔开现场，保持通风
▪ 报告老师，由专人用专用工具处理
说明
含汞温度计、压力计破损后，汞会散成许多到处滚动的小珠，钻进缝隙。不要用手碰，不要用扫帚扫，更不能用吸尘器吸——会把汞打散并加速挥发。
✕
常见错误
▪ 用扫帚把汞珠扫到一起
▪ 用吸尘器清理
Notes: 含汞温度计、压力计破损后，汞会散成许多到处滚动的小珠，钻进缝隙。不要用手碰，不要用扫帚扫，更不能用吸尘器吸——会把汞打散并加速挥发。
无关人员先离开，隔开现场，开窗或保持通风，关闭附近热源；报告实验室负责人，由经过培训的人员用专用汞处理包收集，收集物密封后按危险废物处置。详细处置流程见第 056 课。

## Slide 24
049 · 重点毒害品安全
接触重点毒害品，按规定做职业健康检查
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
S3
要点
▪ 长期接触要做职业健康检查
▪ 上岗前、在岗期间、离岗时都要查
▪ 结果存档，异常及时调整岗位
▪ 怀孕、过敏等情况，主动告知老师
说明
按《中华人民共和国职业病防治法》和 GBZ 188（以现行文本为准），长期、规律接触甲醛、汞、六价铬、苯等职业病危害因素的人员，应按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，由学校组织到有资质的机构进行，结果存……
✕
常见错误
▪ 觉得学生不需要职业健康检查
▪ 隐瞒怀孕或过敏史继续接触
Notes: 按《中华人民共和国职业病防治法》和 GBZ 188（以现行文本为准），长期、规律接触甲醛、汞、六价铬、苯等职业病危害因素的人员，应按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，由学校组织到有资质的机构进行，结果存入个人健康档案。具体范围以本校职业健康管理规定为准。
检查发现异常或出现与接触有关的健康损害，要及时调整岗位或工作内容。怀孕、哺乳、过敏体质等特殊情况，主动告知实验室负责人，调整接触安排（见第 152 课）。

## Slide 25
049 · 重点毒害品安全
四件事：知危害、识材料、会防护、备应急
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
K19
要点
▪ 毒害品有害，但能安全使用
▪ 知危害：知道它伤哪里
▪ 识材料：认清哪些含毒害成分
▪ 会防护、备应急
说明
重点毒害品虽然有害，但只要做到四件事就能安全使用：知危害——了解急性和慢性危害；识材料——通过标签和说明书认清哪些试剂和材料含毒害成分；会防护——通风柜、个人防护、密闭储存；备应急——熟悉应急程序，出现症状或洒漏立即……
✕
常见错误
▪ 只记得防护，不熟悉应急
▪ 因为害怕而隐瞒接触情况
Notes: 重点毒害品虽然有害，但只要做到四件事就能安全使用：知危害——了解急性和慢性危害；识材料——通过标签和说明书认清哪些试剂和材料含毒害成分；会防护——通风柜、个人防护、密闭储存；备应急——熟悉应急程序，出现症状或洒漏立即报告。

## Slide 26
049 · 重点毒害品安全
课后练习
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
1
关于甲醛，下列说法错误的是：
A. 刺激皮肤、眼睛和呼吸道
B. 是致癌物
C. 稀溶液无害，可以在台面上随意分装
D. 职业接触有国家限值
2
判断：二氯甲烷不易燃，所以可以在实验台面上敞口挥干。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：稀溶液照样有危害，开瓶、量取、分装都在通风柜里做。
第 2 题 答案：B。解析：二氯甲烷易挥发、蒸气比空气重，长期接触伤心、伤肝、伤脑并可能致癌，取用、浓缩都在通风柜里。

## Slide 27
049 · 重点毒害品安全
课后练习
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
3
使用二氯甲烷时感到头晕、发困，应该：
A. 坚持做完再休息
B. 马上离开到空气新鲜处，报告负责人查通风，不缓解就医
C. 喝杯咖啡提神
D. 戴上口罩继续
4
水银温度计打碎，汞珠洒在地上，正确的做法是：
A. 用扫帚扫起来
B. 用吸尘器吸
C. 人员离开、隔开现场、通风，报告老师，由专人用汞处理包处理
D. 用手捡起来
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：头晕发困是吸入过量的信号。
第 4 题 答案：C。解析：扫和吸会打散汞并加速挥发；收集物按危险废物处置，流程见第 056 课。

## Slide 28
049 · 重点毒害品安全
课后练习
《高校实验室安全》 049 重点毒害品安全
5
甲醛的接触监测，采样的是：
A. 实验室门口的空气
B. 操作者呼吸带（口鼻周围）的空气
C. 通风柜排风口的空气
D. 储存柜里的空气
6
简答：长期接触甲醛、汞等重点毒害品的人员，在健康管理上有什么要求？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：长时间平均和短时高峰都要与 GBZ 2.1 的限值比较，超限要加强防护。
第 6 题 答案：按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，结果存档；出现异常及时调整岗位；怀孕、过敏等特殊情况主动告知实验室负责人。解析：依据《中华人民共和国职业病防治法》和 GBZ 188（以现行文本为准）。

## Slide 29
本课小结
▪ K1 甲醛和戊二醛：常用而有毒
▪ K2 一接触就刺激：皮肤、眼睛、呼吸道
▪ K3 甲醛致癌，长期接触伤害慢慢显现
▪ K4 有症状，立即报告就医
▪ K5 职业接触有国家标准和限值
▪ K6 接触监测：采呼吸带空气，平均和高峰都要控
▪ K7 先培训，读说明书，守规程
▪ K8 标签写明含甲醛和致癌
▪ K9 风险评估定防护，不让它接触你
▪ K10 通风最重要：在通风柜里开瓶配制
▪ K11 稀释要小心，稀溶液也有害
▪ K12 密闭储存，少量领用
▪ K13 应急程序，平时就要熟悉
▪ K14 二氯甲烷：危害容易被小看
▪ K15 易挥发、蒸气下沉，在通风柜里用
▪ K16 用量小，规矩不减
▪ K17 头晕发困就是警报
▪ S1 六价铬盐：致癌致敏，防尘单独收集
▪ S2 汞：蒸气看不见，能替代就替代
▪ K18 汞洒了：别碰、别扫、别吸，先报告
▪ S3 接触重点毒害品，按规定做职业健康检查
▪ K19 四件事：知危害、识材料、会防护、备应急