## Slide 1
080
菌毒种与样本的包装运输
第6章 生物安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 60 镜） 适用对象：需要寄送、接收或在楼内转运菌（毒）种、临床样本和其他生物材料的高校本科生、研究生和教职工（必修）；样本管理员、实验室负责人和安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
080 · 菌毒种与样本的包装运输
学习目标
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
1
能说出微生物运输的主要用途，以及规范运输“既保活性，也保安全”的意义；能说出高致病性菌（毒）种和样本运输须经批准、专人护送。
2
能做到按三层包装原则包装样本：主容器、吸收材料、辅助容器、外包装，清单放在外层，冷却剂选对，干冰按危险货物处理。
3
能判断 A 类、B 类感染性物质的区别和标记要求，能认出生物危害标志，知道运输人员要培训。
4
能做到楼内转运用密闭箱，不手拿试管；不私带、不邮寄、不私下交换菌株，转移须经导师和单位审批。

## Slide 3
080 · 菌毒种与样本的包装运输
法规与标准依据
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
§
《中华人民共和国生物安全法》：病原微生物菌（毒）种和样本的运输、保藏管理与生物安保
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本须经批准，容器和包装材料防水、防破损、防外泄并有生物危险标识，专人护送，不得通过公共电（汽）车和城市铁路运输
§
《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》（以现行文本为准）：运输审批程序、包装和交接要求
§
《人间传染的病原微生物目录》（国家卫生健康委发布，以现行版本为准）：各病原的运输包装分类（A 类、B 类）
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：样本运送、包装、标识与记录
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：实验室内和实验室间的样本转运
§
GB 6944-2025（以现行文本为准）《危险货物分类和品名编号》：感染性物质（第 6 类第 2 项）与干冰（第 9 类）
§
《中华人民共和国国境卫生检疫法》（以现行文本为准）及本校生物材料运输、进出口管理规定：出入境特殊物品卫生检疫审批

## Slide 4
080 · 菌毒种与样本的包装运输
运输微生物，服务很多领域
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K1
要点
▪ 科研、合作研究、开发新药，都要送菌株
▪ 样本送检、疫苗研发、传染病研究
▪ 菌种保藏、多样性研究、教学、会议演示
▪ 质控、检测和认证，也要运送样本
▪ 规范运输，既保活性，也保安全
说明
运输微生物和生物样本是很多领域的日常需要，归纳起来主要有七类用途：一是科研，研究微生物的特性、行为和相互作用，包括课题组之间共享菌株、重复实验和开发新药、抗生素、益生菌等新产品；二是医疗诊断，样本送去检验鉴定；三是疫……
✕
常见错误
▪ 觉得“只是寄个样本”，随便找个盒子装
▪ 只关心样本别坏，不关心路上的人是否安全
Notes: 运输微生物和生物样本是很多领域的日常需要，归纳起来主要有七类用途：一是科研，研究微生物的特性、行为和相互作用，包括课题组之间共享菌株、重复实验和开发新药、抗生素、益生菌等新产品；二是医疗诊断，样本送去检验鉴定；三是疫苗研发和生产，毒株只能送到有资质的单位；四是传染病防控研究，送到专门的实验室研究治疗和预防措施；五是菌种保藏，存入菌种保藏中心长期保存，以及从不同生态环境采集微生物开展生物多样性研究；六是教学，教学菌株送到学校和培训中心，工作坊和会议也会用到菌株演示；七是质量保证和法规检测，监测微生物污染、开展检测认证。
运输推动了科研、医疗和环境保护，但运输途中一旦破损泄漏，会威胁运送人员、公众和环境。所以规范运输有两个目标：保住样本的活性和完整，也保住人和环境的安全。

## Slide 5
080 · 菌毒种与样本的包装运输
高致病性菌毒种运输，先审批
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K2
要点
▪ 国内第一类最危险，和国际分组相反
▪ 高致病性的，先报主管部门批准
▪ 用专用包装，专人护送
▪ 不搭公共交通工具
▪ 登记交接，全程留痕
说明
国内病原微生物分类第一类危害最大、第四类最低，与国际风险组 1 组最低、4 组最高的方向正好相反（见第 058 课）。第一类、第二类病原微生物属于高致病性病原微生物。
✕
常见错误
▪ 先寄出去，事后再补审批手续
▪ 一个人带着高致病性样本乘坐公共交通
Notes: 国内病原微生物分类第一类危害最大、第四类最低，与国际风险组 1 组最低、4 组最高的方向正好相反（见第 058 课）。第一类、第二类病原微生物属于高致病性病原微生物。
运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，必须按《病原微生物实验室生物安全管理条例》和《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》（以现行文本为准）事先报卫生健康主管部门批准（审批部门按省内、跨省等情况不同，以现行规定为准），使用符合要求的专用包装。
运输时由专人护送（护送人数按规定），不得通过公共电（汽）车和城市铁路等公共交通工具运输；出发、到达都要登记交接，全程留痕，发生被盗、被抢、丢失、泄漏的，立即按规定报告。学生不得自行组织这类运输。

## Slide 6
080 · 菌毒种与样本的包装运输
三层包装：一层漏了还有两层
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K3
要点
▪ 运输感染性物质，用三层包装
▪ 第一层防水密封的主容器，选塑料管
▪ 裹足吸收材料；第二层防水辅助容器封好口
▪ 第三层坚固防撞，清单放在外层
▪ 附上溢洒处理说明，防破损防暴露
说明
运输感染性物质和临床样本，按三层包装原则包装，目的是防破损、防泄漏、防暴露：
✕
常见错误
▪ 样本管直接丢进泡沫箱，没有辅助容器
▪ 把清单塞进装样本的密封袋里
Notes: 运输感染性物质和临床样本，按三层包装原则包装，目的是防破损、防泄漏、防暴露：
第一层是主容器：装样本的容器本身，防水、防漏、密封，盖子拧紧并可加封口膜，尽量用塑料管而不是玻璃管。主容器外面裹足吸收材料（吸水纸、吸水垫等），量要足够吸收主容器内的全部液体，万一漏了能吸干（具体要求以现行规定为准）。
第二层是辅助容器：防水、防漏的密封袋或密封罐，把主容器和吸收材料一起装进去，袋口封好或用扎带锁紧；多个主容器分别包裹，防止相互碰撞。
第三层是外包装：坚固防撞的硬质箱子，贴清标签和标志。样本清单、申请单等文件放在辅助容器和外包装之间，开箱前就能核对，不必打开辅助容器。箱内附上溢洒处理说明和联系人电话，标签要让接手的人看得懂。一层漏了，还有两层挡着。

## Slide 7
080 · 菌毒种与样本的包装运输
管口一团吸收材料，防滴漏
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K4
要点
▪ 管口包一小团纱布等吸收材料
▪ 开管时滴下的液体被它吸住
▪ 不沾手套，防护就不会被突破
说明
送检的样本管，管口可以包一小团纱布或其他吸收材料。这样做有两个好处：运输中管盖渗出的少量液体被吸住，接收方开管时滴下的液体也被它吸住。
✕
常见错误
▪ 管口外壁沾着样本也不处理就装箱
▪ 开管后把沾湿的纱布随手放在台面上
Notes: 送检的样本管，管口可以包一小团纱布或其他吸收材料。这样做有两个好处：运输中管盖渗出的少量液体被吸住，接收方开管时滴下的液体也被它吸住。
液体不沾到手套和手上，个人防护就不会被突破，也减少了在生物安全柜内的污染（开管方法见第 079 课）。用过的吸收材料按感染性废物处置。

## Slide 8
080 · 菌毒种与样本的包装运输
冷却剂选对，干冰按危险货物
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K5
要点
▪ 配足冷却剂，样本保持完好
▪ 不推荐碎冰，融化渗水易污染
▪ 干冰放辅助容器外，不能密封，留出气口
▪ 干冰属第 9 类危险货物，要标明
▪ 拿干冰戴隔热手套，保持通风
说明
需要低温的样本，箱内配足冷却剂（冰袋、蓄冷剂或干冰），让样本在运输途中保持完好。不推荐用碎冰：碎冰融化后渗水，可能浸湿包装、冲出污染。冷却剂放在辅助容器外面，并固定好，冷却剂融化后辅助容器的位置也不能松动。
✕
常见错误
▪ 把干冰装进拧紧的密封罐
▪ 用碎冰直接埋住样本袋
Notes: 需要低温的样本，箱内配足冷却剂（冰袋、蓄冷剂或干冰），让样本在运输途中保持完好。不推荐用碎冰：碎冰融化后渗水，可能浸湿包装、冲出污染。冷却剂放在辅助容器外面，并固定好，冷却剂融化后辅助容器的位置也不能松动。
用干冰时要特别注意：干冰升华产生大量二氧化碳气体，不能放进密封的容器里，否则会胀裂甚至爆裂；外包装要能让气体逸出。干冰按 GB 6944-2025（以现行文本为准）属于第 9 类杂项危险物质，外包装上要标明干冰及其数量，按危险货物运输的要求办理。
搬运干冰戴隔热手套，防止冻伤；在通风良好的地方操作，不在密闭小空间或车厢内大量存放（干冰的危害见第 136 课）。液氮干式运输罐等其他低温运输方式按相应规定执行。

## Slide 9
080 · 菌毒种与样本的包装运输
A 类、B 类，分类和标记不同
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K6
要点
▪ 感染性物质运输时分 A 类和 B 类
▪ A 类危害高，包装要求更严
▪ B 类一般是普通诊断样本
▪ 属哪类查目录，包装限量按现行规定
说明
运输时，感染性物质按国际通行的分类分为 A 类和 B 类。A 类是在运输中一旦暴露，可能使健康的人或动物造成永久性残疾或危及生命的感染性物质，包装和审批要求最严，国际联合国编号为 2814（可感染人）或 2900（仅……
✕
常见错误
▪ 不查目录，凭感觉按 B 类寄送
▪ 把 A 类、B 类与国内病原分类的第一类、第二类混为一谈
Notes: 运输时，感染性物质按国际通行的分类分为 A 类和 B 类。A 类是在运输中一旦暴露，可能使健康的人或动物造成永久性残疾或危及生命的感染性物质，包装和审批要求最严，国际联合国编号为 2814（可感染人）或 2900（仅感染动物）；B 类是不符合 A 类标准的感染性物质，如一般的诊断用临床样本，联合国编号为 3373。
国内《人间传染的病原微生物目录》（以现行版本为准）对各病原的菌（毒）种和样本分别标注了运输包装分类（A 类或 B 类）。某种材料属于哪一类，查目录确定；不同类别的包装规格、标记和每件限量，以现行规定为准。
GB 6944-2025（以现行文本为准）把感染性物质列为第 6 类第 2 项危险货物。不能判断类别的，按较高类别处理，并咨询单位生物安全负责人。

## Slide 10
080 · 菌毒种与样本的包装运输
送样方贴好标签、包好箱
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K7
要点
▪ 认识生物危害标志，样本、容器、冰箱常见
▪ 采样一方先贴清标签、封严包装
▪ 标签清楚，病人信息保密
▪ 保护路上的人，也保护实验室
说明
生物危害标志（三叶状环形图形，式样以国家标准为准）在样本管、转运箱、废物袋、冰箱和实验室门上都常见到（安全标志见第 026 课）。运输包装外按规定贴生物危害标志和相应的感染性物质标记、警告用语、收发双方和联系人信息。
✕
常见错误
▪ 用手写便签贴在管子上，运输中脱落
▪ 在样本管上写病人姓名
Notes: 生物危害标志（三叶状环形图形，式样以国家标准为准）在样本管、转运箱、废物袋、冰箱和实验室门上都常见到（安全标志见第 026 课）。运输包装外按规定贴生物危害标志和相应的感染性物质标记、警告用语、收发双方和联系人信息。
包装和标签的准备在送样一方就要做好：样本管逐一贴清标签，不掉、不糊；包装封严实。标签清楚，保证样本不弄错、不失效；病人信息用编号代替，样本清单不写病人身份信息（见第 079 课）。
送样一方把标签贴好、包装封严，路上的运送人员和接收方的实验人员都更安全。

## Slide 11
080 · 菌毒种与样本的包装运输
运输人员要培训
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K8
要点
▪ 司机、快递员也要经过培训
▪ 知道箱里是什么，出了事怎么办
▪ 不能交给没资质的普通快递
说明
参与运输的人员——包装人员、司机、押运人员、物流公司人员——都要经过培训，知道箱里装的是什么、有什么风险、包装破损或泄漏时怎么处置、向谁报告。
✕
常见错误
▪ 让不知情的同学或快递员帮忙送样本
▪ 不告诉运送人箱内物品的性质
Notes: 参与运输的人员——包装人员、司机、押运人员、物流公司人员——都要经过培训，知道箱里装的是什么、有什么风险、包装破损或泄漏时怎么处置、向谁报告。
感染性物质和菌（毒）种要交给具备相应资质、能承运此类物品的单位运输，不能当普通快递寄送。委托运输前，由本单位样本管理人员确认承运方资质和包装要求。

## Slide 12
080 · 菌毒种与样本的包装运输
楼内转运：密闭箱，不手拿
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K9
要点
▪ 楼里转运，不能手拿着试管走
▪ 管子插在架上，装进垫好吸水垫的密闭箱
▪ 箱外贴标志，避开人多的地方
▪ 推车慢行，直达目的地，不经过办公区
▪ 开门按电梯，用干净的手
说明
样本在楼内、实验室之间转运，同样要防洒防漏：不能手拿着开口或未密封的试管在走廊里走。样本管盖紧，插在试管架上，装进密闭、防漏、可消毒的转运箱，箱内垫吸水材料，万一洒了也不外漏；箱外贴生物危害标志。
✕
常见错误
▪ 手里攥着几支样本管穿过走廊
▪ 戴着污染的手套按电梯、开门
Notes: 样本在楼内、实验室之间转运，同样要防洒防漏：不能手拿着开口或未密封的试管在走廊里走。样本管盖紧，插在试管架上，装进密闭、防漏、可消毒的转运箱，箱内垫吸水材料，万一洒了也不外漏；箱外贴生物危害标志。
转运路线尽量避开人多的地方，不经过办公区、休息区，不在走廊和电梯里停留、乱放。用推车时慢行、放稳，物品出生物安全柜后直接送到目的地（如灭菌间），不在路上停留。
一只手戴手套拿箱，另一只手不戴手套（或摘掉外层手套）用来开门、按电梯，避免把污染带到门把手和按钮上。高致病性样本的转运按本实验室规程执行。

## Slide 13
080 · 菌毒种与样本的包装运输
运输安保与进出口合规
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K10
要点
▪ 运输安全，也是生物安保
▪ 包得牢、交接清，不丢不漏
▪ 进出口生物材料，先办检疫审批
▪ 包装、标识、运输方式都要合规
说明
运输环节是生物材料最容易丢失、被盗或泄漏的环节之一，所以运输安全也是生物安保的一部分（见第 083 课）：包装牢固，交接有签收记录，路线和时间可追踪，做到不丢、不漏、账物相符。
✕
常见错误
▪ 出国交流时把样本放进行李随身带走
▪ 收到包裹不签收、不登记
Notes: 运输环节是生物材料最容易丢失、被盗或泄漏的环节之一，所以运输安全也是生物安保的一部分（见第 083 课）：包装牢固，交接有签收记录，路线和时间可追踪，做到不丢、不漏、账物相符。
生物材料的运输和进出口规矩很多：包装、标识、运输方式都要符合国内规定。出入境的微生物、人体组织、生物制品、血液等属于特殊物品，须按《中华人民共和国国境卫生检疫法》等规定办理海关卫生检疫审批（以现行规定为准）；涉及人类遗传资源出境的，须依法审批（见第 083 课）；属于出口管制物项的，按出口管制规定办理。
具体手续由单位样本管理和生物安全管理部门指导办理，个人不得擅自携带、邮寄生物材料出入境。

## Slide 14
080 · 菌毒种与样本的包装运输
学生不私带、不邮寄、不交换菌株
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
K11
要点
▪ 菌株不能用普通快递寄
▪ 不能装进包里随身带走
▪ 不私下和别人交换菌株
▪ 需要转移，先告诉导师，单位登记审批
▪ 交有资质的单位运送
说明
学生不得用普通快递邮寄菌（毒）种和样本，也不能装进背包、口袋随身带出实验室或带到外校；不私下和同学、外单位人员交换菌株。
✕
常见错误
▪ 帮外校同学“顺路带一管菌种”
▪ 毕业时把菌株私自带走
Notes: 学生不得用普通快递邮寄菌（毒）种和样本，也不能装进背包、口袋随身带出实验室或带到外校；不私下和同学、外单位人员交换菌株。
需要向外单位提供或从外单位获取菌株的，先告诉导师和实验室负责人，由单位按规定登记、审批（必要时签订材料转移协议），按本课的包装要求，交有资质的单位运送；接收方要具备相应的实验室条件。
这样做既是生物安全和生物安保的要求，也保证菌株来源清楚、去向可查。

## Slide 15
080 · 菌毒种与样本的包装运输
课后练习
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
1
关于三层包装，下列说法正确的是：
A. 样本管直接放进泡沫箱即可
B. 防水主容器外裹足吸收材料，装入防水辅助容器封口，再放入坚固外包装，清单放在外层
C. 清单放在装样本的密封袋里
D. 优先选玻璃管作主容器
2
判断：用干冰作冷却剂时，应把干冰装进拧紧的密封罐，防止升华。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：一层漏了还有两层；清单放在辅助容器外，开箱前就能核对。
第 2 题 答案：B。解析：干冰升华产生大量气体，密封会胀裂；干冰放在辅助容器外，外包装能让气体逸出，并按第 9 类危险货物标明。

## Slide 16
080 · 菌毒种与样本的包装运输
课后练习
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
3
运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，下列做法正确的是：
A. 用普通快递寄出
B. 事先报主管部门批准，用专用包装，专人护送，登记交接
C. 一个人乘地铁送达
D. 先寄出再补手续
4
判断：在楼内把样本送到隔壁实验室，盖紧管盖后手拿着走过去就可以。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：须经批准、专人护送，不得通过公共交通工具运输。
第 4 题 答案：B。解析：楼内转运也要插在架上、装进垫好吸水材料的密闭转运箱，箱外贴标志，避开人多处。

## Slide 17
080 · 菌毒种与样本的包装运输
课后练习
《高校实验室安全》 080 菌毒种与样本的包装运输
5
外校同学请阿杰寄一管菌种，阿杰应该：
A. 用快递寄出
B. 装进背包带过去
C. 先告诉导师，由单位登记审批，按规定包装后交有资质的单位运送
D. 私下交换
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：学生不私带、不邮寄、不私下交换菌株。

## Slide 18
本课小结
▪ K1 运输微生物，服务很多领域
▪ K2 高致病性菌毒种运输，先审批
▪ K3 三层包装：一层漏了还有两层
▪ K4 管口一团吸收材料，防滴漏
▪ K5 冷却剂选对，干冰按危险货物
▪ K6 A 类、B 类，分类和标记不同
▪ K7 送样方贴好标签、包好箱
▪ K8 运输人员要培训
▪ K9 楼内转运：密闭箱，不手拿
▪ K10 运输安保与进出口合规
▪ K11 学生不私带、不邮寄、不交换菌株