## Slide 1
042
毒性、暴露途径与接触限值
第5章 化学品安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 70 镜） 适用对象：全体使用化学品的高校本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
学习目标
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
1
能说出化学品进入人体的四条途径（吸入、皮肤和眼睛接触、注入、食入）及各自的防护要点。
2
能说出急性与慢性毒性、剂量—反应关系，以及致癌、致突变、生殖毒性物质和特殊人群的防护要求。
3
能说出国内职业接触限值的三类（时间加权平均、短时间接触、最高容许浓度）和立即威胁生命或健康浓度的含义，具体数值以 GBZ 2.1 现行文本为准。
4
能判断“低于限值不等于安全”，知道怀疑超标时请专业人员检测、结果要告知全体人员。

## Slide 3
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
法规与标准依据
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
§
《中华人民共和国职业病防治法》（以现行文本为准）：工作场所职业病危害因素检测、评价和告知，职业健康检查
§
GBZ 2.1（以现行文本为准）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》：时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度、最高容许浓度
§
GB 18664-2025（以现行文本为准）《呼吸防护装备的选择、使用和维护》：立即威胁生命或健康的环境
§
GB 30000 系列（以现行文本为准）《化学品分类和标签规范》：急性毒性、致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性等健康危害分类
§
GB/T 16483-2008（以现行文本为准）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》：第 8 部分接触控制、第 11 部分毒理学信息
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：剧毒化学品等的使用管理
§
《女职工劳动保护特别规定》（以现行文本为准）：孕期、哺乳期女职工禁忌从事的作业
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室禁止饮食，开展风险评估和个人防护

## Slide 4
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
先想清楚：化学品怎么进入人体
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K1
要点
▪ 第一步：想清楚化学品怎么进入人体
▪ 四条途径：吸入、皮肤和眼睛接触、注入、食入
▪ 总原则：别让化学品碰到你
说明
做风险评估的第一步，是想清楚化学品会通过什么途径进入人体。危险物质进入人体有四条途径：吸入蒸气、气体、粉尘或烟雾；皮肤和眼睛接触（溅入眼睛、皮肤沾染）；注入（被扎破、割伤）；食入（吃进嘴里）。
✕
常见错误
▪ 只防溅到身上，忽视吸入
▪ 不做途径分析就开始实验
Notes: 做风险评估的第一步，是想清楚化学品会通过什么途径进入人体。危险物质进入人体有四条途径：吸入蒸气、气体、粉尘或烟雾；皮肤和眼睛接触（溅入眼睛、皮肤沾染）；注入（被扎破、割伤）；食入（吃进嘴里）。
每条途径对应不同的防护：通风柜挡吸入，手套、实验服和护目镜挡皮肤和眼睛接触，规范处理锐器防注入，禁止饮食防食入。总原则只有一句：别让危险物质碰到你。

## Slide 5
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
吸入：最常见，闻到就已吸入
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K2
要点
▪ 吸入是最常见的途径
▪ 气体、液体蒸气、固体粉尘烟雾都能吸入
▪ 闻到气味，说明已经吸进去了
▪ 无色无味或浓度低，闻不到也可能有害
说明
吸入是实验室里最常见的暴露途径。气体、挥发性液体的蒸气、固体的粉尘和烟雾都可能被吸入；有些化学品不用碰到就能伤人。
✕
常见错误
▪ 用“有没有味道”判断是否安全
▪ 在敞开台面使用挥发性溶剂
Notes: 吸入是实验室里最常见的暴露途径。气体、挥发性液体的蒸气、固体的粉尘和烟雾都可能被吸入；有些化学品不用碰到就能伤人。
闻到气味，就说明你已经吸入了；但闻不到也不等于安全：有的气体无色无味（如一氧化碳，会使血液无法正常输送氧气，所以不能在封闭空间里发动车辆或使用燃烧设备），有的浓度太低闻不出来但仍有害。挥发性操作一律在通风柜内进行（通风柜见第 051、052 课；一氧化碳等气体见第 134 课）。

## Slide 6
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
皮肤和眼睛：眼睛单列一条
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K3
要点
▪ 第二常见的途径是皮肤和眼睛接触
▪ 眼睛极其娇嫩，要单独当一条途径
▪ 戴手套、穿实验服、戴护目镜
说明
皮肤和眼睛接触是第二常见的暴露途径。化学品可以灼伤皮肤，有的还能透过皮肤进入血液。
✕
常见错误
▪ 嫌麻烦不戴护目镜
▪ 戴手套后用手揉眼睛
Notes: 皮肤和眼睛接触是第二常见的暴露途径。化学品可以灼伤皮肤，有的还能透过皮肤进入血液。
眼睛组织极其娇嫩，少量化学品就可能造成严重甚至永久的伤害，所以要把眼睛单独作为一条途径考虑：在实验室始终佩戴合适的眼面部防护（见第 022 课），并知道洗眼器的位置（见第 027 课）。

## Slide 7
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
注入和食入：碎玻璃与入口
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K4
要点
▪ 被沾化学品的碎玻璃、针头割伤就是注入
▪ 严禁品尝化学品，实验室严禁饮食
▪ 手套沾染会带到嘴边，也会污染样品
说明
注入是指化学品通过伤口直接进入体内，例如被沾有化学品的碎玻璃割伤、被针头扎伤。规范处理锐器和碎玻璃（见第 029 课）就能大大降低这种风险。
✕
常见错误
▪ 戴着手套接电话、摸门把手
▪ 在实验室喝水、吃零食
Notes: 注入是指化学品通过伤口直接进入体内，例如被沾有化学品的碎玻璃割伤、被针头扎伤。规范处理锐器和碎玻璃（见第 029 课）就能大大降低这种风险。
食入在严格遵守规定时很少发生：实验室严禁品尝任何化学品，严禁饮食、吸烟和化妆。要注意间接食入：戴着沾染的手套摸手机、门把手，或不洗手就吃东西，有毒物质就会进嘴；沾染还会污染样品，毁掉实验结果。离开实验室前脱手套、洗手。

## Slide 8
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
例：农药能吸入，也能透皮
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K5
要点
▪ 农药本身有毒，能吸入，也能透过皮肤吸收
▪ 配含农药的培养基，在通风柜里做
▪ 剧毒品种按规定领用，用多少领多少
▪ 沾到皮肤，马上用大量清水冲洗
说明
以微生物降解农药的实验为例：实验要用到农药，而农药本身就是毒物，既可能被吸入，也能透过皮肤吸收。
✕
常见错误
▪ 认为农药是“常见物品”不用防护
▪ 一次领用大量剧毒品种存放在实验台
Notes: 以微生物降解农药的实验为例：实验要用到农药，而农药本身就是毒物，既可能被吸入，也能透过皮肤吸收。
配制含农药的培养基要在通风柜内进行，戴好手套和护目镜；属于剧毒化学品的品种按规定领用，用多少领多少（管控化学品见第 045 课）。一旦沾到皮肤，立即用大量清水冲洗，并报告负责人。

## Slide 9
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
未知物一律按有毒对待
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K6
要点
▪ 未知样品，一律当有毒的对待
▪ 不闻、不尝、不用手碰
▪ 戴好手套护目镜，只取需要的一点
▪ 来历不明的，按最危险防护，问清再处理
说明
新合成的产物、来历不明或标签缺失的样品，毒性并不清楚，一律按有毒物质对待：不闻、不尝、不用手直接接触，戴好手套和护目镜，只取需要的最少量。
✕
常见错误
▪ 闻气味来判断未知物
▪ 认为自己合成的东西“应该没毒”
Notes: 新合成的产物、来历不明或标签缺失的样品，毒性并不清楚，一律按有毒物质对待：不闻、不尝、不用手直接接触，戴好手套和护目镜，只取需要的最少量。
分类不明时，先按最危险的情况防护，查阅资料、请教导师，确认后再处理；无法确认的按未知废物交学校处置。

## Slide 10
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
急性与慢性：伤害会累积
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K7
要点
▪ 毒性分急性和慢性
▪ 急性：腐蚀灼伤、急性中毒，要及时处理
▪ 一次没事不等于没事，长期小量接触会累积
▪ 慢性危害：癌症、呼吸系统疾病、神经损害
▪ 少接触，就少受伤、少生病、少留后患
说明
化学品对人体的危害分为急性和慢性。急性危害在接触后短时间内出现，如腐蚀灼伤、急性中毒；局部腐蚀造成的伤害往往难以恢复，中毒要及时处理。
✕
常见错误
▪ “做了很多次都没事”，就不再防护
▪ 只关注急性症状，忽视长期慢性影响
Notes: 化学品对人体的危害分为急性和慢性。急性危害在接触后短时间内出现，如腐蚀灼伤、急性中毒；局部腐蚀造成的伤害往往难以恢复，中毒要及时处理。
慢性危害来得慢：一次接触没事，不等于没事，长期小量接触，伤害会逐渐累积，患癌症、呼吸系统疾病、神经系统损害等慢性病的风险慢慢升高，而且往往多年后才显现。
因此保护人员的关键是尽量减少接触：每一次都按规定防护，不因“上次没事”而图省事。少接触，就少受伤、少生病、少留后患。

## Slide 11
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
剂量决定毒性：剂量—反应
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
S1
要点
▪ 剂量越大，伤害越重：剂量—反应关系
▪ 毒性强的物质，很小剂量就能伤人
▪ 半数致死量越小，毒性越大（见第 041 课）
说明
毒理学的基本规律是“剂量决定毒性”：同一种物质，进入人体的剂量（或接触的浓度和时间）越大，产生的伤害越重，这叫剂量—反应关系。所以控制接触量、缩短接触时间，是降低危害的根本办法。
✕
常见错误
▪ 认为“只用一点点”就一定安全
▪ 把半数致死量的大小理解反
Notes: 毒理学的基本规律是“剂量决定毒性”：同一种物质，进入人体的剂量（或接触的浓度和时间）越大，产生的伤害越重，这叫剂量—反应关系。所以控制接触量、缩短接触时间，是降低危害的根本办法。
不同物质的毒性差别很大：毒性强的物质很小剂量就能造成严重伤害。说明书第 11 部分的半数致死量等数据可用于比较，数值越小毒性越大；GB 30000 系列按急性毒性把化学品分为不同类别。剧毒化学品按专门规定管理（见第 045 课）。

## Slide 12
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
致癌、致畸、致突变与特殊人群
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
S2
要点
▪ 致癌、致突变、生殖毒性物质要格外防护
▪ 看标签和说明书上的健康危害象形图
▪ 孕期、哺乳期主动报告，调整实验工作
▪ 过敏、敏感人群需要额外保护
说明
GB 30000 系列中的致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性（可能致畸、影响生育）属于严重的慢性健康危害，标签上通常带“健康危害”象形图。使用这类物质要尽量用替代品、减少用量，在通风柜内操作，做好个体防护，并按本校规……
✕
常见错误
▪ 怀孕后不好意思说，继续接触有害物质
▪ 使用致癌物时不进通风柜
Notes: GB 30000 系列中的致癌性、生殖细胞致突变性、生殖毒性（可能致畸、影响生育）属于严重的慢性健康危害，标签上通常带“健康危害”象形图。使用这类物质要尽量用替代品、减少用量，在通风柜内操作，做好个体防护，并按本校规定登记管理。
不同人群敏感程度不同：孕期、哺乳期人员应主动向导师和实验室负责人报告，依据《女职工劳动保护特别规定》（以现行文本为准）和本校规定调整工作，避免接触有生殖毒性等危害的物质；对某些化学品过敏或有相关疾病的人，也要提前说明，采取额外保护（职业健康监护与特殊人群见第 152 课）。

## Slide 13
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
症状可能迟发，就医说明接触史
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K8
要点
▪ 有些中毒症状会迟发
▪ 就医时说清接触过什么，带上说明书
▪ 同时报告负责人，如实记录
说明
有些化学品中毒的症状不会立刻出现，可能几小时甚至更久以后才显现。接触后即使暂时没有不适，也不能掉以轻心。
✕
常见错误
▪ 当时没症状就不报告
▪ 就医时说不清接触了什么
Notes: 有些化学品中毒的症状不会立刻出现，可能几小时甚至更久以后才显现。接触后即使暂时没有不适，也不能掉以轻心。
就医时要向医生说清接触过什么化学品、接触方式和时间，最好带上说明书或标签；同时报告实验室负责人，如实记录事件（报告程序见第 157 课）。

## Slide 14
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
接触限值：空气中有害物的浓度界线
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K9
要点
▪ 接触限值指工作场所空气中有害物的浓度界线
▪ 在此之下，多数人长期接触不受伤害
▪ 每种物质限值不同，没有统一的数
▪ 实验室不是例外，同样要遵守
说明
职业接触限值是针对工作场所空气中有害物质浓度规定的界线：在此之下，绝大多数人长期反复接触不会受到明显的健康损害。国外资料中常见的“阈限值”等也是类似概念，国内统一按 GBZ 2.1（以现行文本为准）执行。
✕
常见错误
▪ 以为接触限值只管工厂，不管实验室
▪ 凭记忆说限值，不查标准
Notes: 职业接触限值是针对工作场所空气中有害物质浓度规定的界线：在此之下，绝大多数人长期反复接触不会受到明显的健康损害。国外资料中常见的“阈限值”等也是类似概念，国内统一按 GBZ 2.1（以现行文本为准）执行。
每种物质的限值不同，没有一个统一的数，要查标准，不凭记忆。高校实验室不是例外，同样要遵守；接近限值时就要加强监测和防护。

## Slide 15
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
国内三类限值，以GBZ 2.1为准
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K10
要点
▪ 国内看 GBZ 2.1 职业接触限值
▪ 三类：时间加权平均、短时间接触、最高容许
▪ 国外缩写只作了解，以国标为准
说明
我国化学有害因素的职业接触限值由 GBZ 2.1 规定，主要分三类：时间加权平均容许浓度（PC-TWA）、短时间接触容许浓度（PC-STEL）和最高容许浓度（MAC）。
✕
常见错误
▪ 用进口说明书上的国外限值作国内依据
▪ 只知道一种限值，不知道还有短时和最高限值
Notes: 我国化学有害因素的职业接触限值由 GBZ 2.1 规定，主要分三类：时间加权平均容许浓度（PC-TWA）、短时间接触容许浓度（PC-STEL）和最高容许浓度（MAC）。
进口化学品的说明书上常见国外的限值缩写和数值，只作了解，国内评价和防护以国家标准现行文本为准。

## Slide 16
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
时间加权平均：整天平均不能超
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K11
要点
▪ 把一天里高高低低的浓度平均一下
▪ 按正常工作日平均，平均值不能超
▪ 长期接触不超这条线，正常工作不伤身
▪ 具体数值查国家标准，不靠背
说明
时间加权平均容许浓度，是把一个工作日内高低变化的接触浓度按时间加权平均后的容许值，用来控制长期、每天的接触。按正常工作日计算的平均浓度不能超过它；长期接触不超过这条线，绝大多数人正常工作不会损害健康。
✕
常见错误
▪ 拿一次瞬时读数直接和平均限值比较
▪ 记错数值，不查标准
Notes: 时间加权平均容许浓度，是把一个工作日内高低变化的接触浓度按时间加权平均后的容许值，用来控制长期、每天的接触。按正常工作日计算的平均浓度不能超过它；长期接触不超过这条线，绝大多数人正常工作不会损害健康。
具体数值以 GBZ 2.1 现行文本为准，查标准，不靠背。

## Slide 17
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
短时间接触：尖峰也不能超
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K12
要点
▪ 倒试剂、开瓶时，浓度会短暂冒高
▪ 短时间接触容许浓度管短时高峰
▪ 平均没超，尖峰超了也不行
说明
开瓶、倾倒试剂、转移溶剂时，空气中的浓度会短暂冒高。短时间接触容许浓度规定了短时间内（具体时长按 GBZ 2.1 现行文本）接触浓度的上限，管的就是这种短时高峰。
✕
常见错误
▪ 认为“平均没超就行”
▪ 在通风柜外开瓶、倒溶剂
Notes: 开瓶、倾倒试剂、转移溶剂时，空气中的浓度会短暂冒高。短时间接触容许浓度规定了短时间内（具体时长按 GBZ 2.1 现行文本）接触浓度的上限，管的就是这种短时高峰。
只看平均值是不够的：全天平均没超，但短时尖峰超了，同样不符合要求。所以开瓶、倾倒等操作也要在通风柜内进行。

## Slide 18
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
最高容许浓度：任何时候不能超
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K13
要点
▪ 最高容许浓度：任何时候都不能超过
▪ 对刺激性强、作用快的物质规定
▪ 一碰到就是超标，立即停止并处理
说明
最高容许浓度是指在一个工作日内、任何时间、任何地点都不应超过的浓度，通常对作用快、刺激性或毒性强的物质规定（具体物质和数值以 GBZ 2.1 现行文本为准）。
✕
常见错误
▪ 把最高容许浓度当作平均值使用
▪ 发现超标仍继续作业
Notes: 最高容许浓度是指在一个工作日内、任何时间、任何地点都不应超过的浓度，通常对作用快、刺激性或毒性强的物质规定（具体物质和数值以 GBZ 2.1 现行文本为准）。
只要测得浓度达到它，就属于超标，应立即停止作业、撤离并报告，查找原因整改。

## Slide 19
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
立即威胁生命或健康的浓度
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K14
要点
▪ 达到这个浓度，接触即可能危及生命
▪ 人不能在里面作业，也绝不能贸然冲进去
▪ 未经检测和防护绝不进入，撤离并报告
▪ 具体数值查说明书和标准，不凭记忆
说明
立即威胁生命或健康的浓度（GB 18664-2025 等标准中称为立即威胁生命或健康的环境，以现行文本为准）是指一旦接触就可能致死、造成不可逆健康损害或使人失去逃生能力的浓度。
✕
常见错误
▪ 同伴倒下时冲进去施救，造成连环伤亡
▪ 戴普通口罩进入高浓度区域
Notes: 立即威胁生命或健康的浓度（GB 18664-2025 等标准中称为立即威胁生命或健康的环境，以现行文本为准）是指一旦接触就可能致死、造成不可逆健康损害或使人失去逃生能力的浓度。
这样的环境，人不能在里面作业，也绝不能为了救人贸然冲进去；只有经过检测、配备合适呼吸防护（如空气呼吸器）的专业人员才能进入。普通师生遇到气体大量泄漏等情况，应立即撤离，报告实验室负责人和保卫处，需要时拨打 119。具体数值不靠记，靠检测和撤离。

## Slide 20
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
四个概念像四级台阶
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K15
要点
▪ 接触限值、平均、短时、立即危险像四级台阶
▪ 前两个看长期和每天的平均
▪ 后两个看短时尖峰和立即危险
说明
可以把这些概念想成四级台阶：最下面是长期接触的界线（接触限值），然后是每天的平均（时间加权平均），再往上是短时尖峰的上限（短时间接触），最高一级是立即危及生命的浓度。
✕
常见错误
▪ 把几个概念混为一谈
▪ 以为立即危险浓度以下就可以随便待
Notes: 可以把这些概念想成四级台阶：最下面是长期接触的界线（接触限值），然后是每天的平均（时间加权平均），再往上是短时尖峰的上限（短时间接触），最高一级是立即危及生命的浓度。
前两个关注长期和每日平均的接触，后两个关注短时高峰和立即危险。国内的三类限值和最高容许浓度见 K10—K13。

## Slide 21
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
限值不是安全线，越低越好
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K16
要点
▪ 低于限值，不等于绝对安全
▪ 有人更敏感，需要额外保护
▪ 能少用就少用，能替换就替换，进通风柜
▪ 接触越低越好，不是贴线就行
说明
职业接触限值是管理的上限，不是安全与危险的绝对分界：低于限值也不等于绝对安全，个别敏感的人即使在限值以下也可能受到影响，需要额外保护。
✕
常见错误
▪ 认为“没超限”就不用再改进
▪ 不考虑个人敏感差异
Notes: 职业接触限值是管理的上限，不是安全与危险的绝对分界：低于限值也不等于绝对安全，个别敏感的人即使在限值以下也可能受到影响，需要额外保护。
正确的做法是尽量降低接触：能少用就少用，能换成低毒物质就换，挥发性操作放进通风柜（控制层级见第 017 课）。接触越低越好，而不是“贴着限值线”就行。

## Slide 22
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
行动水平：该监测、该体检了
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K17
要点
▪ 浓度达到行动水平，就要启动监测
▪ 还要开展职业健康检查等措施
▪ 监测有害物浓度，确保不超国家限值
说明
说明书和标准中会出现“行动水平”的概念：接触水平虽然还没超过限值，但已经高到需要采取措施的程度，就要开展接触监测、职业健康检查、培训和告知等工作（具体以 GBZ 2.1 现行文本和本校规定为准）。
✕
常见错误
▪ 等到超标才想起监测
▪ 长期接触有害物却从不参加职业健康检查
Notes: 说明书和标准中会出现“行动水平”的概念：接触水平虽然还没超过限值，但已经高到需要采取措施的程度，就要开展接触监测、职业健康检查、培训和告知等工作（具体以 GBZ 2.1 现行文本和本校规定为准）。
使用有害化学品的实验室，要关注所用有害物在空气中的浓度，确保不超过国家规定的职业接触限值（职业健康监护见第 152 课）。

## Slide 23
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
怀疑超标，请专业人员检测
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K18
要点
▪ 大量用挥发性溶剂、怀疑超标，就要检测
▪ 请专业人员检测空气，不自己估计
▪ 测量有误差，判断时要留余量
▪ 结果偏高，改进措施并定期复测
说明
大量使用挥发性溶剂，或者有人出现头痛、头晕等不适，怀疑空气中浓度超标时，要报告实验室负责人，由学校委托的专业人员或有资质的机构检测空气，不要凭感觉估计。
✕
常见错误
▪ 凭气味大小判断是否超标
▪ 检测偏高后不整改、不复测
Notes: 大量使用挥发性溶剂，或者有人出现头痛、头晕等不适，怀疑空气中浓度超标时，要报告实验室负责人，由学校委托的专业人员或有资质的机构检测空气，不要凭感觉估计。
测量结果都有误差，判断时要留出余量，不能“刚好不超”就算合格。结果偏高时，要改进通风、减少用量或改变操作方式，并定期复测确认效果（气体检测报警见第 135 课）。

## Slide 24
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
检测结果要告知大家
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
K19
要点
▪ 检测结果要及时告知实验室人员
▪ 不能锁在柜子里不告诉大家
▪ 每个人都有权知道自己接触了什么
说明
空气检测结果要及时告知实验室的所有人员，包括结果是否超标、采取了哪些改进措施。依据《中华人民共和国职业病防治法》（以现行文本为准），职业病危害因素检测结果应当告知劳动者。
✕
常见错误
▪ 检测报告只交给领导存档
▪ 结果偏高却怕影响实验而隐瞒
Notes: 空气检测结果要及时告知实验室的所有人员，包括结果是否超标、采取了哪些改进措施。依据《中华人民共和国职业病防治法》（以现行文本为准），职业病危害因素检测结果应当告知劳动者。
报告锁在柜子里、不告诉大家是不行的：每个人都有权知道自己接触的危害，才能做好防护。

## Slide 25
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
课后练习
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
1
化学品进入人体最常见的途径是：
A. 食入
B. 注入
C. 吸入
D. 眼睛接触
2
判断：开瓶倾倒溶剂时浓度短暂冒高，只要全天平均浓度没超过时间加权平均容许浓度就没问题。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：气体、蒸气、粉尘烟雾都可能被吸入；闻到气味就说明已经吸入，闻不到也不一定安全。
第 2 题 答案：B。解析：短时间接触容许浓度管短时高峰，平均没超、尖峰超了也不行。

## Slide 26
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
课后练习
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
3
我国化学有害因素职业接触限值的依据是：
A. GB 2894-2025
B. GBZ 2.1（以现行文本为准）
C. GB 15603-2022
D. GB/T 7144-2016
4
同伴在气体大量泄漏的房间里倒下，你应该：
A. 立即冲进去把人拖出来
B. 戴上普通口罩进去
C. 不贸然进入，撤离并报告，拨打 119、120
D. 先打开灯查看
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：GBZ 2.1 规定时间加权平均容许浓度、短时间接触容许浓度和最高容许浓度，国外限值只作了解。
第 4 题 答案：C。解析：可能处于立即威胁生命或健康的浓度环境，未经检测和防护绝不进入，由配备呼吸器的专业人员施救。

## Slide 27
042 · 毒性、暴露途径与接触限值
课后练习
《高校实验室安全》 042 毒性、暴露途径与接触限值
5
判断：只要接触浓度低于职业接触限值，就绝对安全，不需要再采取措施。
A. 正确
B. 错误
6
简答：处理一瓶来历不明的样品应注意什么？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：限值不是安全线，有人更敏感；能少用就少用、能替换就替换，接触越低越好。
第 6 题 答案：一律按有毒对待：不闻、不尝、不用手碰；戴好手套和护目镜，只取需要的一点；按最危险的情况防护，查资料、问导师，确认后再处理。解析：未知不等于无害。

## Slide 28
本课小结
▪ K1 先想清楚：化学品怎么进入人体
▪ K2 吸入：最常见，闻到就已吸入
▪ K3 皮肤和眼睛：眼睛单列一条
▪ K4 注入和食入：碎玻璃与入口
▪ K5 例：农药能吸入，也能透皮
▪ K6 未知物一律按有毒对待
▪ K7 急性与慢性：伤害会累积
▪ S1 剂量决定毒性：剂量—反应
▪ S2 致癌、致畸、致突变与特殊人群
▪ K8 症状可能迟发，就医说明接触史
▪ K9 接触限值：空气中有害物的浓度界线
▪ K10 国内三类限值，以GBZ 2.1为准
▪ K11 时间加权平均：整天平均不能超
▪ K12 短时间接触：尖峰也不能超
▪ K13 最高容许浓度：任何时候不能超
▪ K14 立即威胁生命或健康的浓度
▪ K15 四个概念像四级台阶
▪ K16 限值不是安全线，越低越好
▪ K17 行动水平：该监测、该体检了
▪ K18 怀疑超标，请专业人员检测
▪ K19 检测结果要告知大家