## Slide 1
017
控制层级
第2章 危险源辨识与风险评估
课时：约 6 分钟（卡通视频 68 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；设计实验的导师、研究生和实验室安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
017 · 控制层级
学习目标
《高校实验室安全》 017 控制层级
1
能说出控制层级的五层（消除、替代、工程控制、管理控制、个人防护）及其先后顺序。
2
能判断：层级越高越可靠，个人防护是最后一道防线，不能只靠防护。
3
能对实验室里的具体危害举出各层级的控制措施，并做到多层措施组合使用。
4
能做到：发现工程设施失灵或措施缺失时停止操作、及时报告，不擅自拆改。

## Slide 3
017 · 控制层级
法规与标准依据
《高校实验室安全》 017 控制层级
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：风险分级管控、采取技术和管理措施消除事故隐患、为从业人员提供合格的劳动防护用品
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验项目风险评估与防控措施、安全设施配置与维护
§
GB/T 45001-2020（以现行文本为准）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》：消除危险源、替代、工程控制和重新组织工作、管理控制、个体防护装备的控制层级
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）
§
GB 39800.1-2020（以现行文本为准）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
§
GB/T 8196-2018（以现行文本为准）《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》
§
GB/T 3805-2008（以现行文本为准）《特低电压（ELV）限值》
§
本校实验室安全管理制度、设施报修和事故报告规定（以本校规定为准）

## Slide 4
017 · 控制层级
降低风险：熟悉的规则从哪里来
《高校实验室安全》 017 控制层级
K1
要点
▪ 降低风险是风险管理四步中的第三步
▪ 进通风柜、戴护目镜手套，都是为了降低风险
▪ 安全管理就是消除、减少和控制危害
说明
风险管理的四步是识别危害、评估风险、降低风险、做好应急准备（第 014 课）。本课假定危害已经识别、风险已经评估，讲第三步：怎样把风险降下来。
✕
常见错误
▪ 只记规则、不明白规则为什么这样定，换个场景就不会用
Notes: 风险管理的四步是识别危害、评估风险、降低风险、做好应急准备（第 014 课）。本课假定危害已经识别、风险已经评估，讲第三步：怎样把风险降下来。
实验室里大家熟悉的规则，其实都来自“降低风险”：在通风柜里操作，是为了不吸入有害气体和蒸气；戴护目镜，是防止腐蚀性物质伤眼；可能伤到皮肤，就戴手套、穿实验服。安全管理要做的就是消除、减少和控制危害，例如换用低毒试剂、使用通风柜、减少用量。

## Slide 5
017 · 控制层级
控制层级的五层
《高校实验室安全》 017 控制层级
K2
要点
▪ 五层：消除、替代、工程控制、管理控制、个人防护
▪ 像倒金字塔，最宽的顶层是消除
▪ 越往上越有效，优先从上往下选
▪ 大部分风险应在上层解决
说明
控制风险的措施按效果分为五个层级，可以画成一个倒金字塔：最宽的顶层是消除危害；往下是替代，即换成更安全的物质、设备或方法；再往下是工程控制，用设施把人和危害隔开；然后是管理控制，用制度、培训、规程改变做事的方式；最窄……
✕
常见错误
▪ 把顺序记反，认为个人防护最重要、最有效
▪ 只想到最底层的防护用品，不考虑上层措施
Notes: 控制风险的措施按效果分为五个层级，可以画成一个倒金字塔：最宽的顶层是消除危害；往下是替代，即换成更安全的物质、设备或方法；再往下是工程控制，用设施把人和危害隔开；然后是管理控制，用制度、培训、规程改变做事的方式；最窄的底层是个人防护。
层级越往上效果越好、越可靠，越往下越依赖人。选择措施时要从上往下想：能消除的先消除，不能消除的考虑替代，再用工程控制和管理控制，个人防护放在最后。以用电为例：最好是把危害去掉；去不掉就换成更安全的特低电压；再靠绝缘、接地、断路器和漏电保护；然后是作业许可、挂牌和培训；最后才是绝缘手套等个人防护。国内 GB/T 45001-2020（以现行文本为准）也规定了同样的控制顺序。

## Slide 6
017 · 控制层级
层级是顺序，不是菜单
《高校实验室安全》 017 控制层级
K3
要点
▪ 控制层级是先后顺序，不能随便挑
▪ 一想到安全就想到手套，是从最末端开始
▪ “戴上手套就行”是最危险的一句话
▪ 不能只买手套，却不投入上层措施
说明
很多人一想到安全，就想到护目镜和手套，其实是从层级的最末端开始了。控制层级不是一份可以随意点选的菜单，而是严格的先后顺序：先问能不能消除、能不能替代、有没有工程设施，最后才是个人防护。
✕
常见错误
▪ 遇到危害第一反应是“多戴一层手套”
▪ 认为防护用品买够了，安全就有保障
Notes: 很多人一想到安全，就想到护目镜和手套，其实是从层级的最末端开始了。控制层级不是一份可以随意点选的菜单，而是严格的先后顺序：先问能不能消除、能不能替代、有没有工程设施，最后才是个人防护。
不少实验室恰恰做反了：大批采购手套等防护用品，却舍不得在通风、隔离、改进方法等上层措施上投入。“戴上手套就行”这句话最危险，它让人跳过了更有效的措施。

## Slide 7
017 · 控制层级
层级越高越可靠
《高校实验室安全》 017 控制层级
K4
要点
▪ 各层最大的差别是可靠性
▪ 层级越高，人犯了错也不容易受伤
▪ 层级越低，一累一急一分心就会失效
▪ 只靠个人防护，等于赌人一次都不出错
说明
各个层级最大的差别在于可靠性。上层措施不依赖人的记忆和注意力：危害消除了，人犯错也伤不到；通风柜和隔离罩在运行，人手一滑，蒸气和飞溅仍被挡住。下层措施则依赖人每一次都做对：一疲劳、一着急、一分心，就可能忘戴、戴错或操……
✕
常见错误
▪ 认为“我很小心，所以只靠防护也没问题”
Notes: 各个层级最大的差别在于可靠性。上层措施不依赖人的记忆和注意力：危害消除了，人犯错也伤不到；通风柜和隔离罩在运行，人手一滑，蒸气和飞溅仍被挡住。下层措施则依赖人每一次都做对：一疲劳、一着急、一分心，就可能忘戴、戴错或操作失误。
只靠个人防护，就是赌人一次都不出错。时间一长、次数一多，这个赌一定会输。所以越是高风险、经常重复的操作，越要在上层想办法。

## Slide 8
017 · 控制层级
消除：让危害不存在
《高校实验室安全》 017 控制层级
K5
要点
▪ 消除是最有效的控制，危害没了就伤不了人
▪ 高处的坏风扇拆到地面修，坠落风险就没了
▪ 东西收好，就不会掉落、绊倒人
▪ 改进实验方法，可以去掉高危物质
说明
最有力的控制是消除：直接把危害去掉，危害不在了，就不可能伤人。例如高处的风扇坏了，与其爬上去修，不如拆下来放到地面修，坠落的风险就没有了；把地面和台面上的杂物收好，就不会掉落砸人或绊倒人。
✕
常见错误
▪ 认为消除“太麻烦”，一开始就放弃考虑
▪ 用不到的危险试剂长期留在实验室
Notes: 最有力的控制是消除：直接把危害去掉，危害不在了，就不可能伤人。例如高处的风扇坏了，与其爬上去修，不如拆下来放到地面修，坠落的风险就没有了；把地面和台面上的杂物收好，就不会掉落砸人或绊倒人。
在实验中，消除往往来自实验设计的改变。原片案例中，一个实验室改进了分析方法，去掉了一种疑似致癌物，验证新方法花了约半年，却从此结束了多年的暴露。能用不含危险物质的方法完成实验，就不要使用危险物质（化学实验的具体做法见第 018 课）。

## Slide 9
017 · 控制层级
替代：换成更安全的
《高校实验室安全》 017 控制层级
K6
要点
▪ 去不掉，就换成更安全的物质、设备或方法
▪ 用低毒试剂替代高毒试剂
▪ 用肥皂水代替腐蚀性清洗剂
▪ 可能有可燃气体的场所，换用安全电压灯具
说明
危害去不掉时，就把它换成危害更小的。实验室里最常见的是用低毒试剂替代高毒试剂、用不易燃的溶剂替代易燃溶剂；日常清洁可以用肥皂水代替腐蚀性清洗剂。设备也可以替代：受限空间里可能存在可燃气体，普通照明可能打火，应换用安全……
✕
常见错误
▪ 换了物质却不重新评估，引入新的危害
Notes: 危害去不掉时，就把它换成危害更小的。实验室里最常见的是用低毒试剂替代高毒试剂、用不易燃的溶剂替代易燃溶剂；日常清洁可以用肥皂水代替腐蚀性清洗剂。设备也可以替代：受限空间里可能存在可燃气体，普通照明可能打火，应换用安全电压（特低电压）的防爆型灯具（具体要求以现行标准和本校规定为准）。
替代时要确认新物质、新方法本身的危害确实更小，并重新做风险评估（第 019 课）。原片案例中，换用溶剂后废物也大大减少，说明安全和绿色可以一起实现。

## Slide 10
017 · 控制层级
工程控制：把人和危害隔开
《高校实验室安全》 017 控制层级
K7
要点
▪ 去不掉、换不了，就用设施把人和危害隔开
▪ 通风柜在源头抽走气体和蒸气
▪ 手套箱、生物安全柜、防护罩也是工程控制
▪ 工程控制靠设备，不靠人记不记得规矩
说明
危害既不能消除、也不能替代时，就用工程设施把人和危害隔离开。实验室最常用的是通风柜：运行正常时，有害气体和蒸气在源头被抽走，减少吸入，也降低着火爆炸的风险。手套箱让人在外面操作、危害在里面；生物安全柜保护人员、样品和……
✕
常见错误
▪ 嫌麻烦不开通风柜，在敞开台面上操作
▪ 拆掉防护罩图方便
Notes: 危害既不能消除、也不能替代时，就用工程设施把人和危害隔离开。实验室最常用的是通风柜：运行正常时，有害气体和蒸气在源头被抽走，减少吸入，也降低着火爆炸的风险。手套箱让人在外面操作、危害在里面；生物安全柜保护人员、样品和环境；机械的转动部件装上防护罩，并加装急停和自动停机装置。
工程控制的优点是靠设备起作用，不依赖人每次都记得规矩，耐用、可靠，是实验室的主力措施。各类设施的使用方法见相应专题课（通风柜第 051–052 课，生物安全柜第 071–072 课，机械防护第 126 课）。

## Slide 11
017 · 控制层级
工程控制要用对
《高校实验室安全》 017 控制层级
K8
要点
▪ 防溅挡板和防护屏挡住意外飞溅
▪ 通风柜视窗放低，在柜内深处操作
▪ 用错了，只会带来虚假的安全感
▪ 工程控制排第三，不是最有效的
说明
工程设施要用对才有效。防溅挡板和防护屏可以挡住意外飞溅；通风柜要把视窗放低到规定高度以下、在柜内深处操作，柜内不堆杂物，才能把蒸气挡在呼吸带之外。柜门大开、堆满杂物的通风柜，只会带来虚假的安全感。本实验室有哪些工程设……
✕
常见错误
▪ 通风柜视窗拉得很高，头伸进柜内操作
▪ 认为“有通风柜就最安全”，不再考虑消除和替代
Notes: 工程设施要用对才有效。防溅挡板和防护屏可以挡住意外飞溅；通风柜要把视窗放低到规定高度以下、在柜内深处操作，柜内不堆杂物，才能把蒸气挡在呼吸带之外。柜门大开、堆满杂物的通风柜，只会带来虚假的安全感。本实验室有哪些工程设施、怎么用，要问清楚、用起来。
有测验题说“工程控制是最有效的控制措施”，这种说法不准确：工程控制比管理控制和个人防护更可靠，但在层级中排第三，消除和替代的效果更好。

## Slide 12
017 · 控制层级
管理控制：改变做事方式
《高校实验室安全》 017 控制层级
K9
要点
▪ 管理控制改变的是做事的方式和流程
▪ 少接触、短接触、低浓度接触
▪ 扩大规模先审批，危险实验结伴做
▪ 发现不对，人人都可以叫停
说明
管理控制管的是流程和行为，改变的是做事的方式：尽量少接触、短时间接触、在低浓度下接触；限时限量；在危险区域挂好警示标识。遵守学校和实验室的安全守则、实验前先读安全注意事项、按写好的步骤做不随意跳步，都属于管理控制。
✕
常见错误
▪ 一个人在夜间或节假日做危险实验
▪ 擅自放大实验规模，不报审批
Notes: 管理控制管的是流程和行为，改变的是做事的方式：尽量少接触、短时间接触、在低浓度下接触；限时限量；在危险区域挂好警示标识。遵守学校和实验室的安全守则、实验前先读安全注意事项、按写好的步骤做不随意跳步，都属于管理控制。
在实验室里，管理控制还包括：扩大反应规模等变更要先审批（第 019 课）；高风险操作安排在有人支援的时段，不单独做，结伴进行；危险作业实行审批或许可；安排好人员和时间。任何人发现不安全情况，都可以叫停。

## Slide 13
017 · 控制层级
培训、标识和操作规程
《高校实验室安全》 017 控制层级
K10
要点
▪ 管理措施比单靠个人防护更有效
▪ 一是培训：人人懂危害，会安全操作
▪ 二是标识：提醒危险，提示怎么做
▪ 三是操作规程：一步步写清，谁做都安全
说明
在控制层级中，管理措施排在个人防护之前，比单靠防护更有效。常用的管理措施有三项：一是培训，让每个人都懂危害、会安全操作，未经培训不得上岗（准入培训见第 007 课）；二是警示标识，提醒有什么危险、提示应该怎么做（第 ……
✕
常见错误
▪ 有规程但没有培训，操作者从没读过
▪ 警示标识被遮挡或缺失
Notes: 在控制层级中，管理措施排在个人防护之前，比单靠防护更有效。常用的管理措施有三项：一是培训，让每个人都懂危害、会安全操作，未经培训不得上岗（准入培训见第 007 课）；二是警示标识，提醒有什么危险、提示应该怎么做（第 026 课）；三是操作规程，这一项最重要，把每一步写清楚，谁来做都一样安全（第 019 课）。
先有安全规程，再做培训，再按需要戴好个人防护，三者配合使用。

## Slide 14
017 · 控制层级
管理措施靠执行和监督
《高校实验室安全》 017 控制层级
K11
要点
▪ 规定写了不执行，等于没有
▪ 管理措施好不好，全看监督和遵守
▪ 人会疲劳犯迷糊，高危操作要时刻警惕
说明
管理措施依赖人的执行。规定写在纸上却不执行，等于没有；它的效果好坏，全看日常监督和每个人的自觉遵守。人不是机器，清晨、深夜或疲劳时都容易犯迷糊，所以在高危操作中，这一层必须时刻警惕，并由导师、实验室负责人和安全员检查……
✕
常见错误
▪ 制度挂在墙上，实际操作中无人遵守
▪ 疲劳、赶时间时省略规程中的步骤
Notes: 管理措施依赖人的执行。规定写在纸上却不执行，等于没有；它的效果好坏，全看日常监督和每个人的自觉遵守。人不是机器，清晨、深夜或疲劳时都容易犯迷糊，所以在高危操作中，这一层必须时刻警惕，并由导师、实验室负责人和安全员检查落实（检查与整改见第 005 课）。

## Slide 15
017 · 控制层级
个人防护是最后一道防线
《高校实验室安全》 017 控制层级
K12
要点
▪ 个人防护排在最后，是最后一道防线
▪ 它不消除危害，只是在人和危害间隔开一层
▪ 通风柜一失灵，只剩它挡在前面
▪ 上层措施做足了，防护用品照样要戴，并选对穿好
说明
个人防护（护目镜、手套、实验服等）排在控制层级的最底层，是前面所有措施之后的最后一层。它不能消除危害，只是在人和危害之间隔开一层；一旦通风柜等上层措施失灵，就只剩它挡在前面。光靠防护还不够，人手一副丁腈手套远远不能解……
✕
常见错误
▪ 有了通风柜就不戴护目镜
▪ 防护用品型号不对或穿戴不规范
Notes: 个人防护（护目镜、手套、实验服等）排在控制层级的最底层，是前面所有措施之后的最后一层。它不能消除危害，只是在人和危害之间隔开一层；一旦通风柜等上层措施失灵，就只剩它挡在前面。光靠防护还不够，人手一副丁腈手套远远不能解决问题。
但“最后一道防线”不等于可以不要：上层措施做足了，防护用品照样要按规定佩戴，不能用防护代替上层措施，也不能因为有上层措施就不戴防护。防护用品要选得对、穿得好，关键时刻才能真正保护人（选择方法见第 021–025 课）。学校和实验室应按规定配备合格的个体防护装备。

## Slide 16
017 · 控制层级
靠防护挡住，说明前面失守
《高校实验室安全》 017 控制层级
K13
要点
▪ 真靠防护挡住了，说明前面的措施都失守了
▪ 这已是险情或事故，要报告、查原因
▪ 把前面层级的漏洞补上
说明
如果某次真的是靠护目镜或手套挡住了伤害，说明前面的消除、替代、工程和管理措施都已经失守。这不是“运气好”，而是一次险情，甚至可能已经是需要上报的事故。
✕
常见错误
▪ 防护挡住了就不报告，认为“没事就好”
Notes: 如果某次真的是靠护目镜或手套挡住了伤害，说明前面的消除、替代、工程和管理措施都已经失守。这不是“运气好”，而是一次险情，甚至可能已经是需要上报的事故。
应按本校规定报告实验室负责人，分析原因（第 161 课），把前面层级的漏洞补上，而不是只换一副新手套继续做。

## Slide 17
017 · 控制层级
多层防护，层层兜底
《高校实验室安全》 017 控制层级
K14
要点
▪ 每层防护都有漏洞
▪ 一层失手，下一层还能接住
▪ 高危操作要几层措施一起上
▪ 别让一个小失误击穿唯一的防线
说明
任何一层措施都可能有漏洞，就像几片带孔的奶酪片，孔的位置各不相同：一层失手，下一层还能接住。所以实际工作中要组合使用：工程控制、管理控制和个人防护三道防线一起用，防止化学品通过吸入、皮肤接触等途径伤人。
✕
常见错误
▪ 只有一道措施，一旦失效就直接受伤
Notes: 任何一层措施都可能有漏洞，就像几片带孔的奶酪片，孔的位置各不相同：一层失手，下一层还能接住。所以实际工作中要组合使用：工程控制、管理控制和个人防护三道防线一起用，防止化学品通过吸入、皮肤接触等途径伤人。
高危操作要几层措施同时上。制定措施时要问自己：主要措施失效时，有没有其他层兜底？从塔尖往下逐层建立，别让一个小失误击穿唯一的防线。

## Slide 18
017 · 控制层级
学生在实验室能做的三层
《高校实验室安全》 017 控制层级
K15
要点
▪ 消除和替代多在设计实验时完成
▪ 教学实验中老师通常已考虑过上两层
▪ 在实验台前，你能做的是下面三层
▪ 降低暴露的可能，就是降低风险
说明
消除和替代属于实验设计，教师设计教学实验时通常已经考虑过。在实验台前，学生能做的主要是下面三层：用好通风柜等工程设施，遵守规程和管理要求，正确佩戴个人防护。这三层都是在降低暴露的可能性，降低暴露的可能就是降低风险。
✕
常见错误
▪ 认为学生只要戴好防护，其他都与己无关
Notes: 消除和替代属于实验设计，教师设计教学实验时通常已经考虑过。在实验台前，学生能做的主要是下面三层：用好通风柜等工程设施，遵守规程和管理要求，正确佩戴个人防护。这三层都是在降低暴露的可能性，降低暴露的可能就是降低风险。
进入科研阶段后，实验由自己在导师指导下设计，就要从顶层开始考虑消除和替代（第 015、018 课）。

## Slide 19
017 · 控制层级
发现措施缺失，及时报告
《高校实验室安全》 017 控制层级
S1
要点
▪ 通风柜报警、防护罩缺失，先停止操作
▪ 报告实验室负责人，按本校程序报修
▪ 不擅自拆改设施，修好确认后再做
说明
控制措施要保持有效。发现通风柜报警或风量不足、防护罩缺失或损坏、急停失灵、警示标识缺失等情况，应立即停止相关操作，把危险物质妥善放置，报告实验室负责人，按本校程序报修；必要时报学院和学校实验室管理部门。
✕
常见错误
▪ 通风柜报警时继续操作，或自己拆开检修
▪ 发现问题不报告，只提醒自己“小心点”
Notes: 控制措施要保持有效。发现通风柜报警或风量不足、防护罩缺失或损坏、急停失灵、警示标识缺失等情况，应立即停止相关操作，把危险物质妥善放置，报告实验室负责人，按本校程序报修；必要时报学院和学校实验室管理部门。
不得擅自拆除、改装或绕过安全设施。设施修好并经确认后，才能恢复实验（隐患整改见第 005 课）。

## Slide 20
017 · 控制层级
课后练习
《高校实验室安全》 017 控制层级
1
控制层级从最有效到最不有效的顺序是：
A. 个人防护、管理控制、工程控制、替代、消除
B. 消除、替代、工程控制、管理控制、个人防护
C. 工程控制、消除、替代、个人防护、管理控制
D. 替代、消除、管理控制、工程控制、个人防护
2
判断：工程控制是控制层级中最有效的措施。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：越往上越有效、越可靠，个人防护是最后一道防线。
第 2 题 答案：B。解析：工程控制比管理控制和个人防护更可靠，但排第三，消除和替代更有效。

## Slide 21
017 · 控制层级
课后练习
《高校实验室安全》 017 控制层级
3
判断：实验室已经有通风柜，所以操作时可以不戴护目镜。
A. 正确
B. 错误
4
用肥皂水代替腐蚀性清洗剂，属于哪一层控制？
A. 消除
B. 替代
C. 工程控制
D. 个人防护
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：多层防护要组合使用，上层措施做足了，防护用品照样要戴。
第 4 题 答案：B。解析：危害去不掉，换成更安全的物质，属于替代。

## Slide 22
017 · 控制层级
课后练习
《高校实验室安全》 017 控制层级
5
做实验时通风柜突然报警，正确的做法是：
A. 加快速度做完
B. 多戴一层手套继续做
C. 停止操作，妥善放置危险物，报告实验室负责人报修
D. 自己打开检修
6
简答：为什么说“只靠个人防护，等于赌人不出错”？
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：工程控制失效要停止操作并报告，不擅自拆改。
第 6 题 答案：个人防护依赖每个人每次都选对、戴好、不出错，一疲劳、着急、分心就会失效。解析：所以要优先采用上层措施，并多层组合。

## Slide 23
本课小结
▪ K1 降低风险：熟悉的规则从哪里来
▪ K2 控制层级的五层
▪ K3 层级是顺序，不是菜单
▪ K4 层级越高越可靠
▪ K5 消除：让危害不存在
▪ K6 替代：换成更安全的
▪ K7 工程控制：把人和危害隔开
▪ K8 工程控制要用对
▪ K9 管理控制：改变做事方式
▪ K10 培训、标识和操作规程
▪ K11 管理措施靠执行和监督
▪ K12 个人防护是最后一道防线
▪ K13 靠防护挡住，说明前面失守
▪ K14 多层防护，层层兜底
▪ K15 学生在实验室能做的三层
▪ S1 发现措施缺失，及时报告