## Slide 1
015
风险评估实例与书面记录
第2章 危险源辨识与风险评估
课时：约 5 分钟（卡通视频 62 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；开展新实验的研究生、导师和实验室安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
015 · 风险评估实例与书面记录
学习目标
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
1
能用实例说明用量、暴露方式和场所怎样决定风险高低。
2
能对“往滴定管里倒强酸”“稀释浓硫酸”做简单的风险评估，并提出降低风险的做法。
3
能说出评估的三个难点，以及用安全技术说明书和危害分析做实验前评估的要点。
4
能做到：填写风险评估表，经审核审批后让每个参与者知晓并签字，定期复查。

## Slide 3
015 · 风险评估实例与书面记录
法规与标准依据
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：安全风险评估、管控措施和告知
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验项目风险评估、危险性实验审批与记录
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）
§
GB/T 16483-2008（以现行文本为准）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》
§
GB/T 45001-2020（以现行文本为准）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》：风险评价与工作人员参与
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：高致病性病原微生物实验活动审批
§
本校实验室安全风险评估表与危险性实验审批规定（以本校规定为准）

## Slide 4
015 · 风险评估实例与书面记录
用量和暴露方式决定风险
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K1
要点
▪ 浓硝酸既是强酸，又是强氧化剂
▪ 一滴好控制，沾到皮肤能马上冲掉
▪ 一大摊洒在腿上，伤害就严重得多
▪ 危害没变，变的是用量和暴露方式
说明
浓硝酸既是强酸又是强氧化剂，危害很大。但用一滴时容易控制，即使沾到皮肤也能立即用大量清水冲洗；一大摊洒在腿上，伤害就严重得多。用多少、怎么用，决定了风险高低。
✕
常见错误
▪ 一次取用远超实验需要的量
▪ 认为“这瓶酸一直放着没事”，倒酸时也不加防护
Notes: 浓硝酸既是强酸又是强氧化剂，危害很大。但用一滴时容易控制，即使沾到皮肤也能立即用大量清水冲洗；一大摊洒在腿上，伤害就严重得多。用多少、怎么用，决定了风险高低。
同一瓶浓酸，密封存放在酸柜里时危害高、风险低；在敞开的台面上倒酸又不戴面罩，风险就陡然升高。危害本身没有变，变的是用量和暴露方式。所以降低风险的首选办法之一，就是减少用量、减少暴露（第 018 课）。

## Slide 5
015 · 风险评估实例与书面记录
场所决定风险：乙醚
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K2
要点
▪ 乙醚蒸气不能随便吸入，而且极易燃
▪ 在敞开台面上用，吸入风险大
▪ 放进通风柜，吸入的可能大大降低
▪ 在哪儿用，决定了风险高低
说明
乙醚易挥发，蒸气不能随意吸入，而且极易燃。在敞开的实验台面上使用，人员吸入蒸气的可能性很大，蒸气还可能扩散到远处遇火源；放进通风柜内使用，吸入的可能性大大降低。
✕
常见错误
▪ 在敞开台面上倾倒、蒸发易挥发溶剂
Notes: 乙醚易挥发，蒸气不能随意吸入，而且极易燃。在敞开的实验台面上使用，人员吸入蒸气的可能性很大，蒸气还可能扩散到远处遇火源；放进通风柜内使用，吸入的可能性大大降低。
同样的物质、同样的用量，使用场所不同，风险完全不同。评估时要写明在什么地方操作，并检查通风柜是否正常运行（第 052 课）。

## Slide 6
015 · 风险评估实例与书面记录
生活里的例子：雷电
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K3
要点
▪ 雷电是已知的危害，晴天被雷击风险很低
▪ 雷雨天待在室内就能降低风险
▪ 在户外要远离大树、旗杆等高处
▪ 实验室同理：做好基本防护就能降风险
说明
用生活中的例子理解危害和风险：雷电是人人知道的危害，但晴天被雷击的风险非常低；雷雨天风险升高，待在室内就能大大降低风险；在户外则要远离大树、旗杆等高耸物体。
✕
常见错误
▪ 认为危害存在就一定会受伤，或者危害看不见就不会受伤
Notes: 用生活中的例子理解危害和风险：雷电是人人知道的危害，但晴天被雷击的风险非常低；雷雨天风险升高，待在室内就能大大降低风险；在户外则要远离大树、旗杆等高耸物体。
实验室里是同样的道理：危害一直存在，但在不同条件下风险不同；做好基本防护（护目镜、实验服、手套，规范操作），就能明显降低受伤的风险。

## Slide 7
015 · 风险评估实例与书面记录
案例一：往滴定管里倒强酸
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K4
要点
▪ 把滴定管举过头顶往上倒，最容易洒
▪ 严重程度按浓度为中或高，可能性看器皿和手稳不稳
▪ 合起来是中到高风险，要改进做法
▪ 滴定管放低、用漏斗和小烧杯加液，戴护目镜手套
说明
评估：把强酸溶液倒进滴定管，如果滴定管架得很高、举过头顶往上倒，最容易洒落，酸液可能落到脸上和眼睛里。严重程度按酸的浓度为中或高；可能性取决于用什么器皿倒、手稳不稳。两者合起来是中到高风险，需要改进做法。
✕
常见错误
▪ 把滴定管举过头顶或站在凳子上加液
▪ 直接用大试剂瓶往滴定管里倒
Notes: 评估：把强酸溶液倒进滴定管，如果滴定管架得很高、举过头顶往上倒，最容易洒落，酸液可能落到脸上和眼睛里。严重程度按酸的浓度为中或高；可能性取决于用什么器皿倒、手稳不稳。两者合起来是中到高风险，需要改进做法。
降低风险：把滴定管取下或降到低于视线的高度，插上小漏斗，用小烧杯缓慢加液，洒落的可能性就小了；再戴好护目镜和手套，减少暴露。这样风险就降到了较低水平。加液后取下漏斗再读数（滴定操作见第 166 课）。

## Slide 8
015 · 风险评估实例与书面记录
案例二：稀释浓硫酸
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K5
要点
▪ 浓硫酸腐蚀皮肤和眼睛，严重程度高
▪ 可能性为中，总体中到高风险，戴护目镜和耐酸手套
▪ 别漏了放热危害：浓酸遇水大量放热
▪ 应把酸慢慢加入水中，边加边搅
说明
评估：浓硫酸会严重腐蚀皮肤和眼睛，严重程度高；可能性为中，总体是中到高风险。控制措施包括佩戴护目镜（必要时面罩）和耐酸手套，在合适的场所操作，减少暴露。
✕
常见错误
▪ 把水倒进浓硫酸里
▪ 只评估腐蚀性，漏掉放热危害
Notes: 评估：浓硫酸会严重腐蚀皮肤和眼睛，严重程度高；可能性为中，总体是中到高风险。控制措施包括佩戴护目镜（必要时面罩）和耐酸手套，在合适的场所操作，减少暴露。
但评估到这里还漏了一个危害：浓硫酸遇水会放出大量的热，如果把水倒进浓酸里，局部剧烈放热会导致酸液沸腾飞溅。正确做法是把浓酸沿玻璃棒或器壁慢慢加入水中，边加边搅拌。这个例子说明：评估完成后要回头再查一遍，看看有没有漏掉的危害。

## Slide 9
015 · 风险评估实例与书面记录
评估的三个难点
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K6
要点
▪ 难点一：严重程度难判断，要懂毒性、接触限值和闪点
▪ 难点二：可能性取决于你的经验
▪ 难点三：多大风险可接受，各人判断不同
▪ 多人讨论，请有经验的人把关
说明
风险评估说起来容易，做起来难，主要有三个难点。一是严重程度难判断：危害容易认出来，但后果有多严重，需要读懂毒性数据、职业接触限值和闪点等信息，往往要靠知识和经验判断。二是可能性取决于操作者的经验：刚进大学时几乎没有操……
✕
常见错误
▪ 新手按老手的熟练程度估计可能性
▪ 看不懂说明书上的数据就跳过不评
Notes: 风险评估说起来容易，做起来难，主要有三个难点。一是严重程度难判断：危害容易认出来，但后果有多严重，需要读懂毒性数据、职业接触限值和闪点等信息，往往要靠知识和经验判断。二是可能性取决于操作者的经验：刚进大学时几乎没有操作经验，毕业时已相当熟练，同一操作的出错可能性大不一样。三是多大风险可以接受：一般要降到低风险，但不同人判断不同，采取的措施也就不同。
因此评估不能只靠个人，应由导师、安全员和操作者共同讨论，参照本实验室已有的评估记录和本校要求，请有经验的人把关。

## Slide 10
015 · 风险评估实例与书面记录
用说明书做实验前评估
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K7
要点
▪ 看说明书，是为了实验前评估风险
▪ 查清不相容物，别让它们碰在一起
▪ 查清会不会剧烈放热、放气，溶剂易燃吗
▪ 想好防护和应急措施，再动手
说明
阅读安全技术说明书的目的，是在实验前评估风险。要查清每种试剂的危害、不相容物（如氧化剂与还原剂、酸与氰化物等不能接触的物质）、储存和防护要求，避免不相容物在储存和操作中碰在一起。
✕
常见错误
▪ 只读主要试剂的说明书，忽略溶剂和副产物
▪ 不查不相容物，把试剂混放
Notes: 阅读安全技术说明书的目的，是在实验前评估风险。要查清每种试剂的危害、不相容物（如氧化剂与还原剂、酸与氰化物等不能接触的物质）、储存和防护要求，避免不相容物在储存和操作中碰在一起。
以回流反应为例，动手前要查清：每种试剂有什么危害；反应会不会剧烈放热、放出气体；所用溶剂是否易燃、需要什么加热方式；应采取哪些防护和应急措施。想清楚、写下来，再动手。说明书各部分的读法见第 5 章。

## Slide 11
015 · 风险评估实例与书面记录
危险化学品先做危害分析
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K8
要点
▪ 会剧烈反应的危险化学品，用之前先做危害分析
▪ 请懂行的人一起分析
▪ 可能怎么着火爆炸，后果多严重
▪ 看物质性质、用量和距离、房间条件、人的因素和事故教训
说明
使用危险化学品，特别是会剧烈反应的物质之前，要先做危害分析，并请懂行的人（导师、安全员、有经验的同事）一起参与。分析的问题包括：可能怎样着火或爆炸，后果有多严重。
✕
常见错误
▪ 一个人凭感觉分析高危实验
▪ 只看物质性质，不看用量和房间条件
Notes: 使用危险化学品，特别是会剧烈反应的物质之前，要先做危害分析，并请懂行的人（导师、安全员、有经验的同事）一起参与。分析的问题包括：可能怎样着火或爆炸，后果有多严重。
分析时要综合考虑：物质本身的性质；用量和与人、与其他物质的距离；房间条件（通风、火源、空间、应急设施）；人的因素（经验、疲劳、是否单独操作）；以及以往同类事故的教训（第 013 课）。

## Slide 12
015 · 风险评估实例与书面记录
填写风险评估表
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K9
要点
▪ 评估表各栏要填清楚：危害、后果、风险、措施、负责人
▪ 只靠培训，风险可能仍然很高
▪ 加装硬措施后可能性降低，变成低风险
▪ 写明谁落实、何时完成，出事怎么处理
说明
风险评估表一般包括：作业或实验步骤、危害、可能的后果和受影响的人、现有措施下的风险等级、需增加的控制措施、采取措施后的残余风险等级、落实负责人和完成时间、应急处置措施，以及评估人、审核人签字和日期（格式以本校规定为准）。
✕
常见错误
▪ 措施栏只写“注意安全”“加强培训”
▪ 没有写明落实人和完成时间
Notes: 风险评估表一般包括：作业或实验步骤、危害、可能的后果和受影响的人、现有措施下的风险等级、需增加的控制措施、采取措施后的残余风险等级、落实负责人和完成时间、应急处置措施，以及评估人、审核人签字和日期（格式以本校规定为准）。
以高处作业为例：没有护栏有坠落危险，只做了培训，仍是高风险；加装护栏后坠落的可能性降下来，变为低风险。最后写明由谁负责落实。确定措施时按控制层级优先选择替代和工程控制，再用管理措施和个人防护（第 017 课）。以用电为例，评估后要修复损坏的设备、做好绝缘、装上保护装置，记录下来并培训到人，定期复查，发生事故或更换设备时也要复查。

## Slide 13
015 · 风险评估实例与书面记录
评估要成文、审批、人人知晓
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K10
要点
▪ 没写下来的评估，等于没评估
▪ 签名、写日期，和规程、培训记录挂钩
▪ 负责人审核，高风险报学院审批
▪ 结果讲给每个参与的人，签字确认
说明
风险评估不能只在脑子里，必须形成书面记录，签名并写明日期，并与操作规程、培训记录相衔接：评估中确定的措施要写进规程，并培训到每个操作者。
✕
常见错误
▪ 评估表锁在抽屉里，操作者从没看过
▪ 事后补填评估表应付检查
Notes: 风险评估不能只在脑子里，必须形成书面记录，签名并写明日期，并与操作规程、培训记录相衔接：评估中确定的措施要写进规程，并培训到每个操作者。
评估表由实验室负责人审核；高风险实验按本校规定报学院审批，必要时报学校。评估结果要讲给每个参与实验的人，签字确认已知晓；锁在抽屉里没人看的评估等于白做。评估记录要妥善保存，供检查和复查使用。

## Slide 14
015 · 风险评估实例与书面记录
人人参与，回头查漏
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K11
要点
▪ 评估不是老师一个人的事
▪ 做实验的人要参与，有疑问当场问清
▪ 看懂了、做到位，再签字确认
▪ 回头想想：上次实验漏掉了什么危险
说明
风险评估要团队参与：导师和负责人把关，做实验的人必须参与评估过程，对不清楚的地方当场提出，看懂了、确认措施能做到位，再签字确认。
✕
常见错误
▪ 不看内容直接签字
▪ 评估做完从不复查
Notes: 风险评估要团队参与：导师和负责人把关，做实验的人必须参与评估过程，对不清楚的地方当场提出，看懂了、确认措施能做到位，再签字确认。
评估还要定期复查。每次实验结束后不妨回头想一想：上一次实验漏掉了什么危险？出现过什么险情或未遂事件？把发现的问题补进评估和规程。

## Slide 15
015 · 风险评估实例与书面记录
复现别人的实验也要先评估
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K12
要点
▪ 照别人的报告复现实验，也要先评估
▪ 看本实验室条件够不够
▪ 导师和负责人同意后再做
▪ 涉及高致病性病原微生物的须经批准
说明
照文献或别人的实验报告复现实验，不能直接照做：别人的实验室条件、设备、用量和人员经验可能与本室不同。动手前要先做风险评估，看本实验室的设施、设备、防护和人员能力是否满足要求，经导师和实验室负责人同意后再开展。
✕
常见错误
▪ 认为“文献里别人做过”就不用评估
Notes: 照文献或别人的实验报告复现实验，不能直接照做：别人的实验室条件、设备、用量和人员经验可能与本室不同。动手前要先做风险评估，看本实验室的设施、设备、防护和人员能力是否满足要求，经导师和实验室负责人同意后再开展。
涉及高致病性病原微生物等的实验活动，须按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）在相应级别的实验室开展并经批准（第 6 章）。

## Slide 16
015 · 风险评估实例与书面记录
评估风险是你将来的责任
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
K13
要点
▪ 课程实验大多已由教师评估和设计
▪ 将来做科研，评估风险就是你的责任
▪ 从现在起练好这项本领
说明
基础课程的教学实验大多已经由教师设计好、评估过，风险已降到较低水平。进入科研阶段后，新实验、新方法由自己设计，评估风险就成了自己的责任（在导师指导下）。从现在起，每做一个实验都试着想一想危害、风险和措施，练好这项本领。
✕
常见错误
▪ 认为风险评估只是老师和管理部门的事
Notes: 基础课程的教学实验大多已经由教师设计好、评估过，风险已降到较低水平。进入科研阶段后，新实验、新方法由自己设计，评估风险就成了自己的责任（在导师指导下）。从现在起，每做一个实验都试着想一想危害、风险和措施，练好这项本领。

## Slide 17
015 · 风险评估实例与书面记录
课后练习
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
1
稀释浓硫酸的正确做法是：
A. 把水快速倒入浓硫酸
B. 把浓硫酸沿玻璃棒慢慢加入水中，边加边搅
C. 把两者同时倒入烧杯
D. 先加热浓硫酸再加水
2
往滴定管里加强酸，下列做法最能降低风险的是：
A. 把滴定管举过头顶直接用试剂瓶倒
B. 把滴定管放低，用漏斗和小烧杯缓慢加液，戴护目镜和手套
C. 站在凳子上加液
D. 加快速度，缩短时间
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：浓酸遇水大量放热，水倒入酸中会沸腾飞溅。
第 2 题 答案：B。解析：降低高度、用合适器皿减少洒落可能，佩戴防护减少暴露。

## Slide 18
015 · 风险评估实例与书面记录
课后练习
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
3
判断：同一瓶浓酸，密封在酸柜里和在敞开台面上倾倒，危害和风险都相同。
A. 正确
B. 错误
4
关于书面风险评估，下列说法错误的是：
A. 要签名、写日期
B. 高风险实验按规定报学院审批
C. 评估结果讲给每个参与者并签字确认
D. 评估表交给导师保存即可，操作者不必看
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：危害相同，但暴露方式不同，风险差别很大。
第 4 题 答案：D。解析：锁在抽屉里没人看的评估等于白做，结果要人人知晓。

## Slide 19
015 · 风险评估实例与书面记录
课后练习
《高校实验室安全》 015 风险评估实例与书面记录
5
简答：风险评估的三个难点是什么？
Notes: 第 5 题 答案：严重程度难判断；可能性取决于经验；多大风险可接受各人判断不同。解析：所以要多人讨论、请有经验的人把关。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 用量和暴露方式决定风险
▪ K2 场所决定风险：乙醚
▪ K3 生活里的例子：雷电
▪ K4 案例一：往滴定管里倒强酸
▪ K5 案例二：稀释浓硫酸
▪ K6 评估的三个难点
▪ K7 用说明书做实验前评估
▪ K8 危险化学品先做危害分析
▪ K9 填写风险评估表
▪ K10 评估要成文、审批、人人知晓
▪ K11 人人参与，回头查漏
▪ K12 复现别人的实验也要先评估
▪ K13 评估风险是你将来的责任