## Slide 1
016
工作危害分析（JHA）
第2章 危险源辨识与风险评估
课时：约 5 分钟（卡通视频 55 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；导师、实验室负责人、安全员和编写操作规程的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
016 · 工作危害分析（JHA）
学习目标
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
1
能说出工作危害分析（工作安全分析）的定义、目的和四个步骤。
2
能做到：把一项作业拆成步骤，按“在哪、伤谁、怎么引发、什么后果”具体描述每个危害并配上控制措施。
3
能判断哪些作业应优先分析，以及为什么要先查事故和未遂记录、让动手的人参与。
4
能说出工作危害分析与操作规程、未遂事件的关系。

## Slide 3
016 · 工作危害分析（JHA）
法规与标准依据
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：危险源辨识、安全风险分级管控，从业人员参与和知情
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验项目风险评估、安全操作规程
§
GB/T 45001-2020（以现行文本为准）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》：危险源辨识、工作人员协商和参与、事件调查
§
GB 30871-2022（以现行文本为准）《危险化学品企业特殊作业安全规范》：特殊作业前的危害辨识与作业审批（可供校内动火等危险作业参照）
§
本校实验室安全风险评估、危险作业审批和事故（事件）报告规定（以本校规定为准）

## Slide 4
016 · 工作危害分析（JHA）
什么是工作危害分析
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K1
要点
▪ 把一项作业拆成一个个步骤
▪ 逐步找出危害，定好控制措施
▪ 也叫工作安全分析，帮每个人看懂身边的危害
▪ 危险作业的分析表附在审批单上，开工前讲给每个人
说明
工作危害分析（JHA），也称工作安全分析（JSA），是一种辨识危害的方法：把一项作业按顺序拆成一个个步骤，逐步找出可能存在的危害，并为每个危害确定控制措施，最后形成“步骤—危害—措施”的书面分析表。它既是辨识危害的工……
✕
常见错误
▪ 只写一句“注意安全”，不拆分步骤
▪ 分析表做了，开工前不讲给作业人员
Notes: 工作危害分析（JHA），也称工作安全分析（JSA），是一种辨识危害的方法：把一项作业按顺序拆成一个个步骤，逐步找出可能存在的危害，并为每个危害确定控制措施，最后形成“步骤—危害—措施”的书面分析表。它既是辨识危害的工具，也是把作业分解开、帮助每个人看懂身边危害的手段。
对动火、受限空间、高处作业等危险作业，工作危害分析表通常附在作业审批单（作业票）上，开工前向每个作业人员讲解（特殊作业见第 12 章）。与第 014 课的风险评估相比，工作危害分析更关注“具体怎么做的每一步”，两者可以结合使用。

## Slide 5
016 · 工作危害分析（JHA）
分析是为了预防，不是为了处分
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K2
要点
▪ 不是给人找处分的依据
▪ 也不是随便找点事做
▪ 目的是消除和预防工作中的危害
▪ 分析做在前面，伤害就少在后面
说明
做工作危害分析的目的，是消除和预防工作中的危害，而不是为处分人员找依据，也不是给人安排事情打发时间。分析做在前面，伤害就少在后面。只有大家相信分析不会被用来追责，才会如实说出操作中的问题和险情（公正文化见第 010、……
✕
常见错误
▪ 把分析结果当作考核和处分的依据，导致大家隐瞒问题
Notes: 做工作危害分析的目的，是消除和预防工作中的危害，而不是为处分人员找依据，也不是给人安排事情打发时间。分析做在前面，伤害就少在后面。只有大家相信分析不会被用来追责，才会如实说出操作中的问题和险情（公正文化见第 010、011 课）。

## Slide 6
016 · 工作危害分析（JHA）
四步：选作业、拆步骤、找危害、定措施
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K3
要点
▪ 第一步，选出要分析的作业
▪ 第二步，按顺序拆成步骤
▪ 第三步，每一步找出危害；第四步，为每个危害定措施
▪ 步骤、危害、措施三栏对应，只列频率和技能抓不住危害
说明
工作危害分析分四步：一是选择要分析的作业；二是把作业按实际顺序拆分成步骤，每一步用一个动作描述，步骤不宜过细也不宜过粗；三是逐步找出每一步的危害；四是为每个危害确定控制措施，优先采用消除、替代和工程控制，再用管理措施……
✕
常见错误
▪ 步骤拆得太粗，危害找不全
▪ 有危害没有对应措施
Notes: 工作危害分析分四步：一是选择要分析的作业；二是把作业按实际顺序拆分成步骤，每一步用一个动作描述，步骤不宜过细也不宜过粗；三是逐步找出每一步的危害；四是为每个危害确定控制措施，优先采用消除、替代和工程控制，再用管理措施和个人防护（第 017 课）。
以“领取一箱试剂并上架”为例：搬运——弯腰搬重物易伤腰背，用推车；拆箱——刀具易割伤，用安全刀、刀口朝外；上架——高处放置易坠落砸伤，重的、液体的放低层，不相容物分开。分析表按“步骤、危害、措施”三栏一一对应；只列出作业频率和所需技能，抓不住具体危害。

## Slide 7
016 · 工作危害分析（JHA）
先看事故和未遂记录
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K4
要点
▪ 动手分析前，先翻以往的事故和未遂记录
▪ 受过伤的、差点出事的都要看
▪ 出过事的地方，往往还藏着危害
说明
开始分析前，应先回顾本实验室、本学院以往的事故记录和未遂事件（险情）记录。受过伤的作业和差点出事的作业都要看，因为出过事的地方往往还藏着没有消除的危害，把这些地方作为分析的重点。未遂事件的报告和记录见第 14 章。
✕
常见错误
▪ 没有事故记录就认为作业很安全，从不记录未遂事件
Notes: 开始分析前，应先回顾本实验室、本学院以往的事故记录和未遂事件（险情）记录。受过伤的作业和差点出事的作业都要看，因为出过事的地方往往还藏着没有消除的危害，把这些地方作为分析的重点。未遂事件的报告和记录见第 14 章。

## Slide 8
016 · 工作危害分析（JHA）
优先分析出过事的作业
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K5
要点
▪ 出过伤害的作业排第一
▪ 差点出事、后果严重的紧随其后
▪ 新作业、改流程的也要分析
▪ 按轻重缓急逐项做
说明
实验室的作业很多，不可能同时全部分析，要按轻重缓急排序：发生过伤害的作业优先；其次是发生过未遂事件和一旦出事后果严重的作业；新开展的作业和流程有变化的作业也要及时分析。然后逐项完成，覆盖全部有危险的作业。
✕
常见错误
▪ 先挑简单的作业做，高危作业一直拖着
Notes: 实验室的作业很多，不可能同时全部分析，要按轻重缓急排序：发生过伤害的作业优先；其次是发生过未遂事件和一旦出事后果严重的作业；新开展的作业和流程有变化的作业也要及时分析。然后逐项完成，覆盖全部有危险的作业。

## Slide 9
016 · 工作危害分析（JHA）
描述危害讲清四个方面
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K6
要点
▪ 环境：危害在哪里发生
▪ 暴露：会伤到谁，或损坏什么
▪ 触发：什么动作或条件引发它
▪ 后果：不加控制，最可能出什么事
说明
在分析表中描述一个危害，要讲清四个方面，缺一不可：环境——危害在哪里发生；暴露——会伤到谁，或损坏什么；触发——是什么动作或条件引发了它；后果——如果不加控制，最可能出什么事。
✕
常见错误
▪ 危害一栏只写“危险”“化学品”等笼统字眼
Notes: 在分析表中描述一个危害，要讲清四个方面，缺一不可：环境——危害在哪里发生；暴露——会伤到谁，或损坏什么；触发——是什么动作或条件引发了它；后果——如果不加控制，最可能出什么事。
例如：“在试剂架前（环境），上架的人和旁边经过的人（暴露），踮脚把大瓶液体放到最高层时（触发），瓶子滑落碎裂，液体溅到脸和眼睛（后果）。”写全这四点，别人一看就明白风险所在，也便于对症确定措施。

## Slide 10
016 · 工作危害分析（JHA）
描述要具体：弯腰搬重物
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K7
要点
▪ 弯腰搬重物，不涉及电和振动
▪ 伸手、扭身，容易拉伤下背部
▪ 说清动作和伤到哪里，才能对症下措施
▪ 能用推车，就别弯腰硬搬
说明
以弯腰搬重物为例，危害应写成“伸手、扭身搬起重箱时容易拉伤下背部”，而不是笼统地列出触电、振动等与这项作业无关的危害。好的描述说清是什么动作、会伤到身体哪个部位，这样才能对症下措施：能用推车就用推车，箱子太重就分装或……
✕
常见错误
▪ 把无关的危害都列上，真正的危害反而没写清
Notes: 以弯腰搬重物为例，危害应写成“伸手、扭身搬起重箱时容易拉伤下背部”，而不是笼统地列出触电、振动等与这项作业无关的危害。好的描述说清是什么动作、会伤到身体哪个部位，这样才能对症下措施：能用推车就用推车，箱子太重就分装或两人抬，搬起时靠近身体、屈膝、不扭腰（人机工效见第 13 章）。

## Slide 11
016 · 工作危害分析（JHA）
检查表别忘了人
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K8
要点
▪ 检查表常查区域、材料、机器、工具
▪ 别忘了，还有人
▪ 人的姿势、技能和状态也是危害来源
说明
做工作危害分析常用检查表，提示要逐项检查工作区域、材料、机器设备和工具。但不能漏掉人：操作者的姿势、技能是否熟练、是否经过培训、是否疲劳，都是危害的来源（人因见第 011 课）。
✕
常见错误
▪ 只分析设备和物料，不考虑操作者是否胜任
Notes: 做工作危害分析常用检查表，提示要逐项检查工作区域、材料、机器设备和工具。但不能漏掉人：操作者的姿势、技能是否熟练、是否经过培训、是否疲劳，都是危害的来源（人因见第 011 课）。

## Slide 12
016 · 工作危害分析（JHA）
让动手的人参与，团队一起做
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K9
要点
▪ 只让负责人一个人做，不对
▪ 天天动手的人最清楚哪里危险、该加什么措施
▪ 负责人、学生、安全员一起看，漏掉的更少
▪ 不会做就问导师，大家一起学
说明
工作危害分析不能由负责人一个人闭门完成。天天动手操作的人最清楚哪一步危险，也最知道应该加什么预防措施；有疑问时更要大家一起讨论。分析应由实验室负责人、做实验的学生和安全员共同参与，多双眼睛，漏掉的危害更少。
✕
常见错误
▪ 负责人一个人写完分析，操作者从未参与
Notes: 工作危害分析不能由负责人一个人闭门完成。天天动手操作的人最清楚哪一步危险，也最知道应该加什么预防措施；有疑问时更要大家一起讨论。分析应由实验室负责人、做实验的学生和安全员共同参与，多双眼睛，漏掉的危害更少。
不知道危害分析怎么做，就问导师和安全员；一次失误、一个人的经验，大家一起学。

## Slide 13
016 · 工作危害分析（JHA）
实验室的分析是规程的骨架
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K10
要点
▪ 做新实验，先把任务拆成步骤
▪ 每步找化学、生物、物理和人机工效危害
▪ 每个危害配上对应的控制措施
▪ 这份分析就是操作规程的骨架
说明
在实验室里开展新实验，也可以用工作危害分析：先把实验任务拆成步骤，每一步找出化学、生物、物理和人机工效等方面的危害（第 012 课），为每个危害配上对应的控制措施。
✕
常见错误
▪ 规程只写实验步骤，没有每一步的安全要求
Notes: 在实验室里开展新实验，也可以用工作危害分析：先把实验任务拆成步骤，每一步找出化学、生物、物理和人机工效等方面的危害（第 012 课），为每个危害配上对应的控制措施。
这份分析就是编写安全操作规程（SOP）的骨架：步骤成为规程的操作步骤，措施成为每一步的安全要求（SOP 编写见第 019 课）。开工前，把分析内容讲给每个参与的人。

## Slide 14
016 · 工作危害分析（JHA）
用未遂事件修订分析
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
K11
要点
▪ 差点出事的未遂事件也是一次提醒
▪ 用它来修订工作危害分析
▪ 分析跟着经验不断完善
说明
工作危害分析不是一次做完就不变的。发生事故或未遂事件后，要回头检查分析表：这个危害有没有识别出来？措施是否有效？据此补充危害、修订措施，并同步更新操作规程和培训内容。作业方法、设备、人员变化时也要及时修订。
✕
常见错误
▪ 出了险情只口头提醒，不修订分析和规程
Notes: 工作危害分析不是一次做完就不变的。发生事故或未遂事件后，要回头检查分析表：这个危害有没有识别出来？措施是否有效？据此补充危害、修订措施，并同步更新操作规程和培训内容。作业方法、设备、人员变化时也要及时修订。

## Slide 15
016 · 工作危害分析（JHA）
课后练习
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
1
工作危害分析的四个步骤是：
A. 选作业—拆步骤—找危害—定措施
B. 找危害—处分—整改—归档
C. 定措施—选作业—记录—检查
D. 培训—考核—准入—复训
2
判断：工作危害分析由实验室负责人一个人完成最好，避免意见混乱。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：A。解析：步骤、危害、措施三栏一一对应。
第 2 题 答案：B。解析：天天动手的人最清楚哪里危险，应团队一起做。

## Slide 16
016 · 工作危害分析（JHA）
课后练习
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
3
下列作业中，应最优先进行工作危害分析的是：
A. 从未出过问题的低风险作业
B. 发生过伤害的作业
C. 最简单的作业
D. 很少做的文书工作
4
描述“弯腰搬重物”的危害，最恰当的是：
A. 触电
B. 振动伤神经
C. 伸手扭身搬起时容易拉伤下背部
D. 化学灼伤
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：出过伤害的作业排第一，其次是未遂和后果严重的作业。
第 4 题 答案：C。解析：描述要说清动作和伤到哪里，才能对症下措施。

## Slide 17
016 · 工作危害分析（JHA）
课后练习
《高校实验室安全》 016 工作危害分析（JHA）
5
简答：描述一个危害要讲清哪四个方面？
Notes: 第 5 题 答案：环境（在哪里发生）、暴露（伤到谁或损坏什么）、触发（什么动作或条件引发）、后果（不加控制最可能出什么事）。解析：四点写全，别人一看就明白风险。

## Slide 18
本课小结
▪ K1 什么是工作危害分析
▪ K2 分析是为了预防，不是为了处分
▪ K3 四步：选作业、拆步骤、找危害、定措施
▪ K4 先看事故和未遂记录
▪ K5 优先分析出过事的作业
▪ K6 描述危害讲清四个方面
▪ K7 描述要具体：弯腰搬重物
▪ K8 检查表别忘了人
▪ K9 让动手的人参与，团队一起做
▪ K10 实验室的分析是规程的骨架
▪ K11 用未遂事件修订分析