## Slide 1
029
锐器与碎玻璃安全
第3章 通用安全与个人防护
课时：约 4 分钟（卡通视频 49 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；化学、生物、材料、光学等常用玻璃仪器和锐器的实验人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
029 · 锐器与碎玻璃安全
学习目标
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
1
能做到玻璃器皿用前查裂纹缺口，玻璃管插塞子时润湿、近握、慢旋，切玻璃和使用刀片时做好防护。
2
能做到用过的针头不回套针帽、不徒手拆装，立即投入手边的锐器盒。
3
能做到碎玻璃不用手捡：先隔开区域、告诉老师，用刷子簸箕、镊子或胶带清理，放进专用容器。
4
能判断沾染化学品或生物材料的碎玻璃要按污染类型另行处理，被割被扎后冲洗止血并报告。

## Slide 3
029 · 锐器与碎玻璃安全
法规与标准依据
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：从业人员遵守安全操作规程、正确使用防护用品，及时报告事故隐患
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室安全操作规程、废弃物分类收集和安全培训
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：锐器和碎玻璃的专用收集容器、实验废弃物分类存放
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：沾染危险化学品的废物按规定处置
§
《国家危险废物名录》（以现行文本为准）：沾染化学品的废弃玻璃器皿等按危险废物管理
§
《医疗废物管理条例》（以现行文本为准）：感染性锐器按医疗废物或感染性废物管理（详见第6章）
§
本校实验室废弃物管理和安全操作规定（以本校规定为准）

## Slide 4
029 · 锐器与碎玻璃安全
割伤刺伤最常见，碎玻璃一碰就伤人
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K1
要点
▪ 实验室最常见的伤害是割伤和刺伤
▪ 多发生在清理碎玻璃的时候
▪ 碎玻璃锋利的边缘一碰就伤人
▪ 针头、刀片、碎玻璃、毛细管都是锐器
说明
在实验室里，最常见的伤害是玻璃割伤和锐器刺伤，很多发生在清理碎玻璃的时候。碎玻璃很常见，算不上大事故，但锋利的边缘一碰就会伤人。
✕
常见错误
▪ 觉得碎了一只烧杯是小事，随手处理
▪ 不把毛细管、载玻片当作锐器
Notes: 在实验室里，最常见的伤害是玻璃割伤和锐器刺伤，很多发生在清理碎玻璃的时候。碎玻璃很常见，算不上大事故，但锋利的边缘一碰就会伤人。
实验室的锐器包括针头、手术刀片、碎玻璃、毛细管、玻璃移液管、载玻片、剪下的金属丝头等。割伤刺伤不只是皮肉伤，伤口还可能让沾在锐器上的化学品或生物材料进入体内，所以要从使用、清理到收集全程防范。

## Slide 5
029 · 锐器与碎玻璃安全
玻璃器皿用前查裂纹缺口
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K2
要点
▪ 用前对着光转一圈，查裂纹缺口
▪ 星状裂纹、发丝细纹、瓶口缺口都要留意
▪ 有伤的器皿受力、加热、减压更易碎
▪ 发现破损不再用，交老师处理或更换
说明
玻璃器皿使用前，拿起来对着光转一圈检查：星状裂纹、发丝般的细纹、瓶口或磨口的缺口都要留意。有裂纹或缺口的器皿，一受力、一加热或抽真空就可能碎裂，造成割伤、烫伤和化学品飞溅。
✕
常见错误
▪ 只看一眼，不对光检查细小裂纹
▪ 把有缺口的烧杯放回柜子
Notes: 玻璃器皿使用前，拿起来对着光转一圈检查：星状裂纹、发丝般的细纹、瓶口或磨口的缺口都要留意。有裂纹或缺口的器皿，一受力、一加热或抽真空就可能碎裂，造成割伤、烫伤和化学品飞溅。
发现破损的器皿，换掉不用，交给老师处理或更换；已无法使用的直接按碎玻璃收集，不放回柜子留给别人。

## Slide 6
029 · 锐器与碎玻璃安全
玻璃管插塞子：润湿、近握、慢旋
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K3
要点
▪ 最怕把玻璃管硬往塞子里插
▪ 先用水或润滑剂润湿，手垫布或戴防割手套
▪ 手握靠近塞子处，慢慢旋进，另一只手不放在对面
▪ 毛细管插不进别硬按；磨口卡死交有经验的人
说明
把玻璃管、温度计插进胶塞或接胶管时，硬推最容易折断，断口会扎进手掌。正确做法：先用水或适合的润滑剂润湿玻璃管和塞孔；手垫布或戴防割手套握住玻璃管；手握在靠近塞子的位置，两手靠近，边旋转边慢慢送入；另一只手不要放在玻璃……
✕
常见错误
▪ 手握玻璃管远端用力往塞子里推
▪ 磨口卡住后用力拧或敲
Notes: 把玻璃管、温度计插进胶塞或接胶管时，硬推最容易折断，断口会扎进手掌。正确做法：先用水或适合的润滑剂润湿玻璃管和塞孔；手垫布或戴防割手套握住玻璃管；手握在靠近塞子的位置，两手靠近，边旋转边慢慢送入；另一只手不要放在玻璃管对面的方向。
细长的移液管插吸球、毛细管插入仪器时，同样手捏靠近插入端的位置轻轻送，插不进就停手检查，不要硬按；折断的管子用镊子夹进碎玻璃盒。磨口卡死时不要使蛮劲硬拧，交给有经验的老师处理。

## Slide 7
029 · 锐器与碎玻璃安全
切玻璃、剪丝：戴好防护，切口朝下
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K4
要点
▪ 切玻璃戴护目镜、防割手套、穿实验服
▪ 碎屑用刷子扫，不用手抹
▪ 切口锋利，拿板捏两侧
▪ 剪金属丝口朝下，剪下的线头放进锐器盒
说明
切割玻璃板、薄层板等时，戴护目镜、防割手套，穿实验服；切口非常锋利，拿取时捏住两侧边缘，不摸切口；台面上的玻璃碎屑用刷子扫，不用手抹。
✕
常见错误
▪ 用手掌抹去台面上的玻璃碎屑
▪ 剪下的金属丝头随手丢在地上
Notes: 切割玻璃板、薄层板等时，戴护目镜、防割手套，穿实验服；切口非常锋利，拿取时捏住两侧边缘，不摸切口；台面上的玻璃碎屑用刷子扫，不用手抹。
剪金属丝（如焊丝）时剪口很尖，剪下的线头还会弹飞，要戴眼镜和手套，剪口朝下；剪下的线头放进锐器盒，不留在台面和地上。

## Slide 8
029 · 锐器与碎玻璃安全
刀片：工具装卸，用力远离手
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K5
要点
▪ 用镊子固定材料，刀口朝下、朝外切
▪ 材料垫在稳固台面上，不托在手心里切
▪ 装卸刀片用工具，不用手指捏
▪ 刀尖不对人，递刀柄朝对方，用完进锐器盒
说明
解剖、组织培养、切片等要用手术刀片、打孔器和剪刀。用镊子固定材料，刀口朝下、朝外切，用力方向远离自己的手；材料垫在稳固的台面或切板上，不要托在手心里打孔、切片。
✕
常见错误
▪ 手指捏着刀片往刀柄上装
▪ 把材料托在手心里切
Notes: 解剖、组织培养、切片等要用手术刀片、打孔器和剪刀。用镊子固定材料，刀口朝下、朝外切，用力方向远离自己的手；材料垫在稳固的台面或切板上，不要托在手心里打孔、切片。
装卸刀片用持针器等工具，不用手指直接捏刀片。刀尖不对着人，传递时刀柄朝向对方，或放在台面上让对方自己拿；用完的刀片放进锐器盒。

## Slide 9
029 · 锐器与碎玻璃安全
针头：不回套、不徒手拆装
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K6
要点
▪ 用过的针头不回套针帽
▪ 不徒手拆装针头，掉了用镊子夹
▪ 锐器盒放手边，用完立即投入
▪ 选用不易脱开的注射器和针头
说明
用过的针头最容易造成针刺伤，其中很大一部分发生在回套针帽、拆卸针头的时候。用过的针头不要用手回套针帽，也不要徒手把针头从注射器上拆下或重新接回去，连同注射器整体直接投入锐器盒。
✕
常见错误
▪ 用完针头习惯性地双手套回针帽
▪ 针头脱落后用手取下再接回注射器
Notes: 用过的针头最容易造成针刺伤，其中很大一部分发生在回套针帽、拆卸针头的时候。用过的针头不要用手回套针帽，也不要徒手把针头从注射器上拆下或重新接回去，连同注射器整体直接投入锐器盒。
锐器盒放在操作位置手边，用完立即投入，不拿着针头走动。针头脱落时，用镊子或止血钳夹起放进锐器盒，不用手捏。选用针头与注射器连接牢固、不易脱开的产品。感染性材料和动物实验的锐器管理见第6章。

## Slide 10
029 · 锐器与碎玻璃安全
地上碎了：先隔开，告诉老师
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K7
要点
▪ 碎玻璃在地上，先把这块区域隔开
▪ 别让人从上面踩过去
▪ 告诉老师，一起处理
说明
玻璃器皿摔碎在地上，先提醒周围的人，把这块区域隔开（放提示牌或用物品围住），别让人从上面踩过去或把碎片带到别处。
✕
常见错误
▪ 碎玻璃留在原地，先去做别的事
▪ 一个人慌忙处理，不告诉老师
Notes: 玻璃器皿摔碎在地上，先提醒周围的人，把这块区域隔开（放提示牌或用物品围住），别让人从上面踩过去或把碎片带到别处。
告诉老师或实验室负责人，老师会帮你判断是否沾了化学品，并一起用合适的工具处理。

## Slide 11
029 · 锐器与碎玻璃安全
碎玻璃不用手捡，用工具清理
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K8
要点
▪ 碎玻璃绝不徒手捡，割伤会让化学品进入血液
▪ 戴好手套，用刷子和簸箕清扫
▪ 小碎片、碎镜片用镊子或夹子夹起
▪ 细碎的用胶带粘起，装进硬盒
说明
碎玻璃绝不能徒手捡：一旦割伤，玻璃上的化学品会直接进入血液。戴好手套（必要时戴防割手套），用刷子（扫帚）和簸箕清扫。
✕
常见错误
▪ 用手把大块碎片捡起来
▪ 用纸巾包着手去抓碎玻璃
Notes: 碎玻璃绝不能徒手捡：一旦割伤，玻璃上的化学品会直接进入血液。戴好手套（必要时戴防割手套），用刷子（扫帚）和簸箕清扫。
较小的碎片、碎裂的光学镜片和显示屏碎片，用镊子或夹子夹起；细碎的玻璃渣用胶带粘起，装进硬质容器，不要用手抹。清理后再检查一遍地面和台面。

## Slide 12
029 · 锐器与碎玻璃安全
水槽里不留东西
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K9
要点
▪ 水槽里的碎玻璃最容易割伤人
▪ 泡着器皿的水里看不见碎片
▪ 清洗完水槽不留东西
▪ 发现水槽里有碎玻璃，马上告诉老师
说明
清洗器皿时，水槽里泡着的器皿和碎玻璃藏在水下看不见，伸手一摸最容易割伤。清洗完要把水槽清空，不把器皿长期泡在水槽里。
✕
常见错误
▪ 把用过的器皿堆在水槽里泡着就走
▪ 伸手到浑水里摸器皿
Notes: 清洗器皿时，水槽里泡着的器皿和碎玻璃藏在水下看不见，伸手一摸最容易割伤。清洗完要把水槽清空，不把器皿长期泡在水槽里。
发现水槽里有碎玻璃，不要伸手去摸，马上告诉老师，放掉水后用工具夹取。

## Slide 13
029 · 锐器与碎玻璃安全
锐器和碎玻璃进专用容器
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K10
要点
▪ 碎玻璃等锐器放进防刺穿的专用容器
▪ 绝不扔进普通垃圾桶，免得伤到别人
▪ 碎镜片、断毛细管也按碎玻璃收集
▪ 针头、刀片进锐器盒
说明
碎玻璃放进专用的碎玻璃收集盒（硬质、防刺穿），针头、刀片放进锐器盒。绝不能扔进普通垃圾桶：垃圾袋会被扎破，伤到清洁人员和收运人员。
✕
常见错误
▪ 把碎玻璃包在纸里扔进普通垃圾桶
▪ 用塑料袋装碎玻璃
Notes: 碎玻璃放进专用的碎玻璃收集盒（硬质、防刺穿），针头、刀片放进锐器盒。绝不能扔进普通垃圾桶：垃圾袋会被扎破，伤到清洁人员和收运人员。
碎裂的光学镜片、断掉的毛细管、破损的载玻片同样是玻璃锐器，按碎玻璃收集。收集容器放在固定、方便的位置，不放在通道上。

## Slide 14
029 · 锐器与碎玻璃安全
沾了化学品的碎玻璃另行处理
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K11
要点
▪ 沾了化学品的碎玻璃要特殊处理
▪ 锐器也要分清污染类型
▪ 一定告诉老师，按化学品性质处理
▪ 沾了生物材料的按生物安全规定处理
说明
沾染化学品的碎玻璃不能直接放进普通碎玻璃盒，要告诉老师，按化学品的性质处理，通常作为危险废物单独收集（以《国家危险废物名录》和本校规定为准）。
✕
常见错误
▪ 沾了有机溶剂的碎烧瓶直接扔进碎玻璃盒
▪ 化学污染和生物污染的锐器混装
Notes: 沾染化学品的碎玻璃不能直接放进普通碎玻璃盒，要告诉老师，按化学品的性质处理，通常作为危险废物单独收集（以《国家危险废物名录》和本校规定为准）。
锐器要分清污染类型：未污染的、化学污染的、生物污染（感染性）的分别收集。沾染病原微生物等生物材料的锐器先按规定消毒灭菌，再按感染性废物处置（见第6章）。

## Slide 15
029 · 锐器与碎玻璃安全
被割被扎：冲洗止血，报告老师
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
K12
要点
▪ 被割伤或扎伤，先用流水冲洗伤口
▪ 用干净纱布按压止血
▪ 报告老师，需要时及时就医
▪ 锐器沾了化学品或生物材料，要说明情况
说明
被割伤或扎伤后，先用流动清水冲洗伤口，再用干净纱布按压止血；伤口较深、出血不止或伤口里有玻璃碎片时，不要自己挖，及时就医。
✕
常见错误
▪ 小伤口不处理也不报告
▪ 自己用镊子挖伤口里的玻璃碎片
Notes: 被割伤或扎伤后，先用流动清水冲洗伤口，再用干净纱布按压止血；伤口较深、出血不止或伤口里有玻璃碎片时，不要自己挖，及时就医。
不论伤口大小，都要报告老师或实验室负责人；如果锐器沾了化学品或生物材料，要说明是什么，按相应的应急程序处理（急救见第14章，生物暴露处置见第6章）。

## Slide 16
029 · 锐器与碎玻璃安全
锐器盒标识清楚，满了封口交接
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
S1
要点
▪ 收集容器有清楚的标识
▪ 装到标示线（约四分之三满）就封口
▪ 不往外倒、不按压、不重复使用
▪ 按学校规定登记交接，不混入生活垃圾
说明
锐器盒和碎玻璃收集盒要有清楚的标识，注明内容物和污染类型。装到容器的标示线（通常约四分之三满）就封口，不要装得太满，不用手往下按压，也不把里面的东西倒出来再用。
✕
常见错误
▪ 锐器盒装满了还往里塞，用手往下压
▪ 把封好的碎玻璃盒放在走廊等人收
Notes: 锐器盒和碎玻璃收集盒要有清楚的标识，注明内容物和污染类型。装到容器的标示线（通常约四分之三满）就封口，不要装得太满，不用手往下按压，也不把里面的东西倒出来再用。
封好的容器按学校的实验废物管理规定登记、交接，由学校统一收运处置，不能混入生活垃圾（具体要求以本校规定为准）。

## Slide 17
029 · 锐器与碎玻璃安全
课后练习
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
1
实验台上的烧杯摔碎在地上，正确的做法是：
A. 用手把大块碎片捡起来
B. 先隔开区域、告诉老师，戴手套用刷子和簸箕清扫，放进专用碎玻璃盒
C. 扫进普通垃圾桶
D. 用纸巾包着手抓起来
2
判断：用过的注射器针头，应先套回针帽再丢弃，以免扎伤别人。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：碎玻璃不用手捡，用工具清理，放进专用容器，绝不扔普通垃圾桶。
第 2 题 答案：B。解析：回套针帽是针刺伤的主要原因之一，用过的针头不回套，直接投入手边的锐器盒。

## Slide 18
029 · 锐器与碎玻璃安全
课后练习
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
3
把玻璃管插入胶塞时，正确的做法是：
A. 手握玻璃管远端用力推
B. 干插，越快越好
C. 先润湿，手垫布握在靠近塞子处，慢慢旋进
D. 另一只手顶在胶塞对面帮忙
4
判断：沾了化学品的碎玻璃，可以和普通碎玻璃放进同一个碎玻璃盒。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：润湿、近握、慢旋，另一只手不放在管子对面。
第 4 题 答案：B。解析：要告诉老师，按化学品性质另行处理，通常作为危险废物单独收集。

## Slide 19
029 · 锐器与碎玻璃安全
课后练习
《高校实验室安全》 029 锐器与碎玻璃安全
5
使用前检查玻璃器皿，下列哪种情况可以继续使用？
A. 有星状裂纹
B. 瓶口有缺口
C. 有发丝细纹
D. 对光检查无裂纹、无缺口
Notes: 第 5 题 答案：D。解析：有裂纹或缺口的器皿受力、加热、减压时容易碎裂，应停用并交老师处理。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 割伤刺伤最常见，碎玻璃一碰就伤人
▪ K2 玻璃器皿用前查裂纹缺口
▪ K3 玻璃管插塞子：润湿、近握、慢旋
▪ K4 切玻璃、剪丝：戴好防护，切口朝下
▪ K5 刀片：工具装卸，用力远离手
▪ K6 针头：不回套、不徒手拆装
▪ K7 地上碎了：先隔开，告诉老师
▪ K8 碎玻璃不用手捡，用工具清理
▪ K9 水槽里不留东西
▪ K10 锐器和碎玻璃进专用容器
▪ K11 沾了化学品的碎玻璃另行处理
▪ K12 被割被扎：冲洗止血，报告老师
▪ S1 锐器盒标识清楚，满了封口交接