## Slide 1
033
灭火器的使用与检查
第4章 消防安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 57 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
033 · 灭火器的使用与检查
学习目标
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
1
能做到按“提、拔、握、压”四步使用手提式灭火器，对准火焰根部左右扫射。
2
能做到灭火时保持安全距离、站在上风、背对出口，动手前判断能不能扑救。
3
能判断何时放弃扑救：火势扩大、退路受阻、灭火器不对路时立即撤离并拨打 119。
4
能说出灭火器日常检查的内容（压力、保险销和铅封、软管喷嘴、筒体、有效期）和放置要求。

## Slide 3
033 · 灭火器的使用与检查
法规与标准依据
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
§
《中华人民共和国消防法》（以现行文本为准）：单位组织消防培训、定期检验维修消防器材；任何人不得损坏、挪用消防设施和器材
§
GB 4351-2023（以现行文本为准）《手提式灭火器》：灭火器的结构、铭牌和使用说明
§
GB 50444（以现行文本为准）《建筑灭火器配置验收及检查规范》：灭火器的日常检查、维修和报废
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室人员会使用消防器材，消防器材定期检查
§
高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：灭火器在有效期内、压力正常、取用方便
§
本校消防安全管理规定、消防培训和灭火器检查制度（以本校规定为准）

## Slide 4
033 · 灭火器的使用与检查
先培训，人人会用灭火器
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K1
要点
▪ 灭火器要先经过消防培训才会用
▪ 实验室里人人都要会用
▪ 知道灭火器和应急器材在哪里
▪ 平时多练，紧张时才不会乱
说明
灭火器操作并不复杂，但第一次在真实火情下使用，很容易因为紧张拔不出保险销、喷错位置。所以进入实验室前要参加学校组织的消防安全培训，在培训场地用训练灭火器或模拟器亲手练习，并知道本实验室灭火器、灭火毯、泄漏应急处理箱放……
✕
常见错误
▪ 从没摸过灭火器，以为“到时候看说明就会”
▪ 不参加消防培训和演练
Notes: 灭火器操作并不复杂，但第一次在真实火情下使用，很容易因为紧张拔不出保险销、喷错位置。所以进入实验室前要参加学校组织的消防安全培训，在培训场地用训练灭火器或模拟器亲手练习，并知道本实验室灭火器、灭火毯、泄漏应急处理箱放在哪里。
只有受过培训、会用灭火器的人才去扑救初起小火。学校和学院定期组织的消防演练要积极参加，平时多练，紧急时才能冷静、正确地操作。

## Slide 5
033 · 灭火器的使用与检查
听老师安排，自己也要会
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K2
要点
▪ 实验室起火，一般由在场老师组织扑救
▪ 谁灭火、谁报警、谁疏散，听老师安排
▪ 自己也要会用，以防身边没人
说明
教学实验中起火，一般由指导教师或实验室负责人判断能否扑救、组织扑救，学生按老师的安排报警、疏散或协助，不要自行冲上去，也不要围观。
✕
常见错误
▪ 老师在场时自行冲上去扑救或围观
▪ 以为灭火是老师的事，自己不用学
Notes: 教学实验中起火，一般由指导教师或实验室负责人判断能否扑救、组织扑救，学生按老师的安排报警、疏散或协助，不要自行冲上去，也不要围观。
研究生和高年级学生常常单独在实验室工作，身边不一定有老师，所以每个人自己也要会用灭火器、会判断什么时候该撤离。

## Slide 6
033 · 灭火器的使用与检查
动手前先问三个问题
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K3
要点
▪ 能避开有毒烟气吗？
▪ 背后有逃生路线吗？
▪ 手里的灭火器对路吗？
▪ 有一个答不上来，就撤离报警
说明
动手灭火前先问自己三个问题：我能避开有毒烟气吗？我背后有逃生路线吗？我手里的灭火器适用于这类火吗？三个问题都能回答“是”，而且火还很小、其他人已经撤开，才使用灭火器扑救。
✕
常见错误
▪ 不判断火势和退路，见火就扑
▪ 别人还在火旁就开始喷射
Notes: 动手灭火前先问自己三个问题：我能避开有毒烟气吗？我背后有逃生路线吗？我手里的灭火器适用于这类火吗？三个问题都能回答“是”，而且火还很小、其他人已经撤开，才使用灭火器扑救。
有任何一个答不上来，或者火势变大、拿不准，就不要扑救，立即撤离并报警。电器起火要先切断电源；金属着火不能用水（灭火器选用见第 032 课）。

## Slide 7
033 · 灭火器的使用与检查
使用四步：提、拔、握、压
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K4
要点
▪ 提：握住提把，提起灭火器
▪ 拔：拔掉保险销
▪ 握：一手握住喷管，对准火焰根部
▪ 压：另一手用力压下压把
说明
手提式灭火器的使用可以记成“提、拔、握、压”四步：第一步提起灭火器，走到距火适当的位置（上风、背对出口）；第二步拔掉保险销（铅封随之断开）；第三步一手握住喷管（或喷嘴），对准火焰根部；第四步另一手用力压下压把，灭火剂……
✕
常见错误
▪ 不拔保险销就压压把
▪ 单手提着灭火器乱喷，喷管没握住
Notes: 手提式灭火器的使用可以记成“提、拔、握、压”四步：第一步提起灭火器，走到距火适当的位置（上风、背对出口）；第二步拔掉保险销（铅封随之断开）；第三步一手握住喷管（或喷嘴），对准火焰根部；第四步另一手用力压下压把，灭火剂喷出。
国外资料的四步口诀（拔销、瞄准、压把、扫射）与此意思相同。各型号灭火器的细节略有差别，以铭牌上的使用说明和本校培训为准。

## Slide 8
033 · 灭火器的使用与检查
对准火焰根部，左右扫射
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K5
要点
▪ 喷嘴对准火焰根部，不对火苗顶部
▪ 压住压把，从近到远左右扫射
▪ 直到扑灭，再盯住余烬防复燃
说明
火焰的根部是燃烧物所在的位置，灭火剂要喷到这里才能扑灭火源；对着火苗顶部喷射，灭火剂被火焰和热气流带走，火源仍在燃烧。
✕
常见错误
▪ 对着火苗顶部或烟雾喷射
▪ 火刚灭就转身离开，不防复燃
Notes: 火焰的根部是燃烧物所在的位置，灭火剂要喷到这里才能扑灭火源；对着火苗顶部喷射，灭火剂被火焰和热气流带走，火源仍在燃烧。
喷射时压住压把不放，对准火焰根部由近及远、左右扫射，直到火完全熄灭。火灭后不要马上离开，注意观察余烬，防止复燃；复燃时撤离并报警。

## Slide 9
033 · 灭火器的使用与检查
一具灭火器只能喷很短时间
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K6
要点
▪ 手提式灭火器只能连续喷射很短时间
▪ 一开始就对准火根，不要浪费在空中
▪ 喷射时间因型号而异，看铭牌和培训
说明
手提式灭火器的灭火剂量有限，一具只能连续喷射很短的时间，喷完就没有了。所以要在走近到有效距离后再压下压把，一开始就对准火焰根部，不要对着空中或火苗顶部浪费。
✕
常见错误
▪ 离火很远就开始喷，灭火剂还没到火边就喷完
▪ 喷完一具不撤离，还到处找第二具
Notes: 手提式灭火器的灭火剂量有限，一具只能连续喷射很短的时间，喷完就没有了。所以要在走近到有效距离后再压下压把，一开始就对准火焰根部，不要对着空中或火苗顶部浪费。
不同型号、不同规格灭火器的喷射时间和喷射距离不同，以铭牌标注和本校培训为准。一具喷完火还没灭，说明已超出初起火灾的范围，应撤离报警（见 K10）。

## Slide 10
033 · 灭火器的使用与检查
保持安全距离，站在上风
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K7
要点
▪ 先认清燃烧物，再选灭火器
▪ 太近会烤伤，太远喷不到
▪ 保持安全距离，按火势逐步靠近
▪ 站在上风方向，避开烟气
说明
接近火源前先看清烧的是什么，选对灭火器。灭火时离火太近会被热辐射烤伤，太远灭火剂又喷不到；应在灭火器的有效喷射距离内、保持安全距离，随着火势减小再逐步靠近。具体距离要看火势大小和灭火器的说明，不能套用固定数字。
✕
常见错误
▪ 贴近火源喷射
▪ 站在下风处，被烟气和粉雾呛到
Notes: 接近火源前先看清烧的是什么，选对灭火器。灭火时离火太近会被热辐射烤伤，太远灭火剂又喷不到；应在灭火器的有效喷射距离内、保持安全距离，随着火势减小再逐步靠近。具体距离要看火势大小和灭火器的说明，不能套用固定数字。
室外或有气流时站在上风方向，使烟气和灭火剂向前方飘散，不吹回自己。

## Slide 11
033 · 灭火器的使用与检查
背对出口，退路留在身后
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K8
要点
▪ 灭火时背对出口，面向火
▪ 别让火挡在你和出口之间
▪ 火控制不住，转身就能撤
说明
灭火时的站位与东南西北无关，关键是让出口始终在自己身后：背对出口、面向火源。这样一旦火势扩大或灭火器喷完，转身就能从出口撤离。
✕
常见错误
▪ 绕到火的里侧灭火，出口在火的另一边
▪ 灭火时关上身后的门，挡住退路
Notes: 灭火时的站位与东南西北无关，关键是让出口始终在自己身后：背对出口、面向火源。这样一旦火势扩大或灭火器喷完，转身就能从出口撤离。
不要绕到火的另一侧、深入房间里面灭火，否则火势一扩大，火和烟就挡在你和出口之间，退路被切断。

## Slide 12
033 · 灭火器的使用与检查
二氧化碳灭火器：防冻伤，防窒息
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K9
要点
▪ 同样按提、拔、握、压使用
▪ 手握手柄，别直接握喇叭筒
▪ 喇叭筒极冷，会冻伤
▪ 小房间喷完先撤出，通风后再进
说明
二氧化碳灭火器同样按提起、拔销、握住、压下的步骤使用，对准火焰根部喷射。喷射时二氧化碳迅速汽化吸热，喇叭筒和金属连接管温度极低，只能握住手柄（或喇叭筒上的隔热把手），不能直接握喇叭筒，以免冻伤。
✕
常见错误
▪ 徒手握住喇叭筒喷射
▪ 在小房间喷完后留在里面观察
Notes: 二氧化碳灭火器同样按提起、拔销、握住、压下的步骤使用，对准火焰根部喷射。喷射时二氧化碳迅速汽化吸热，喇叭筒和金属连接管温度极低，只能握住手柄（或喇叭筒上的隔热把手），不能直接握喇叭筒，以免冻伤。
在狭小房间大量喷放二氧化碳后，氧气被挤走，人留在里面会缺氧窒息（见第 032 课）。灭火后先撤出，关门，充分通风后再进入检查。

## Slide 13
033 · 灭火器的使用与检查
扑不灭就撤，生命高于财产
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K10
要点
▪ 火太大扑不灭，马上让所有人撤离
▪ 低姿捂口鼻，走楼梯，不坐电梯
▪ 到安全处拨打 119，报告老师和保卫处
▪ 生命高于财产，不回头取东西
说明
初起小火能灭就灭；火势变大、灭火器喷完火未灭、烟雾变浓或退路受到威胁时，立即放弃扑救，招呼所有人撤离，随手关门阻隔火势。撤离时低姿前进、用湿毛巾或衣物捂住口鼻，沿疏散标志走楼梯，不乘电梯。
✕
常见错误
▪ 火已扩大还坚持扑救
▪ 撤离后返回实验室取电脑、样品
Notes: 初起小火能灭就灭；火势变大、灭火器喷完火未灭、烟雾变浓或退路受到威胁时，立即放弃扑救，招呼所有人撤离，随手关门阻隔火势。撤离时低姿前进、用湿毛巾或衣物捂住口鼻，沿疏散标志走楼梯，不乘电梯。
到安全处后拨打 119，并报告实验室负责人、学院和学校保卫处；到集合点清点人数（疏散逃生见第 036 课）。生命高于财产，不要为了仪器、数据或个人物品返回火场。

## Slide 14
033 · 灭火器的使用与检查
灭火器的日常检查
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K11
要点
▪ 压力表指针要在绿区
▪ 保险销、铅封完好，软管喷嘴不裂不堵
▪ 筒体无锈蚀变形，在有效期内
▪ 定期检查签卡，发现问题及时报修
说明
灭火器要定期检查，检查周期和记录方式按 GB 50444（以现行文本为准）和本校规定执行。检查内容：压力表指针在绿区（红区表示压力不足，黄区表示压力过高）；保险销和铅封完好，没有被动过；软管、喷嘴无开裂、老化、堵塞；……
✕
常见错误
▪ 只看灭火器在不在，不看压力表和有效期
▪ 发现压力不足不报修
Notes: 灭火器要定期检查，检查周期和记录方式按 GB 50444（以现行文本为准）和本校规定执行。检查内容：压力表指针在绿区（红区表示压力不足，黄区表示压力过高）；保险销和铅封完好，没有被动过；软管、喷嘴无开裂、老化、堵塞；压把、提把完好；筒体无明显锈蚀、变形；在有效期内，生产日期和维修标签清楚。推车式灭火器还要检查车轮、车架和软管。
检查后在检查卡上签字或记录。发现压力不足、铅封损坏、过期、筒体损坏等问题，报告实验室负责人和学校消防管理部门维修或更换，到报废年限的按规定报废，不要自行拆修。

## Slide 15
033 · 灭火器的使用与检查
放在明处，不挡不挪，用后更换
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
K12
要点
▪ 放在显眼、顺手、取用方便的地方
▪ 前面不堆杂物，伸手就能拿到
▪ 屈膝提起，推车式两人配合
▪ 不得挪用；用过一次马上报告更换
说明
灭火器应放在明显、便于取用的位置（如出口旁、走廊），前面不堆放纸箱、仪器等杂物，不被遮挡或锁住，伸手就能拿到。取用时屈膝提起，一手握提把、一手握喷管，避免扭伤腰部；大型推车式灭火器至少两人配合使用。
✕
常见错误
▪ 灭火器被纸箱、设备挡住
▪ 用过的灭火器放回原处不报告
Notes: 灭火器应放在明显、便于取用的位置（如出口旁、走廊），前面不堆放纸箱、仪器等杂物，不被遮挡或锁住，伸手就能拿到。取用时屈膝提起，一手握提把、一手握喷管，避免扭伤腰部；大型推车式灭火器至少两人配合使用。
按照《中华人民共和国消防法》，不得损坏、挪用消防器材，不能把灭火器挪作门挡或搬走。灭火器使用过一次（即使只喷了一点），压力就会下降，要马上报告，送去重新充装或更换。

## Slide 16
033 · 灭火器的使用与检查
课后练习
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
1
使用手提式灭火器的正确顺序是：
A. 拔、提、压、握
B. 提、拔、握、压
C. 压、拔、握、提
D. 握、压、提、拔
2
灭火时喷嘴应对准：
A. 火苗顶部
B. 烟雾最浓处
C. 火焰根部
D. 天花板
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：提起灭火器、拔掉保险销、握住喷管对准火焰根部、压下压把。
第 2 题 答案：C。解析：喷到火焰根部才能扑灭燃烧物，喷火苗顶部灭不了火源。

## Slide 17
033 · 灭火器的使用与检查
课后练习
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
3
判断：灭火时应绕到火的里侧，让出口在火的另一边，便于把火往外赶。
A. 正确
B. 错误
4
判断：灭火器压力表指针在红区，说明压力不足，应报修。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：应背对出口、面向火，退路留在身后，火控制不住时转身就能撤。
第 4 题 答案：A。解析：指针应在绿区；红区表示压力不足，要报告维修或更换。

## Slide 18
033 · 灭火器的使用与检查
课后练习
《高校实验室安全》 033 灭火器的使用与检查
5
下列情况中，应立即放弃扑救、撤离报警的是：
A. 废纸篓里刚冒小火
B. 灭火器喷完火还没灭
C. 酒精灯打翻的小火已用灭火毯盖住
D. 火已熄灭只剩一点烟
6
简答：动手灭火前要先问自己哪三个问题？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：灭火器喷完火未灭说明已超出初起火灾，应撤离、关门、拨打 119。
第 6 题 答案：能避开有毒烟气吗？背后有逃生路线吗？手里的灭火器对路吗？有一个答不上来就撤离报警。解析：初起小火、退路畅通、灭火器适用，才去扑救。

## Slide 19
本课小结
▪ K1 先培训，人人会用灭火器
▪ K2 听老师安排，自己也要会
▪ K3 动手前先问三个问题
▪ K4 使用四步：提、拔、握、压
▪ K5 对准火焰根部，左右扫射
▪ K6 一具灭火器只能喷很短时间
▪ K7 保持安全距离，站在上风
▪ K8 背对出口，退路留在身后
▪ K9 二氧化碳灭火器：防冻伤，防窒息
▪ K10 扑不灭就撤，生命高于财产
▪ K11 灭火器的日常检查
▪ K12 放在明处，不挡不挪，用后更换