## Slide 1
009
实验室行为守则
第1章 法规、管理与安全文化
课时：约 6 分钟（卡通视频 71 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
009 · 实验室行为守则
学习目标
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
1
能说出实验室基本行为守则：听从负责人、课前预习、按规程操作、拿不准就问。
2
能判断哪些行为违反守则：饮食吸烟化妆、实验冰箱放食品、用手碰和闻尝化学品、嬉闹、擅动他人样品、私自改装仪器。
3
能做到：危险实验不独自做，夜间节假日实验先报备，无人值守设备经同意并挂牌，离开前检查水电气门窗。

## Slide 3
009 · 实验室行为守则
法规与标准依据
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室人员行为规范、禁止饮食吸烟和过夜、危险实验与无人值守管理
§
教育部高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：实验室场所与行为规范类检查项
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：从业人员遵守安全规章制度和操作规程、服从管理
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：实验室工作区禁止饮食、吸烟和化妆等
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：危险化学品使用单位的操作规程和安全管理
§
GB 4793.1-2007（以现行文本为准）《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分》：设备防护和联锁
§
本校实验室安全管理制度、夜间和节假日实验审批及设备运行管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
009 · 实验室行为守则
尊重实验室，从自己的行为做起
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K1
要点
▪ 尊重实验室，也尊重身边的同伴
▪ 每个人的行为决定大家是否安全
▪ 体谅前一个人，照顾下一个人
▪ 懂规则、守规则，还要会发现隐患
说明
实验室是多人共用的危险场所，一个人的随意行为可能伤到整个实验室的人。了解规则、遵守规则，是每个人的责任；同时还要学会发现身边的安全隐患，及时提醒或报告。
✕
常见错误
▪ 认为“只要我自己小心就行”，不在意对别人的影响
▪ 用完台面和设备不清理，留给下一个人
Notes: 实验室是多人共用的危险场所，一个人的随意行为可能伤到整个实验室的人。了解规则、遵守规则，是每个人的责任；同时还要学会发现身边的安全隐患，及时提醒或报告。
“体谅前一个人，照顾下一个人”：用前检查，不抱怨前人留下的问题而是按规定处理；用后清理台面、设备归位、废物处置好，把干净安全的环境交给下一位使用者。安全从规范自己的行为做起。

## Slide 5
009 · 实验室行为守则
听从实验室负责人
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K2
要点
▪ 实验课上负责人或指导教师始终在场
▪ 开工前讲清技术、设备和防护
▪ 有问题先找他
▪ 他的安全指令必须照办
说明
教学实验课上，指导教师或实验室负责人应始终在场；科研实验中，实验室负责人和导师对本实验室的安全负责（见第 004 课）。开始操作前，他们会讲清实验技术、设备使用方法、需要的防护和注意事项。
✕
常见错误
▪ 老师不在时擅自开始实验
▪ 对“停止操作”的指令置之不理，坚持做完
Notes: 教学实验课上，指导教师或实验室负责人应始终在场；科研实验中，实验室负责人和导师对本实验室的安全负责（见第 004 课）。开始操作前，他们会讲清实验技术、设备使用方法、需要的防护和注意事项。
遇到问题先找负责人或指导教师。负责人、安全员发出的安全指令（如停止操作、撤离、佩戴防护用品）必须立即执行，有不同意见事后再沟通。

## Slide 6
009 · 实验室行为守则
课前预习：看演示不能代替读讲义
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K3
要点
▪ 实验课前先读讲义预习
▪ 别指望到了现场才有人告诉你
▪ 看演示视频只是预习，代替不了讲义
▪ 原理和操作，两样都要弄明白
说明
实验前要认真预习实验讲义或实验方案：明确实验目的、原理、步骤，使用的化学品和设备有哪些危害，需要哪些防护，出现意外如何处置。不能到了实验室才临时翻讲义、等别人告诉你怎么做。
✕
常见错误
▪ 不预习，到实验室才看讲义
▪ 只看演示视频，不读讲义中的安全注意事项
Notes: 实验前要认真预习实验讲义或实验方案：明确实验目的、原理、步骤，使用的化学品和设备有哪些危害，需要哪些防护，出现意外如何处置。不能到了实验室才临时翻讲义、等别人告诉你怎么做。
演示视频和老师的示范可以帮助理解操作，但只是预习的一部分，代替不了阅读讲义。原理不懂，就无法判断操作中的异常；只懂原理不会操作，也做不好实验。两样都要掌握。

## Slide 7
009 · 实验室行为守则
按书面规程做，只做培训过的工作
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K4
要点
▪ 严格按书面规程，一步一步做
▪ 不跳步，不凭感觉改步骤
▪ 只做自己受过培训的工作
▪ 别人的活，没学过别乱接手
说明
实验操作要严格按照书面的操作规程（SOP）或经批准的实验方案进行，一步一步做，不跳步、不随意调换顺序、不凭感觉增减用量和条件。规程的编写见第 019 课。
✕
常见错误
▪ 凭经验省略规程中的步骤
▪ 帮同学操作自己没培训过的仪器
Notes: 实验操作要严格按照书面的操作规程（SOP）或经批准的实验方案进行，一步一步做，不跳步、不随意调换顺序、不凭感觉增减用量和条件。规程的编写见第 019 课。
只做自己受过培训、经考核允许独立操作的工作。别人交给你的陌生任务、没培训过的仪器，要先接受培训，不能“边看边学”直接上手（见第 007 课）。

## Slide 8
009 · 实验室行为守则
拿不准就问，不擅改方案
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K5
要点
▪ 拿不准，先问导师或负责人
▪ 不自己乱试，也不是慢慢做就行
▪ 改变方案或装置布置，先经同意
▪ 仪器旁加热、加设备，先问再做
说明
实验中遇到拿不准的情况——仪器怎么用、条件能不能改、出现了没见过的现象——先停下来问导师、负责人或带教人。自己乱试可能酿成事故；“慢慢做、小心点”也不能代替弄清楚。
✕
常见错误
▪ 怕被批评，不懂也不问
▪ 为了加快进度，擅自放大反应规模或提高温度
Notes: 实验中遇到拿不准的情况——仪器怎么用、条件能不能改、出现了没见过的现象——先停下来问导师、负责人或带教人。自己乱试可能酿成事故；“慢慢做、小心点”也不能代替弄清楚。
不擅自改变实验方案：改变试剂、用量、温度、压力、规模，或者改变装置的摆放（例如要在另一台仪器旁边放一台加热板），都可能带来新的风险，须先经负责人同意，必要时重新进行风险评估（第 2 章讲解）。

## Slide 9
009 · 实验室行为守则
守则堵住的是暴露途径
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K6
要点
▪ 有害物进入人体主要有四条路
▪ 食入、吸入、皮肤接触、刺伤
▪ 行为守则就是把这些路堵上
▪ 手上和台面的污染会跟着进嘴
说明
化学品和病原微生物等有害物质进入人体，主要有四条途径：经口食入、经呼吸道吸入、经皮肤和黏膜接触吸收、经锐器刺伤或割伤进入。
✕
常见错误
▪ 认为守则只是形式，不理解背后的暴露途径
Notes: 化学品和病原微生物等有害物质进入人体，主要有四条途径：经口食入、经呼吸道吸入、经皮肤和黏膜接触吸收、经锐器刺伤或割伤进入。
实验室行为守则的很多条目，正是为了堵住这些途径：不吃不喝、不用手碰嘴，堵住食入；在通风柜内操作、不闻试剂，减少吸入；戴手套、不用手直接接触，防止皮肤吸收；规范使用锐器，防止刺伤。理解了“为什么”，就更容易做到“怎么做”。

## Slide 10
009 · 实验室行为守则
不吃、不喝、不吸烟、不化妆
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K7
要点
▪ 实验室里不吃不喝，严禁吸烟
▪ 嚼口香糖、咬笔头、化妆也不行
▪ 水杯零食书包放在门外
▪ 吃喝去休息区，先洗手
▪ 不在实验室休息过夜，通道保持畅通
说明
手上、台面上、空气中的污染物会通过饮食进入人体，因此实验室工作区内禁止饮食、饮水、嚼口香糖，禁止吸烟（含电子烟），不化妆，不咬笔头、不用手摸脸。水杯、零食和书包放在实验室外或指定的存放区，吃喝到休息区进行，离开实验室……
✕
常见错误
▪ 在实验台上放水杯，边做实验边喝水
▪ 在实验室搭折叠床过夜
Notes: 手上、台面上、空气中的污染物会通过饮食进入人体，因此实验室工作区内禁止饮食、饮水、嚼口香糖，禁止吸烟（含电子烟），不化妆，不咬笔头、不用手摸脸。水杯、零食和书包放在实验室外或指定的存放区，吃喝到休息区进行，离开实验室前先洗手。
实验室不是宿舍，不得在实验室内留宿、休息过夜。保持通道畅通、台面整洁。着装（长发束起、长裤、不穿短裙和露脚鞋）和个人卫生的详细要求见第 3 章。

## Slide 11
009 · 实验室行为守则
实验冰箱和微波炉不碰食品
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K8
要点
▪ 试剂冰箱、培养箱不放食物饮料
▪ 实验室的微波炉不热饭
▪ 实验用的冰箱只放实验材料
说明
存放试剂、样品、培养物的冰箱和培养箱，以及实验用的微波炉、烘箱，都可能被化学品或微生物污染，不得存放或加热食品、饮料。同样，食品冰箱不能存放试剂和样品。
✕
常见错误
▪ 把午饭放进试剂冰箱
▪ 用实验室微波炉热饭
Notes: 存放试剂、样品、培养物的冰箱和培养箱，以及实验用的微波炉、烘箱，都可能被化学品或微生物污染，不得存放或加热食品、饮料。同样，食品冰箱不能存放试剂和样品。
实验用冰箱要有明显标识（如“禁止存放食品”）；存放易燃溶剂的冰箱还须符合防爆要求（第 5 章讲解）。

## Slide 12
009 · 实验室行为守则
不用手碰，不闻不尝
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K9
要点
▪ 化学品和产物不用手直接碰
▪ 不凑近闻，不尝味道
▪ 取样用刮刀、镊子等工具
说明
任何化学品、反应产物和样品，都不能用手直接接触，更不能尝味道或凑近容器口闻气味。取用固体用刮刀、药匙或镊子，取用液体用移液器或滴管，并佩戴合适的手套。
✕
常见错误
▪ 用手指捏取结晶产物
▪ 凑到瓶口闻未知液体
Notes: 任何化学品、反应产物和样品，都不能用手直接接触，更不能尝味道或凑近容器口闻气味。取用固体用刮刀、药匙或镊子，取用液体用移液器或滴管，并佩戴合适的手套。
确需辨别气味时（教学中极少需要），只能按老师指导用手轻轻扇动、远距离闻，且仅限明确低毒的物质。

## Slide 13
009 · 实验室行为守则
专心操作，不嬉闹
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K10
要点
▪ 专心操作，做实验时不玩手机
▪ 不奔跑、不打闹、不搞恶作剧
▪ 留意周围，发现隐患马上说
▪ 守规范，数据如实记录
说明
实验时要专心，不玩手机、不戴耳机听音乐、不闲聊分心。实验室里不奔跑、不打闹、不搞恶作剧——一次推搡就可能打翻试剂瓶、撞倒装置。加热和反应进行中不离开岗位。
✕
常见错误
▪ 一边操作一边刷手机
▪ 和同学开玩笑推搡
Notes: 实验时要专心，不玩手机、不戴耳机听音乐、不闲聊分心。实验室里不奔跑、不打闹、不搞恶作剧——一次推搡就可能打翻试剂瓶、撞倒装置。加热和反应进行中不离开岗位。
专心不等于只盯着自己：要留意周围有谁、在做什么，看到地上的水、没盖好的试剂、异常的气味和声音，马上说出来。实验数据如实记录，这是科研诚信，也是事故追溯的依据。

## Slide 14
009 · 实验室行为守则
别人的样品先问再动，公用器具用完归位
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K11
要点
▪ 不认识的瓶子，不要去洗、不要倒
▪ 自己的样品贴好名字和日期
▪ 不认识的瓶子先问清楚再动
▪ 公用器具用了登记，用完归位
说明
一个真实常见的场景：有人辛苦一周准备好一排样品，离开去休息，回来发现被别人当成废瓶洗掉了。这既毁了别人的工作，也可能因为倒掉未知物质而引发危险。两条教训：不认识的瓶子，不要随便洗或倒；再生气，也不要拿东西撒气。
✕
常见错误
▪ 把别人没贴标签的样品当废液倒掉
▪ 借用公用器具不登记、不归还
Notes: 一个真实常见的场景：有人辛苦一周准备好一排样品，离开去休息，回来发现被别人当成废瓶洗掉了。这既毁了别人的工作，也可能因为倒掉未知物质而引发危险。两条教训：不认识的瓶子，不要随便洗或倒；再生气，也不要拿东西撒气。
自己的样品和试剂要贴好标签，写明名称、所有人、日期；看到不认识的瓶子、不属于自己的样品，先问清楚再动，无人认领的报告负责人处理。公用的仪器、器具用前登记、用后清洁归位，不据为己有，不擅自挪用。

## Slide 15
009 · 实验室行为守则
不私自改装仪器设备
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
S1
要点
▪ 不拆外壳和防护罩
▪ 不短接、不屏蔽安全联锁
▪ 改装维修报负责人，由专业人员做
说明
仪器设备的外壳、防护罩、安全联锁和报警装置是保护使用者的关键措施。不得私自拆卸外壳和防护罩，不得短接、屏蔽联锁或报警，不得私自改动电路、气路，不得私拉乱接电线、串联插线板。
✕
常见错误
▪ 嫌联锁麻烦，用胶带把门开关粘住
▪ 自己拆开仪器“修一修”
Notes: 仪器设备的外壳、防护罩、安全联锁和报警装置是保护使用者的关键措施。不得私自拆卸外壳和防护罩，不得短接、屏蔽联锁或报警，不得私自改动电路、气路，不得私拉乱接电线、串联插线板。
设备确需改装、维修或改变用途的，报实验室负责人同意，由专业人员按规定实施，改装后经检查确认安全再使用。电气安全见第 8 章。

## Slide 16
009 · 实验室行为守则
危险实验不独自做
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K12
要点
▪ 危险实验不能一个人做
▪ 身边有人，出事能互相帮忙、及时报警
▪ 高风险实验按规定至少两人在场
▪ 至少让人知道你在哪、在做什么
说明
一个人在实验室做危险实验，一旦受伤、中毒或晕倒，就没有人能及时施救和报警。因此危险性较高的实验（如使用剧毒品、易燃易爆品、高温高压、高能量设备等）不得一个人进行，按本校规定至少两人在场，互相照应。
✕
常见错误
▪ 夜里一个人做高温高压实验
▪ 单独工作不告诉任何人
Notes: 一个人在实验室做危险实验，一旦受伤、中毒或晕倒，就没有人能及时施救和报警。因此危险性较高的实验（如使用剧毒品、易燃易爆品、高温高压、高能量设备等）不得一个人进行，按本校规定至少两人在场，互相照应。
即使是一般实验，也尽量不要在实验室独处；确需单独工作时，要登记去向，让同伴或负责人知道你在哪里、在做什么、预计何时结束，并按约定保持联系。

## Slide 17
009 · 实验室行为守则
夜间节假日实验先报备，不疲劳作业
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K13
要点
▪ 夜间节假日人少，风险更高
▪ 先向负责人报备，经同意再做
▪ 累了就停，不疲劳做实验
说明
夜间、周末和节假日实验室人少，出了事难以及时发现和救援，风险更高。确需在这些时间做实验的，应按本校规定提前向实验室负责人报备或申请，经同意后进行；高风险操作一般不安排在此时，确需进行的必须两人以上在场。
✕
常见错误
▪ 节假日偷偷进实验室，不报备
▪ 连续熬夜做实验
Notes: 夜间、周末和节假日实验室人少，出了事难以及时发现和救援，风险更高。确需在这些时间做实验的，应按本校规定提前向实验室负责人报备或申请，经同意后进行；高风险操作一般不安排在此时，确需进行的必须两人以上在场。
疲劳会让注意力和判断力明显下降，是差错的重要原因（见第 011 课）。累了就停下来休息，不熬夜赶实验。

## Slide 18
009 · 实验室行为守则
无人值守实验：经同意，挂牌留联系方式
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K14
要点
▪ 加热、反应进行中，人不能走开
▪ 确需过夜运行，要经负责人同意
▪ 挂牌写明在做什么、到几点、怎么联系
▪ 其他设备离开前关闭断电
说明
加热、回流、蒸馏等反应进行中，操作人不得离开。确需长时间或过夜运行的设备（如培养箱、某些长时间反应），要经实验室负责人同意，确认设备和防护措施可靠（如温控、过热保护、冷却水断流保护），并在设备上挂牌，写明实验内容、负……
✕
常见错误
▪ 开着电炉加热就去吃饭
▪ 过夜实验不挂牌、不留联系方式
Notes: 加热、回流、蒸馏等反应进行中，操作人不得离开。确需长时间或过夜运行的设备（如培养箱、某些长时间反应），要经实验室负责人同意，确认设备和防护措施可靠（如温控、过热保护、冷却水断流保护），并在设备上挂牌，写明实验内容、负责人、运行起止时间和联系电话，出现状况时别人能马上找到你。
不需要继续运行的设备，离开前一律关闭、断电。明火和电炉等加热设备不得无人看管。

## Slide 19
009 · 实验室行为守则
离开前检查水电气门窗
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
K15
要点
▪ 做完实验，关水、断电、关气
▪ 水电气门窗逐项检查一遍
▪ 确认无误再锁门离开
说明
实验结束或最后一个离开实验室时，要逐项检查：水龙头和冷却水是否关闭，不用的设备是否断电，气瓶总阀和燃气阀是否关闭，化学品是否归位，门窗是否关好，然后再锁门离开。很多实验室在门口设有离开前检查表，照表逐项确认。
✕
常见错误
▪ 最后离开的人没检查就锁门
▪ 只关灯，不关水和气
Notes: 实验结束或最后一个离开实验室时，要逐项检查：水龙头和冷却水是否关闭，不用的设备是否断电，气瓶总阀和燃气阀是否关闭，化学品是否归位，门窗是否关好，然后再锁门离开。很多实验室在门口设有离开前检查表，照表逐项确认。
漏关的冷却水可能水淹楼下，忘断的电源可能引起火灾，没关的气阀可能导致泄漏，离开前的一分钟检查非常值得。

## Slide 20
009 · 实验室行为守则
课后练习
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
1
下列做法符合实验室行为守则的是：
A. 实验台上放水杯，口渴时喝一口
B. 把午饭放进试剂冰箱
C. 水杯零食放在门外，吃喝到休息区并先洗手
D. 用实验室微波炉热饭
2
判断：只要自己足够小心，危险实验可以一个人在夜里做。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：实验室工作区禁止饮食，实验用冰箱和微波炉不得存放或加热食品。
第 2 题 答案：B。解析：危险实验不得独自做，按规定至少两人在场；夜间节假日实验要先报备。

## Slide 21
009 · 实验室行为守则
课后练习
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
3
实验台上有一排没贴标签的瓶子，你不知道是谁的，应当：
A. 直接洗掉
B. 倒进水池
C. 先问清楚是谁的，无人认领报告负责人
D. 拿来自己用
4
一台培养箱需要过夜运行，正确的做法是：
A. 开着就走，第二天再看
B. 经负责人同意，挂牌写明实验内容、运行时间和联系电话
C. 把门锁好就行
D. 请保洁人员帮忙看着
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：不认识的瓶子先问再动，自己的样品要贴好名字和日期。
第 4 题 答案：B。解析：无人值守运行须经同意并挂牌留联系方式，其他设备离开前断电。

## Slide 22
009 · 实验室行为守则
课后练习
《高校实验室安全》 009 实验室行为守则
5
嫌仪器的安全联锁“太麻烦”，下列哪种做法正确？
A. 用胶带把联锁开关粘住
B. 拆掉防护罩
C. 报告负责人，确需改动由专业人员处理
D. 自己改接线路
6
简答：有害物质进入人体的四条主要途径是什么？
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：不得私自改装设备、短接联锁，改装维修由专业人员按规定实施。
第 6 题 答案：食入、吸入、皮肤和黏膜接触、锐器刺伤。解析：不吃不喝、不闻、戴手套、规范用锐器等守则就是堵住这些途径。

## Slide 23
本课小结
▪ K1 尊重实验室，从自己的行为做起
▪ K2 听从实验室负责人
▪ K3 课前预习：看演示不能代替读讲义
▪ K4 按书面规程做，只做培训过的工作
▪ K5 拿不准就问，不擅改方案
▪ K6 守则堵住的是暴露途径
▪ K7 不吃、不喝、不吸烟、不化妆
▪ K8 实验冰箱和微波炉不碰食品
▪ K9 不用手碰，不闻不尝
▪ K10 专心操作，不嬉闹
▪ K11 别人的样品先问再动，公用器具用完归位
▪ S1 不私自改装仪器设备
▪ K12 危险实验不独自做
▪ K13 夜间节假日实验先报备，不疲劳作业
▪ K14 无人值守实验：经同意，挂牌留联系方式
▪ K15 离开前检查水电气门窗