## Slide 1
019
SOP与方案变更审查
第2章 危险源辨识与风险评估
课时：约 6 分钟（卡通视频 72 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；编写操作规程的实验室负责人、导师、安全员和开展新实验的研究生重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
019 · SOP与方案变更审查
学习目标
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
1
能说出标准操作规程（SOP）的作用、主要组成部分和应写明的安全内容。
2
能说出规程从编写、试用、批准生效到培训、执行、修订的全过程，做到按书面规程操作、发现问题反馈不私改。
3
能判断哪些情况属于实验方案变更（规模、试剂、设备、人员、场所、条件、布局），做到先重新评估、经批准再动手。
4
能做到：新实验、高危实验先做书面风险评估并按本校规定审批，不做未经批准的实验。

## Slide 3
019 · SOP与方案变更审查
法规与标准依据
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：制定安全操作规程，安全教育和培训，风险评估与管控
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验室安全操作规程、危险性实验项目风险评估与审批
§
GB/T 45001-2020（以现行文本为准）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》：形成文件的信息、变更管理
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）
§
《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：病原微生物实验活动的审批，单位生物安全委员会审查
§
本校实验室安全操作规程管理、危险性实验项目审批和变更管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
019 · SOP与方案变更审查
什么是标准操作规程
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K1
要点
▪ 标准操作规程（SOP）是书面的操作步骤
▪ 详细写明危险工作怎样安全地做
▪ 不同的工作有不同的规程
▪ 规程属于管理控制，照规程做，不凭感觉
说明
标准操作规程（SOP）是把一项工作，特别是危险工作，怎样安全地完成用书面形式一步步写清楚的文件。不同的仪器、不同的危险操作有各自的规程，操作者照规程做，而不是凭感觉、凭记忆。
✕
常见错误
▪ 凭记忆或看别人做一遍就上手，不看规程
Notes: 标准操作规程（SOP）是把一项工作，特别是危险工作，怎样安全地完成用书面形式一步步写清楚的文件。不同的仪器、不同的危险操作有各自的规程，操作者照规程做，而不是凭感觉、凭记忆。
在控制层级中，规程属于管理控制（第 017 课）。它把风险评估中确定的控制措施落实为具体做法，是培训和检查的依据。

## Slide 5
019 · SOP与方案变更审查
目标：谁来做结果都一样
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K2
要点
▪ 不同的人照同一份规程做，结果应基本一样
▪ 各做各的、结果不同，说明规程要改
▪ 一份规程只管一个结果
说明
规程的目标是：不同的人照着同一份规程做，过程和结果都应该基本一样，安全上也一样有保障。对检测类工作而言，这也是对委托人负责。
✕
常见错误
▪ 同一操作，课题组里每人一套做法
Notes: 规程的目标是：不同的人照着同一份规程做，过程和结果都应该基本一样，安全上也一样有保障。对检测类工作而言，这也是对委托人负责。
如果每个人各做各的、结果都不相同，说明规程写得不清楚或不可行，需要修改。一份规程只管一个结果，内容过多就拆分成几份；编写时听取各方意见，不断试用、验证、改进。

## Slide 6
019 · SOP与方案变更审查
规程要写哪些安全内容
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K3
要点
▪ 特殊设备和危险化学品要有操作规程
▪ 写明适用范围、危害、防护和故障处理
▪ 写明应急急救、废弃处置和维护
▪ 规程挂在仪器旁，人人都能看到
说明
使用特殊设备（如高压、高温、高速、辐射、激光设备）和危险化学品的操作，都要有安全操作规程。规程中应写明：适用范围、主要危害、个人防护要求、操作步骤、故障和异常情况的处理、应急和急救措施、废弃物处置以及设备维护要求。
✕
常见错误
▪ 规程锁在柜子里，现场找不到
▪ 规程只写操作步骤，没有危害和应急内容
Notes: 使用特殊设备（如高压、高温、高速、辐射、激光设备）和危险化学品的操作，都要有安全操作规程。规程中应写明：适用范围、主要危害、个人防护要求、操作步骤、故障和异常情况的处理、应急和急救措施、废弃物处置以及设备维护要求。
规程要张贴或放置在仪器旁、操作现场显眼处，让每个使用者随时都能看到，并写明设备责任人和联系方式（以本校规定为准）。

## Slide 7
019 · SOP与方案变更审查
动笔前：谁写、给谁看、为什么
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K4
要点
▪ 谁写：管理人员、一线人员和负责人一起商量
▪ 给谁看：以使用者为中心，请使用者参与
▪ 为什么：明确目的，例如安全处置废物
▪ 先把全过程想清楚，再下笔
说明
动笔写规程之前先问三件事：谁来写——由管理人员和一线操作人员、负责人一起商量；写给谁看——实验人员，以及废物清运人员等相关人员；为什么写——例如为了按规定安全处置实验室废物。规程是写给使用者看的，编写时就请他们参与，……
✕
常见错误
▪ 由一个人闭门写规程，使用者从没参与
Notes: 动笔写规程之前先问三件事：谁来写——由管理人员和一线操作人员、负责人一起商量；写给谁看——实验人员，以及废物清运人员等相关人员；为什么写——例如为了按规定安全处置实验室废物。规程是写给使用者看的，编写时就请他们参与，定稿前先听一线意见。
以废物处置规程为例，先把全过程想清楚：废物的产生、分类（生物、放射性、化学废物分开），贴好标识，暂存，再交由有资质的单位运走处置；感染性废物要先在本实验室按规定灭菌，再按规定处置（第 053、077 课）。

## Slide 8
019 · SOP与方案变更审查
政策、计划和程序
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K5
要点
▪ 政策定方向
▪ 计划排好要做的一串事
▪ 程序写清每件事怎么做
▪ 一个计划可以拆成多份规程
说明
管理文件分层次：政策确定方向和原则；计划安排为实现目标要做的一串事情；程序（规程）则写清每一件事具体怎么做。
✕
常见错误
▪ 把一个大计划写成一份冗长的规程，现场无法使用
Notes: 管理文件分层次：政策确定方向和原则；计划安排为实现目标要做的一串事情；程序（规程）则写清每一件事具体怎么做。
一个计划往往要拆成多份规程。例如实验室废物管理计划，可以拆成收集、分类、运输、去污、标识等规程，再配套培训和个人防护的要求。

## Slide 9
019 · SOP与方案变更审查
规程的四个部分
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K6
要点
▪ 四个部分：条件、背景、行动、文件
▪ 条件：谁用、何时、为何、在哪儿用
▪ 背景：输入加行动得到输出，缺什么先补
▪ 行动一步一勾；文件列出法规和指南
说明
一份规程可以分成四个部分。条件：回答谁使用、什么时候用、为什么用、在哪里用；规程挪到别的场所使用，要重新试用验证。背景：说明输入、行动和输出的关系，并写明前提条件，例如人员已经受训，存放、分类、运输、去污设施都已具备……
✕
常见错误
▪ 步骤写得含糊，如“适当处理”“注意安全”
Notes: 一份规程可以分成四个部分。条件：回答谁使用、什么时候用、为什么用、在哪里用；规程挪到别的场所使用，要重新试用验证。背景：说明输入、行动和输出的关系，并写明前提条件，例如人员已经受训，存放、分类、运输、去污设施都已具备；缺少哪一项，就要先补一份相应的规程。
行动：写清从输入到输出的每一步，例如装入指定容器、贴好标签、送到暂存区、按规定联系清运、装车固定、送到指定地点，可以做成一步一勾的检查单。文件：在附录中列出参考指南和国家、地方的相关法规标准。

## Slide 10
019 · SOP与方案变更审查
规程的格式
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K7
要点
▪ 封面写明受控文件和修订号
▪ 写明目的，生僻术语要解释，步骤按顺序写
▪ 有健康风险的步骤要写警示，写明规程间相互影响
▪ 写明联系人，发放由管理员定，各版本归档
说明
规程的格式：封面写明“受控文件”和修订号；篇幅较长的加目录；生僻术语要解释；写清目的；操作步骤按先后顺序一条条写。
✕
常见错误
▪ 规程没有版本号，现场新旧版本混用
Notes: 规程的格式：封面写明“受控文件”和修订号；篇幅较长的加目录；生僻术语要解释；写清目的；操作步骤按先后顺序一条条写。
有健康风险的步骤要写警示；同时使用几份规程时，要写明它们的相互影响，例如某种消毒剂会伤皮肤、腐蚀设备。还应包括质量控制、参考文献、联系人和附录。规程发放几份、放在哪里由管理人员确定，各个版本都要归档备查。

## Slide 11
019 · SOP与方案变更审查
好规程看得懂、做得到
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K8
要点
▪ 写规程五步：分析、设计、编写、实施、评估
▪ 评估完再回头改，循环往复
▪ 好规程让人懂道理、想得出流程、做得到
▪ 每一步都做得到、查得清
说明
编写规程可以按五步循环进行：分析（工作内容、危害和使用者）、设计（结构和流程）、编写、实施、评估；评估后再回头修改，循环往复。
✕
常见错误
▪ 规程写得过于专业，一线人员看不懂
Notes: 编写规程可以按五步循环进行：分析（工作内容、危害和使用者）、设计（结构和流程）、编写、实施、评估；评估后再回头修改，循环往复。
好的规程应当让使用者懂得每一步的道理，能想得出整个流程，能实际动手做，会使用所需的工具；每一步都做得到，也能检查得清。

## Slide 12
019 · SOP与方案变更审查
试用与观察验证
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K9
要点
▪ 新规程先到工作台试用
▪ 问四个问题：看得懂吗？做得到吗？结果对吗？一致吗？
▪ 验证用只答是或否的观察题
▪ 一人做不到可能是系统问题，要沟通改进
说明
新规程先到实际工作台试用，问四个问题：看得懂吗——太专业就改简单；做得到吗——例如防护服不合身也做不好；结果对吗；不同的人做结果一样吗。试用中发现的问题都记录下来。
✕
常见错误
▪ 规程写完直接发布，从不试用
Notes: 新规程先到实际工作台试用，问四个问题：看得懂吗——太专业就改简单；做得到吗——例如防护服不合身也做不好；结果对吗；不同的人做结果一样吗。试用中发现的问题都记录下来。
验证可以用只答“是”或“否”的观察题，例如“是否按规程穿戴防护服”；答“否”就去查原因。观察题客观，观察的人自己也在进步；某个人做不到，可能是系统问题，需要沟通解决。编写问卷时可以请被观察的人一起参与，自我检查往往比外人检查更真实。

## Slide 13
019 · SOP与方案变更审查
对照要求，批准后生效
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K10
要点
▪ 编规程要对照国家和学校的要求
▪ 经过商议、审核通过后再发给大家
▪ 批准后才在单位内正式生效，批准过程留记录
说明
编写规程要对照国家法律法规、标准和学校的要求，不能照搬国外或其他单位的文本。规程要经过商议和审核，由实验室负责人（必要时学院）批准后，才在本单位正式生效，再发给使用者；批准过程也要留下记录（审批权限以本校规定为准）。
✕
常见错误
▪ 直接使用网上下载、未经审核的规程
Notes: 编写规程要对照国家法律法规、标准和学校的要求，不能照搬国外或其他单位的文本。规程要经过商议和审核，由实验室负责人（必要时学院）批准后，才在本单位正式生效，再发给使用者；批准过程也要留下记录（审批权限以本校规定为准）。

## Slide 14
019 · SOP与方案变更审查
按书面规程一步步做
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K11
要点
▪ 严格按书面操作规程一步一步做
▪ 不跳步，不凭感觉改步骤
▪ 良好工作规范靠意识、培训和检查来保持
说明
操作时要严格按书面规程一步一步做，不跳步，不凭感觉改步骤。良好的工作规范包括规范的操作手法、无菌技术和本实验室的行为守则，要靠每个人的安全意识、培训和日常检查来保持（第 009 课）。
✕
常见错误
▪ 熟练以后凭记忆操作，省略步骤
Notes: 操作时要严格按书面规程一步一步做，不跳步，不凭感觉改步骤。良好的工作规范包括规范的操作手法、无菌技术和本实验室的行为守则，要靠每个人的安全意识、培训和日常检查来保持（第 009 课）。

## Slide 15
019 · SOP与方案变更审查
规程不合适，反馈不私改
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K12
要点
▪ 觉得某步不合适，不能自己涂改或跳步
▪ 把问题反馈给负责人或管理人员
▪ 修订批准后，才按新版做
说明
在使用中觉得规程某一步不合适、做不到或不安全时，不能自己在规程上涂改，也不能擅自跳过；如果继续操作有危险，应先停下。把问题反馈给实验室负责人或管理人员，由他们组织评估和修订，修订版批准后，才按新版执行。
✕
常见错误
▪ 在规程上手写修改，自己按“改进版”做
Notes: 在使用中觉得规程某一步不合适、做不到或不安全时，不能自己在规程上涂改，也不能擅自跳过；如果继续操作有危险，应先停下。把问题反馈给实验室负责人或管理人员，由他们组织评估和修订，修订版批准后，才按新版执行。

## Slide 16
019 · SOP与方案变更审查
规程是活文件
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K13
要点
▪ 规程要定期审查
▪ 出险情事故、结果不一致、有新危害新规定，就要改
▪ 改得太频繁，说明某步有毛病
▪ 旧版撤下，现场只留最新版
说明
规程是“活”的文件，要定期审查。发生险情或事故、结果不一致、更换设备、出现新的危害或新的规定时，都要及时修订。修订前先查看使用记录，和使用者一起改；缺设备、沟通不畅等问题也要想办法解决。如果某份规程改得太频繁，说明其……
✕
常见错误
▪ 设备换了，规程还是旧的
▪ 现场同时放着几个版本的规程
Notes: 规程是“活”的文件，要定期审查。发生险情或事故、结果不一致、更换设备、出现新的危害或新的规定时，都要及时修订。修订前先查看使用记录，和使用者一起改；缺设备、沟通不畅等问题也要想办法解决。如果某份规程改得太频繁，说明其中某一步有毛病，要找出根本原因。
规程要有版本号，修订后旧版撤下，现场只留最新版本；一切以最新发布的规程、通知和现场标识为准。改了规程，先培训再执行（K14）。

## Slide 17
019 · SOP与方案变更审查
规程更新要告知到人
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K14
要点
▪ 规程更新后，要通知到每位使用者
▪ 看过、学过，签字确认
▪ 先培训，再执行
说明
规程更新后，要通知到每一位使用者，组织学习或培训；使用者看过、学过后签字确认，并保存培训记录。没有接受更新培训的人员，不得按新规程独立操作（准入与培训见第 007 课）。
✕
常见错误
▪ 只在群里发一个新文件，没人确认是否看过
Notes: 规程更新后，要通知到每一位使用者，组织学习或培训；使用者看过、学过后签字确认，并保存培训记录。没有接受更新培训的人员，不得按新规程独立操作（准入与培训见第 007 课）。

## Slide 18
019 · SOP与方案变更审查
新实验和高危实验先评估审批
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K15
要点
▪ 做新实验，先写书面风险评估
▪ 想清楚：哪里有电、哪里会烫、出事怎么办
▪ 自己写的步骤，导师和负责人审核批准再做
▪ 高风险实验按本校规定逐级报备，专门培训后上手
说明
开展新实验之前，先写书面风险评估（第 014–015 课）：哪里有电？哪里会烫？会产生什么有害物质？出了事怎么办？措施落实后，把自己写的操作步骤和评估一起交导师和实验室负责人审核批准，没审过不开工。
✕
常见错误
▪ 先做实验，事后补写评估
▪ 认为“只是小改动”就不报审批
Notes: 开展新实验之前，先写书面风险评估（第 014–015 课）：哪里有电？哪里会烫？会产生什么有害物质？出了事怎么办？措施落实后，把自己写的操作步骤和评估一起交导师和实验室负责人审核批准，没审过不开工。
高风险实验（如涉及剧毒、易制爆等危险化学品，高压、高温、辐射、激光，或病原微生物的实验）要按本校规定逐级报学院、学校审批或备案；涉及病原微生物的实验活动还须按《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）在相应级别的实验室开展并经批准（第 6 章）。操作人员须经过专门培训才能上手。

## Slide 19
019 · SOP与方案变更审查
禁止未经批准的实验
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K16
要点
▪ 未经批准的实验，绝对不允许
▪ 出了事，没人知道怎么处理
▪ 能写的题目，不等于能自己动手做
▪ 评议论文时也看风险、防护和审批
说明
未经批准的实验绝对不允许做。别人不知道你在做什么，一旦出事，你可能不在场或无法说明情况，周围的人不知道是什么物质、怎么处理，救援也无从下手。
✕
常见错误
▪ 课余时间私自做“小实验”
▪ 照着网上视频自行尝试
Notes: 未经批准的实验绝对不允许做。别人不知道你在做什么，一旦出事，你可能不在场或无法说明情况，周围的人不知道是什么物质、怎么处理，救援也无从下手。
论文选题可以大胆，但动手实验不能随意：真要做，须经导师同意和学校审批。评议同学的论文或实验设想时，也要看看是否考虑了风险、防护和审批，涉及转基因材料的是否按本校生物安全委员会的规定管理；拿不准的安全问题，告诉老师。

## Slide 20
019 · SOP与方案变更审查
情景：接到一项新操作
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K17
要点
▪ 接到课题组从没做过的新操作
▪ 先查现有风险评估和规程
▪ 新步骤没写到，可能有溅洒、气溶胶、锐器等新风险
▪ 拿不准的风险，不能“先做了再说”
说明
情景：老周交给小研一项课题组以前没做过的新实验操作。小研先翻出现有的风险评估表和操作规程，发现新步骤上面都没有写到。她担心会不会多出溅洒、气溶胶或锐器等新的风险。
✕
常见错误
▪ 以为现有规程覆盖了所有步骤，不核对就做
Notes: 情景：老周交给小研一项课题组以前没做过的新实验操作。小研先翻出现有的风险评估表和操作规程，发现新步骤上面都没有写到。她担心会不会多出溅洒、气溶胶或锐器等新的风险。
阿杰说“先做了再说”，这样不行。现有评估和规程没覆盖的步骤，就是一次变更，拿不准的风险要先评估再动手（下一个知识点的五步）。

## Slide 21
019 · SOP与方案变更审查
新操作五步走
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K18
要点
▪ 一停：先停下，报告实验室负责人
▪ 二评三改：评估风险，修订规程，审核签字
▪ 四训：培训到位，首次在有经验的人指导下做
▪ 五复：做完复查改进，定期复审
说明
第一步，先停下，不擅自开始，把担心的风险告诉实验室负责人。第二步，和负责人一起对新步骤做风险评估。第三步，根据评估修订操作规程，由实验室负责人审核签字后才能执行；涉及病原微生物、危险化学品等的，按规定报审备案。
✕
常见错误
▪ 跳过修订规程，口头交代一下就开始
Notes: 第一步，先停下，不擅自开始，把担心的风险告诉实验室负责人。第二步，和负责人一起对新步骤做风险评估。第三步，根据评估修订操作规程，由实验室负责人审核签字后才能执行；涉及病原微生物、危险化学品等的，按规定报审备案。
第四步，培训到位，防护用品和应急措施准备好，第一次操作请有经验的人在旁指导。第五步，做完后复查，发现问题就改进；用量、设备、人员变了要重新评估，即使没有变化，也要定期复审。

## Slide 22
019 · SOP与方案变更审查
条件变了就重新评估
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K19
要点
▪ 规模、试剂、设备、人员、场所变了，都要重新评估
▪ 换温度、换气体、出事后，也要重新评估
▪ 用量放大，危害也可能跟着放大
▪ 更新后重新审核，讲给每个人听
说明
实验方案的任何变化都是变更：规模（加量、放大）、试剂（换试剂、换浓度）、设备（新装置、换设备）、人员（来了新人）、场所（换房间、换实验室），以及温度、压力、气体等条件的改变。发生事故或险情以后，也要重新评估。
✕
常见错误
▪ 认为“只是换了个试剂”，照旧规程做
▪ 换了人，没有重新培训和评估
Notes: 实验方案的任何变化都是变更：规模（加量、放大）、试剂（换试剂、换浓度）、设备（新装置、换设备）、人员（来了新人）、场所（换房间、换实验室），以及温度、压力、气体等条件的改变。发生事故或险情以后，也要重新评估。
条件一变，就要重新做风险评估，及时更新评估和规程，经实验室负责人同意后再做；放大实验要先评估、再报批。用量放大，危害也可能跟着放大。更新后的评估要重新审核，并讲给每个参与的人听。

## Slide 23
019 · SOP与方案变更审查
安全改动也是变更
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K20
要点
▪ 换了手套，可能影响实验结果
▪ 换了设备，样品所处的环境也变了
▪ 再小的安全改动，也要评估和记录
说明
为了安全做的改动也是变更。例如换了一种手套，可能影响样品或实验结果；换了设备，样品所处的环境也变了。所以即使是很小的安全改动，也要评估它对安全和实验的影响，并做好记录。
✕
常见错误
▪ 认为“为安全改的”就不需要评估和记录
Notes: 为了安全做的改动也是变更。例如换了一种手套，可能影响样品或实验结果；换了设备，样品所处的环境也变了。所以即使是很小的安全改动，也要评估它对安全和实验的影响，并做好记录。

## Slide 24
019 · SOP与方案变更审查
放大不是简单乘倍数
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K21
要点
▪ 放大不是把用量简单乘倍数
▪ 体积变大，热量、压力和气溶胶都变了
▪ 只评一种危险，其余全无防备
▪ 放大前重新评估，经审批再开始
说明
放大实验不是把用量简单地乘以倍数。体积变大后，散热变慢、反应放热和压力升高更难控制，产生的气溶胶也更多，原来小规模下安全的做法可能不再安全。放大前要重新做风险评估，经过审批，才能开始放大或中试。
✕
常见错误
▪ 小量做成功了，直接按倍数放大
▪ 放大时只看毒性，不看放热和压力
Notes: 放大实验不是把用量简单地乘以倍数。体积变大后，散热变慢、反应放热和压力升高更难控制，产生的气溶胶也更多，原来小规模下安全的做法可能不再安全。放大前要重新做风险评估，经过审批，才能开始放大或中试。
原片案例：有研究生把一种高能材料的合成一下放大了上百倍，发生了爆炸。评估时只考虑了毒性，漏掉了爆炸危险。只评一种危险，对其余危险就全无防备。

## Slide 25
019 · SOP与方案变更审查
改动布局先评估审批
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
K22
要点
▪ 改布局、加隔断，先评估、经审批
▪ 不能自己动手改
▪ 改完要重新检测，合格再用
说明
实验室建成后，如果想改变布局、加装隔断、移动通风柜或安全柜等设施，要先进行评估，经学院和学校有关部门审批，由专业人员施工，不能自己动手。改动可能影响通风、气流、疏散通道和防护设施的性能。
✕
常见错误
▪ 自行挪动通风柜、加装隔断
Notes: 实验室建成后，如果想改变布局、加装隔断、移动通风柜或安全柜等设施，要先进行评估，经学院和学校有关部门审批，由专业人员施工，不能自己动手。改动可能影响通风、气流、疏散通道和防护设施的性能。
改完后要重新检测，确认通风、防护等设施性能合格后再投入使用（校内施工管理见第 12 章）。

## Slide 26
019 · SOP与方案变更审查
课后练习
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
1
关于标准操作规程，下列说法正确的是：
A. 熟练以后可以凭记忆操作
B. 觉得某步不合适可以自己改
C. 修订批准并培训后，才按新版执行
D. 新旧版本都放在现场备用
2
下列哪种情况不需要重新做风险评估？
A. 实验规模放大
B. 换用另一种溶剂
C. 课题组来了新成员操作
D. 按已批准的规程重复做同一实验，条件都没有变化
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：规程不合适要反馈不私改，旧版撤下，先培训再执行。
第 2 题 答案：D。解析：规模、试剂、人员等任何条件变化都要重新评估；条件不变时按规程做，并定期复审。

## Slide 27
019 · SOP与方案变更审查
课后练习
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
3
判断：小量实验做成功了，放大时只要按倍数增加用量即可。
A. 正确
B. 错误
4
判断：为了安全换了一种手套，不属于实验变更，不需要评估和记录。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：放大后热量、压力和气溶胶都会变化，放大前要重新评估并审批。
第 4 题 答案：B。解析：安全改动也可能影响实验结果和环境，要评估和记录。

## Slide 28
019 · SOP与方案变更审查
课后练习
《高校实验室安全》 019 SOP与方案变更审查
5
接到一项现有规程没有写到的新操作，第一步应该：
A. 先做了再说
B. 先停下，报告实验室负责人
C. 照网上的方法做
D. 让同学先试一下
6
简答：一份操作规程中应写明哪些安全内容？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：五步走：停、评、改、训、复。
第 6 题 答案：适用范围、主要危害、个人防护、操作步骤、故障和异常处理、应急急救、废弃物处置、设备维护。解析：规程要放在仪器旁，人人都能看到。

## Slide 29
本课小结
▪ K1 什么是标准操作规程
▪ K2 目标：谁来做结果都一样
▪ K3 规程要写哪些安全内容
▪ K4 动笔前：谁写、给谁看、为什么
▪ K5 政策、计划和程序
▪ K6 规程的四个部分
▪ K7 规程的格式
▪ K8 好规程看得懂、做得到
▪ K9 试用与观察验证
▪ K10 对照要求，批准后生效
▪ K11 按书面规程一步步做
▪ K12 规程不合适，反馈不私改
▪ K13 规程是活文件
▪ K14 规程更新要告知到人
▪ K15 新实验和高危实验先评估审批
▪ K16 禁止未经批准的实验
▪ K17 情景：接到一项新操作
▪ K18 新操作五步走
▪ K19 条件变了就重新评估
▪ K20 安全改动也是变更
▪ K21 放大不是简单乘倍数
▪ K22 改动布局先评估审批