## Slide 1
074
生物实验个人防护装备
第6章 生物安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 60 镜） 适用对象：从事微生物、细胞、临床样本、动物等生物实验的高校本科生、研究生和教职工（必修，进入生物安全实验室前完成）；实验室负责人和生物安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
074 · 生物实验个人防护装备
学习目标
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
1
能说出个人防护是最后一道防线，防护用品按风险评估选择，从病原类别、侵入途径、具体操作三方面判断。
2
能说出生物实验常用防护装备（手套、隔离衣/防护服、医用口罩/医用防护口罩、护目镜、面屏、送风头罩）的作用和局限。
3
能做到从头到脚不留缺口：手套盖住袖口，生物材料可戴双层手套，面屏不代替口罩，防护服不出实验室。
4
能判断防护用品是否合格可用：符合国家标准、尺码合适、用前检查、在有效期内，一次性用品不重复使用，破损记录上报。

## Slide 3
074 · 生物实验个人防护装备
法规与标准依据
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：实验室按生物安全防护级别配备个人防护用品，从业人员接受培训
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：基于风险评估选择个人防护装备，各级实验室的个体防护要求
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：各级实验室个人防护和操作规范
§
GB 19082-2023（以现行文本为准）《医用一次性防护服技术要求》
§
GB 19083-2023（以现行文本为准）《医用防护口罩技术要求》
§
GB 28881-2023（以现行文本为准）《手部防护 化学品及微生物防护手套》
§
GB 14866-2023（以现行文本为准）《眼面防护具通用技术规范》
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：个人防护用品配备、培训和正确使用

## Slide 4
074 · 生物实验个人防护装备
个人防护是最后一道防线
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K1
要点
▪ 设施和规程在前，个人防护是最后一道
▪ 有了安全柜，防护用品照样要戴
▪ 用得对，才能真正挡住风险
说明
控制生物风险，先靠实验室设施和生物安全柜等工程控制，再靠操作规程等管理措施，个人防护装备是贴在身上的最后一道防线（通用防护原则见第 021 课）。
✕
常见错误
▪ 认为在安全柜里操作就不用穿戴防护
▪ 防护用品戴得松松垮垮
Notes: 控制生物风险，先靠实验室设施和生物安全柜等工程控制，再靠操作规程等管理措施，个人防护装备是贴在身上的最后一道防线（通用防护原则见第 021 课）。
有了生物安全柜，手套、实验服（隔离衣）、口罩等该戴的照样要戴：设备挡住大部分气溶胶，防护用品防的是万一。最后一道防线一旦用错、戴歪，风险就直接到人身上，所以要用得对，才能真正起作用。

## Slide 5
074 · 生物实验个人防护装备
按风险评估选，写进规程
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K2
要点
▪ 穿哪些不凭感觉，按风险评估
▪ 不是越多越好，也别自作主张加减
▪ 评估结果写进规程，人人照做
▪ 疫情时期的做法以现行规定为准
说明
防护穿戴什么、穿到什么程度，不凭感觉，要依据病原的分类、实验室的防护级别和具体活动的风险评估来确定（生物风险评估见第 067 课），评估结果写进本实验室的标准操作规程，人人照做。
✕
常见错误
▪ 凭个人感觉随意增减防护
▪ 沿用过时的防护配置不更新
Notes: 防护穿戴什么、穿到什么程度，不凭感觉，要依据病原的分类、实验室的防护级别和具体活动的风险评估来确定（生物风险评估见第 067 课），评估结果写进本实验室的标准操作规程，人人照做。
防护不是越多越好：穿得过多会闷热、动作笨拙、穿脱时更容易自我污染；也不能嫌麻烦自作主张减掉。普通的微生物操作，多数是实验服（隔离衣）、手套和护目镜。
新冠疫情期间形成的防护配置是当时的做法，现在要以国家现行规定、本单位风险评估结果和产品说明为准。引进新的防护用品前要试用，提前想到可能的问题，用起来有问题及时反馈、解决。

## Slide 6
074 · 生物实验个人防护装备
三看：病原类别、侵入途径、具体操作
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K3
要点
▪ 一看病原：国内第一类危害最高
▪ 不明病原先从严，最终由评估定
▪ 二看途径：从哪里进，就挡哪里
▪ 三看操作：产生气溶胶的要加强
说明
选防护先看三件事。一看病原：危害越高，防护越强。国内把病原微生物分为四类，第一类危害最高、第四类最低，与国际“风险组”的编号方向相反，不要混淆（见第 058 课）。来源不明或新出现的病原，先按较高级别从严防护，最终由……
✕
常见错误
▪ 把国际风险组编号当成国内分类
▪ 只看病原不看操作，一套防护用到底
Notes: 选防护先看三件事。一看病原：危害越高，防护越强。国内把病原微生物分为四类，第一类危害最高、第四类最低，与国际“风险组”的编号方向相反，不要混淆（见第 058 课）。来源不明或新出现的病原，先按较高级别从严防护，最终由风险评估确定；参考表只是起点。
二看侵入途径：经呼吸道（气溶胶）、眼和黏膜、皮肤破损、针刺等，从哪里进就挡住哪里，多种途径就多重防护。
三看具体操作：同一种样本，接收、登记时一般穿戴基本防护；开盖、核酸提取、离心、振荡等可能产生气溶胶的操作，要在生物安全柜内进行并加强防护。

## Slide 7
074 · 生物实验个人防护装备
从头到脚，不留缺口
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K4
要点
▪ 头套、护目镜或面屏、口罩、隔离衣、手套、鞋
▪ 五类：口罩、手套、防护服、护目、特殊防护
▪ 哪里露着皮肤，哪里就是缺口
▪ 手套盖住袖口；只戴手套上机不行
说明
生物实验室的个人防护装备从头到脚一套：头套（帽子）、护目镜或面屏、贴合良好的口罩、实验服或隔离衣、一次性手套、鞋套或不露脚趾的鞋（着装要求见第 020 课）。按用途可归为五大类：呼吸防护（口罩）、手部防护、躯体防护（……
✕
常见错误
▪ 手套和袖口之间露出手腕
▪ 穿便服只戴手套上机
Notes: 生物实验室的个人防护装备从头到脚一套：头套（帽子）、护目镜或面屏、贴合良好的口罩、实验服或隔离衣、一次性手套、鞋套或不露脚趾的鞋（着装要求见第 020 课）。按用途可归为五大类：呼吸防护（口罩）、手部防护、躯体防护（防护服）、眼面防护和特殊防护。
呼吸道、眼睛、皮肤、手和脚，哪里露着皮肤，哪里就是防护缺口。手套要盖住实验服袖口，手腕不能露出一截。
穿便服、只戴一副手套就上机操作是不行的：实验服、护目镜、手套一样不少，按规程穿戴齐全再开始。用过的一次性防护用品放进感染性废物袋。

## Slide 8
074 · 生物实验个人防护装备
手套：生物材料可戴两层
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K5
要点
▪ 乳胶挡不住很多溶剂，腈也有局限
▪ 处理生物材料可戴两层，外脏内护
▪ 外层污染了，及时换外层
▪ 抓动物戴加厚手套，防咬防抓
说明
手套有多种材质，没有万能手套（详见第 023 课）：乳胶手套挡不住很多有机溶剂，腈手套耐溶剂性更好，但也有局限，同时接触化学品时要按化学品选材。防微生物的手套应符合 GB 28881-2023（以现行文本为准）等国家……
✕
常见错误
▪ 用乳胶手套接触有机溶剂
▪ 外层手套污染了不换，继续操作
Notes: 手套有多种材质，没有万能手套（详见第 023 课）：乳胶手套挡不住很多有机溶剂，腈手套耐溶剂性更好，但也有局限，同时接触化学品时要按化学品选材。防微生物的手套应符合 GB 28881-2023（以现行文本为准）等国家标准。
处理感染性生物材料时，按风险评估可以戴两层手套：外层被污染，里层还能护着；外层污染或破损就及时更换外层，摘外层时不碰到里层外的皮肤。
抓取、保定实验动物时，在内层手套外戴加厚的防咬、防抓手套（实验动物见第 084 课）。

## Slide 9
074 · 生物实验个人防护装备
隔离衣与防护服：挡飞溅，不出门
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K6
要点
▪ 隔离衣、防护服挡小飞溅
▪ 挡不住大量溢洒，浸湿要立即更换
▪ 医用防护服要符合国家标准
▪ 防护服不出实验室
说明
隔离衣、防护服在实验室和现场采样时都可以穿，能挡住小的飞溅，但挡不住大量溢洒：被大量液体浸湿后要立即更换，必要时按暴露处置（见第 078 课）。
✕
常见错误
▪ 防护服浸湿了继续穿
▪ 穿着隔离衣去走廊、办公室
Notes: 隔离衣、防护服在实验室和现场采样时都可以穿，能挡住小的飞溅，但挡不住大量溢洒：被大量液体浸湿后要立即更换，必要时按暴露处置（见第 078 课）。
需要医用一次性防护服时，选符合 GB 19082-2023（以现行文本为准）的合格产品；一次性防护服用过不再穿，成本也不低，要按评估合理使用（实验服与防护服的通用要求见第 024 课）。
防护服、隔离衣只在实验区内穿，不穿出实验室，不穿进办公室、食堂等公共区域。

## Slide 10
074 · 生物实验个人防护装备
医用口罩与医用防护口罩
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K7
要点
▪ 经气溶胶吸入的病原，要靠口罩挡
▪ 医用口罩防飞溅，防护口罩防气溶胶
▪ 长得像，用途不同，看清说明
▪ 用哪种由评估定；防护口罩不重复用
说明
有的病原可经气溶胶吸入感染，要靠口罩把住呼吸道。医用外科口罩主要阻挡飞沫和液体飞溅；医用防护口罩（符合 GB 19083-2023，以现行文本为准）能过滤颗粒物和气溶胶，贴合面部。外形相似的口罩用途可能不同，有的能防……
✕
常见错误
▪ 把医用外科口罩当防气溶胶的防护口罩
▪ 口罩喷消毒剂后再戴
Notes: 有的病原可经气溶胶吸入感染，要靠口罩把住呼吸道。医用外科口罩主要阻挡飞沫和液体飞溅；医用防护口罩（符合 GB 19083-2023，以现行文本为准）能过滤颗粒物和气溶胶，贴合面部。外形相似的口罩用途可能不同，有的能防液体喷溅，有的不能，用前看清标准、类别和说明。
用医用口罩还是医用防护口罩，由本实验室的风险评估确定。医用防护口罩选好型号后要做适合性检验，每次佩戴做密合性检查（呼吸器类型和适合性检验见第 025 课）。
口罩消毒会损坏过滤材料和贴合性能，一次性口罩不要消毒后重复使用。

## Slide 11
074 · 生物实验个人防护装备
护目镜、面屏、口罩各管一处
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K8
要点
▪ 护目镜护眼睛，面屏挡脸前飞溅
▪ 面屏不防吸入，不能代替口罩
▪ 可重复用的，按规程消毒后再用
说明
护目镜和面屏保护眼睛和面部黏膜，挡住小的飞溅；护目镜贴合眼周，面屏挡住整个面部前方（眼面防护见第 022 课，产品符合 GB 14866-2023，以现行文本为准）。
✕
常见错误
▪ 戴了面屏就不戴口罩
▪ 护目镜用后不消毒直接给别人用
Notes: 护目镜和面屏保护眼睛和面部黏膜，挡住小的飞溅；护目镜贴合眼周，面屏挡住整个面部前方（眼面防护见第 022 课，产品符合 GB 14866-2023，以现行文本为准）。
面屏、护目镜、口罩各管一处，不能互相代替：面屏下方和两侧是开放的，不防吸入，有气溶胶风险时必须同时戴合适的口罩。
可重复使用的护目镜和面屏，用后按规程清洁消毒、晾干后再用。

## Slide 12
074 · 生物实验个人防护装备
送风头罩和正压防护服
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K9
要点
▪ 送风头罩只护呼吸和头面部
▪ 头罩之外，防护服、手套照样配齐
▪ 最高等级实验室穿正压防护服
▪ 高级别防护须专门培训才能用
说明
动力送风过滤式呼吸器（送风头罩，符合 GB 30864-2014，以现行文本为准）只保护呼吸道和头面部，防护服、手套等一样不能少，穿什么按风险评估和规程定（送风呼吸器的使用见第 025 课）。
✕
常见错误
▪ 戴了送风头罩就不穿防护服
▪ 未经培训使用高级别防护装备
Notes: 动力送风过滤式呼吸器（送风头罩，符合 GB 30864-2014，以现行文本为准）只保护呼吸道和头面部，防护服、手套等一样不能少，穿什么按风险评估和规程定（送风呼吸器的使用见第 025 课）。
最高防护级别的实验室，人员穿着正压防护服：服内持续送入洁净空气，保持正压，万一出现破口，空气也是往外流，外界污染进不来。这类装备昂贵、操作复杂，只有经专门培训考核、获得授权的人员才能使用（各级实验室要求见第 061 课）。

## Slide 13
074 · 生物实验个人防护装备
临床与诊断实验的常见防护组合
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
S1
要点
▪ 临床检验常规：隔离衣、手套、护目镜
▪ 呼吸道样本：防护口罩、护目、双层手套
▪ 具体组合按现行规定和风险评估定
说明
临床检验和传染病诊断实验室处理样本时，常见的防护组合大致分两档：常规样本检验，一般穿实验服或隔离衣、戴手套，有飞溅风险时戴护目镜或面屏、医用口罩；处理可疑呼吸道传染病等高风险样本，在生物安全柜内操作，戴医用防护口罩、……
✕
常见错误
▪ 高风险样本只按常规防护处理
▪ 照搬网上的防护组合，不看本单位规程
Notes: 临床检验和传染病诊断实验室处理样本时，常见的防护组合大致分两档：常规样本检验，一般穿实验服或隔离衣、戴手套，有飞溅风险时戴护目镜或面屏、医用口罩；处理可疑呼吸道传染病等高风险样本，在生物安全柜内操作，戴医用防护口罩、护目镜或面屏，穿隔离衣或医用防护服，戴双层手套，必要时加鞋套、帽子。
这只是一般做法，具体组合以国家卫生健康部门的现行规定、本实验室的风险评估和标准操作规程为准（临床样本见第 079 课）。

## Slide 14
074 · 生物实验个人防护装备
合格产品，配齐尺码，用前检查
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K10
要点
▪ 买合格产品，统一采购，登记入库
▪ 按人配齐，大小尺码都要有
▪ 戴前检查，破损马上换
▪ 看清有效期，过期不用，及时补充
说明
防护用品要选合格产品：口罩、防护服、手套、护目镜各有国家标准，采购时看清执行标准、类别和有效期，由单位统一采购、登记入库。
✕
常见错误
▪ 尺码不合适也凑合着戴
▪ 使用过期的防护用品
Notes: 防护用品要选合格产品：口罩、防护服、手套、护目镜各有国家标准，采购时看清执行标准、类别和有效期，由单位统一采购、登记入库。
按人员配齐，各种尺码都要有，太大太小都会留缺口、影响操作。戴之前检查有无破损、老化，手套可轻轻困住空气或对光查看有无小孔，有问题马上换。
防护用品有有效期，过期的不用；库存快用完了及时补充，别凑合。

## Slide 15
074 · 生物实验个人防护装备
一次性不重复用，破损要报告
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K11
要点
▪ 一次性用品用过就丢，不挂起来再穿
▪ 按感染性废物，灭菌后处置
▪ 防护服破了，记录上报，定期检查
说明
一次性防护服、手套、口罩用过就丢，不能挂起来下次再穿。用后按感染性废物放进生物危害废物袋，按规程灭菌后处置（见第 077 课）。
✕
常见错误
▪ 一次性隔离衣挂在门后反复穿
▪ 防护服破了不报告
Notes: 一次性防护服、手套、口罩用过就丢，不能挂起来下次再穿。用后按感染性废物放进生物危害废物袋，按规程灭菌后处置（见第 077 课）。
使用中发现防护服、手套破损，要按规程处理并记录上报，必要时按暴露处置；破损记录在内部审核和检查时一并核查，用来改进防护用品选择和操作。

## Slide 16
074 · 生物实验个人防护装备
防护离不开管理：评估、培训、规程
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
K12
要点
▪ 先评估，再选择，再培训，照规程
▪ 穿和脱都要培训，按规程一步步来
▪ 头发束好，首饰摘掉，再穿防护
说明
个人防护离不开管理：先充分评估风险，再选择防护用品，然后对人员进行培训，穿戴和脱卸都按规程一步步来，考核合格后才能独立操作（穿脱顺序见第 075 课）。
✕
常见错误
▪ 只发防护用品，不培训穿脱
▪ 戴着戒指、手链穿戴手套
Notes: 个人防护离不开管理：先充分评估风险，再选择防护用品，然后对人员进行培训，穿戴和脱卸都按规程一步步来，考核合格后才能独立操作（穿脱顺序见第 075 课）。
穿防护前先把长发束好，摘掉首饰；防护用品合格、不过期；防护服不穿出实验室。选防护记住三看：看病原、看途径、看操作。

## Slide 17
074 · 生物实验个人防护装备
课后练习
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
1
生物实验选个人防护装备，主要依据是：
A. 个人感觉
B. 风险评估：病原类别、侵入途径和具体操作
C. 越多越安全
D. 别人穿什么就穿什么
2
判断：国内病原微生物分类中，第四类危害最高。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：防护按风险评估确定并写进规程，不多不少。
第 2 题 答案：B。解析：国内第一类危害最高、第四类最低，与国际风险组编号方向相反。

## Slide 18
074 · 生物实验个人防护装备
课后练习
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
3
下列说法正确的是：
A. 面屏可以代替口罩
B. 医用外科口罩可防气溶胶，等同于医用防护口罩
C. 面屏不防吸入，有气溶胶风险要同时戴合适的口罩
D. 一次性口罩消毒后可重复使用
4
判断：处理感染性生物材料时可戴两层手套，外层污染后及时更换外层。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：C。解析：面屏、护目镜、口罩各管一处；医用防护口罩防气溶胶，一次性口罩不重复使用。
第 4 题 答案：A。解析：双层手套外脏内护，外层污染或破损及时更换。

## Slide 19
074 · 生物实验个人防护装备
课后练习
《高校实验室安全》 074 生物实验个人防护装备
5
下列哪种做法错误？
A. 手套盖住袖口
B. 穿着隔离衣去办公室取资料
C. 戴前检查手套
D. 防护服破损记录上报
6
简答：戴了送风头罩，是否还需要穿防护服、戴手套？为什么？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：防护服、隔离衣不出实验室。
第 6 题 答案：需要。送风头罩只保护呼吸道和头面部，身体和手仍需防护服和手套。解析：从头到脚不留缺口，具体按风险评估和规程配齐。

## Slide 20
本课小结
▪ K1 个人防护是最后一道防线
▪ K2 按风险评估选，写进规程
▪ K3 三看：病原类别、侵入途径、具体操作
▪ K4 从头到脚，不留缺口
▪ K5 手套：生物材料可戴两层
▪ K6 隔离衣与防护服：挡飞溅，不出门
▪ K7 医用口罩与医用防护口罩
▪ K8 护目镜、面屏、口罩各管一处
▪ K9 送风头罩和正压防护服
▪ S1 临床与诊断实验的常见防护组合
▪ K10 合格产品，配齐尺码，用前检查
▪ K11 一次性不重复用，破损要报告
▪ K12 防护离不开管理：评估、培训、规程