## Slide 1
098
触电的原因与预防
第8章 电气安全
课时：约 6 分钟（卡通视频 72 镜） 适用对象：进入实验室的全体本科生、研究生和教职工，特别是使用电气仪器、电源、电动工具和自制实验装置的人员，以及实验室安全员
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
098 · 触电的原因与预防
学习目标
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
1
能说出触电的常见原因：直接接触、间接接触（漏电外壳）、单相/两相/跨步电压触电，以及不安全状态（线路、裸露、绝缘、接地、过载、潮湿）和不安全行为（人为失误）。
2
能做到日常预防：用前检查、湿手不碰电、带电部件有遮护、配电箱门关好、坏了不用不自修、单手操作、接受培训。
3
能判断防触电的几道防线（绝缘遮护、接地和漏电保护、守规程）和检修时断电、上锁挂牌由持证电工进行的要求。
4
能做到有人触电时先断电（拉闸、拔插头）、断不了电用干燥绝缘物挑开，绝不徒手拉人；脱离电源后呼救 120、心肺复苏和 AED（见第 159 课）、就医并报告。

## Slide 3
098 · 触电的原因与预防
法规与标准依据
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
§
GB/T 13869-2017（以现行文本为准，GB/T 13869-2026 即将实施）《用电安全导则》
§
GB/T 13870.1-2022（以现行文本为准）《电流对人和家畜的效应 第1部分：通用部分》
§
GB/T 13955-2017（以现行文本为准）《剩余电流动作保护装置安装和运行》
§
GB 4793.1-2007（以现行文本为准，GB 4793-2024 已发布、即将实施）《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：特种作业人员持证上岗、从业人员安全培训
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号）：用电安全、安全培训与应急处置
§
电工作业人员持特种作业操作证上岗（以现行规定为准）；本校实验室用电安全管理规定和事故报告程序

## Slide 4
098 · 触电的原因与预防
电有用也危险，危害可以预防
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K1
要点
▪ 电离不开，不守规则就会出事
▪ 用电安全护人员、护设备、护科研
▪ 电气危害听着吓人，都能预防
说明
实验室离不开电，但不守用电规则，就会发生触电、烧伤、电气火灾，甚至死亡事故。用电安全就是安全地使用电气设备和线路，防触电、防火灾；最先要记住的一句话是：水和电不碰面（见 K6）。
✕
常见错误
▪ 认为用电规则是电工的事，与学生无关
▪ 出过一次小问题没事，就继续侥幸使用
Notes: 实验室离不开电，但不守用电规则，就会发生触电、烧伤、电气火灾，甚至死亡事故。用电安全就是安全地使用电气设备和线路，防触电、防火灾；最先要记住的一句话是：水和电不碰面（见 K6）。
用电出事会同时伤到三样：人员、仪器设备和科研工作。电气危害听起来可怕，但只要知道原因、守住规则，绝大多数都可以预防。以下用电规则每个人都要知道：电工照着做，学生要懂、要配合。

## Slide 5
098 · 触电的原因与预防
直接接触与间接接触
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K2
要点
▪ 直接接触：碰到正常工作时带电的部分
▪ 间接接触：漏电使外壳等本不带电的部分带电
▪ 外壳没接地，漏电就等着人去碰
▪ 带电导线、故障设备、裸露部件都会伤人
说明
触电按接触方式可分为两类。直接接触触电：人体碰到正常工作时就带电的导体，如裸露的导线、接线端子、破损插头里的金属片。间接接触触电：设备内部绝缘损坏，使本来不带电的金属外壳、支架带上电，人去碰外壳时触电。
✕
常见错误
▪ 以为只要不碰电线，摸设备外壳就绝对安全
▪ 发现外壳“有点麻”仍继续使用
Notes: 触电按接触方式可分为两类。直接接触触电：人体碰到正常工作时就带电的导体，如裸露的导线、接线端子、破损插头里的金属片。间接接触触电：设备内部绝缘损坏，使本来不带电的金属外壳、支架带上电，人去碰外壳时触电。
间接接触最隐蔽：外表看起来好好的仪器，摸上去却会电人。设备外壳可靠接地（接保护导体）并配合漏电保护，可以在漏电时迅速切断电源（见第 099、100 课）；外壳没有接地或接地线断开，漏电就“等着”人去碰。

## Slide 6
098 · 触电的原因与预防
单相、两相与跨步电压触电
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
S1
要点
▪ 站在地上碰一根相线，是单相触电
▪ 同时碰两根相线，是两相触电，更危险
▪ 断线落地有跨步电压，不要走近
说明
按电流经过人体的方式，触电又常分为：单相触电——人站在地上（或接触接地的金属），身体碰到一根相线（火线），电流经人体流入大地，这是实验室最常见的触电方式；两相触电——人体同时碰到两根相线，承受线电压（我国低压系统为 ……
✕
常见错误
▪ 以为站在地上只碰一根线不会触电
▪ 走近查看或去捡断落在地上的电线
Notes: 按电流经过人体的方式，触电又常分为：单相触电——人站在地上（或接触接地的金属），身体碰到一根相线（火线），电流经人体流入大地，这是实验室最常见的触电方式；两相触电——人体同时碰到两根相线，承受线电压（我国低压系统为 380 V），更加危险。
跨步电压触电：电线断落地面或接地故障时，电流从落地点向四周大地扩散，地面上离落地点越近电位越高，人两脚之间存在电位差（跨步电压），电流从一只脚流到另一只脚，可能使人抽筋倒地，进而导致更严重的触电。看到电线断落地面，不要走近，设立警戒、远离并报告学校电力管理部门或保卫处，由电工处置；如已在附近感到发麻，应双脚并拢或单脚跳着离开（以本校规定和电力安全规程为准）。

## Slide 7
098 · 触电的原因与预防
事故源于不安全状态和行为
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K3
要点
▪ 事故源于不安全状态和不安全行为
▪ 破线、裸露、过载、潮湿是不安全状态
▪ 不懂、不按规程、乱修是人为失误
▪ 两样叠在一起，风险成倍增加
说明
电气事故大多源于两类原因（事故致因见第 011 课）：不安全状态，如电线破损、带电体裸露、绝缘不良、过载、缺少维护、设备损坏、环境潮湿；不安全行为，如不懂用电知识、不按规定方法使用设备、私自改装和乱修、没有经过培训。
✕
常见错误
▪ 只怪设备不好，不检查自己的操作习惯
▪ 明知线破了，还“小心点用”
Notes: 电气事故大多源于两类原因（事故致因见第 011 课）：不安全状态，如电线破损、带电体裸露、绝缘不良、过载、缺少维护、设备损坏、环境潮湿；不安全行为，如不懂用电知识、不按规定方法使用设备、私自改装和乱修、没有经过培训。
统计上电气事故多数与人为失误有关：不懂、图省事、不按规程。不安全状态和不安全行为叠加时，风险成倍增加，例如在潮湿地面上使用破损的插线板。

## Slide 8
098 · 触电的原因与预防
隐患一：线路乱接、裸露与绝缘破损
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K4
要点
▪ 线路乱拉乱接，是隐患
▪ 带电部件外露，伸手就会碰到
▪ 电线外皮破损老化，同样危险
▪ 用前看一眼，坏了就不用
说明
常见的线路隐患包括：私拉乱接电线、用胶布随意接线、布线不规范；接线端子、插头金属片等带电部件裸露在外；电线外皮破损、开裂、老化、发硬，插座外壳裂开。
✕
常见错误
▪ 用胶布缠一缠破损的电线继续使用
▪ 自己从插座里拉线接到别处
Notes: 常见的线路隐患包括：私拉乱接电线、用胶布随意接线、布线不规范；接线端子、插头金属片等带电部件裸露在外；电线外皮破损、开裂、老化、发硬，插座外壳裂开。
这些隐患一碰就可能触电，还会引起短路起火。使用前花几秒钟看一眼：电线、插头、插座是否完好，有没有烧焦痕迹和异味；发现问题就停止使用并报修（插座、线缆与临时用电的具体要求见第 101 课）。

## Slide 9
098 · 触电的原因与预防
隐患二：未接地、过载、坏工具与架空线
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K5
要点
▪ 设备没接地，外壳可能带电
▪ 一路接太多负载，会过载发热起火
▪ 坏工具、用错防护用品，也会触电
▪ 电线不拉扯、不打结、不重压
▪ 架空电线附近，不举长杆、不架长梯
说明
设备和工具没有接地（或接地线断开），一旦漏电外壳就会带电（见第 099 课）。一个回路、一个插座接入过多负载，电流超过导线和插座的承载能力，会发热甚至起火（过流保护见第 100 课）。
✕
常见错误
▪ 拽着电线把插头从插座里拉出来
▪ 扛着金属梯子从架空线下经过
Notes: 设备和工具没有接地（或接地线断开），一旦漏电外壳就会带电（见第 099 课）。一个回路、一个插座接入过多负载，电流超过导线和插座的承载能力，会发热甚至起火（过流保护见第 100 课）。
使用损坏的电动工具、仪器，或用错防护用品和工具（如用普通手套代替绝缘手套、用金属工具碰带电部位），同样会导致触电。电线使用不当也是常见原因：拉着电线拔插头、电线打结、被重物或门压住、被车轮碾压，都会损伤绝缘。
在户外或实验楼周边，靠近架空电线搬运长杆、长梯、金属管材或攀爬，可能碰到或接近带电导线。必须远离架空电线，安全距离按电力安全规程执行（见第 105 课）。

## Slide 10
098 · 触电的原因与预防
潮湿让危害加倍：水和电不碰面
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K6
要点
▪ 一旦潮湿，所有电气危害都会加重
▪ 湿手不碰开关、插头和接线柱
▪ 地上有水，先断电清理再用电
▪ 插头别沾水，电线别拖过湿地
说明
水，特别是含有杂质的自来水、溶液和汗水，足以导电（金属导电性更好，但不能因此低估水）。潮湿会让皮肤电阻大幅下降（见第 097 课），让绝缘性能变差，触电、电弧、火灾的风险都会加重。
✕
常见错误
▪ 刚洗完手就去拔插头
▪ 水浴、水槽旁边放插线板
Notes: 水，特别是含有杂质的自来水、溶液和汗水，足以导电（金属导电性更好，但不能因此低估水）。潮湿会让皮肤电阻大幅下降（见第 097 课），让绝缘性能变差，触电、电弧、火灾的风险都会加重。
做到：手湿先擦干，再碰开关、插头和接线柱；站在干燥地面或绝缘垫上操作；地面有水，先断电、再清理，干了再用电；插头和插座远离水槽、水浴，不在潮湿地面上拉线，线路走线槽、桥架从高处通过。
确需在潮湿场所用电，由专业人员按规定选用合适的设备、特低电压和漏电保护（以本校规定为准）。

## Slide 11
098 · 触电的原因与预防
遮护带电部件，配电箱门关好
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K7
要点
▪ 带电部件要加防护罩、加遮挡
▪ 接线盒、配电盘盖板掉了马上报修
▪ 配电箱门关好，箱前不堆杂物
▪ 学生不开配电箱，不碰里面部件
说明
带电部件必须用防护罩、盖板、遮栏遮挡起来，使人碰不到。接线盒、配电盘在带电状态下始终要盖好盖板，盖板缺失、破损时应立即报修，不得继续使用。
✕
常见错误
▪ 配电箱前堆放纸箱、气瓶等杂物
▪ 嫌麻烦把仪器的防护罩拆掉使用
Notes: 带电部件必须用防护罩、盖板、遮栏遮挡起来，使人碰不到。接线盒、配电盘在带电状态下始终要盖好盖板，盖板缺失、破损时应立即报修，不得继续使用。
配电箱、电气柜的门要关好，箱前保持通道畅通、不堆放杂物，以便险情发生时能第一时间断电（见 K13）。配电箱内的操作只能由持证电工进行，学生和无关人员不得打开配电箱、触碰里面的部件。

## Slide 12
098 · 触电的原因与预防
防触电的几道防线
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K8
要点
▪ 第一道：绝缘和护罩，人碰不到带电体
▪ 第二道：保护接地、漏电保护和过流保护
▪ 第三道：守规程，开工前查接地和漏保
▪ 三极插头的接地极，不能掰掉
说明
防触电要设几道防线，任何一道都不能省。第一道：绝缘、防护罩和遮栏，使人碰不到带电体（防直接接触）。第二道：设备外壳可靠接地，线路安装漏电保护器（剩余电流动作保护装置），并用熔断器、断路器防止过载和短路（防间接接触和电……
✕
常见错误
▪ 三极插头插不进就把接地极掰掉
▪ 以为装了漏电保护器就可以带电随便操作
Notes: 防触电要设几道防线，任何一道都不能省。第一道：绝缘、防护罩和遮栏，使人碰不到带电体（防直接接触）。第二道：设备外壳可靠接地，线路安装漏电保护器（剩余电流动作保护装置），并用熔断器、断路器防止过载和短路（防间接接触和电气火灾，见第 099、100 课）。第三道：遵守规程，保持距离，开工前确认设备已接地、线路有漏电保护且试验正常。
单相用电设备使用带接地极的三极插头，接入有保护接地的三孔插座；不得掰掉接地极，不得用两孔转换插头绕过接地（导体颜色按现行国家标准和本校规定）。

## Slide 13
098 · 触电的原因与预防
检修先断电，上锁挂牌
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K9
要点
▪ 检修前断电，上锁挂牌
▪ 防止有人误送电
▪ 停电验电由持证电工进行
说明
检修电气设备和线路前，必须断开电源，在开关处上锁并挂“禁止合闸，有人工作”等标示牌，防止别人在不知情的情况下误送电；维修后由本人确认、按规定解锁送电。
✕
常见错误
▪ 只关了仪器开关就开始拆线
▪ 看到挂牌的开关“好像没人”就合上
Notes: 检修电气设备和线路前，必须断开电源，在开关处上锁并挂“禁止合闸，有人工作”等标示牌，防止别人在不知情的情况下误送电；维修后由本人确认、按规定解锁送电。
停电、验电、挂接地线等电工作业只能由持特种作业操作证的电工按规程进行（见第 105 课）；学生发现问题只负责停用和报告，不参与检修。

## Slide 14
098 · 触电的原因与预防
坏了不用，不自己修
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K10
要点
▪ 机壳发麻可能漏电，立即断电停用
▪ 坏插座、坏开关、裸线、损坏设备不用
▪ 报告负责人，交持证电工修理
说明
碰到仪器机壳手发麻，说明可能漏电：马上断电、拔下插头，挂“停用”标识，报告并报修，不要再用手去摸着试。
✕
常见错误
▪ 自己拿螺丝刀打开仪器查找漏电原因
▪ 坏插座贴张纸条提醒就继续用
Notes: 碰到仪器机壳手发麻，说明可能漏电：马上断电、拔下插头，挂“停用”标识，报告并报修，不要再用手去摸着试。
开关、插座、插头损坏，没有绝缘的裸线，损坏的电气设备，一律不用；不拖着用，不自己拆开修。报告实验室负责人，由合格的持证电工或设备厂家维修，修好确认后再开工（仪器用电见第 102 课）。

## Slide 15
098 · 触电的原因与预防
好习惯：单手操作、按要求穿戴
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K11
要点
▪ 通电后调节、读数，尽量单手操作
▪ 别两手同时碰两处导体，身体别靠台
▪ 按要求穿戴防护用品
▪ 低压电池也别短接，会发热起火
说明
在通电的电路实验中调节旋钮、读表时，尽量单手操作，另一只手不扶台架、不碰其他导体；不要两只手同时碰两处导体，读表时身体不要靠在实验台的金属部分上，避免形成经过胸部的电流路径（见第 097 课）。
✕
常见错误
▪ 一手扶着金属台架，一手调节通电电路
▪ 把电池和钥匙、硬币混放在口袋里
Notes: 在通电的电路实验中调节旋钮、读表时，尽量单手操作，另一只手不扶台架、不碰其他导体；不要两只手同时碰两处导体，读表时身体不要靠在实验台的金属部分上，避免形成经过胸部的电流路径（见第 097 课）。
按实验要求穿戴防护用品，如绝缘鞋、护目镜；电工作业按规定使用绝缘手套、绝缘垫等。低压直流也不能大意：电池两极被金属短接会大电流发热，甚至起火，电池鼓包变形应停用并交老师处理（见第 103 课）。

## Slide 16
098 · 触电的原因与预防
先培训：会识别、会避开
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K12
要点
▪ 用电知识要经过培训才算会
▪ 会识别电气危害，还要主动避开
▪ 懂危害、会防护、知道出事怎么办
说明
学校和学院要组织用电安全培训，内容包括防触电、电击、电弧、爆炸和火灾；进入实验室前要完成准入培训（见第 007 课），使用特殊电气设备前还要接受本实验室的专项培训。
✕
常见错误
▪ 没参加培训就自己搭接通电装置
▪ 培训只为拿证，做实验时照样凭感觉
Notes: 学校和学院要组织用电安全培训，内容包括防触电、电击、电弧、爆炸和火灾；进入实验室前要完成准入培训（见第 007 课），使用特殊电气设备前还要接受本实验室的专项培训。
培训的目的是：会识别电气危害，还能主动避开；懂危害、会防护、知道出事后怎么应急。电工作业属于特种作业，必须持证上岗。

## Slide 17
098 · 触电的原因与预防
认清总闸和急停，起火也先断电
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K13
要点
▪ 进实验室先认清总闸和急停按钮
▪ 出现险情，能第一时间断电
▪ 电气起火先断电，不能用水浇
▪ 控制不住就撤离，拨打 119
说明
进入实验室，先认清本实验室的配电箱、总电源开关和急停按钮的位置，知道它们控制哪些设备；配电箱前不堆杂物，保证险情发生时能第一时间断电。紧急断电是为了救人和防止事故扩大，平时不得随意拉总闸（停电后的处置见第 156 课）。
✕
常见错误
▪ 出事时才到处找总闸在哪里
▪ 电器冒烟时直接泼水
Notes: 进入实验室，先认清本实验室的配电箱、总电源开关和急停按钮的位置，知道它们控制哪些设备；配电箱前不堆杂物，保证险情发生时能第一时间断电。紧急断电是为了救人和防止事故扩大，平时不得随意拉总闸（停电后的处置见第 156 课）。
电气设备起火，同样先切断电源，再用合适的灭火器扑救，不能用水浇带电设备（电气火灾的扑救见第 107 课）。火势控制不住，立即撤离，拨打 119，并报告实验室负责人、学院和保卫处。

## Slide 18
098 · 触电的原因与预防
有人触电：先断电，不徒手拉
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K14
要点
▪ 有人触电，千万别徒手去拉
▪ 触电者还连着电，一碰你也会触电
▪ 第一件事：立即拉闸或拔插头断电
▪ 断电后大声呼救，拨打 120
说明
看到有人触电，第一反应往往是伸手去拉，这是最危险的做法：触电者可能还连着带电体，徒手接触会使施救者也触电。
✕
常见错误
▪ 伸手去拉触电的人
▪ 先打电话、等人来，迟迟不断电
Notes: 看到有人触电，第一反应往往是伸手去拉，这是最危险的做法：触电者可能还连着带电体，徒手接触会使施救者也触电。
第一件事是立即切断电源：拉下就近的开关、总闸或按下急停按钮；用电器插头在近处时，手握插头本体拔下插头。注意普通开关可能只断开了一根线，有条件时拉总闸更可靠。触电者在高处时，断电前要防止其断电后摔落。
断电后大声呼救，拨打 120，并通知实验室负责人。受过培训的人按规范进行急救（见 K16）。

## Slide 19
098 · 触电的原因与预防
断不了电：用干燥绝缘物挑开
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K15
要点
▪ 一时断不了电，不要慌
▪ 用干燥木棍、塑料杆挑开电线
▪ 站在干燥绝缘物上，单手操作
▪ 金属的、潮湿的东西不能用
说明
开关太远或找不到电源时，可以用干燥的木棍、竹竿、塑料管等绝缘物把电线从触电者身上挑开，或把触电者拨离带电体；也可以戴绝缘手套或用干燥的衣物包住手，拉触电者干燥的衣服（不碰其皮肤）。
✕
常见错误
▪ 用金属杆或湿拖把去挑电线
▪ 光脚站在湿地上施救
Notes: 开关太远或找不到电源时，可以用干燥的木棍、竹竿、塑料管等绝缘物把电线从触电者身上挑开，或把触电者拨离带电体；也可以戴绝缘手套或用干燥的衣物包住手，拉触电者干燥的衣服（不碰其皮肤）。
施救者要站在干燥的木板、绝缘垫等绝缘物上，尽量单手操作，防止自己成为电流通路。金属棒、潮湿的木棍和毛巾都会导电，绝不能使用。以上方法只适用于低压；高压触电必须由电力部门断电后再施救，旁人不得靠近。

## Slide 20
098 · 触电的原因与预防
脱离电源后：急救、就医、报告
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
K16
要点
▪ 脱离电源后，查看意识和呼吸
▪ 没呼吸心跳，立即心肺复苏、用 AED
▪ 看着没事，也要去医院检查
▪ 报告实验室负责人、学院和保卫处
说明
触电者脱离电源后，立即判断意识和呼吸：没有意识、没有正常呼吸时，受过培训的人立即进行心肺复苏，尽快取来自动体外除颤器（AED）使用，直到急救人员到达（操作见第 159 课）；有烧伤的按烧伤处理（见第 158 课）。
✕
常见错误
▪ 触电者醒过来说没事，就不送医
▪ 不报告，私下处理
Notes: 触电者脱离电源后，立即判断意识和呼吸：没有意识、没有正常呼吸时，受过培训的人立即进行心肺复苏，尽快取来自动体外除颤器（AED）使用，直到急救人员到达（操作见第 159 课）；有烧伤的按烧伤处理（见第 158 课）。
触电后即使看起来没事，心律问题也可能过一阵才出现，必须去医院检查（见第 097 课）。
事后按程序报告实验室负责人、学院和保卫处（见第 157 课），保护现场，停用出问题的设备，配合调查原因、整改（见第 162 课）。

## Slide 21
098 · 触电的原因与预防
课后练习
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
1
发现同学手握带电导线无法摆脱，正确的第一步是：
A. 用手把他拉开
B. 立即拉闸断电或拔下插头
C. 先拨打 120 等待救援
D. 用湿毛巾包住手去拉
2
判断：一时找不到开关时，可以用干燥的木棍把电线从触电者身上挑开，施救者最好站在干燥木板上单手操作。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：先断电，绝不徒手拉；断电后呼救并拨打 120。
第 2 题 答案：A。解析：适用于低压触电；金属和潮湿物品不能用；高压触电须由电力部门断电后施救。

## Slide 22
098 · 触电的原因与预防
课后练习
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
3
下列哪种情况属于间接接触触电？
A. 手碰到裸露的接线端子
B. 仪器内部绝缘损坏，人摸到带电的金属外壳
C. 两手各碰一根相线
D. 带电插拔插头时碰到金属片
4
碰到仪器机壳手发麻，正确的做法是：
A. 再摸一下确认
B. 自己打开机壳检查
C. 断电拔插头，挂停用标识，报告负责人由持证电工维修
D. 换一个插座继续用
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：本来不带电的外壳因漏电带电，人接触后触电，防护靠外壳接地和漏电保护。
第 4 题 答案：C。解析：机壳发麻说明可能漏电，坏了不用、不自己修。

## Slide 23
098 · 触电的原因与预防
课后练习
《高校实验室安全》 098 触电的原因与预防
5
判断：三极插头插不进两孔插座时，可以把接地极掰掉再用。
A. 正确
B. 错误
6
简答：触电者脱离电源后，在场人员应做哪些事？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：接地极是防间接接触触电的保护，不能去掉。
第 6 题 答案：立即判断意识和呼吸，拨打 120；无意识、无正常呼吸时由受过培训的人进行心肺复苏并尽快使用 AED；即使看似无事也要送医检查；报告实验室负责人、学院和保卫处，保护现场，停用设备，配合调查。解析：心律异常可能迟发，不能因“醒过来了”就不送医。

## Slide 24
本课小结
▪ K1 电有用也危险，危害可以预防
▪ K2 直接接触与间接接触
▪ S1 单相、两相与跨步电压触电
▪ K3 事故源于不安全状态和行为
▪ K4 隐患一：线路乱接、裸露与绝缘破损
▪ K5 隐患二：未接地、过载、坏工具与架空线
▪ K6 潮湿让危害加倍：水和电不碰面
▪ K7 遮护带电部件，配电箱门关好
▪ K8 防触电的几道防线
▪ K9 检修先断电，上锁挂牌
▪ K10 坏了不用，不自己修
▪ K11 好习惯：单手操作、按要求穿戴
▪ K12 先培训：会识别、会避开
▪ K13 认清总闸和急停，起火也先断电
▪ K14 有人触电：先断电，不徒手拉
▪ K15 断不了电：用干燥绝缘物挑开
▪ K16 脱离电源后：急救、就医、报告