## Slide 1
102
实验仪器的用电安全
第8章 电气安全
课时：约 5 分钟（卡通视频 63 镜） 适用对象：使用实验仪器的全体本科生、研究生和教职工，特别是使用电泳仪、高压电源、放电光源和自制实验装置的人员，以及仪器管理员和实验室负责人
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
102 · 实验仪器的用电安全
学习目标
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
1
能说出实验室用电设备有国家安全标准（GB 4793.1），新仪器安装要先申报、由合格人员安装，金属外壳要接地，认识双重绝缘标志。
2
能做到水和液体远离仪器、散热口不遮挡、清洁保养前先断电，仪器进水受潮先断电、检测后再用。
3
能判断通电时不维修、不开外壳，断电后电容仍可能带电，不私自改装，自制装置先评估。
4
能做到电泳仪等高压仪器盖好安全盖、不短接联锁、不独自做高压实验；人走断电，过夜运行要审批；潮湿狭小处用特低电压。

## Slide 3
102 · 实验仪器的用电安全
法规与标准依据
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
§
GB 4793.1-2007（以现行文本为准，GB 4793-2024 已发布、即将实施）《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》
§
GB/T 3805-2008（以现行文本为准）《特低电压（ELV）限值》
§
GB/T 13869-2017（以现行文本为准，GB/T 13869-2026 即将实施）《用电安全导则》
§
GB/T 13955-2017（以现行文本为准）《剩余电流动作保护装置安装和运行》
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：特种作业人员持证上岗
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号）：仪器设备与用电安全、自制设备管理
§
本校仪器设备管理、自制设备审查、仪器过夜运行审批规定（以本校规定为准）

## Slide 4
102 · 实验仪器的用电安全
仪器用电有国家标准可依
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K1
要点
▪ 实验室用电设备有国家安全标准
▪ 设计、安装、使用、维护都按规范来
▪ 选用符合国家标准的合格电器
▪ 一次电气事故，可能让几周的实验白费
说明
测量、控制和实验室用电气设备的安全，有专门的国家标准 GB 4793.1-2007（以现行文本为准，GB 4793-2024 已发布、即将实施），对防电击、防火、标志和说明书等提出要求；电气系统的设计、安装、使用和维……
✕
常见错误
▪ 自己从网上买无标志的电源、加热器用于实验
▪ 认为用电规范是电工的事，与使用者无关
Notes: 测量、控制和实验室用电气设备的安全，有专门的国家标准 GB 4793.1-2007（以现行文本为准，GB 4793-2024 已发布、即将实施），对防电击、防火、标志和说明书等提出要求；电气系统的设计、安装、使用和维护还要遵守用电安全导则等规范，电工作业要持证，学校定期检查。做法有标准可依，不能凭感觉。
实验室应选用符合国家标准的合格仪器，按说明书使用。用电安全不仅保护人，也保护设备和科研：一次电气事故，可能烧毁仪器，让几周的细胞培养或长期实验前功尽弃。

## Slide 5
102 · 实验仪器的用电安全
实验室电气布局：标识清楚、负荷均衡
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K2
要点
▪ 每个回路、配电箱都标识清楚
▪ 负荷均衡，别让一个回路过载
▪ 插座、开关就近设置，少拉长线
▪ 配电箱和总开关维修应急都要够得着
说明
好的电气设计既护楼也护人，设计时就要把安全和好用一起考虑。布局三原则：标识清楚——每个配电箱、每个回路都贴好标签，维修排查时能快速断对回路，不误碰带电线路；负荷均衡——大功率设备分散到不同回路，不让一个回路过载；就近……
✕
常见错误
▪ 配电箱回路没有标识，检修时拉错闸
▪ 大功率设备全挤在同一个回路
Notes: 好的电气设计既护楼也护人，设计时就要把安全和好用一起考虑。布局三原则：标识清楚——每个配电箱、每个回路都贴好标签，维修排查时能快速断对回路，不误碰带电线路；负荷均衡——大功率设备分散到不同回路，不让一个回路过载；就近设置——插座、开关设在仪器旁边，减少延长线和拖地电线。
这样能减少短路、过热和意外触电。配电箱和总开关的位置要便于维修和应急时够得着，箱前不堆放杂物（见第 098 课）。实验室布局调整、新增回路，由学校按程序设计、持证电工施工。

## Slide 6
102 · 实验仪器的用电安全
新仪器安装：先申报，合格人员装
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K3
要点
▪ 新到大功率仪器，别急着插电
▪ 先报告负责人，向学校申报
▪ 看说明书、由合格人员安装、核对供电
▪ 持证电工核算线路、配好保护
说明
新购仪器特别是大功率仪器到货后，不要急着插电试机。先报告实验室负责人，按本校规定向学校相关部门申报，由持证电工核算线路容量，配好专用插座、断路器和漏电保护（见第 100 课）。
✕
常见错误
▪ 新仪器到了自己找插线板插上就用
▪ 进口仪器不核对电压就通电
Notes: 新购仪器特别是大功率仪器到货后，不要急着插电试机。先报告实验室负责人，按本校规定向学校相关部门申报，由持证电工核算线路容量，配好专用插座、断路器和漏电保护（见第 100 课）。
安装三步：一看说明书的安装和供电要求；二由合格人员（厂家工程师或学校电工）安装；三核对供电电压、相数、频率（我国 220 V/380 V、50 Hz）、容量和接地是否匹配。学生不得自行更换保护器件或调换档位。

## Slide 7
102 · 实验仪器的用电安全
金属外壳接地，认识双重绝缘标志
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K4
要点
▪ 金属外壳仪器必须可靠接地
▪ 三极插头的接地脚不能去掉
▪ 两个方框套在一起，是双重绝缘标志
▪ 双重绝缘：两层绝缘，多一道保险
说明
带金属外壳的仪器一般依靠保护接地防间接接触触电：使用带接地极的三极插头，接入接地可靠的三孔插座，接地脚不能掰掉，也不能用两孔转换插头（见第 099 课）。
✕
常见错误
▪ 插头插不进就把接地脚掰掉
▪ 以为双重绝缘电器摔裂了外壳也能用
Notes: 带金属外壳的仪器一般依靠保护接地防间接接触触电：使用带接地极的三极插头，接入接地可靠的三孔插座，接地脚不能掰掉，也不能用两孔转换插头（见第 099 课）。
有些电器采用双重绝缘（或加强绝缘）结构，在基本绝缘之外再加一层附加绝缘，即使一层失效，另一层仍能防触电。识别方法：看铭牌上的符号——两个正方形套在一起（“回”字形）。这类电器通常用两极插头，不需要接地，但外壳破损、绝缘损坏时同样要停用。

## Slide 8
102 · 实验仪器的用电安全
水和液体远离仪器
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K5
要点
▪ 水和电碰在一起非常危险
▪ 仪器顶上和电器上方不放水杯、液体
▪ 插座远离水槽，冷却水管接牢
▪ 湿手油手不碰开关，地上有水先擦干
▪ 漏液、冷凝水、破电线都是隐患
说明
很多仪器在高电压下工作，水和液体一旦进入仪器或碰到电线，就可能造成短路、漏电和触电。做到：水杯、试剂瓶不放在仪器顶上和电器上方（顶上常有散热口，液体洒进去会短路），放到指定区域；插座、插线板远离水槽和盛液容器；冷却水……
✕
常见错误
▪ 把水杯放在仪器顶上
▪ 戴着湿手套直接按仪器开关
Notes: 很多仪器在高电压下工作，水和液体一旦进入仪器或碰到电线，就可能造成短路、漏电和触电。做到：水杯、试剂瓶不放在仪器顶上和电器上方（顶上常有散热口，液体洒进去会短路），放到指定区域；插座、插线板远离水槽和盛液容器；冷却水管接牢，离开前检查是否漏水。
操作开关、插头前先擦干手，湿手、油手不碰开关；地面有水，先擦干再用电，也防止滑倒。显微镜、搅拌器等小型电器同样适用：电线保持干燥，用完关电源。大型分析仪器的漏液、冷凝水滴落和电线破皮，都是日常要留意的隐患。

## Slide 9
102 · 实验仪器的用电安全
仪器进水受潮：断电，检测后再用
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K6
要点
▪ 仪器进水或受潮，先在开关处断电
▪ 不碰湿仪器和它的插头
▪ 交电工检测合格，才能再通电
说明
仪器被液体泼洒、进水或长期受潮后，外壳可能带电。不要伸手去拔湿漉漉的插头、更不要去擦正在通电的仪器：先在墙上开关、配电箱分路开关处断电，确认断电后再处理液体（化学品泼洒按第 056 课处理）。
✕
常见错误
▪ 水洒进仪器后，赶紧通电看看坏没坏
▪ 站在水里去拔仪器插头
Notes: 仪器被液体泼洒、进水或长期受潮后，外壳可能带电。不要伸手去拔湿漉漉的插头、更不要去擦正在通电的仪器：先在墙上开关、配电箱分路开关处断电，确认断电后再处理液体（化学品泼洒按第 056 课处理）。
受潮、进水的仪器挂“停用”标识，交电工或厂家检测，绝缘合格后才能再通电；受潮的电器绝不能“晾一晾就用”。

## Slide 10
102 · 实验仪器的用电安全
清洁保养前先断电
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K7
要点
▪ 擦仪器、清理插座前，先关机拔插头
▪ 清洁剂喷在布上再擦，抹布要拧干
▪ 擦完晾干，再通电
▪ 按说明书定期维护保养，做好记录
说明
清洁仪器和插座不要带电进行：先关机、拔下插头；清洁剂喷在布上再擦，不往屏幕和仪器上直接喷，抹布要拧干，避免液体渗进机内；擦完晾干，再通电。不要戴着脏手套、用工具戳触摸屏。
✕
常见错误
▪ 仪器开着就用湿抹布擦
▪ 把清洁剂直接喷到屏幕上
Notes: 清洁仪器和插座不要带电进行：先关机、拔下插头；清洁剂喷在布上再擦，不往屏幕和仪器上直接喷，抹布要拧干，避免液体渗进机内；擦完晾干，再通电。不要戴着脏手套、用工具戳触摸屏。
设备要按说明书规定的周期维护保养，做好记录，保养合格才继续使用。用好养好，散热口不堵、按时维护，设备用得久，也不容易出事。

## Slide 11
102 · 实验仪器的用电安全
散热口不遮挡
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K8
要点
▪ 仪器散热口、风扇不能被挡住
▪ 四周留出空间，不堆杂物
▪ 运行中不盖布，适配器发烫就停用
说明
仪器靠风扇和散热孔降温，散热口被挡住会使内部过热，加速绝缘老化，甚至引起火灾。仪器四周按说明书留出通风空间，不堆纸箱和杂物，线缆插头不挡住风道；运行中的设备不要盖布防尘。
✕
常见错误
▪ 给运行中的仪器盖上防尘布
▪ 仪器后面紧贴墙、堆满纸箱
Notes: 仪器靠风扇和散热孔降温，散热口被挡住会使内部过热，加速绝缘老化，甚至引起火灾。仪器四周按说明书留出通风空间，不堆纸箱和杂物，线缆插头不挡住风道；运行中的设备不要盖布防尘。
笔记本电脑不要放在被子、软垫上使用；电源适配器放在通风处，发烫、有异味时停止使用并报修。

## Slide 12
102 · 实验仪器的用电安全
通电时不维修、不开外壳
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K9
要点
▪ 通着电，不维修、不打开外壳
▪ 实验台内固定接线不乱动，只用面板接线柱
▪ 插拔设备之间的电缆前，先关机
▪ 开着盖绝不通电试机；坏了挂牌交专业人员修
说明
仪器在通电状态下绝不维修、绝不打开外壳。学生不擅自拆开仪表和电源外壳，实验台里的固定接线不能乱动，只用面板上的接线柱接线（电工实验接线规范见第 185 课）。插拔设备之间的连接电缆前先关机，确认屏幕熄灭再接线，带电插……
✕
常见错误
▪ 仪器有异响，通着电打开外壳看
▪ 维修中途合上电源试一试
Notes: 仪器在通电状态下绝不维修、绝不打开外壳。学生不擅自拆开仪表和电源外壳，实验台里的固定接线不能乱动，只用面板上的接线柱接线（电工实验接线规范见第 185 课）。插拔设备之间的连接电缆前先关机，确认屏幕熄灭再接线，带电插拔可能打火、损坏电路。
维修时机器盖子开着，绝不通电试机，“想看看灯亮不亮”也不行；维修者把插头放在自己手边，防止别人插上（上锁挂牌见第 144 课）。确需带电测量，只能由持证人员按规程进行。
电器要按用途使用，用前确认完好；坏了就关机、挂牌停用，交专业人员修理，不自己乱修；实验室电器要定期检测（见第 104 课）。

## Slide 13
102 · 实验仪器的用电安全
断电后电容仍可能带电
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K10
要点
▪ 关机拔插头后，内部电容仍可能存电
▪ 闪光灯、弧光灯等放电光源电源电压很高
▪ 授权人员按规程放电后才能接触
▪ 发电机一转，输出端就有电
说明
关了机就一定没电吗？不一定。仪器内部的电容会储存电荷，断电后端子仍可能带有危险电压，尤其是闪光灯、弧光灯、激光器等放电光源的高压电源（见第 118 课）。学生不得打开外壳和高压电源；维修由授权人员断电、按规程放电并确……
✕
常见错误
▪ 拔了插头马上伸手进高压电源
▪ 以为没接电源的发电机端子不带电
Notes: 关了机就一定没电吗？不一定。仪器内部的电容会储存电荷，断电后端子仍可能带有危险电压，尤其是闪光灯、弧光灯、激光器等放电光源的高压电源（见第 118 课）。学生不得打开外壳和高压电源；维修由授权人员断电、按规程放电并确认后进行。放电灯换灯管前先断电拔插头，等待电容放完电，灯罩冷却后再碰。
旋转电机同理：发电机一转起来，输出端就有电压，即使没接外电源也不代表没电；接线、改线前先停原动机，转子停稳。

## Slide 14
102 · 实验仪器的用电安全
不私自改装，自制装置先评估
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K11
要点
▪ 仪器坏了不自己拆，电路不私自改
▪ 自制、改装的用电装置风险最难估
▪ 先报告导师和负责人，评估合格才能通电
说明
不得私自拆修、改装仪器和电路，不私接线路，排插不串接、不超负荷（见第 101 课）；仪器故障报修，由专业人员处理。
✕
常见错误
▪ 自己焊一个电源就接到实验装置上
▪ 为了方便把仪器的保护电路改掉
Notes: 不得私自拆修、改装仪器和电路，不私接线路，排插不串接、不超负荷（见第 101 课）；仪器故障报修，由专业人员处理。
自制或改装的电气装置（自搭加热、高压、电源装置等）没有经过产品检验，风险最难估计。使用前先报告导师和实验室负责人，按本校规定进行风险评估（见第 014 课），经专业人员检查合格、批准后才能通电使用，并做好绝缘、接地、保护和标识。

## Slide 15
102 · 实验仪器的用电安全
电泳仪等高压仪器：盖好盖，不短接联锁
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K12
要点
▪ 电泳仪、高压电源也是高压仪器
▪ 盖好安全盖、接好线，最后开电源
▪ 运行中不碰电极和缓冲液
▪ 联锁和防护罩不拆、不短接；用完先关电源
▪ 高压实验不独自做，知道急停在哪
说明
很多实验仪器在高电压下工作，电泳仪电源的输出电压可达数百伏甚至更高，足以致命。正确顺序：先检查电极线和槽体完好，盖好安全盖、接好电极线，最后才打开电源；运行中不碰电极、导线接头和缓冲液，不打开盖子；结束时先关电源，再……
✕
常见错误
▪ 开着电源直接掀盖子取胶
▪ 嫌联锁麻烦用胶带把它短接
Notes: 很多实验仪器在高电压下工作，电泳仪电源的输出电压可达数百伏甚至更高，足以致命。正确顺序：先检查电极线和槽体完好，盖好安全盖、接好电极线，最后才打开电源；运行中不碰电极、导线接头和缓冲液，不打开盖子；结束时先关电源，再拔线、开盖、取胶。
安全联锁（开盖断电装置）和防护罩不能拆除，不能用胶带、导线短接。操作前先断电再动手。带电、高压的实验不要一个人做，至少两人在场，知道急停按钮和断电位置。

## Slide 16
102 · 实验仪器的用电安全
无人值守：人走断电，过夜要审批
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K13
要点
▪ 实验中途离开，先断电
▪ 离开实验室，关掉不用的电器
▪ 仪器通宵运行先审批、挂牌、留联系人
▪ 按时巡查，发现异常及时处理
说明
通电的电路和加热、高压设备不能无人看管：实验做到一半要走开，先断电再离开。最后离开实验室的人，检查并关掉不用的电器、照明和水电。
✕
常见错误
▪ 电热板开着就去吃饭
▪ 仪器过夜运行不登记、不留联系方式
Notes: 通电的电路和加热、高压设备不能无人看管：实验做到一半要走开，先断电再离开。最后离开实验室的人，检查并关掉不用的电器、照明和水电。
确需长时间或过夜运行的仪器（如培养箱、冰箱等按规定可长期运行的设备除外），按本校规定先审批、登记，在仪器上挂牌注明实验内容和联系人电话，按时巡查，发现异常及时处理（停电应急见第 156 课）。

## Slide 17
102 · 实验仪器的用电安全
潮湿狭小处用特低电压
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
K14
要点
▪ 潮湿、狭小的地方，手持行灯用特低电压
▪ 普通市电灯具不能带进潮湿狭小空间
▪ 电压按现行标准选，受限空间先审批
说明
在潮湿、狭窄、周围是金属导体的场所（如设备内部、水箱、地坑），人体电阻低、不易摆脱，触电危险大，手持照明灯和手持电动工具应使用规定的特低电压电源（经安全隔离变压器供电），具体电压限值按 GB/T 3805-2008 ……
✕
常见错误
▪ 把普通台灯拉进水箱里照明
▪ 以为戴了手套就能在潮湿处用市电工具
Notes: 在潮湿、狭窄、周围是金属导体的场所（如设备内部、水箱、地坑），人体电阻低、不易摆脱，触电危险大，手持照明灯和手持电动工具应使用规定的特低电压电源（经安全隔离变压器供电），具体电压限值按 GB/T 3805-2008 和相关规定执行，以现行文本为准。
普通市电灯具不能带进去。进入受限空间作业，还必须先经过审批（见第 140 课）。

## Slide 18
102 · 实验仪器的用电安全
课后练习
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
1
使用电泳仪的正确顺序是：
A. 先开电源，再盖盖、接线
B. 盖好安全盖、接好电极线，最后开电源
C. 开盖运行便于观察
D. 结束时先开盖再关电源
2
判断：仪器已经关机并拔下插头，就可以马上打开高压电源检查。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：结束时先关电源，再拔线、开盖；运行中不碰电极和缓冲液。
第 2 题 答案：B。解析：内部电容可能仍存有高压，学生不开外壳，由授权人员按规程放电后维修。

## Slide 19
102 · 实验仪器的用电安全
课后练习
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
3
铭牌上印有两个正方形套在一起的符号，表示：
A. 防水
B. 双重绝缘
C. 高压危险
D. 需要接地
4
仪器被泼了一杯水，正确的第一步是：
A. 马上拔下湿插头
B. 用抹布擦干后继续用
C. 先在墙上开关或配电箱处断电，不碰湿仪器
D. 通电看看坏没坏
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：双重绝缘电器有两层绝缘，多一道防触电保险。
第 4 题 答案：C。解析：断电后挂牌停用，交电工检测合格再通电。

## Slide 20
102 · 实验仪器的用电安全
课后练习
《高校实验室安全》 102 实验仪器的用电安全
5
判断：实验仪器需要过夜运行时，按本校规定审批、挂牌并留下联系人，按时巡查。
A. 正确
B. 错误
6
简答：自己搭建了一套用电实验装置，使用前应怎么做？
Notes: 第 5 题 答案：A。解析：通电设备不能随意无人值守；中途离开要先断电。
第 6 题 答案：先报告导师和实验室负责人，进行风险评估，经专业人员检查绝缘、接地和保护措施合格并批准后才能通电使用；不得私自改装已有仪器。解析：自制改装装置未经产品检验，风险最难估计。

## Slide 21
本课小结
▪ K1 仪器用电有国家标准可依
▪ K2 实验室电气布局：标识清楚、负荷均衡
▪ K3 新仪器安装：先申报，合格人员装
▪ K4 金属外壳接地，认识双重绝缘标志
▪ K5 水和液体远离仪器
▪ K6 仪器进水受潮：断电，检测后再用
▪ K7 清洁保养前先断电
▪ K8 散热口不遮挡
▪ K9 通电时不维修、不开外壳
▪ K10 断电后电容仍可能带电
▪ K11 不私自改装，自制装置先评估
▪ K12 电泳仪等高压仪器：盖好盖，不短接联锁
▪ K13 无人值守：人走断电，过夜要审批
▪ K14 潮湿狭小处用特低电压