## Slide 1
022
眼面部防护
第3章 通用安全与个人防护
课时：约 4 分钟（卡通视频 45 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生和教职工（必修）；化学、生物、医学、工程实训实验室人员和戴近视眼镜的同学重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
022 · 眼面部防护
学习目标
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
1
能说出安全眼镜、防溅护目镜、面屏的区别和各自适用的场合。
2
能判断普通近视眼镜、单独使用的面屏都不能代替护目镜，化学实验室原则上不戴隐形眼镜。
3
能做到选用有合格标识的眼面防护具，正确佩戴、调整贴合，从进门到离开全程戴在眼睛上。
4
能做到眼睛溅入异物时立即用洗眼器冲洗并报告。

## Slide 3
022 · 眼面部防护
法规与标准依据
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
§
GB 14866-2023（以现行文本为准）《眼面防护具通用技术规范》：眼面防护具的分类、技术要求和标识
§
GB 39800.1-2020（以现行文本为准）《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》：按危害配备眼面部防护
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：提供并正确佩戴使用符合国家标准的劳动防护用品
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：实验人员按实验风险佩戴防护用品
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）
§
GB 38144-2025（以现行文本为准）《眼面部防护 应急喷淋和洗眼设备》
§
本校实验室安全管理制度和各实验室防护要求（以本校规定为准）

## Slide 4
022 · 眼面部防护
眼睛最怕伤，护眼最划算
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K1
要点
▪ 眼睛最脆弱，伤了很难恢复
▪ 多数眼伤，戴好防护就能避免
▪ 钉钉子、剪焊丝，碎片也会弹飞伤眼
▪ 压力气体、焊接、化学品操作都要护眼
说明
眼睛是人体最脆弱的器官之一，化学灼伤、异物击伤和强光伤害往往很难完全恢复。而绝大多数眼部伤害，只要戴好合适的眼面防护就能避免，一副护目镜花钱不多，护住的是一双眼睛。
✕
常见错误
▪ 认为只有化学实验才需要护眼
▪ 修理、组装设备时不戴护目镜
Notes: 眼睛是人体最脆弱的器官之一，化学灼伤、异物击伤和强光伤害往往很难完全恢复。而绝大多数眼部伤害，只要戴好合适的眼面防护就能避免，一副护目镜花钱不多，护住的是一双眼睛。
护眼不只为了化学品：钉钉子、剪断焊丝、切割、打磨时，碎片和断头都可能弹飞；压力气体、焊接、危险物质操作也都会伤眼。剪焊丝等操作时戴好护目镜，脸不要凑得太近，剪下的断头放进废料盒。

## Slide 5
022 · 眼面部防护
三类眼面防护，按用途选
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K2
要点
▪ 三类：安全眼镜、护目镜、面屏
▪ 按危害选一种，或者组合使用
▪ 有强光，选带遮光的护目镜
▪ 激光、焊接、紫外另有专用防护
说明
实验室常用的眼面防护有三类：安全眼镜（防冲击，四周有遮挡）、护目镜（贴合面部，防液体飞溅、粉尘）、面屏（护住整张脸和颈部，作为附加防护）。要按工作中的具体危害选择合适的一种，或者组合使用（选择原则见第 021 课）。
✕
常见错误
▪ 用普通墨镜代替遮光护目镜
▪ 做激光实验时随便戴一副护目镜
Notes: 实验室常用的眼面防护有三类：安全眼镜（防冲击，四周有遮挡）、护目镜（贴合面部，防液体飞溅、粉尘）、面屏（护住整张脸和颈部，作为附加防护）。要按工作中的具体危害选择合适的一种，或者组合使用（选择原则见第 021 课）。
有强光的场合，要选带遮光镜片的护目镜。专门的光辐射另有专用防护：激光要用对应波长和防护等级的激光防护眼镜（第 114 课），焊接要用焊接面罩（第 128 课），紫外灯等非激光光辐射见第 111 课。

## Slide 6
022 · 眼面部防护
安全眼镜防冲击，挡不住液体
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K3
要点
▪ 安全眼镜四周有遮挡，镜片防碎，主要防冲击
▪ 挡得住碎屑，挡不住侧面和上方溅来的液体
▪ 安全眼镜和护目镜不能互相代替
说明
安全眼镜的镜片防碎，镜框四周有侧护遮挡，主要用来防飞来的碎屑和冲击；有的尺寸偏大，可以罩在近视眼镜外面；嫌闷热的可选带透气结构的款式。
✕
常见错误
▪ 戴着安全眼镜倾倒腐蚀性液体
▪ 以为“有镜片挡着”就能防所有危害
Notes: 安全眼镜的镜片防碎，镜框四周有侧护遮挡，主要用来防飞来的碎屑和冲击；有的尺寸偏大，可以罩在近视眼镜外面；嫌闷热的可选带透气结构的款式。
但安全眼镜与面部之间仍有缝隙，挡不住从侧面、上方溅来的液体。安全眼镜和护目镜用途不同，不能互相代替：有化学液体飞溅危险时，要换成贴合面部的防溅护目镜。

## Slide 7
022 · 眼面部防护
有飞溅，戴防溅护目镜
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K4
要点
▪ 可能有飞溅，就必须戴贴合面部的防溅护目镜
▪ 多数化学操作选间接通风的护目镜
▪ 倒消毒剂、配酸碱溶液都要戴
▪ 调好松紧带，四周贴紧
说明
个人防护是最后一道防线，只要可能有液体飞溅，就必须护好眼睛。多数化学实验应戴间接通风的防溅护目镜：镜框四周贴合面部，通风孔带遮罩，液体进不来；直通孔的护目镜只防冲击，不防液体。具体戴哪一种，按风险评估和本校规定。
✕
常见错误
▪ 选了直通孔的护目镜做液体操作
▪ 松紧带太松，护目镜和脸之间有缝
Notes: 个人防护是最后一道防线，只要可能有液体飞溅，就必须护好眼睛。多数化学实验应戴间接通风的防溅护目镜：镜框四周贴合面部，通风孔带遮罩，液体进不来；直通孔的护目镜只防冲击，不防液体。具体戴哪一种，按风险评估和本校规定。
倾倒消毒剂、配制酸碱溶液、转移液体、加热回流等可能溅洒的操作，都要戴防溅护目镜。戴上后调好松紧带，让镜框四周与面部贴紧，不留缝隙。

## Slide 8
022 · 眼面部防护
面屏加在护目镜外
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K5
要点
▪ 面屏能护住整张脸和颈部
▪ 面屏不能代替护目镜，要和护目镜一起戴
▪ 倒较多浓酸、腐蚀性强或可能剧烈反应时加面屏
说明
面屏能护住整张脸和颈部，挡住大面积的喷溅；但面屏下方和两侧是敞开的，液体仍可能绕进眼睛，所以面屏不能代替护目镜。需要面屏时，先戴好护目镜，再加面屏。
✕
常见错误
▪ 只戴面屏，不戴护目镜
▪ 倾倒大量浓酸时只戴安全眼镜
Notes: 面屏能护住整张脸和颈部，挡住大面积的喷溅；但面屏下方和两侧是敞开的，液体仍可能绕进眼睛，所以面屏不能代替护目镜。需要面屏时，先戴好护目镜，再加面屏。
以下情况要在护目镜外再加面屏：在通风柜里倾倒、转移较多的浓酸浓碱；处理腐蚀性强的物质；可能发生剧烈反应、喷溅或爆裂；可能溅到头、面、颈部的操作；取用液氮等低温液体（第 136 课）。

## Slide 9
022 · 眼面部防护
普通眼镜不能代替护目镜
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K6
要点
▪ 普通眼镜四周是空的，液体会从缝里进眼
▪ 普通镜片不防碎，碎了更伤眼
▪ 近视的同学，把罩式护目镜戴在眼镜外
▪ 过滤、加热、色谱等操作全程戴护目镜
说明
很多同学以为戴着近视眼镜就够了。其实普通眼镜两侧和上方都是空的，液体一溅就可能从缝里进入眼睛；普通镜片也不防碎，受到冲击碎裂，碎片反而更伤眼。普通眼镜不能代替任何一种眼部防护。
✕
常见错误
▪ 戴着近视眼镜就不戴护目镜
▪ 护目镜压在眼镜上不合适，就干脆不戴
Notes: 很多同学以为戴着近视眼镜就够了。其实普通眼镜两侧和上方都是空的，液体一溅就可能从缝里进入眼睛；普通镜片也不防碎，受到冲击碎裂，碎片反而更伤眼。普通眼镜不能代替任何一种眼部防护。
戴近视眼镜的同学，要选能罩在眼镜外面的护目镜或尺寸偏大的安全眼镜（第 021 课），也可以按本校规定配备带矫正度数的防护眼镜。过滤、减压抽滤、加热、重结晶、薄层色谱和柱色谱等常规操作，全程戴好护目镜。

## Slide 10
022 · 眼面部防护
化学实验室不戴隐形眼镜
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K7
要点
▪ 化学类实验室，原则上不戴隐形眼镜
▪ 溅入眼中的化学品会被困在镜片后，影响冲洗
▪ 近视就戴框架眼镜，外罩护目镜
说明
化学类实验室原则上不戴隐形眼镜。化学品溅入眼睛时，可能被困在隐形镜片和眼球之间，延长接触时间，还会妨碍冲洗；有些蒸气也会被镜片吸附，刺激眼睛。也不要在实验室里摘戴隐形眼镜（第 020 课）。
✕
常见错误
▪ 戴着隐形眼镜做化学实验
▪ 眼睛溅入化学品后，先找镜盒摘镜片再冲洗
Notes: 化学类实验室原则上不戴隐形眼镜。化学品溅入眼睛时，可能被困在隐形镜片和眼球之间，延长接触时间，还会妨碍冲洗；有些蒸气也会被镜片吸附，刺激眼睛。也不要在实验室里摘戴隐形眼镜（第 020 课）。
近视的同学进入化学实验室，改戴框架眼镜，外面罩护目镜。确因医学原因必须佩戴隐形眼镜的，要告知实验室负责人，并按本校规定戴好密合的护目镜。

## Slide 11
022 · 眼面部防护
看清标识，选合格产品
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K8
要点
▪ 眼护具不能只看样子
▪ 看清镜框和镜片上的标识，确认防护类型
▪ 选符合国家标准、有合格标识的产品
▪ 镜片划花、开裂，及时更换
说明
眼面防护具不能只看样子：外形相似的眼镜，防冲击、防液体、防强光的能力可能完全不同。按 GB 14866-2023（以现行文本为准）《眼面防护具通用技术规范》，合格的眼面防护具在镜框和镜片上有相应的标识，选用前要看清标……
✕
常见错误
▪ 把装饰用的平光镜当作安全眼镜
▪ 镜片划花看不清，仍继续使用
Notes: 眼面防护具不能只看样子：外形相似的眼镜，防冲击、防液体、防强光的能力可能完全不同。按 GB 14866-2023（以现行文本为准）《眼面防护具通用技术规范》，合格的眼面防护具在镜框和镜片上有相应的标识，选用前要看清标识和说明书，确认它适用于你要防的危害。
不要使用无标识、来路不明的产品。镜片划花影响视线、镜框开裂、松紧带失去弹性的，及时更换（用前检查见第 021 课）。

## Slide 12
022 · 眼面部防护
戴在眼睛上，全程不摘
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K9
要点
▪ 护目镜要戴在眼睛上，不是额头上
▪ 从进入防护区域到离开，全程戴着
▪ 旁边有人操作，你也要戴
说明
护目镜推到额头上、挂在脖子上，等于没戴。眼面防护要从进入规定的防护区域开始，到离开为止全程戴在眼睛上（防护区域见第 021 课）。
✕
常见错误
▪ 嫌闷热把护目镜推到额头上
▪ 只在自己动手时戴，看别人做时摘下
Notes: 护目镜推到额头上、挂在脖子上，等于没戴。眼面防护要从进入规定的防护区域开始，到离开为止全程戴在眼睛上（防护区域见第 021 课）。
自己没有操作，也要戴：旁边同学的操作同样可能溅到你。护目镜起雾时，到安全区域摘下处理，或选用防雾产品，不在操作中摘下。

## Slide 13
022 · 眼面部防护
各类实验的通用防护提醒
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
K10
要点
▪ 各类实验：实验服、护目镜、手套一样不少
▪ 手套按评估选，远离火焰，沾了溶剂就换
▪ 不徒手处理样品，护己也护样品
▪ 穿戴什么按评估，不清楚问安全管理员
说明
本课程第 15 章各项实验技能课中通用的个人防护要求统一在这里说明：进实验室先穿戴个人防护，实验服扣好、护目镜戴好、按所用试剂选好手套，长发扎起、不穿露趾鞋（第 020 课）。做无菌操作时手套远离酒精灯火焰；色谱、萃……
✕
常见错误
▪ 做“简单”实验时省掉护目镜
▪ 戴着沾了溶剂的手套继续操作
Notes: 本课程第 15 章各项实验技能课中通用的个人防护要求统一在这里说明：进实验室先穿戴个人防护，实验服扣好、护目镜戴好、按所用试剂选好手套，长发扎起、不穿露趾鞋（第 020 课）。做无菌操作时手套远离酒精灯火焰；色谱、萃取等用到有机溶剂时，手套沾了溶剂及时更换（第 023 课）；不徒手处理样品，手套既保护自己，也防样品被污染。
具体穿戴什么，按实验项目的风险评估确定，不清楚的问导师或学院实验室安全管理员。某项操作特有的防护要点（如滴定装碱、加压柱色谱等），在对应技能课中说明。

## Slide 14
022 · 眼面部防护
眼睛进了东西，立即冲洗
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
S1
要点
▪ 眼睛溅入化学品或异物，立即到洗眼器冲洗
▪ 撑开眼睑持续冲洗，不揉眼
▪ 报告实验室负责人，及时就医
说明
即使戴了防护，也可能有意外。眼睛溅入化学品或异物时，立即到最近的洗眼器，用手撑开眼睑，转动眼球，持续冲洗，冲洗时间按本校应急规定和化学品安全技术说明书执行；不要揉眼，不要自行用其他药物中和。
✕
常见错误
▪ 先揉眼睛，或只用纸巾擦一擦
▪ 冲几秒钟就停，不就医也不报告
Notes: 即使戴了防护，也可能有意外。眼睛溅入化学品或异物时，立即到最近的洗眼器，用手撑开眼睑，转动眼球，持续冲洗，冲洗时间按本校应急规定和化学品安全技术说明书执行；不要揉眼，不要自行用其他药物中和。
冲洗后报告实验室负责人，带上化学品信息及时就医，必要时拨打 120（洗眼器的位置和使用见第 027 课，眼部急救见第 160 课）。

## Slide 15
022 · 眼面部防护
课后练习
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
1
在通风柜内倾倒较多浓酸，眼面部防护应选：
A. 普通近视眼镜
B. 安全眼镜
C. 防溅护目镜加面屏
D. 只戴面屏
2
判断：我戴着近视眼镜，做化学实验可以不戴护目镜。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：这是飞溅作业，安全眼镜挡不住液体，面屏不能代替护目镜，要两者一起戴。
第 2 题 答案：B。解析：普通眼镜四周是空的、镜片不防碎，要把罩式护目镜戴在眼镜外面。

## Slide 16
022 · 眼面部防护
课后练习
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
3
判断：化学类实验室原则上不戴隐形眼镜。
A. 正确
B. 错误
4
安全眼镜主要用来防护：
A. 液体飞溅
B. 飞来的碎屑和冲击
C. 激光
D. 有毒气体
Notes: 第 3 题 答案：A。解析：化学品可能被困在镜片后，延长接触并妨碍冲洗。
第 4 题 答案：B。解析：安全眼镜防冲击，挡不住侧面和上方溅来的液体。

## Slide 17
022 · 眼面部防护
课后练习
《高校实验室安全》 022 眼面部防护
5
下列做法正确的是：
A. 护目镜推到额头上，需要时再拉下来
B. 看别人操作时摘下护目镜
C. 从进入防护区域到离开全程戴着
D. 镜片划花了继续用
6
简答：眼睛不慎溅入化学品，应该怎么做？
Notes: 第 5 题 答案：C。解析：护目镜要全程戴在眼睛上，旁边有人操作也要戴。
第 6 题 答案：立即到洗眼器，撑开眼睑持续冲洗，不揉眼；然后报告实验室负责人，带上化学品信息就医。解析：详见第 027、160 课。

## Slide 18
本课小结
▪ K1 眼睛最怕伤，护眼最划算
▪ K2 三类眼面防护，按用途选
▪ K3 安全眼镜防冲击，挡不住液体
▪ K4 有飞溅，戴防溅护目镜
▪ K5 面屏加在护目镜外
▪ K6 普通眼镜不能代替护目镜
▪ K7 化学实验室不戴隐形眼镜
▪ K8 看清标识，选合格产品
▪ K9 戴在眼睛上，全程不摘
▪ K10 各类实验的通用防护提醒
▪ S1 眼睛进了东西，立即冲洗